ДОМАШНЯ РОБОТА

«Розрахунок складних електричних кіл постійного та змінного струму»

Мета роботи – поглиблення знань теорії і надбання практичних навичок розв’язання електротехнічних задач.

Задача 1. Розрахунок складного електричного кола з джерелами постійного струму

Перед виконанням завдання слід уважно ознайомитись зі змістом, опрацювати приклади з рішеннями конкретних задач.

Пояснювальну записку домашньої роботи слід виконувати на стандартних аркушах формату А4, а графіки і діаграми будувати в зручному масштабі з дотриманням відповідних стандартів.

Зміст завдання

Для заданого електричного кола рис. 1 виконати наступне:

– накреслити початкову, а також спрощену схеми (на спрощеній схемі відсутні індуктивні і ємнісні елементи, які не впливають на розподіл струмів у вітках кола постійного струму);

– скласти систему рівнянь для розрахунку спрощеного кола за методом рівнянь Кірхгофа;

– розрахувати електричне коло методами контурних струмів і вузлових потенціалів;

– записати та розв’язати рівняння балансу потужностей і оцінити точність розрахунків;

– визначити напруги на обкладках конденсаторів;

– побудувати потенціальну діаграму для контуру, до складу якого входить два джерела ЕРС;

Варіант задачі №1 домашньої роботи обирається за двома останніми цифрами шифру залікової книжки та початковою літерою прізвища студента. Остання цифра шифру відповідає номеру схеми кола рис.1, передостання цифра – номеру стовпця табл.1, а початкова літера прізвища – номеру стовпця табл.2.

Таблиця 1

Номер варіанта і дані до розрахунків

| Параметр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1, B | 20 | 18 | 16 | 20 | 24 | 20 | 18 | 16 | 24 | 30 |
| E2, B | 24 | 16 | 20 | 18 | 20 | 30 | 20 | 24 | 20 | 18 |
| E3, B | 20 | 24 | 18 | 28 | 30 | 24 | 20 | 24 | 24 | 16 |

Таблиця 2

Індекс варіанта і дані до розрахунків

| Параметр | А М Щ | Б Х Е | В О Ч | Г У Ю | Д К Ї | Є Р Ф | Ж Л Я | З І Ш | Н Т Ц | П Й С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1=R3, Ом | 30 | 12 | 20 | 18 | 30 | 10 | 12 | 16 | 24 | 28 |
| R2=R4, Ом | 24 | 18 | 18 | 20 | 25 | 12 | 18 | 15 | 16 | 14 |
| R5=R6, Ом | 16 | 10 | 16 | 22 | 20 | 15 | 24 | 30 | 32 | 21 |
| C1, мкФ | 1,8 | 3,6 | 2,5 | 2,4 | 0,8 | 1,2 | 2,4 | 0,9 | 2,4 | 1,6 |
| C2, мкФ | 2,4 | 2,4 | 1,5 | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,0 |
| C3, мкФ | 3,6 | 2,4 | 3,0 | 1,8 | 3,2 | 1,6 | 0,6 | 3,6 | !.8 | 2,0 |
| L, Гн | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |

При розрахунку кіл постійного струму слід мати на увазі, що на схемах подані ідеальні елементи, тобто такі як ідеальне джерело напруги (джерело електрорушійної сили – ЕРС), внутрішній опір якого дорівнює нулеві, ідеальне джерело струму (ДС), внутрішня електропровідність якого дорівнює нулеві, та пасивні елементи: резистивний, ємнісний і індуктивний, кожний з яких  володіє лише одним параметром – відповідно R, L, C. При цьому слід пам’ятати, що опір індуктивного елемента постійному струмові в усталеному режимі нульовий, а ємнісного – нескінченний.

Рис. 1

Задача 2. Розрахунок лінійного електричного кола

синусоїдного струму

Загальні вказівки щодо визначення варіанту, виконання та оформлення другої задачі домашнього завдання наведені у вказівках до першої задачі.

Вказівки до конкретної задачі:

– в табл.3 задані діючі значення ЕРС;

– частота струму усіх джерел f = 400 Гц;

– у колі діє лише одне джерело Ек, індекс “к” визначається за табл.3;

– провідністю вольтметра знехтувати.

Зміст завдання

Для заданого електричного кола рис.2 виконати наступне:

– визначити діючі значення струмів у всіх вітках і напруг на елементах кола зручним методом;

– перевірити точність виконаних розрахунків, скориставшись рівнянням балансу активних і реактивних потужностей;

–у зручному масштабі побудувати променеву векторну діаграму струмів і топографічну векторну діаграму напруг кола;

– записати миттєві значення всіх струмів і напруг;

– сформулювати короткі висновки по роботі.

Таблиця 3

Номер варіанта і дані до розрахунків

| Параметр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ек, В | 90 | 120 | 115 | 100 | 130 | 110 | 125 | 96 | 118 | 128 |
| (, О | 0 | 30 | (45 | 60 | (90 | (30 | 20 | 45 | 120 | (60 |
| к | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |

Таблиця 4

Індекс варіанта і дані до розрахунку

| Параметр | А М Ф | В Н Х | В О Ц | Г П Ч | Д К Ї | Є Р Щ | Ж Й Ю | З С Я | І Т Е | Л У Ш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1, Ом | 110 | 145 | 140 | 125 | 130 | 135 | 120 | 115 | 150 | 130 |
| R2, Ом | 100 | 130 | 135 | 120 | 115 | 150 | 130 | 110 | 145 | 140 |
| R3, Ом | 150 | 115 | 150 | 130 | 110 | 145 | 130 | 140 | 125 | 135 |
| L1, мГн | 41 | 43 | 46 | 50 | 42 | 44 | 45 | 47 | 47 | 44 |
| L2, мГн | 50 | 42 | 44 | 45 | 47 | 47 | 49 | 48 | 42 | 41 |
| L3, мГн | 47 | 48 | 49 | 41 | 43 | 46 | 50 | 42 | 44 | 45 |
| C1, (Ф | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 2,6 | 2,0 |
| C2, (Ф | 2,8 | 1,9 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 3,0 | 2,4 | 2,6 | 2,7 |
| C3, (Ф | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 2,5 | 2,0 | 2,2 |

Рис. 2

Список рекомендованих джерел

1. Зеленков О.А., Шахов В.П.,Бунчук О.О. Лінійні електричні кола постійного та змінного струму: Конспект лекцій.: НАУ,2003.- 156 с.

2. Зеленков О.А., Шахов В.П.,Бунчук О.О. Лінійні та нелінійні електричні кола: Конспект лекцій.: НАУ,2003.- 168 с.

3. Зеленков О.А., Шахов В.П.,Бунчук О.О. Перехідні процеси в лінійних електричних колах: Конспект лекцій.: НАУ,2003.- 132 с.

6. Перхач В.С. Теоретична електротехніка: К.: Вища шк.1992. – 440с.

8. Шебес М.Р. Задачник по теории линейных электрических цепей. М., 1982. – 488с.

10. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи, М.: Высш. шк. 1984. – 560 с.

12. Козловський В.Ф., Калмикова Л.М. Теорія електричних та магнітних кіл. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи.: НАУ, 2011.- 32 с.