ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

«Розрахунок складних електричних кіл постійного струму»

Домашнє завдання (ДЗ) виконується в третьому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, і є складовою частиною модуля №1 «Традиційні методи аналізу електричних кіл».

Виконання ДЗ є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу, що викладається у третьому семестрі.

Конкретна мета ДЗ «Розрахунок складних електричних кіл постійного струму» – засвоїти сучасні методи розрахунку електричних кіл з використанням сучасного програмного забезпечення.

Виконання, оформлення та захист ДЗ здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання ДЗ, – до 8 годин самостійної роботи.

Оцінювання домашнього завдання проводиться відповідно до рейтингової системи оцінювання.

Виконання домашнього завдання зараховується студенту, якщо він отримав позитивну рейтингову оцінку.

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента

| Вид навчальної роботи | Мах кількість балів |
| --- | --- |
| Виконання домашнього завдання | 9 |
| Захист домашнього завдання | 5 |
| Виконання та захист домашнього завдання | 14 |

Відповідність рейтингової оцінки в балах 
оцінкам за національною шкалою

| Рейтингова оцінка в балах за виконання домашнього завдання | Оцінка за національною шкалою |
| --- | --- |
| 13-14 | Відмінно |
| 11-12 | Добре |
| 9-10 | Задовільно |
| менше 9 | Незадовільно |

Задача. Розрахунок складного електричного кола
 з джерелами постійного струму

Мета роботи – поглиблення знань теорії і надбання практичних навичок розв’язання електротехнічних задач.

Перед виконанням завдання слід уважно ознайомитись зі змістом, опрацювати приклади з рішеннями конкретних задач.

Пояснювальну записку виконувати на стандартних аркушах формату А4, а схеми, графіки і діаграми будувати в зручному масштабі з дотриманням відповідних стандартів.

Зміст завдання

Для заданого електричного кола рис. 1 виконати наступне:

– накреслити початкову, а також спрощену схеми (на спрощеній схемі відсутні індуктивні і ємнісні елементи, які не впливають на розподіл струмів у вітках кола постійного струму);

– скласти систему рівнянь для розрахунку спрощеного кола за методом рівнянь Кірхгофа;

– розрахувати електричне коло методами контурних струмів і вузлових потенціалів;

– записати та розв’язати рівняння балансу потужностей і оцінити точність розрахунків;

– визначити напруги на обкладках конденсаторів;

– побудувати потенціальну діаграму для контура, до складу якого входить два джерела ЕРС.

Варіант домашнього завдання обирається за двома останніми цифрами шифру залікової книжки та початковою літерою прізвища студента. Остання цифра шифру відповідає номеру схеми кола рис.1, передостання цифра – номеру стовпця табл.1, а початкова літера прізвища – номеру стовпця табл.2.

Таблиця 1

Номер варіанта і дані до розрахунків

| Параметр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1, B | 20 | 18 | 16 | 20 | 24 | 20 | 18 | 16 | 24 | 30 |
| E2, B | 24 | 16 | 20 | 18 | 20 | 30 | 20 | 24 | 20 | 18 |
| E3, B | 20 | 24 | 18 | 28 | 30 | 24 | 20 | 24 | 24 | 16 |

Таблиця 2

Індекс варіанта і дані до розрахунків

| Параметр | А М Щ | Б Х Е | В О Ч | Г У Ю | Д К Ї | Є Р Ф | Ж Л Я | З І Ш | Н Т Ц | П Й С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1=R3, Ом | 30 | 12 | 20 | 18 | 30 | 10 | 12 | 16 | 24 | 28 |
| R2=R4, Ом | 24 | 18 | 18 | 20 | 25 | 12 | 18 | 15 | 16 | 14 |
| R5=R6, Ом | 16 | 10 | 16 | 22 | 20 | 15 | 24 | 30 | 32 | 21 |
| C1, мкФ | 1,8 | 3,6 | 2,5 | 2,4 | 0,8 | 1,2 | 2,4 | 0,9 | 2,4 | 1,6 |
| C2, мкФ | 2,4 | 2,4 | 1,5 | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,0 |
| C3, мкФ | 3,6 | 2,4 | 3,0 | 1,8 | 3,2 | 1,6 | 0,6 | 3,6 | !.8 | 2,0 |
| L, Гн | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |

При розрахунку кіл постійного струму слід мати на увазі, що на схемах подані ідеальні елементи, тобто такі як ідеальне джерело напруги (джерело електрорушійної сили – ЕРС), внутрішній опір якого дорівнює нулеві, ідеальне джерело струму (ДС), внутрішня електропровідність якого дорівнює нулеві, та пасивні елементи: резистивний, ємнісний і індуктивний, кожний з яких  володіє лише одним параметром – відповідно R, L, C. При цьому слід пам’ятати, що опір індуктивного елемента на постійному струмові в усталеному режимі нульовий, а ємнісного – нескінченний.

Рис. 1

Рекомендована література

1. Зеленков О.А., Шахов В.П., Бунчук О.О. Лінійні електричні кола постійного та змінного струму: Конспект лекцій.: НАУ, 2003. – 156 с.

2. Гумен М.Б., Гурій А.М., Співак В.М. Основи теорії електричних кіл. Кн. 1: Аналіз лінійних електричних кіл. Часова область. – К.: Вища школа, 2003. – 400с.

3. Козловський В.Ф., Калмикова Л.М. Теорія електричних та магнітних кіл. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи.: НАУ, 2011.- 32с.

4. Сірий Д.Т. Практикум з дисципліни «Теорія електричних та магнітних кіл». Електрон. варіант. 2020. – 56 с.