УДК 711.4.01.7

Чемакіна О.В., О.В. Кравченко, Д.М. Ільченко

Національний авіаційний університет, м. Київ

Функціональний аналіз відкритих архітектурних просторів, що містять порушені території у планувальній структурі міст Донбасу

Анотація. О.В. Кравченко, Д.М. Ільченко. Функціональний аналіз відкритих архітектурних просторів, що містять порушені території у планувальній структурі міст Донбасу. У статі наводяться результати функціонального аналізу відкритих архітектурних просторів, що містять порушені території у планувальній структурі міст Донбасу.

Ключові слова: відкриті архітектурні простори, порушені території, містобудівний потенціал

Аннотация. О.В. Кравченко, Д.Н. Ильченко. Функциональный анализ открытых архитектурных пространств, которые включают нарушенные территории в планировочной структуре городов Донбасса. В статье приводятся результаты функционального анализа открытых архитектурных пространств, которые включают нарушенные территории в планировочной структуре городов Донбасса

Ключевые слова: открытые архитектурные пространства, нарушенные территории, градостроительный потенциал

The summary. Kravchenko O.V., Ilchenko D.N. The functional analysis of open architectural spaces which include the disturbed territories in planning structure of cities of Donbass. In article brought results of the functional analysis of open architectural spaces which include the disturbed territories in planning structure of cities of Donbass

Keywords: open architectural spaces, disturbed territories, town-planning potential

Постановка проблеми При зростанні дефіциту територій у великих промислових містах та агломераціях назріла необхідність перегляду планувальної структури міського середовища у пошуку резервних територій для містобудівних потреб. Одним із напрямків вилучення таких територій є використання порушених промисловою діяльністю земель. Непридатність цих земель в більшості випадків шириться на прилеглі до них території, що обумовлено порушенням функціонального взаємозвязку з іншими компонентами міського середовища, несприятливим екологічним станом, наявністю естетичної вади (терикони, кар’єрні виїмки); негативним психологічним впливом на людину. Це можуть бути промислові території, що втратили свою основну функцію, частково зруйновані санітарно-захисні зони між промисловим підприємством та жилими районами, резервні ділянки для промислово-побутових відходів, рекреаційні території, а також ландшафти по тій або іншій причині не приналежні до конкретної планувальної функції міста. Стає очевидним, що порушені території (ПТ) та прилеглі до них території формуються у єдині архітектурні простори міського середовища.

Відкритий архітектурний простір (ВАП) міського середовища – це зовнішній міський простір, що володіє власною композиційною структурою й композиційними елементами: акцентами або орієнтирами, контуром або просторовими границями, осями композиції або лініями напрямку. Таким чином, ПТ являються композиційним елементом відкритого архітектурного простору, містобудівний потенціал яких не використовується.

Зросла необхідність у комплексному освоєні та відновлені ВАП, що містять ПТ та залучення їх до активної містобудівної діяльності. Це визначається:

- сучасними умовами дефіциту земельних ресурсів;

- активним подальшим розповсюдженням деградованих участків місцевості;

- погіршенням естетичної складової міського середовища;

- несприятнливою екологічною ситуацією.

Аналіз досліджень та публікацій. Питаннями містобудівного і рекреаційного освоєння порушених територій розглядались у наукових роботах І.В. Лазарєвої, В.Т. Маєвської, І.В. Гриманової, М.П. Ждахіної; І.Д. Родічкіна, Ю.О.Бондаря. Існує певний досвід по рекультивації та використанню порушених територій, визначені основні напрямки архітектурної реабілітації міського середовища Донбасу, що включає порушені території. Але вперше запропоновано розглядати містобудівний потенціал не тільки конкретної порушеної ділянки, чи групи окремих порушень, а і прилеглої до них території, що формує архітектурний простір з власною композиційною структурою та композиційними елементами.

Формування цілій. Містобудівний потенціал ВАП, що містять ПТ визначається їх розміщенням відносно адміністративно-планувального центру міста, належністю до будь-якої функціональної зони, наявністю транспортної мережі та інженерних комунікацій, рельєфу, ландшафту. Метою даного дослідження є проведення аналізу містобудівних і природних умов основних міст Донбасу (Донецька та Луганська області), на основі якого визначаються характеристики ПТ, та розташування ВАП, що їх містять по відношенню до всіх функціональних зон міста.

Виклад основного матеріалу дослідження. Проведення функціонально-планувального аналізу велось з позиції розташування ВАП, що містять ПТ відносно ядра існуючого міста, що поділило його на 3 зони:

- центральна частина;

- серединна;

- периферійна.

Дослідження проводилось послідовно у три етапи.

На першому етапі на основі карт-схем та за допомогою супутникової зйомки основних міст Донбасу були розглянуті всі види порушених територій у структурі міського середовища. Узагальнено виявлено, що найбільш розповсюдженим видом ПТ є терикони, слідом за ними – кар’єрні виїмки. Деякі з них зафіксовані окремо розташованими порушеними територіями. Ці види порушень виносились як поодинокі елементи відкритого архітектурного простору. Просторові утворення сформовані близько розташованими ПТ різними або однаковими за характером порушень але територіально пов’язаними між собою було доцільним поєднати у групи об’єктів що досліджуються: в одному випадку – в компактну групу ( локальна концентрація елементів у безпосередньої близькості одне до одного), в другому – в розгалужену (розміщення порушених територій з відсутністю зв’язків між їхніми окремими елементами).

На другому етапі була визначена належність відкритих архітектурних просторів, що містять порушені території до конкретних функціональних зон, що були виділені у планувальній структурі міста, а саме: селітєбна, промислова, комунально-складська та рекреаційна; а також їх наближеність до транспортної мережі.

Було встановлено, що в центральних частинах міст найбільше розташовано поодиноких об’єктів – териконів – 17, виїмок – 5.В великих містах Донецьк та Макіївка зустрічаються групи об’єктів розгалужені – териконів – 4, териконів та відвалів – 3.

Більшість поодиноких об’єктів – териконів розташовано в рекреаційній зоні – 7, в селітєбної зоні – 3, в промислової – 2. Групи териконів розгалужені розташовані більше в межах селітебної, промислової і комунально-складської зон. Групи териконів компактні сформовані у селітєбної зоні та на межі рекреаційної та комунально-складської зони.

Більшість поодиноких териконів і відвалів розташовано вздовж автомагістралей – 17. Обидві виділені групи ПТ також максимально наближені до транспортної мережі.

В серединних частинах міст найбільш зустрічаються поодинокі терикони – 23, а також розгалужені групи териконів – 15. Найбільше поодиноких териконів розташовано у рекреаційних зонах – 11, в межах селітєбної зони – 5, промислової – 6. Компактні групи териконів розміщені у рекреаційних зонах – 4. Розгалужені групи териконів найчастіше розташовані також у рекреаційних зонах – 10, в межах селітєбної – 3. В серединних зонах великих міст Донецьк, Макіївка, Горлівка найчастіше зустрічаються поодинокі терикони.

Виявлено, що зазначені елементи ВАП сформовані біля автомагістралей та залізничних гілок.

В периферійних частинах міст найбільше розташовано поодиноких териконів – 30, виїмок – 12. Більшість поодиноких териконів розташовано в рекреаційних зонах – 16, більшість поодиноких виїмок – 6 – розташовано в рекреаційних зонах. Компактні групи териконів зафіксовано на стику рекреаційної та промислової зон. Розгалужені групи териконів – 17 – найбільше розташовані в рекреаційних зонах – 12.В периферійних частинах великих міст Донецьк, Макіївка, Горлівка найчастіше розташовані розгалужені групи териконів і териконів та виїмок.

Більшість ВАП, що містять ПТ розміщаються біля автомагістралей – 41, залізничіх гілок – 29.

Результати проведеного аналізу занесені у таблиці 1, 2, 3.

На третьому етапі, на основі проведеного функціонального аналізу ВАП, що містять ПТ у планувальній структурі міст Донбасу була складена кількісна оцінка ВАП, що містять ПТ у планувальних зонах міст Донбасу від загальної площі міської території (в %). Результати вищезазначеної оцінки занесені у табл. 4.

Табл. 1. Функціональна належність відкритих архітектурних просторів, що містять порушені території у центральній частині міст Донбасу

| елементи ВАП функц. зони | поодинокі ПТ | компактна група ПТ | розгалужена група ПТ | Всього по зонах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тери-кони | к. виїмки | тери-кони | тер. та к.виїмки | к. виїмки | тери-кони | тер. та к.виїмки | к. виїмки |  |
| рекреаційна | 7 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 12 |
| селітєбна | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 |
| промисл. | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| ком.-склад. | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| рекр.-сел. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| рекр.-пром. | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 |
| рекр.-к.с. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сел.-пром. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сел.-к.с. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пром.-к.с. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| заг. к-ть | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 34 |

Табл. 2. Функціональна належність відкритих архітектурних просторів, що містять порушені території у серединній частині міст Донбасу

| елементи ВАП функц. зони | поодинокі ПТ | компактна група ПТ | розгалужена група ПТ | Всього по зонах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тери-кони | к. виїмки | тери-кони | тер. та к.виїмки | к. виїмки | тери-кони | тер. та к.виїмки | к. виїмки |  |
| рекреаційна | 11 | 6 | 4 | 1 | - | 10 | 1 | 2 | 35 |
| селітєбна | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | 8 |
| промисл. | 6 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 9 |
| ком.-склад. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рекр.-сел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рекр.-пром. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| рек.-к.с. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сел.-пром. | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| сел.-к.с. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пром.-к.с. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| заг. к-ть | 23 | 7 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 57 |

Табл. 3. Функціональна належність відкритих архітектурних просторів, що містять порушені території у периферійній частині міст Донбасу

| елементи ВАП функц. зони | поодинокі ПТ | компактна група ПТ | розгалужена група ПТ | Всього по зонах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тери-кони | к. виїмки | тери-кони | тер. та к.виїмки | к. виїмки | тери-кони | тер. та к.виїмки | к. виїмки |  |
| рекреаційна | 16 | 6 | 1 | 3 | 1 | 12 | 4 | 2 | 45 |
| селітєбна | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| промисл. | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 10 |
| ком.-склад. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| рекр.-сел. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| рек.-пром. | 4 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 11 |
| рек.-к.с. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| сел.-пром. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| сел.-к.с. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пром.-к.с. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| заг. к-ть | 30 | 12 | 5 | 4 | 2 | 17 | 6 | 2 | 78 |

Табл. 4. Кількісна оцінка ВМП, що містять ПТ у планувальних зонах міст Донбасу від загальної площі міської території (в %)

| назва агломерації | назва міста | класифікація за величиною | тип планувальної структури | загальна площа міста, км2 | Площі планувальних зон міста, км2 | Площі планувальних зон міста, % | загальна площа ВАП, що містять ПТ, км2 | Площі ВАП, що містять ПТ, км2 | Площі ВАП, що містять ПТ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ядро | центр. частина | серед. частина | периф. частина | заміська частина | ядро | центр. частина | серед. частина | периф. частина | заміська частина |  | ядро | центр. частина | серед. частина | периф. частина | заміська частина | ядро | центр. частина | серед. частина | периф. частина | заміська частина |
| Донецько-Макіївська | Донецьк | велике | ком пакт. | 570 | 3 | 59 | 172 | 336 | 85 | 0,5 | 10 | 30 | 59 | 15 | 19,6 | - | 0,6 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | - | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 9,0 |
|  | Макіївка | велике | ґратчастий | 426 | 3 | 53 | 112 | 258 | 45 | 0,7 | 12 | 26 | 61 | 11 | 34,0 | - | 5,0 | 4,0 | 10,0 | 15,0 | - | 9,0 | 4,0 | 4,0 | 34,0 |
| Горлівсько-Єнакієвська | Горлівка | велике | компактн. | 422 | 4 | 66 | 157 | 194 | 63 | 0,,9 | 16 | 37 | 46 | 15 | 32,0 | - | 2,0 | 9,0 | 11,0 | 10,0 | - | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 16,0 |
|  | Єнакієве | середнє | ґратчастий | 82 | 0,3 | 13 | 22 | 47 | 7 | 0,4 | 16,0 | 27,0 | 57,0 | 9,0 | 2,4 | - | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | - | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 |
| Алчевсько-Стаханівська | Алчевськ | середнє | ґратчаст. | 50 | 0,3 | 4 | 12 | 34 | 9 | 0,7 | 8 | 24 | 68 | 18 | 1,7 | - | - | - | 0,7 | 1,0 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
|  | Брянка | середнє | лінійн. | 64 | 0,4 | 7,0 | 26,0 | 31,0 | 10,0 | 0,6 | 11,0 | 41,0 | 48,0 | 16,0 | 2,7 | 0,06 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 15,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
|  | Стаханов | середнє | ком пакт. | 92 | 0,5 | 10,0 | 29,0 | 54,0 | 16,0 | 0,5 | 8,5 | 29,0 | 54,0 | 17,0 | 2,2 | - | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | - | 3,0 | 3,0 | 0,7 | 4,0 |
|  | Перевальськ | мале | лінійний | 30 | 0,3 | 4,0 | 10,0 | 16,0 | 8,0 | 1,0 | 13,0 | 33,0 | 53,0 | 27,0 | 1,0 | - | 0,01 | 0,3 | 0,7 | - | - | 0,03 | 1,0 | 3,0 | - |
|  | Красний Луч | середнє | компакт. | 114 | 0,4 | 14,0 | 32,0 | 68,0 | 30,0 | 0,4 | 12,0 | 28,0 | 59,0 | 26,0 | 4,4 | - | - | 0,4 | 2,0 | 2,0 | - | - | 1,0 | 3,0 | 5,0 |
|  | Торез | середнє | комп. | 104 | 0,4 | 11,0 | 42,0 | 52,0 | 12,0 | 0,4 | 10,0 | 40,0 | 50,0 | 12,0 | 0,8 | - | - | 0,4 | 0,3 | 0,06 | - | - | 1,0 | 0,6 | 0,5 |
|  | Лисичанськ | середнє | лінійний | 96 | 0,6 | 11,0 | 32,0 | 52,0 | 15,0 | 0,6 | 12,0 | 33,0 | 54,0 | 16,0 | 3,4 | - | 0,07 | 1,0 | 0,3 | 2,0 | - | 0,6 | 3,0 | 6,0 | 13,0 |
|  | Первомайськ | середнє | компактний | 89 | 0,4 | 8,0 | 29,0 | 52,0 | 16,0 | 0,4 | 9,0 | 33,0 | 58,0 | 18,0 | 0,9 | - | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,05 | - | 2,0 | 0,7 | 0,8 | 0,3 |
|  | Краснодон | середнє | ком пакт. | 77 | 0,4 | 10,0 | 32,0 | 35,0 | 12,0 | 0,5 | 13,0 | 42 | 45,0 | 16,0 | 0,7 | - | 0,13 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | - | 1,0 | 2,0 | 0,9 | 0,9 |
|  | Антрацит | середнє | ком пакт. | 61 | 0,3 | 5,0 | 23,0 | 33,0 | 10,0 | 0,5 | 8,0 | 38,0 | 54,0 | 16,0 | 0,7 | - | - | 0,2 | 0,5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | - |
|  | Шахтарськ | середнє | лінійний | 51 | 0,3 | 6,0 | 23,0 | 22,0 | 10,0 | 0,6 | 12,0 | 45,0 | 42,0 | 19,0 | 0,8 | - | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | - | 3,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
|  | Кіровськ | мале | ком пакт. | 35 | 0,4 | 8,0 | 15,0 | 13,0 | 8,0 | 1,0 | 23,0 | 43,0 | 37,0 | 23,0 | 1,0 | - | 0,01 | 0,3 | 0,7 | - | - | 0,2 | 2,0 | 5,0 | - |

Висновки. Виконаний функціональний аналіз являється основою для подальшої роботи по визначенню містобудівного потенціалу відкритих архітектурних просторів, що містять порушені території у планувальній структурі міст Донбасу. Отримані результати можуть бути використані для вибору напрямків використання відновлених територій в залежності від їх характеристик та функціональної приналежності.

Література

- Таболіна Т.В. Методика архітектурної реабілітації міського середовища Донбасу, що містить порушені території: Автореф. дис. канд. арх.: 18.00.01. – Харків, 2005. – 19с.

- Лобов І.М. Функціонально-планувальна реабілітація забудови порушених територій (на прикладі Донецько-Макіївської агломерації): Автореф. дис. канд. арх.: 18.00.04. – К., 2002. – 25с.

- Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2006. – Вип. 16. – стр. 230-244.

- Бондарь Ю.А. Благоустройство нарушенных территорий. – К.: Будівельник, 1984. – 72с.

- Лазарева И.В. Градостроительное освоение неудобных и нарушенных территорий. – М.: Госстрой, 1986. – 143с.

- Родичкин И.Д. Проблемы рекреационной деятельности. К.: Сбірник містобудування та територіального планування, 1998. – №1 – стр. 55-56.