Модуль № 2 «Стійкість та якість лінійних стаціонарних САУ»

Тема 2:  Якість управління

2.1  Основные показатели качества систем управления

Системы автоматического управления характеризуются не только устойчивостью, но и другими показателями качества. Главной задачей анализа является оценка качества процессов управления, которое должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к системе как в установившемся режиме, так и в переходных процессах. На заре развития автоматики достаточно было обеспечить хорошее качество системы в установившемся режиме, однако позже появилась необходимость оценивать и динамику систем. Рассмотрим переходный процесс в некой системе, рис. 1.

К основным показателям качества переходного процесса принято относить:

- время переходного процесса : определяется временем, за которое переходный процесс входит в заданную относительно нового установившегося состояния "трубку" шириной      и больше из нее не выходит;

- максимальная ошибка в переходном процессе ;

- допустимая в установившемся режиме инструментальная ошибка .

К основным показателям процессов управления следует отнести также ошибку в установившемся режиме работы САУ.

Зависимость выходной величины от входной величины в установившемся режиме называется статической характеристикой, если эта характеристика рассматривается для линеаризованной системы, то она тоже будет линейной, рис. 3.

Если выходная величина в установившемся режиме не зависит от входной величины, то система называется астатической. Переходный процесс в астатической системе показан на рис.2.

Если выходная величина в установившемся режиме зависит от входной, то система будет статической.

В общем случае статическая характеристика системы буде нелинейной, рис. 4. На этом рисунке обозначены:

установившееся значение внешней нагрузки;

диапазон изменения внешней нагрузки;

диапазон изменения выходной величины.

Номинальное значение выходной величины в установившемся режиме равно

.                                                                                          (1)

Вычислим максимальную статическую ошибку по формуле

.                                                                      (2)

Статическая ошибка системы определяется соотношением

.                                                                                            (3)

Относительная статическая ошибка системы

(4)

называется статизмом системы. Статизм бывает положительный и отрицательный, рис.3.

Для нормальных условий работы САУ характерен отрицательный статизм.

Коэффициентом статизма называется величина

.                                                                                       (5)

Для нелинейных систем определяют местный и средний коэффициенты статизма.

(6)

Очевидно, что для линейной системы коэффициенты статизма  совпадают.

Коэффициент статизма линейной (линеаризованной) системы определяется по передаточной функции

,                                                                                                (7)

то есть коэффициент статизма и коэффициент усиления замкнутой системы понятия равнозначные.

2.2. Структурные признаки астатизма

Система называется астатической, если она не имеет ошибки в установившемся режиме. В системах стабилизации это значит, что независимо от внешней нагрузки выходная величина в установившемся режиме будет иметь одно и то же постоянное значение, В следящих системах астатизм систем обеспечивает слежение без ошибки. Таким образом, астатизм является положительным фактором и его нужно добиваться.

Задана структурная схема системы автоматического управления. На рис.5 обозначены:  настройка системы,

Определим передаточную функцию регулятора

.                    (8)

Передаточная функция замкнутой системы равна

.                                    (9)

Пусть полиномы  имеют свободные члены, равные единице. Определим коэффициент статизма системы

.                                                                        (10)

Пусть жесткая обратная связь, охватывающая интегрирующее звено отсутствует, , в таком случае

.                                                                   (11)

Таким образом, если в замкнутом контуре управления имеется интегрирующее звено, не охваченное обратной связью, то система будет астатической, то есть не будет иметь ошибки в установившемся режиме. Если таких звеньев два и больше, то порядок астатизма будет равен двум и более.

В общем случае передаточная функция разомкнутой системы может быть записана в виде

.                                                                                 (12)

Эта запись соответствует наличию в системе   интегрирующих звеньев, не охваченных обратной связью. Следовательно, порядок астатизма в системе также равен .

При определении коэффициента статизма в следящей системе необходимо рассматривать передаточную функцию по ошибке, то есть рассматривается коэффициент статизма по ошибке .

Пусть система имеет астатизм второго порядка, тогда ее передаточная функция  в разомкнутом состоянии имеет вид

.                                                                                  (13)

Характеристическое уравнение замкнутой системы при числителе  не содержит члена с "" в первой степени, то есть имеет вид

,                                                                                       (14)

что соответствует структурной неустойчивости системы, так как не выполняется первое условие (тема 3)

,                                                                                              (15)

где  число полюсов , порядок астатизма , даже при отсутствии вещественных положительных корней .

Пусть, например, передаточная функция разомкнутой системы равна , что соответствует структурной схеме, изображенной на рис. 6.

Характеристическое уравнение этой системы равно . Система структурно неустойчива.

Введем в эту систему форсирующее звено и структурная схема примет вид, изображенный на рис. 7.

Передаточная функция системы имеет вид  , а характеристическое уравнение будет равно

.                                                                       (16)

Очевидно, что система, изображенная на рис.7 будет структурно устойчивой.

Структурная устойчивость гарантируется выполнением условия (15). Отметим, что при желании иметь в cсистеме астатизм порядка  для обеспечения структурной устойчивости необходимо ввести    форсирующих звеньев.

2.3.Противоречие между статической точностью и устойчивостью системы

Противоречив между статической точностью и устойчивое шляется специфическим для одноконтурных систем.

Пусть задана структурная звеньевая схема одноконтурной системы, рис. 8.

Передаточная функция этой системы по ошибке имеет

.

Коэффициент статизма системы равен  ,  то есть увеличение коэффициента усиления разомкнутой системы  уменьшает статическую ошибку системы и наоборот: уменьшение коэффициента усиления разомкнутой системы увеличивает статическую ошибку.

Исследуем влияние коэффициента  усиления на устойчивость замкнутой системы. Запишем характеристическое уравнение замкнутой системы

=0.                       (17)

По критерию Вышнеградского система устойчива, если все коэффициенты положительны и выполняется условие

.                                         (18)

Из соотношения вполне (18) можно сделать вывод, увеличение коэффициента усиления уменьшает запас устойчивости системы.

Итак, основное противоречие в одноконтурных системах связано с выбором коэффициента усиления разомкнутой системы, Чем больше коэффициент усиления, тем точнее работает система в установившейся режиме, но тем меньше запас устойчивости. Следовательно, коэффициент усиления должен выбираться из компромиссных условий.

Необходимо обратить внимание на то, что при наличии форсирующих звеньев в передаточной функции разомкнутой системы (рис.7) запас устойчивости может не зависеть от коэффициента усиления. Например, если применить к характеристическому уравнению (16) критерий Вышнеградского, то получим , то есть коэффициент усиления на устойчивость не влияет.

2. 4. Оценка качества системы в установившемся режиме

Пусть задана структурная функциональная схема системы, рис. 9.

Заданы статические характеристики отдельных элементов системы

.                            (19)

Требуется определить статическую характеристику замкнутой системы .

1. Если статические характеристики элементов заданы аналитически, то статическую характеристику замкнутой системы можно получить аналитически, исключив промежуточные переменные.

2. В большинстве случаев статические характеристики элементов заданы в виде графиков. Эти графики необходимо строить в одинаковых масштабах. Построение статических характеристик разомкнутой цепи не вызывает трудностей даже если эти цепи разветвленные.

Для того, чтобы построить характеристику замкнутой системы, нужно в построении отразить момент замыкания.

Построение ведется в 4-х квадрантах по круговой замкнутой схеме. В первом квадранте располагается статическая характеристика объекта, а затем против часовой стрелки статические характеристики элементов системы в порядке их следования. Так как на вход объекта действует две величины , то вместо одной характеристики объект представляется семейством характеристик  при различных значениях , рис.10. Из этого рисунка очевиден способ построения статической характеристики замкнутой системы.

Значения  откладываются по оси ординат, а значения , соответствующее точкам пересечения проецирующих линий по оси абсцисс.

Статическая характеристика замкнутой системы представлена графиком на рис. 11.

Если количество элементов меньше 4-х, то пустые квадранты заполняются прямой, проведенное под углом 45°. Если элементов более, чем четыре, то их необходимо объединять в группы так, чтобы в каждой группе было не более четырех элементов.

2.5. Анализ ошибок следящей системы при медленно меняющихся входных воздействиях

Работа следящей системы под воздействием входных сигналов с постоянной скоростью или с постоянным ускорением относится к установившемуся режиму работы системы.

Пусть на вход следящей системы (рис. 12) подается входной сигнал

.                                                                                   (20)

Передаточную	функцию следящей системы можно разложить в ряд, то есть

,   (21)

где  коэффициент ошибок;

коэффициент позиционной ошибки (ошибки системы при постоянном входном сигнале);

коэффициент ошибок по скорости входного сигнала;

коэффициент ошибки по ускорению входного сигнала.

Полная ошибка слежения будет определяться соотношением

.                                       (22)

Дли входного сигнала, изменяющегося по закону (20) нетрудно получить

.

Если следящая система имеет астатизм первого порядка, то  . Нетрудно показать, что, то есть является коэффициентом статизма системы. Если система имеет астатизм 2-го порядка, то  и т. д.

Пусть передаточная функция разомкнутой следящей системы имеет вид

.                                                                                 (23)

Запишем передаточную функцию по ошибке для замкнутой системы

.                                                                          (24)

Учитывая, что свободный член   всегда можно положить равным единице, вычислим коэффициенты ошибок:

То есть в системах с астатизмом первого порядка, коэффициент ошибки по скорости обратно пропорционален коэффициенту усиления системы.

В этом случае коэффициент усиления разомкнутой системы называется добротностью системы. Иногда его обозначают

Если система имеет астатизм второго порядка, то в этом случае  (как это было отмечено выше), а коэффициент ошибки по ускорению .

2.6. Прямые методы оценки качества переходного процесса

Методы оценки качества переходного процесса пожни разделить на две группы:

- прямые методы оценки качества системы,

- косвенные методы оценки качества системы.

Прямые методы оценки качества переходного процесса предполагают наличие кривой переходного процесса. Эти методы гарантируют полную и точную оценку качества системы.

Кривая переходного процесса может быть получена в результате аналитического решения дифференциального уравнения классическим или операционным методом. Однако, в последнее время для получения кривой переходного процесса очень широко используются вычислительные машины как аналоговые, так и цифровые.

В смысле наглядности и удобства анализа динамики автоматических систем в лучшую сторону выделяется процесс моделирования на аналоговых вычислительных машинах, хотя точность их ниже, чем у цифровых вычислительных машин.

Кривая переходного процесса может быть получена и в результате приближенного решении дифференциального уравнения. В частности дифференциальные уравнения высокого порядка могут быть заменены уравнениями 4-го или 3-го порядка. Одним из наиболее распространенных в автоматике методов построения переходного процесса, основанных на преобразовании Фурье, является метод, разработанный В.В.Солодовниковым в 1940 году. Этот метод предполагает использование вещественных частотных характеристик замкнутой системы.

Из обратного преобразования Фурье следует

,               (25)

где    вещественная частотная характеристика замкнутой системы;  мнимая частотная характеристика замкнутой системы.

Используется первое соотношение (25). Интеграл в квадратурах вычислить нельзя и поэтому используются различные численные методы расчёта.

Для линейных систем справедлив принцип суперпозиции и вполне справедливо утверждение: если

,                                                                                   (26)

и по формуле (25) каждому  можно поставить в соответствие частную переходную функцию , то переходная функция системы будет равна

.                                                                                      (27)

Солодовников В.В. ввёл понятие  единичной трапецеидальной ВЧХ,       рис. 13, которая характеризуется наклоном боковой стороны  , изменяющимся в пределах . Для единичной трапеции были просчитаны переходные процессы при различных наклонах боковой стороны для нормированного времени . Для произвольной трапеции, рис. 14,  наклон боковой стороны определяется из соотношения , а переходный процесс рассчитывается по формуле

.                     (28)

Таким образом,  для произвольной САУ каким-либо способом строится ВЧХ, которую в соответствии с (26) нужно представить в виде суммы трапеций так, чтобы сумма площадей этих трапеций равнялась площади под кривой. На рис.15 показана ВЧХ замкнутой системы, которую можно представить четырьмя трапециями:

1. Высота трапеции , наклон боковой стороны . Этой  трапеции соответствует переходный процесс .

2. Высота трапеции , наклон боковой стороны . Этой  трапеции соответствует переходный процесс .

3. Высота трапеции , наклон боковой стороны . Этой  трапеции соответствует переходный процесс .

4. Высота трапеции , наклон боковой стороны . Этой  трапеции соответствует переходный процесс , то есть прямоугольной трапеции соответствует переходный процесс в виде скачка с интенсивностью, равной высоте трапеции.

Вещественную частотную характеристику можно вычислить или построить с помощью  специальных диаграмм.

2.7. Косвенные методы оценки качества переходного процесса

Во многих случаях оценка качества ПП производится по косвенным показателям: по коэффициентам дифференциального уравнения, по коэффициентам характеристического уравнения, по распределению корней характеристического уравнения на комплексной плоскости, по передаточной функции замкнутой или разомкнутой системы и другим показателям и признакам.

Методы оценки качества системы по параметрам динамических характеристик без построения переходного процесса называются косвенными методами оценки качества переходного процесса.

Использование различных косвенных методов в значительной степени облегчает процесс анализа качества автоматической системы. Однако необходимо заметить, что оценки во многих случаях получаются приближенными или даже качественными без количественных характеристик.

Однако простота и доступность косвенных методов оценки качества обусловили их  широкое применение в инженерной практике.

1. Оценка качества переходного процесса по распределению корней характеристического уравнения.

Пусть задана передаточная функция замкнутой системы .

Корни полинома числителя определяются ив уравнения

(29)

и называются нулями системы.

Полюса системы определяются из уравнения

,                                                                                                (30)

то есть это корни характеристического уравнения.

На комплексной плоскости  нули обозначаются, а полюса - ,   рис. 4.17.

По расположению нулей и полюсов можно судить о качестве системы:

- если вблизи нулей нет полюсов, то переходный процесс будет сильно колебательный,

- чем дальше полюса от мнимой оси, тем быстрее затухает переходный процесс,

- пара нуль-плюс называется диполем, их влияние на систему взаимно компенсируется.

Если имеемся система, описываемая дифференциальным уравнением го порядка,  и известно ее характеристическое уравнение

.                                              (31)

Решив это уравнение, найдём корни. По знаку вещественных частей корней можно судить об устойчивости системы. Оказывается, по расположению корней можно судить не только об устойчивости системы, но и о других показателях качества.

В результате анализа решения дифференциального уравнения системы

можно сделать вывод, что наибольшее влияние на качество процесса оказывает корень, ближе всех расположенный к мнимой оси. Процессы, определяемые остальными корнями, быстро затухают и их влияние незначительно.

Расположение ближайших к мнимой оси корней характеризуется введенными специально понятиями:

а) Расстояние ближайшего корня от мнимой оси называют степенью устойчивости .

Если ближайшие корни комплексно-сопряженные. то степень устойчивости колебательная.

Если ближайший корень действительный, то степень устойчивости апериодическая.

Очевидно, что чем ближе расположен ближайший к мнимой оси корень (чем меньше ), тем хуже затухает переходный процесс.

Установим приближённую связь между степенью устойчивости и временем ПП. Предположим, что степень устойчивости апериодическая , тогда можно записать . Полагая, что все решения  затухают быстро, и ПП определяется первым слагаемым

,                                                  (32)

где  конечное и начальное установившиеся значения выходной величины в переходном процессе.

По определению признака конца ПП можно записать соотношение

.                                                                         (33)

Учитывая соотношение (32) и (33), можно записать последовательность формул:  Приближённое значение времени ПП для апериодической и колебательной степени устойчивости  будет равно

.                                                                                        (34)

Ели система астатическая, то время ПП определяется следующим образом, рис. 2.

Составляющая  определяется как для статической системы, то есть

время нарастания процесса до значения максимальной динамической ошибки в ПП. Полагаем скорость процесса постоянной на участке до  и равной . При сделанных выше допущениях

.                                                                   (35)

Угол с вершиной в начале координат, который охватывает все  корни характеристического уравнения на комплексной плоскости, определяет колебательность системы , которая определяется как тангенс угла   рис.4.18:

.                                                                                              (36)

Если САУ имеет не более одной пары комплексно-сопряжённых корней, то доказано, что при нулевых начальных условиях имеет место соотношение

.                                                                              (37)

Колебательность связана с затуханием за период соотношением

.                                                                                               (38)

2.Нормированные диаграммы и их использование для оценки качества ПП.

Впервые нормированная диаграмма для системы третьего порядка была построена Вышнеградским. В нормированном характеристическом уравнении третьего порядка имеется два коэффициента, которые откладываются по осям диаграммы. Пусть задано характеристическое уравнение .

После деления на коэффициент  введём новую независимую переменную . Получим нормированное характеристическое уравнение в виде

,                                                                             (39)

где параметр расположения.

В плоскости параметров  строится область устойчивости нормированной системы. Уравнение 3-го порядка имеет 3 корня, которые могут располагается на комплексной плоскости по-разному:

1) два корня комплексно-сопряженные и один вещественный (расположен дальше от мнимой оси);

2)  два корня комплексно-сопряженные и один вещественный (расположен ближе к мнимой оси);

3) все корни вещественные и разные.

В зависимости от расположения корней область разбивается на 3 подобласти.

Очевидно, эти области соприкасаются при условии, что все три корня  вещественные и равные . По теореме Виета не трудно определить:  Из этих соотношений получим:

.                                                                                 (40)

На диаграмме Вышнеградского это точка «С», рис. 19. Очевидно, с границей устойчивости будет соприкасаться область 1, когда два комплексно-сопряженные корня ближе к мнимой оси. Это обусловлено тем, что в нормированном характеристическом уравнении свободный член , то есть, не равен нулю.

Область 1 граничить с областью 2 (вещественные части комплексно-сопряженных корней равны вещественному корню). Определим границу между областями, воспользовавшись теоремой Виета для корней .

Получим систему уравнений:

.

Исключив из этой системы , после преобразований получим уравнение

.                                                                                      (41)

Область 1 граничить с областью 3 (кратные вещественные корни ближе к мнимой оси, чем один вещественный). Определим границу между областями, воспользовавшись теоремой Виета для корней . Получим систему уравнений:

.

Исключив из этой системы , после преобразований получим уравнение

.                                                      (42)

Кривые  и  симметричны относительно биссектрисы угла .

Зная коэффициенты исходного уравнения , можно найти нормированные коэффициенты  , а затем судить о характере переходного процесса, но получить количественную оценку качества по такой диаграмме нельзя. Поэтому диаграмма Вышнеградского была усовершенствована. На неё были нанесены линии равной степени нормированной устойчивости и колебательности  . Уравнения этих линий также выводятся аналитически. Степень устойчивости для системы определяется по формуле

.                                                                                (43)

Зная параметры  можно по формулам (34, 35, 37 и 43) определить время переходного процесса и максимальную динамическую ошибку , то есть основные показатели ПП:

,           (44)

где  относительная ошибка в установившемся режиме;

,                (45)

где

перерегулирование в ПП.

Пример: Пусть ПФ  системы имеет вид:

.

Определить время ПП , если относительная ошибка в установившемся режиме равна .

Нормируем уравнение и получим . Параметр расположения и коэффициенты  равны:

,

.                                (46)

.

По нормированной диаграмме определяем . Определим степень устойчивости исходной системы .

Время переходного процесса в соответствии с формулой (44) равно

.                                                                               (47)

Перерегулирование определяется по формуле (45): .

3. Оценка качества системы по виду ВЧХ производится на основании ряда теорем:

- Если ВЧХ ограничена по модулю; то и соответствующая ей переходная функция ограничена по модулю, то есть, справедливы соотношения

.                                                                              (48)

-Начальное значение ВЧХ соответствует конечному значению переходного процесса и наоборот, то есть справедливы со отношения:

.                                                    (49)

Соотношения (49) вытекают из теорем о начальном и конечном значениях изображения.

- Если ВЧХ имеет разрыв непрерывности на какой-либо частоте , то на этой частоте в системе имеют место незатухающие гармонические колебания. Это объясняется тем, что система находится на границе устойчивости.

- Если ВЧХ на какой-либо частоте имеет пик, то этой частоте соответствуют медленно затухающие колебания.

- Если , где - частота, после которой можно считать,  ВЧХ - положительная невозрастающая функция , то справедливы утверждения:

.                                                                    (50)

Если ВЧХ  мало отличаются друг от друга,  то и соответствующие им процессы мало отличаются друг от друга.

4. Оценка качества процесса управления по ЛАЧХ разомкнутой системы производится для минимально-фазовых систем.

Весь диапазон рабочих частот системы принято делить на три участка, рис. 21.

- Участок ЛАЧХ с ординатами  принято относить к низкочастотной части.

- Участок ЛАЧХ с ординатами  следует отнести к высокочастотной части,

- Между низкочастотной и высокочастотной частями расположен участок средних частот.

а) Если на низких частотах ЛАЧХ параллельна оси абсцисс, то система статическая. При наклоне ЛАЧХ  (целое число) система имеет астатизм  порядка. Порядок астатизм системы, представленной на рис. 21, .

б) Качество системы в переходных режимах определяется поведением ЛАЧХ в интервале средних частот. Для того, чтобы перерегулирование находилось в допустимых пределах необходимо, чтобы наклон ЛАЧХ на участке  был равен . Крайние точки этого участка определяются из соотношений

,                                                                                   (51)

где  частота среза.

Частота среза определяет время переходного процесса.

.                                                                                        (52)

Чем больше частота среза, тем меньше время переходного процесса.

в) Наклон ЛАЧХ на участке высоких частот не влияет на качество переходного процесса. Чем круче характеристика уходит вниз, тем лучше система отфильтровывает высокочастотные помехи.

5. Интегральные критерии качества позволяют аналитически оценить систему по параметрам (по коэффициентам дифференциального уравнения). Их преимуществом является то, что при оценке учитываются начальные условий, то есть правая часть дифференциального уравнения системы.

Линейные интегральные оценки были предложены В.С. Кулебакиным и имели вид

.                         (53)

Чем меньше площадь под кривой переходного процесса, тем система лучше (кривая "1" на рис.), Однако, с помощью такого критерия нельзя оценить колебательные процесса, рис. 22

Процесс "1" по этой оценке будет считаться качественней процесса "2", что не соответствует реальности. Этого недостатка лишена интегральная оценка

.                                                                                            (54)

Однако интеграл (54) трудно связать с параметрами системы.

Хорошие результаты можно получить с помощью интегральных квадратичных оценок

.                                                                                           (55)

Минимизация соотношения (55) иногда приводит к колебательным процессам. Красовский А.А. предложил  интегральные квадратичные оценки вида

.                                                                                  (56)

Покажем, что при минимуме  переходный процесс изображается экспонентой, постоянная  времени которой равна . Прибавим и вычтем под интегралом  и преобразуем выражение (56) следующим образом:

.                                                        (57)

Вычислим второй интеграл в соотношении (57).  Для устойчивой системы  при ННУ  получим .

Таким образом, интегральная оценка (56) приводится к виду , минимум которой имеет место при , и переходный процесс имеет вид экспоненты. Выбирая постоянную времени , можно выбрать время переходного процесса.

Могут использоваться более сложные суммарные квадратичные интегральные оценки вида

.                                                                                 (58)

Основная трудность здесь заключается в выборе весовых коэффициентов . Каких-либо общих рекомендаций не существует.

Связь квадратичных оценок с параметрами системы и начальными условиями была найдена Мандельштамом. Пусть имеется система второго порядка

.                                                                                    (59)

Заданы начальные условия . При наличии правой части, применив эквивалентных начальных условий, можно перейти к уравнению вида (59).

Умножим уравнение (59) на , получим систему из двух уравнений

(60) Проинтегрируем по частям эти уравнения в пределах от 0 до, учитывая устойчивость системы:

(61)

Учитывая соотношения (61), систему уравнений (60) представим в виде

(62)

где .

Система уравнений (62) имеет решение, так как её определитель в силу устойчивости системы (59) заведомо не равен нулю. Запишем эти решения

,                                                                                    (63)

где определители равны .

Интегральные квадратичные оценки для однородной системы - го порядка с заданными  НУ ( ) определятся по формуле

,                                                                                  (64)

где определитель Гурвица, элементы которого умножены : номер строки, номер столбца этого определителя;

определитель, составленный из определителя  заменой го столбца на коэффициенты , зависящие от начальных условий и параметров системы.

Заметим, что оценки (64) определяются не интегрирование, а в результате алгебраических операций над коэффициентами системы и начальными условиями и только для однородного уравнения вида (59). Для уравнений, правая часть которых отлична от нуля, формулы для интегральных квадратичных оценок били получены Филипсом и Красовским А.А.

Пусть задано уравнение неоднородной системы в виде

, (65)

где отклонение выходной величины от установившегося значения .

Изображение выходной величины по Лапласу представляется в виде

,                           (66)

где изображение скачка .

Тогда интегральная оценка может быть вычислена из выражения

.                                                                   (67)

Определитель  такой же, как и в соотношении (64), но записан в более удобном виде ,                                           (68)

определитель  получается из  заменой  столбца на столбец .

Коэффициенты вычисляются следующим образом:

.

Если оценке подлежит ИПФ системы, то числитель соотношения (66) необходимо умножить  на .

# Text boxes

20