Додаток В

Інтенсивність руху на ділянках автомобільних доріг Р06 Ульяновка – Миколаїв км 185+080 – км 192+670 в межах

м. Нова Одеса та М03 Київ – Харків – Довжанський км 424+200 – км 429+000 в межах м. Валки

Таблиця В.1 – Інтенсивність руху на автомобільній дорозі Р06 Ульяновка – Миколаїв в межах Миколаївської 
 області

| Назва дороги | Ділянка визначення інтенсивності руху, км | Від | До | Інтенсивність за типами транспортних засобів, авт/доб | Потік авт/доб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | +(м) | км | +(м) | Легкові | Вантажні легкі | Вантажні середні | Вантажні важкі | Автобуси середні | Автобуси важкі | Тягачі | Автопоїзди |  |
| Р06 | 85 | 68 | 898 | 85 | 872 | 2219 | 1084 | 300 | 100 | 25 | 25 | 404 | 86 | 4243 |
|  | 86 | 85 | 872 | 104 | 700 | 2127 | 986 | 252 | 86 | 19 | 12 | 267 | 128 | 3877 |
|  | 106 | 104 | 700 | 115 | 41 | 5380 | 1843 | 382 | 196 | 76 | 48 | 460 | 100 | 8485 |
|  | 130 | 115 | 41 | 140 | 0 | 3767 | 1577 | 687 | 316 | 137 | 96 | 735 | 178 | 7493 |
|  | 145 | 144 | 503 | 146 | 568 | 4572 | 1358 | 461 | 156 | 76 | 70 | 464 | 403 | 7560 |
|  | 181 | 146 | 568 | 181 | 572 | 4321 | 814 | 109 | 262 | 31 | 15 | 524 | 293 | 6369 |
|  | 189 | 181 | 572 | 189 | 0 | 5220 | 1164 | 443 | 236 | 43 | 29 | 466 | 212 | 7813 |
|  | 190 | 189 | 0 | 192 | 794 | 6435 | 1671 | 421 | 322 | 29 | 43 | 466 | 212 | 9599 |
|  | 194 | 192 | 794 | 225 | 698 | 3472 | 866 | 437 | 258 | 39 | 58 | 472 | 215 | 5817 |

Таблиця В.2 – Інтенсивність руху на автомобільній дорозі М03 Київ – Харків – Довжанський км 424+200 – 
 км 429+000  в межах м. Валки

| Назва дороги | Ділянка визначення інтенсивності руху, км | Від | До | Інтенсивність за типами транспортних засобів, авт/доб | Потік авт/доб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | +(м) | км | +(м) | Легкові | Вантажні легкі | Вантажні середні | Вантажні важкі | Автобуси середні | Автобуси важкі | Тягачі | Автопоїзди |  |
| М03 | 424 | 423 | 20 | 424 | 586 | 2690 | 598 | 308 | 964 | 440 | 1756 | 467 | 2357 | 9580 |
|  | 425 | 424 | 917 | 425 | 192 | 2690 | 598 | 308 | 964 | 440 | 1756 | 467 | 2357 | 9580 |
|  | 426 | 425 | 265 | 426 | 832 | 2690 | 598 | 308 | 964 | 440 | 1756 | 467 | 2357 | 9580 |
|  | 427 | 426 | 985 | 427 | 882 | 3580 | 678 | 350 | 1092 | 410 | 1842 | 553 | 2445 | 10950 |
|  | 428 | 427 | 897 | 428 | 755 | 3580 | 678 | 350 | 1092 | 410 | 1842 | 553 | 2445 | 10950 |
|  | 429 | 428 | 935 | 431 | 140 | 3580 | 678 | 350 | 1092 | 410 | 1842 | 553 | 2445 | 10950 |

Додаток Ґ

Результати визначення інгредієнтного та параметричного (акустичного) забруднення на ділянках автомобільних доріг Р06 Ульяновка – Миколаїв км 185+080 – км 192+670 в межах м. Нова Одеса та М03 Київ – Харків – Довжанський 
км 424+200 – км 429+000 в межах м. Валки

Таблиця Ґ.1 – Результати визначення концентрації шкідливих речовин на ділянці автомобільної дороги 
 Р06 Ульяновка – Миколаїв км 185+080 – км 192+670 в межах м. Нова Одеса

| Ділянка визначення концентрації шкідливих речовин, км | Відстань від осі автомобільної дороги, м | Концентрації шкідливих речовин, мг/м3 | Розрахункові значення концентрації шкідливих речовин з урахуванням фону, мг/м3 | ГДК шкідливих речовин, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО | NOx | CxHy | СО | NOx | CxHy | СО | NOx | CxHy |
| 186 | 3,5 | 5,15 | 1,35 | 2,62 | 5,17 | 1,38 | 2,65 | 3 | 0,04 | 0,7 |
|  |  | 5,20 | 1,40 | 2,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,18 | 1,41 | 2,67 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 4,82 | 1,20 | 2,15 | 4,88 | 1,16 | 2,18 |  |  |  |
|  |  | 4,90 | 1,18 | 2,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,86 | 1,15 | 2,16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 3,95 | 0,86 | 1,35 | 3,80 | 0,85 | 1,31 |  |  |  |
|  |  | 3,89 | 0,70 | 1,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,00 | 0,83 | 1,30 |  |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці Ґ.1

| Ділянка визначення концентрації шкідливих речовин, км | Відстань від осі автомобільної дороги, м | Концентрації шкідливих речовин, мг/м3 | Розрахункові значення концентрації шкідливих речовин з урахуванням фону, мг/м3 | ГДК шкідливих речовин, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО | NOx | CxHy | СО | NOx | CxHy | СО | NOx | CxHy |
| 188 | 3,5 | 6,18 | 2,20 | 3,15 | 6,19 | 2,19 | 3,16 | 3 | 0,04 | 0,7 |
|  |  | 6,23 | 2,15 | 3,19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,20 | 2,18 | 3,22 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 6,01 | 2,00 | 3,10 | 5,83 | 1,96 | 3,06 |  |  |  |
|  |  | 5,92 | 1,95 | 3,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,80 | 1,98 | 3,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 5,70 | 1,81 | 2,98 | 5,62 | 1,71 | 2,75 |  |  |  |
|  |  | 5,65 | 1,70 | 2,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,60 | 1,75 | 2,80 |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 3,5 | 6,25 | 2,25 | 3,18 | 6,29 | 2,21 | 3,17 | 3 | 0,04 | 0,7 |
|  |  | 6,30 | 2,28 | 3,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,31 | 2,19 | 3,16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 5,92 | 2,11 | 3,01 | 5,85 | 2,04 | 3,02 |  |  |  |
|  |  | 5,78 | 2,05 | 2,95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,81 | 2,03 | 3,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 4,91 | 1,95 | 2,85 | 4,82 | 1,90 | 2,81 |  |  |  |
|  |  | 4,70 | 1,85 | 2,78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,85 | 1,88 | 2,80 |  |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці Ґ.1

| Ділянка визначення концентрації шкідливих речовин, км | Відстань від осі автомобільної дороги, м | Концентрації шкідливих речовин, мг/м3 | Розрахункові значення концентрації шкідливих речовин з урахуванням фону, мг/м3 | ГДК шкідливих речовин, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО | NOx | CxHy | СО | NOx | CxHy | СО | NOx | CxHy |
| 190 | 3,5 | 6,35 | 2,50 | 3,25 | 6,34 | 2,45 | 3,20 | 3 | 0,04 | 0,7 |
|  |  | 6,31 | 2,55 | 3,19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,33 | 2,40 | 3,17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 6,15 | 2,35 | 3,10 | 6,12 | 2,31 | 3,03 |  |  |  |
|  |  | 6,05 | 2,30 | 3,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,13 | 2,28 | 3,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 5,95 | 2,20 | 2,95 | 5,85 | 2,16 | 2,93 |  |  |  |
|  |  | 5,80 | 2,15 | 2,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,85 | 2,18 | 2,91 |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 3,5 | 6,40 | 2,65 | 3,30 | 6,39 | 2,55 | 3,29 | 3 | 0,04 | 0,7 |
|  |  | 6,35 | 2,50 | 3,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,37 | 2,51 | 3,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 6,20 | 2,30 | 3,20 | 6,17 | 2,25 | 3,19 |  |  |  |
|  |  | 6,15 | 2,20 | 3,18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,18 | 2,27 | 3,17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 5,81 | 2,15 | 3,13 | 5,88 | 2,14 | 3,12 |  |  |  |
|  |  | 5,85 | 2,13 | 3,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,90 | 2,10 | 3,11 |  |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці Ґ.1

| Ділянка визначення концентрації шкідливих речовин, км | Відстань від осі автомобільної дороги, м | Концентрації шкідливих речовин, мг/м3 | Розрахункові значення концентрації шкідливих речовин з урахуванням фону, мг/м3 | ГДК шкідливих речовин, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО | NOx | CxHy | СО | NOx | CxHy | СО | NOx | CxHy |
| 192 | 3,5 | 7,20 | 3,01 | 4,11 | 7,19 | 2,97 | 4,07 | 3 | 0,04 | 0,7 |
|  |  | 7,18 | 2,95 | 4,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7,15 | 2,96 | 4,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 6,85 | 2,86 | 4,00 | 6,75 | 2,78 | 3,95 |  |  |  |
|  |  | 6,70 | 2,70 | 3,95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,72 | 2,75 | 3,98 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 6,56 | 2,60 | 2,85 | 6,55 | 2,55 | 3,00 |  |  |  |
|  |  | 6,50 | 2,54 | 3,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,53 | 2,58 | 3,15 |  |  |  |  |  |  |

Таблиця Ґ.2 – Результати визначення концентрації шкідливих речовин на ділянці автомобільної дороги 
 М03 Київ – Харків – Довжанський км 424+200 – км 429+000 в межах м. Валки

| Ділянка визначення концентрації шкідливих речовин, км | Відстань від осі автомобільної дороги, м | Концентрації шкідливих речовин, мг/м3 | Розрахункові значення концентрації шкідливих речовин з урахуванням фону, мг/м3 | ГДК шкідливих речовин, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО | NOx | CxHy | СО | NOx | CxHy | СО | NOx | CxHy |
| 424 | 3,5 | 19,80 | 6,82 | 1,65 | 21,6 | 6,45 | 2,9 | 3 | 0,04 | 0,7 |
|  |  | 23,10 | 6,49 | 2,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22,00 | 6,05 | 2,42 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 18,70 | 5,72 | 1,32 | 19,8 | 5,35 | 1,71 |  |  |  |
|  |  | 20,90 | 5,39 | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19,80 | 4,95 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 16,5 | 5,17 | 1,65 | 16,5 | 4,11 | 1,43 |  |  |  |
|  |  | 15,4 | 3,96 | 1,54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7,60 | 3,19 | 1,10 |  |  |  |  |  |  |
| 427 | 3,5 | 34,49 | 18,16 | 8,05 | 29,28 | 19,14 | 8,15 | 3 | 0,04 | 0,7 |
|  |  | 28,26 | 20,12 | 8,21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25,10 | 19,16 | 8,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 16,29 | 15,33 | 7,17 | 17,24 | 16,28 | 7,18 |  |  |  |
|  |  | 18,2 | 17,24 | 7,19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17,24 | 16,29 | 7,18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 14,37 | 13,41 | 6,15 | 14,37 | 12,93 | 6,15 |  |  |  |
|  |  | 13,41 | 12,93 | 6,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,33 | 12,45 | 6,16 |  |  |  |  |  |  |

Таблиця Ґ.3 – Результати визначення параметричного (акустичного) забруднення на ділянці автомобільної дороги 
 Р06 Ульяновка – Миколаїв км 185+080 – км 192+670 в межах м. Нова Одеса

| Ділянка визначення параметричних показників, км | Інтенсивність за типами транспортних засобів авт/доб | Рівні звуку L, дБА | Похибка дБА, - |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Легкові | Вантажні легкі | Вантажні середні | Вантажні важкі | Автобуси середні | Автобуси важкі | Тягачі | Автопоїзди | розраховані показники акустичного забруднення Lрозр | натурні показники акустичного забруднення Lнатур |  |
| 186 | 5220 | 1164 | 443 | 236 | 43 | 29 | 466 | 212 | 93,3 | 98,1 | +4,8 |
| 187 | 5220 | 1164 | 443 | 236 | 43 | 29 | 466 | 212 |  |  |  |
| 188 | 5220 | 1164 | 443 | 236 | 43 | 29 | 466 | 212 |  |  |  |
| 189 | 5220 | 1164 | 443 | 236 | 43 | 29 | 466 | 212 |  |  |  |
| 190 | 6435 | 1671 | 421 | 322 | 43 | 29 | 466 | 212 | 100,8 | 103,5 | +2,7 |
| 191 | 6435 | 1671 | 421 | 322 | 43 | 29 | 466 | 212 |  |  |  |
| 192 | 6435 | 1671 | 421 | 322 | 43 | 29 | 466 | 212 |  |  |  |
| 193 | 3472 | 866 | 437 | 258 | 39 | 58 | 472 | 215 | 92,4 | 96,8 | +4,4 |

Таблиця Ґ.4 – Результати визначення параметричного (акустичного) забруднення на ділянці автомобільної дороги 
 М03 Київ – Харків – Довжанський км 424+200 – км 429+000 в межах м. Валки

| Ділянка визначення параметричних показників, км | Інтенсивність за типами транспортних засобів авт/доб | Рівні звуку L, дБА | Похибка дБА, - |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Легкові | Вантажні легкі | Вантажні середні | Вантажні важкі | Автобуси середні | Автобуси важкі | Тягачі | Автопоїзди | розраховані показники акустичного забруднення Lрозр | натурні показники акустичного забруднення Lнатур |  |
| 424 | 2690 | 598 | 308 | 964 | 440 | 1756 | 467 | 2357 | 97,2 | 101,3 | + 4,1 |
| 425 | 2690 | 598 | 308 | 964 | 440 | 1756 | 467 | 2357 |  |  |  |
| 426 | 2690 | 598 | 308 | 964 | 440 | 1756 | 467 | 2357 |  |  |  |
| 427 | 3580 | 678 | 350 | 1092 | 410 | 1842 | 553 | 2445 | 105,4 | 107,5 | + 2,1 |
| 428 | 3580 | 678 | 350 | 1092 | 410 | 1842 | 553 | 2445 |  |  |  |
| 429 | 3580 | 678 | 350 | 1092 | 410 | 1842 | 553 | 2445 |  |  |  |