УДК  628. 971

Расчет естественной средней сферической освещенности помещений с использованием ПЭВМ.

В.А. Егорченков, В.А. Митраков (Донбасская государственная академия строительства и архитектуры)

Прогрессивным моментом при проектировании световой среды помещений является переход к оценке параметров светового поля по пространственным характеристикам световой среды. Это, прежде всего, связано с тем, что существующий критерий оценки – коэффициент естественной освещенности (КЕО) – плоскостная характеристика, которая может оценивать освещение объектов, находящихся в плоскости. Однако он не может в достаточной степени оценить условия распределения световых потоков по объемным объектам с рельефной поверхностью.

Использование КЕО в качестве нормируемого параметра приводит к раздельному нормированию бокового и верхнего естественного освещения, естественного и искусственного освещения, хотя насыщенность светом в точке может быть одинаковой [1,2]. Это приводит к значительным погрешностям при оценке систем естественного и совмещенного освещения и, как результат, к неоправданным энергетическим и экономическим затратам. Данное положение подтверждается некоторыми работами по приложению теории светового поля к проектированию систем естественного освещения зданий [3]. Здесь, а также в других работах, обосновывается то, что наиболее универсальным критерием оценки, особенно в промышленных зданиях, является комплекс количественных и качественных параметров, который включает следующие параметры. Среднюю сферическую освещенность – среднюю плотность светового потока на поверхности сферы исчезающе малого радиуса, световой вектор, определяющий преобладающее направление световых потоков и контрастность освещения, равная отношению величины модуля светового вектора к средней сферической освещенности.

Однако здесь нерешено ещё много вопросов. Использование количественных и особенно качественных характеристик эффективно только лишь тогда, когда наиболее точно и полно осуществлен учет отраженной составляющей светового потока. Данная работа посвящена разработке метода расчета средней сферической освещённости от системы естественного освещения с использованием ПЭВМ.

Рассмотрим помещение в форме параллелепипеда с одним светопроемом (рис. 1).

Величина средней сферической освещённости в любой точке объема помещения Е4( (но не на внутренней поверхности) складывается из двух составляющих

(1)

где - прямая составляющая от видимого через проем участка небосвода или земной поверхности, лк;

- отраженная составляющая от внутренних поверхностей помещения с учетом многократных отражений, лк.

Прямую составляющую в расчетной точке можно определить согласно [1] по следующей формуле

(2)

где     L   –  яркость видимого через проем участка небосвода, кд/м2;

Аi,i+1 – внутренние двугранные углы между плоскостями, проходящими через расчетную точку и i-тую и i+1-ю стороны светопроема, рад.

Для учета влияния отраженной составляющей от подстилающей поверхности земли рассмотрим три случая в зависимости от расположения расчетной точки:

а)   расчетные точки, для которых определяется освещенность, располагаются не выше подо-

конника. Тогда общая освещенность будет определяться по формуле (2);

б)   расчетные точки находятся в пределах высоты окна. Тогда светопроем разбивается на две

части горизонтальной плоскостью, проходящей через расчетную точку. При подсчете ос -

вещенности для верхней части проема используется формула (2), для нижней – формула

(3) и результаты суммируются

,					(3)

в)   расчетные точки располагаются не ниже верхней грани проема. Тогда общая освещен-

ность будет определяться по формуле (3).

Здесь  - среднее значение коэффициента отражения земли.

Принимаем следующие допущения:

- Яркость во всех точках небосвода постоянна.

- Внутренние поверхности помещения подчиняются закону Ламберта.

Для определения отраженной составляющей средней сферической освещенности разбиваем каждую внутреннюю поверхность помещения на прямоугольные площадки, размеры которых малы по отношению к расстоянию от центров площадок до расчетных точек. Предположим, что освещенность в пределах каждой площадки постоянна, тогда

(4)

где dsi– площадь i -той площадки, м2;

(i – угол между линией, соединяющей центр i-той площадки с расчетной точкой и нормалью к этой площадке, рад;

li –  расстояние от расчетной точки до центра площадки, м;

Li – яркость i-той площадки, кд/м2.

Яркость каждой площадки определяется по следующей формуле:

(5)

где (i – коэффициент отражения i -той площадки внутренней поверхности помещения;

Ei – освещённость i-той площадки, лк, которая определяется из выражения

(6)

где Фi – световой поток, падающий на i-ю площадку с учетом многократных отражений, лм.

Последний параметр определяется на основании закона сохранения энергии из известной системы линейных уравнений [4]

(7)

Величина светового потока от видимого через проём из центра i-той площадки участка неба определится таким образом

,								(8)

где  - прямая освещенность i-той площадки от неба или земли, которую можно определить с использованием формулы Винера

.						(9)

Причем, для учета влияния отраженной составляющей от подстилающей поверхности земли используем  рассмотренную выше методику.

По определению [4], коэффициент использования uij есть отношение части светового потока (Фij, идущего от j-той площадки и упавшего на i-тую площадку, к полному потоку от j-той площадки Фoj :

(10)

Согласно закона Ламберта

,					(11)

где   Lj       – яркость j-той площадки;

(ij (ij – углы между нормалями к i-той и j-той площадкам и линией, соединяющей центры этих площадок;

lij – расстояние между центрами i-той и j-той площадок.

dsi  и  ds j  ( площади  i -той и  j-той площадок, м2.

Полный световой поток от равнояркой j-ой площадки выразится формулой

(12)

Подставляя соотношения (11) и (12) в выражение (10) получаем  величину коэффициента использования светового потока

.  						(13)

На рис.2-3 представлены результаты расчета средней сферической освещенности по длине помещения (вдоль оси Y) при следующих параметрах: Xc= 3м, Yc=5м, Zc=3м, Xn=0.74м, Zn=0.9м; ширина светопроема - 1.5м; высота светопроема - 1.65м. Количество разбиений по осям X, Y и Z равны, соответственно 20, 30 и 20. Яркость небосвода принята равной 1000 кд/м2. Коэффициенты отражения поверхностей приняты следующими: стены – 0,6; пол – 0,2; потолок – 0,8; прилегающей поверхности земли – 0,2.

Таким образом, разработан метод расчета средней сферической освещенности, который можно использовать в помещениях с боковыми светопроемами, а также с зенитными фонарями, расположенными в плоскости покрытия.

Литература.

- Гершун А.А. Световое поле. – В кн.: Избранные труды по фотометрии и светотехнике.-М.: Физматгиз, 1958.- С. 223 – 397.

- Гусев Н.М. Пространственные характеристики световой среды. – В кн.: Научные труды / НИИ строительной физики Гос. ком. СССР по делам стр-ва. Вып. 20(ХХХIV). – М., 1978.- С. 4 – 12.

- Егорченков В.А., Соловьев А.К. Проектирование систем естественного освещения промышленных зданий с использованием пространственных характеристик световой среды. – Промышленное строительство, 1983, № 7.- С. 17 – 19.

4.	Мешков В.В. Основы светотехники: Учеб. пособие для вузов. Ч. 1.- 2-е изд., перераб.- М.: Энергия, 1979.-368 с.

# Text boxes

Ошибка! Ошибка связи.