УДК: 656.71:504.4.054.51-7(045)

ОЦІНКА ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ АВІАПІДПРИЄМСТВ  НА СТАН  ВОДОЙМ

Маджд С. М., канд. техн. наук, доц.

(Національний авіаційний університет)

Проведена комплексна оцінка якості зворотних вод підприємств з експлуатації та ремонту авіаційної техніки. Визначені основні забруднювачі, класи та категорії якості водойм поблизу об'єктів цивільної авіації. Здійснені моніторингові дослідження системи очистки стічних вод авіапідприємств.

Проведена комплексная оценка качества обратных вод предприятий из эксплуатации и ремонта авиационной техники. Определенные основные загрязнители, классы и категории качества водоемов вблизи объектов гражданской авиации. Осуществленные мониторинговые исследования системы очистки сточных вод авиапредприятия.

Integrated assessment of the return water quality accomplished for plants conducting operation and maintenance of aircraft equipment. Main pollutants detected as well as quality classes and categories of basins close to the civil aviation objects. Monitoring studies of discharge water purification systems of aircrafts were done.

Вступ

Санітарно-гігієнічна ситуація, що склалася на території України, показала, що фактором ризику для людини та її оточення є використання поверхневих та підземних вод з централізованих і  децентралізованих джерел водопостачання [1].

Централізоване та децентралізоване використання води обумовлює необхідність проведення моніторингових досліджень для визначення рівня забруднення природних вод.

На сьогодні проведення екологічних досліджень рівня забруднення довкілля в зоні аеропорту, зокрема водних об’єктів, є надзвичайно актуальним, оскільки методики оцінки техногенного впливу на їх стан в науковій літературі не достатньо розкриті. Вирішення цього питання дасть можливість підійти до розв’язання проблем захисту та відновлення водойм  на науковій основі.

Будівлі і споруди технічного обслуговування літаків, а також будівлі та споруди підсобних приміщень –  джерела виробничих стічних вод в аеропортах. Основними джерелами господарсько-побутових стічних вод є будівлі та споруди для обслуговування перевезень: аеровокзал, готель, їдальні, служби бортживлення, а також території авіамістечок, що прилягають до аеропортів.

Для поверхневого стоку з території авіапідприємств характерна наявність мінеральних сумішей, нафтопродуктів, фенолів, важких металів, хімічних сумішей для миття літаків, мінеральних масел, розчинених органічних домішок та азотовмісних речовин. Потоки дощових та талих вод поглинають також частину димових газів котелень, шкідливих викидів авто- та авіатранспорту, які осіли на аеродромі [2, 3].

# Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій

Встановлено, що в середньому при скиданні 1 м3 виробничих стічних вод авіапідприємств забруднюється близько 60 м3 природних вод [2, 4].

Тому оцінка та удосконалення роботи очисних споруд авіапідприємств, які скидають свої стічні води у поверхневі водойми, є досить актуальною проблемою, оскільки якість поверхневих вод прямо залежить від ефективності їх роботи.

Для забезпечення екологічної безпеки авіапідприємств у великих аеропортах знешкодження поверхневого стоку повинно бути диференційованим через нерівномірний його розподіл. У першу чергу необхідно очищати поверхневий стік з ділянок технічного обслуговування  (у тому числі  із площадок: миття й обробки проти зледеніння літальних апаратів спецрідинами; дегазації повітряних суден і устаткування, яке застосовується на авіахімроботах; змиву лакофарбових покриттів і фарбування літаків; миття автотранспортної техніки й спецмашин). Необхідно очищати стоки з ділянок авіапідприємств з інтенсивним рухом авіатранспорту й аеродромної техніки, площа яких становить близько 25% площі штучних покриттів аеродрому [5, 6].

Формулювання цілей

Комплексна оцінка якості зворотних вод підприємств з експлуатації  та ремонту авіаційної техніки моніторингові дослідження системи очистки стічних вод авіапідприємств

Комплексна оцінка якості зворотних вод підприємств з експлуатації  та ремонту авіаційної техніки

З метою дослідження ефективності роботи очисних споруд авіапідприємств (2004–2012 р.) проводився моніторинг якості зворотних вод, що скидалися  у  р. Нивка.

Відбір проб води здійснювався у відповідності з КНД 211.1.0.009–94 [7]. Оцінка ступеню очистки стічної води проводилася за гідрохімічними показниками  та методом біотестування.

За період досліджень відмічалось деяке покращення роботи очисних споруд щодо рівня очистки стічних вод від легкоокислюванних органічних речовин та сполук мінерального азоту (порівнюючи з паспортними даними).

Однак, в останні роки спостерігається перевищування ГДКрибгосп. за показниками (в середньому): ХСК – 1,89, БПК5 – 16,25, амонійного азоту та нітритів у 93,08 і 52,5 рази відповідно.

До найпоширеніших важких металів  які надходять зі стічними водами до р. Нивка можна віднести мідь, хром, цинк та свинець, вміст яких у зворотних водах перевищує ГДКрибгосп. у 2,0, 2,2, 1,7 і 1,2 рази відповідно.

Необхідно відмітити, що основним забруднювачем стічних вод є нафтопродукти. Їх вміст після проходження очисних споруд – скид у р. Нивка перевищує ГДКрибгосп. у 261 рази.

Стічні води авіапідприємств скидаються в р. Нивку в районі мікрорайону Києва Жуляни, що розташований в безпосередній близькості до аеропорту та заводу (найближчі поселення розташовані на відстані біля 20 метрів). Окрім аеропорту, в межах Києва в басейні річки працює біля 60 підприємств. У р. Нивку з дев'ятьох колекторів скидаються неочищені зливові стоки [8].

Річка Нивка протікає в західній частині Києва і є правою притокою Ірпеня. Бере свій початок в 0,5 км на схід від смт. Вишневе поблизу аеропорту “Київ”, тече в районі Святошина і впадає в Ірпінь за 45 км від його гирла (що є притокою р. Дніпро) [9].

Протікає частково по забудованій місцевості – урбанізованість річки досить висока – 31%. Середній багаторічний стік – 5,4 млн. м3. Середньорічна витрата р. Нивки дорівнює 0,17 м3/с.  [8, 9].

Її довжина становить 19,7 км, а площа водозбору дорівнює 94,0 км2. Падіння річки складає 71,0 м. Русло слабкозвивисте і на деяких ділянках воно повністю заростає. Ширина русла річки – 2-3 м, а глибина – 0,1-0,7 м, середня глибина по фарватеру – 0,3-0,7 м, на перекатах – 0,5-0,8 м/с. Ширина заплави – 300 м. [8].

На р. Нивці споруджено систему ставків  рибного господарства (близько 20),  яка постачає свою продукцію Києву, тому озерність становить 2,2% всієї площі, що є найвищим показником для всіх річок Києва. Швидкість течії незначна, що пояснюється перш за все значною зарегульованістю стоку (в підпорі знаходиться 42% всієї довжини річки) і становить в межень лише 0,05-0,1 м/с, а під час водопілля – 0,3-0,4 м/с.

Екологічна якість води р. Нивка є поліфакторною структурою і значною мірою залежить від маси антропогенних забруднень, що надходять до неї, та витрат води у руслі і може бути регульована за рахунок зменшення маси забруднень та збільшення витрат води.

Особливістю р. Нивки є те, що вона несе свої води в р. Ірпінь і далі в   Київське водосховище, що вище водозабору міста. Таким чином, мешканці міста Києва є частково її водоспоживачами.

Кисневий режим залишається напруженим, особливо в зонах поширення вищої водяної рослинності та в періоди цвітіння води. В літній період чисельність та біомаса фітопланктону коливаються в широких межах – від 50 до 8400 тис. кл./л та від 1,6 до 7,2 мг/л відповідно. Індекси видового різноманіття досить високі – 3,7-4,6.

Спостерігається розвиток полідомінантних угруповань з переважанням хлорококових та діатомових водоростей.

# Аналіз нестійких компонентів (карбонат-іона, гідрокарбонат-іона, іона амонію, нітрат та нітрит іонів, заліза, а також рН) виконують у природній воді без її попередньої обробки не пізніше ніж через 2 години після відбору проби. При необхідності тривалого зберігання зразка проводять його фільтрацію, охолоджування до 4°С або заморожування до -20°С.

# Екологічну ситуацію в басейні формують сполуки мінерального азоту та фосфору. У період весняної повені вміст фосфатів за профілем річки перевищує екологічний норматив у 4-6 разів, азоту амонійного – у 2-6 разів.

Залізо, іони амонію, нітрит-іони допускається визначати при умові консервування окремої проби води об’ємом 0,5 дм3 соляної кислоти у термін, який не перевищує 2 доби після відбору води. Решту компонентів визначають без консервування не пізніше 48 годин. Проби при транспортуванні та зберіганні повинні бути захищені від впливу прямого сонячного проміння та нагріву [8].

За результатами комплексної оцінки стану поверхневих вод у басейні р. Нивки визначено, що по всій довжині річка належить до забруднених – 3 клас, або в перехідному стані до брудних – 4 клас. Особливо це слід віднести до такої незахищеної ділянки русла, як створи у селища Жуляни, Софійська Борщагівка, гирлової ділянки та самого водоприймача – р. Ірпінь.

Схема моніторингу техногенного впливу авіапідприємств на стан водойм

Визначивши техніко-екологічну та структурну характеристику авіапідприємств, провівши аналіз основних джерел забруднення за характером виробництва та типовими викидами і здійснивши оцінку якості стічних вод поблизу авіапідприємств, постала необхідність у дослідженні ефективності роботи очисних споруд.

Для очистки стічних вод авіапідприємств перед скидом до річки використовується механічний метод очистки із застосуванням чотирьох залізобетонних відстійників і восьми нафтовловлювачів, який полягає у відстоюванні стічної води та виділенні компонентів вуглеводневих сполук за допомогою реагентів, шляхом створення водно-нафтових емульсій і коагуляції завислих речовин.

Враховуючи те, що стічні води заводу №410 цивільної авіації разом з стічними водами аеропорту „Київ” після проходження очисних споруд по єдиному колектору скидаються до р. Нивка (рис. 1), яка розташована у міській зоні, необхідно більш значну увагу приділити їх впливу на екологічний стан річки.

Рис. 1. Схема очисних споруд авіапідприємств

Проектна потужність одного відстійника становить 0,22 м3/с або 19000 м3/добу, тобто сумарна потужність очисних споруд – 38000 м3/добу [9].

На авіаремонтному заводі попередня очистка стічних вод проводиться на станції нейтралізації яка була побудована в 1968 році.

Принцип роботи станції нейтралізації полягає в наступному. Хром місткі і кисло-лужні стоки потрапляють до накопичувачів об’ємом 30 та 60 м3. Хром місткі стоки з накопичувача перекачуються в реактор-відстійник об’ємом 56,3 м3, в який подається 5%-й розчин сірчаної кислоти для доведення кислотності стоків до величини рН 2,5. Після чого подається 5%-й розчин бісульфіту натрію до відновлення Cr6+ до Cr3+. Для утворення гідроксиду хрому в реактор добавляється 5%-й розчин лугу з метою доведення кислотності стічних вод до величини рН 8,5.

Кислотно-лужні стоки з накопичувача перекачуються в реактор-відстійник, куди подається 5%-й розчин лугу. Процес подачі лугу супроводжується інтенсивним перемішуванням стислим повітрям до величини рН 8,5.

Стічні води перебувають у реакторі-відстійникі 3 години до утворення осаду. Після цього відстояну воду направляють для подальшої очистки на механічних фільтрах, а осад, що утворився, збирається в ущільнювачі шламу і зневоднюється у випарювальній установці. Після чого сухий залишок збирають і відправляють на утилізацію.

Висновки

В ході проведення комплексної оцінки якості зворотних вод підприємств з експлуатації та ремонту авіаційної техніки встановлено перевищування ГДКрибгосп. за показниками: ХСК – 1,89, БПК5 – 16,25, амонійного азоту та нітритів у 93,08 і 52,5 рази відповідно. Найпоширеніші важкі метали які надходять зі стічними водами до р. Нивка – мідь, хром, цинк та свинець, вміст яких у зворотних водах перевищує ГДКрибгосп. у 2,0, 2,2, 1,7 і 1,2 рази відповідно. Основним забруднювачем стічних вод є нафтопродукти. Їх вміст після проходження очисних споруд у  р. Нивка перевищує ГДКрибгосп. у 261 рази.

Отримані результати свідчать, що якість стічної води по деяким показникам (величини рН, сольового складу – по мінералізації) відноситься до категорії доброї, досить чистої іноді помірно забрудненої. За вмістом міді, свинцю, хрому та за максимальним вмістом цинку є слабко забрудненою, переважно – помірно забрудненою, за концентрацією цинку – добра, досить чиста.

Разом з тим за вмістом амонійного, нітритного та нітратного азоту в усі періоди досліджень характеризується як погана, дуже брудна і тільки іноді, за мінімальною концентрацією нітратів її можна віднести до категорії слабко забруднених вод.

За величиною показника БСК5 та вмісту нафтопродуктів вода належить до категорії дуже поганої, дуже брудної по всьому діапазону значень. При цьому концентрація нафтопродуктів мінімальна – в 10, а середня – в 40 разів перевищує межу, за якою вода характеризується як брудна, дуже погана.

Виходячи з цього, за величиною мінералізації, величини рН та вмісту металів воду можна оцінити як досить чисту – слабко забруднену, а за показниками БСК5, вмістом мінерального азоту та нафтопродуктів до категорії дуже поганих, дуже брудних вод.

Моніторингові дослідження техногенного впливу авіапідприємств на водойми свідчать, що ступінь очистки стічної води за показниками: величина рН, мінералізації, завислих речовин, нітратів, нафтопродуктів – є недостатньою, до того ж очисні споруди №1 незадовільно очищують стічну воду від хлоридів, фосфору фосфатів та важких металів, а очисні споруди №2 –  від нітритів та важких металів.

* * *

1. Craig R. F. Soil mechanics / R. F. Craig // Spon press. – 2002 . – P.  486.

# 2. Davenport J. The Ecology of Transportation: Managing Mobility for the Environment ./ J. Davenport, J. Davenport. – Sweden. 2006. P. 247.

3. Франчук Г.М. Екологічні проблеми довкілля : навч. посіб. / Г. М. Франчук, Л. П. Малахов, Р. М. Півторак ( К. : КМУЦА, 2010. – 180 с.

4. Мунин А. Г. Экологическая характеристика воздушного транспорта /   А. Г. Мунин // Общерасийский научно-технический журнал. – М. : Машиностроен., 2008. – №7. С. 26–32.

5. Запорожець В. В. Аеропорт: організація, технологія, безпека. /  В. В. Запорожець, М. П. Шматко ( К. : Дніпро, 2002. – 168 с.

6. Франчук Г. М. Впровадження екологічно безпечних технологічних процесів відновлення авіапідприємств / Г. М. Франчук, В. Д. Хижко, Є. О. Бовсуновський // АВІА–2007 : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2007. – С. 44.53–44.56.

# 7. КНД 211.1.0.009-94. Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних та технологічних вод. – К., – 1994. – 84 с.

8. Бойко О. В. Малі річки Києва / О. В. Бойко, В. К. Хільчевський, О. Г. Ободовський. // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2001. – №4 (201). – С. 4–10.

9. Паспорт стану споруд по очистці та обеззараженню стічних вод на підприємствах та інших об’єктах. – К : Вища шк., 2002. – 20 с.