## Slide 1: ДОСТУПНОСТЬ GNSS ДЛЯ БЕСПИЛОТНОЙ АВИАЦИИ
Анализируется пространственно-временной геометрический фактор полномасштабных спутниковых навигационных систем GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, COMPASS при изменении углов маски от 5 до 45 градусов
В. Конин, доктор техн. наук (Национальный авиационный университет,
Украина, Киев), vkonin@mail.ru
XI Международная научно-техническая конференция «АВИА-2013».- Киев,- Национальный авиационный университет,- май, 2013

## Slide 2: Современное состояние развития СРНС

## Slide 3: Факторы ухудшения точности (геометрические факторы)
.

## Slide 4
Спутников 4, а навигации нет. Реальные данные.
Можно проверить по альманаху

## Slide 5: ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ФАКТОР заимствованный слайд
«плохой»
«хороший»

## Slide 6: ОРБИТЫ GALILEO

## Slide 7: СЛЕД GALILEO
Кружечком обозначен
выход спутника в ту же точку,
примерно, через трое суток

## Slide 14
Совместное использование GPS, ГЛОНАСС, GALILEO
позволяет увеличить угол маски до 35° при GDOP ≈ 4 ÷5
и до 40° при GDOP ≈ 5 ÷8. При угле маски 5° ÷ 20° GDOP
устойчиво меньше 2. 5 в течение суток
При таких конфигурациях СНС возможно осуществление посадки БПЛА по сигналам спутниковой системы навигации.
Применение четырех систем уменьшает GDOP до 4 ÷6
при угле маски 40°.
Однако нужно планировать время полета, чтобы
не попасть в максимум (отсчет 150 на приведенном графике).
При углах маски больше 40° ÷ 45° приемлемая доступность
при совместном использовании трех /четырех систем
имеет место в ограниченном временном интервале.