Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АЕРОПОРТІВ

Кафедра ДИЗАЙНУ ІНТЕР`єру

Конспект лекціЙ

з дисципліни «Конструювання меблів та обладнання інтер’єру»

за напрямом (спеціальністю) 022 «Дизайн»

Укладач(і): доцент кафедри дизайну інтер’єру,

к. арх., доцент Л. Гнатюк

старший викладач кафедри

дизайну інтер’єру Н.Блажієвська

Конспект лекцій розглянутий та схвалений

на засіданні кафедри дизайну інтер`єру

Протокол № ____ від «___»_____20__р.

Завідувач кафедри_________О.П.Олійник

Лекція № 1.1

Тема лекції:

Проектування перегородок

План лекції

1. Місце дисципліни в системі підготовки фахівця  дизайнера

2. Основні засади конструювання та проектування перегородок.

3. Типи перегородок

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с.

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції

Мета лекційного заняття – сформувати розуміння функціональних вимог до обладнання інтер’єру з визначенням зв’язку «людина – предмет», «предмет – середовище», розкрити особливості проектування перегородок як способу трансформації простору, їх архітектурне та декоративне значення. а також надати інформацію про типи перегородок.

На відміну від капітальних стін, у цегляних, панельних або монолітних залізобетонних будівлях перегородки — це тонкі ненавантажені огорожі, що встановлюються на перекритті під час зведення будівлі або при реконструкції. Проте під час реконструкції приміщень повне або часткове перепланування допускає також повний або частковий демонтаж перегородок. Одночасно зводяться нові перегородки.

Процес конструювання перегородок в структурі інтер’єру, згідно прийнятого дизайн-рішення, передбачає пошук та розробку декількох різних варіантів конструювання перегородок на основі одного рішення плану. Перегородок повинні в повній мірі відповідати та забезпечувати функціональний процес, згідно призначення даного приміщення.

У загальному вигляді до перегородок висуваються такі основні вимоги: надійна звукоізоляція, міцність, по можливості — легкість і невелика товщина. Крім того, перегородки мають відповідати санітарно-гігієнічним і протипожежним вимогам. Необхідно також враховувати вимоги індустріальності й економічності.

За видом перегородки залежно від призначення підрозділяють на стаціонарні та трансформовані, у житлових будинках — на міжкімнатні й міжквартирні. Окремо — перегородки, що відокремлюють санвузли і кухні.

Типи перегородок: за конструктивними особливостями (одношарові та багатошарові), за способом монтажу (збірні з крупнорозмірних елементів, дрібно елементні, каркасні та монолітні), за матеріалом (гіпсокартон, легкі бетони, цегла, пустотілі керамічні та легкобетонні блоки, деревоволокнисті та деревостружечні плити, дерев’яні, пластикові). Стаціонарні перегородки. Дрібнозбірні перегородки. Дерев’яні перегородки. Перегородки з коробчастого скла, склоблоків та склопакетів. Трансформовані перегородки (жорсткі та м’які конструкції). Пряморозсувні перегородки та двері. Шарнірно-складені перегородки. Розсувні перегородки у вигляді “гармошки”.

Лекція № 1.2

Тема лекції:

Проектування стаціонарних перегородок

План лекції

1. Конструктивні особливості стаціонарних перегородок

2. Аналіз застосовуваних матеріалів.

3. Установчі вузли

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с.

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції

Мета лекційного заняття – сформувати розуміння особливостей проектування стаціонарних перегородок, а також надати інформацію про способи кріплень несучих конструкцій між собою та деталей з’єднання з поверхнями підлоги та стелі.

У сучасній будівельній практиці частіше використовуються стаціонарні перегородки з крупних панелей розміром на кімнату. Матеріалом для великопанельних перегородок є гіпсобетон марки «35» об’ємною масою 1250–1400 кг/м3.

Такі перегородки виконуються одношаровими завтовшки 70 мм. Вони мають обв’язування за контуром із брусків 40х25 мм і каркас з діагональних рейок перетином 25х15 мм. Дверні й інші отвори в них обрамляються елементами коробок у процесі виготовлення конструкції.

Панельні перегородки спираються безпосередньо на конструкції перекриттів і кріпляться по трьох сторонах до стін і стелі за допомогою металевих закріпок і анкерів.

Для забезпечення звукоізоляції панель перегородки не доводять до стелі на 30 мм. Шов проконопачують паклею, змоченою в гіпсовому розчині, і з обох боків розчином роблять монолітними.

Дрібнозбірні перегородки.

Для таких перегородок використовують дрібні плити з легких або комірчастих бетонів, легкі бетонні і керамічні блоки, пиляні блоки м’яких порід природного і штучного каменю, повнотільну або дірчасту цеглину, склоблоки. Принцип їх конструктивного вирішення показаний на прикладі перегородок з цегли.

Цегляні перегородки викладають товщиною в половину і чверть цеглини (120 і 65 мм). Для підвищення стійкості перегородки армують стрижнями з круглої або смугової сталі через 6–8 рядів кладки. Арматуру заанкеровують в основних конструкціях будівлі. Крок анкерів — 1 м.

Потім перегородки отиньковують, а при виконанні з лицьової

цегли проводиться розшивка швів. Для подальшого кріплення до перегородок різних навісних конструкцій у кладку заводять спеціальні антисептовані дерев’яні пробки чи металеві заставні деталі.

У разі великої протяжності перегородки підсилюють проміжними пілястрами.

Перегородки з дерев’яних елементів зазвичай виконують кар-касно-обшивними. Каркасом служать дерев’яні бруски перетином 610 см, встановлювані у вигляді стояків на відстані

40–120 см один від одного і закріплювані до верхнього і нижнього обв’язувань шпильками або цвяхами.

Обшивка з дошок, листів твердої деревостружкової плити або сухої штукатурки, рідше з фанери або оргаліта, прибивається з двох сторін. Для забезпечення звукоізоляції простір між обшивкою засипають шлаком, тирсою з вапном і гіпсом і т. ін. Застосування ж одинарних або подвійних дощатих перегородок обмежене через велику витрату матеріалу й порівняно велику вагу.

Перегородки з коробчастого скла, склоблоків та склопакетів.

Коробчасте скло «стекор» має форму труби коробчастого перерізу або швелера. «Стекор» випускається у вигляді брусків довжиною до 3,6 м для швелерного і 6 м — для коробчастого перерізу. У процесі формування «стекор» може бути пофарбований у різні кольори.

У зовнішніх огорожах «стекор» застосовують для обладнання світлопройм без збереження видимості, у внутрішніх — для обладнання світлопроникних перегородок. В огорожах із «стекору» можуть бути вставлені рами зі звичайним склом у дерев’яних, стальних або алюмінієвих перетинах.

Світлопроникні, непрозорі склоблоки випускають розміром 200х200х100 мм. У сучасній практиці застосовуються блоки й інші розміри. Кожен із них являє собою дві коробки із пресованого скла, склеєні в перпендикулярному рифлюванню дна напрямку. Склоблоки менше забруднюються й пропускають більше світла, ніж плоске скло при подвійному заскленні.

Перегородки зі склоблоків застосовують за необхідності створити глухі світлопроникні поверхні.

Із площею більше 1м2 кладка зі склоблоків армується перехресними стрижнями діаметром до 8 мм. Зв’язок зі стінами й перекриттями виконується закладанням арматурних випусків з обв’язок у конструкцію стін або перекриттів.

У такі перегородки також можуть бути вбудовані різні прорізи із плетіннями й плоским склом.

Хоча світлопрозорі перегородки із «стекору» і склоблоків  відомі вже давно, в сучасній практиці вирішення інтер’єрів їх застосовують по-новому, оригінально.

Склопакети — вироби із двох або більше аркушів плоского скла, герметично з’єднані по периметру в пакет. Пакетування виконується методом склейки на мастиках, зварювання або спайки. Розмір склопакетів обмежується методом пакетування: при зварюванні — до

1,5 см2, при склеюванні й спаюванні — до 16 м2. Товщина скла — від 2 до 8 мм. В обв’язки плетіння склопакети встановлюються аналогічно плоскому склу — у поглиблений за їхньою товщиною фальц.

Лекція № 1.3

Тема лекції:

Проектування трансформованих та мобільних перегородок

План лекції

1. Конструктивні особливості трансформованих та мобільних перегородок

2. Аналіз застосовуваних матеріалів.

3. Установчі вузли

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с.

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції

Мета лекційного заняття – сформувати розуміння особливостей проектування трансформованих та мобільних перегородок, а також надати інформацію про можливості застосування трансформованих та мобільних перегородок в залежності від об`ємно-планувальної структури та призначення приміщення.

Для тимчасового поділу приміщень, що дає можливість змінювати їх призначення, застосовуються різні складчасті тверді й м’які, відкатні одне- й багатостулкові перегородки.

Залежно від розміщення та обробки розсувні перегородки й двері виготовляють із різних матеріалів: деревоволокнистих, деревостружкових і столярних плит, облицьованих пластиком, шпоною цінних порід дерева, оброблених полімерними плівками або по-фарбованих. Можуть використовуватися вироби з деревини, металу й пластмас. Складчасті м’які перегородки звичайно облицьовані штучною шкірою або плівками на тканинній основі.

Не рекомендується використовувати деревостружкову плиту з відкритою фактурою, особливо в житлових приміщеннях, через низькі гігієнічні й естетичні якості. На рис. 8.3 показані основні види конструкцій, що трансформуються.

Вибираючи конструктивне вирішення й геометричні параметри розсувних перегородок і дверей, варто враховувати специфічні

особливості й призначення приміщення (його об’єм, висоту й ширину, пересування людей, конструкцію перекриттів), матеріал виробів, масштабність їх малюнка в інтер’єрі.

Основні види  конструкцій, що трансформуються

Розсувні перегородки та двері розсовуються по верхніх або 
нижніх напрямних полозках і можуть закривати прорізи будь-яких розмірів. Верхня підвіска забезпечує безшумність руху, чистоту й цілісність підлоги суміжних приміщень. Великі й важкі перегородки та двері доцільно проектувати з нижньою напрямною, тобто верхню підвіску технічно важко виконати.

Лекція № 1.4

Тема лекції:

Засоби декоративного оздоблення перегородок

План лекції

- Засоби оздоблення стаціонарних перегородок.

- Аналіз застосовуваних матеріалів та технологій.

- Аналіз сучасних дизайн-концепцій вирішення стаціонарних та трансформованих перегородок у приміщеннях різного функціонального призначення.

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с.

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції

Мета лекційного заняття – надати інформацію про можливості засобів оздоблення стаціонарних та трансформованих перегородок відповідно до основного задуму дизайн-рішення.

Оздоблення стін і перегородок декоративними листами та панелями

Така обробка здійснюється на попередньо підготовлені залізобетонні, цегляні, шлакоблокові, дерев’яні та на інші поверхні стін і перегородок.

Усі листові, щитові матеріали й матеріали із плит кріпляться до стін одним із трьох способів: на дерев’яному або металевому каркасі чи каркасі зі смуг гіпсокартону; на мастиках по опорних маяках; за допомогою алюмінієвих або полівінілхлоридних розкладок.

Залежно від  висоти приміщення і його розмірів у плані беруться габарити оздоблювальних щитів-панелей. За висотою вони можуть розміщуватися в один, два, три й більше рядів.

Розміщення панелей в один ряд зазвичай використовується в невеликих за площею приміщеннях, наприклад у спальні, кухні, дитячій кімнаті. Висота такої панелі дорівнює висоті спинки стільця.

Облицювання панелями у два ряди, як правило, виконуються

різновисокими панелями, що мають однакову ширину, з розміщенням меншого за висотою щита вгорі або внизу (рис. 8.10, а).

Облицювання панелями в три ряди може виконуватися панелями однакової висоти (рис. 8.11).

Прийом багаторядного облицювання стін використовується для малогабаритних панелей (рис. 8.12).

Основою для панелей, призначених для облицювання приміщень, можуть бути деревостружкова плита, фанера або столярна плита.

Оздоблення лицьової поверхні панелей може здійснюватися

різними способами:

– облицюванням щитів струганою шпоною деревини листяних порід із подальшим покриванням лаком. Виворітна сторона в цьому разі облицьовується лущеною шпоною для запобігання жолоблення щита;

– обклеюванням щита різними плівковими матеріалами;

– облицюванням панелей вінілшкірою склотканиною, рогожкою, гобеленовою тканиною із прокладкою м’якого прошарку з поролону, ватину, рулонної вати, повсті, багатошарової тканини тощо.

Для більшої розмаїтості лицьова поверхня декоративних панелей може бути додатково оздоблена накладним дерев’яним декоративним профілем. По панелі з обтягуванням по м’якій прокладці можуть бути використані декоративні меблеві цвяхи.

Кріплення панелей до поверхні стін виконується навішуванням на каркас із монтажних дощок, які укріплюють на стіні по пробках у горизонтальному або вертикальному напрямку.

Лекція № 2.1

Тема лекції:

Основні засади та особливості облаштування дверних та віконних прорізів. Вихідні моменти проектування.

План лекції

- Загальні вимоги, що висуваються до дверних та віконних конструкцій.

- Аналіз сучасних дизайнерських концепцій заповнення дверних та віконних отворів, їх конструювання та художнє вирішення.

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с.

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції

Мета лекційного заняття – сформувати розуміння особливостей облаштування дверних та віконних прорізів, надати інформацію про вплив геометрії та конструктивних особливостей вікон на ступінь комфорту в будівлі і його архітектурно-художнє вирішення.

Двері для масових малоповерхових і багатоповерхових будівель виготовляють з деревини на деревообробних заводах. Їх розміри уніфіковані і включені в номенклатуру ДСТУ. Дверна конструкція складається з коробки, яка закріплюється в отворі стіни, і глухого або заскленого дверного полотна, що навішується на коробку. Коробка з навішеним полотном утворює дверний блок.

Двері розрізняють за призначенням — внутрішні й зовнішні (вхідні й балконні); за способом відкриття — розкривні, розсувні складчасті, що обертаються, і двері-штори. За функціональними особливостями дверей розрізняють звичайні і з підвищеною звуко- і теплоізоляцією; звичайні і протипожежні; глухі й засклені. За кількістю дверних полотен розкривні двері бувають в одне полотно (однопільні), в два полотна (двопільні) й полуторні. Останні мають полотна різної ширини, з яких одне, ширше, використовується для постійного проходу; а інше — вузьке, відкривається лише коли потрібно пронести громіздкі предмети.

Розміри дверей за висотою є: 2,0; 2,1; 2,2; 2,3 і 2,4 м. Підвальні і горищні двері можуть мати висоту 1,8, а шафові — 1,2 і 1,5 м. Ширина однопільних дверей для входу в квартиру — 0,9 м, міжкімнатних — 0,8 м і для підсобних приміщень — 0,7 і 0,6 м. Двопільні двері завширшки від 1,2 до 1,8 і рідко — 2,0–2,4 м. Додаткове полотно полуторних дверей приймається завширшки 200, 300 і 400 мм. Двері вбудованих шаф роблять завширшки 300, 450, 600 і 900 мм. Ширину дверей обирають з урахуванням габаритів предметів обстановки або устаткування, що проносяться, а також зважаючи на умови евакуації людей з будівлі в разі пожежі.

Для забезпечення швидкої евакуації всі двері на шляху руху людей повинні відкриватися за рухом назовні, а їх сумарна ширина в просвіті (за вирахуванням чвертей і торців відкритих дверних полотен) повинна становити 0,6 м на 100 осіб. На шляхах евакуації не дозволяється застосування розсувних і складчастих дверей. Відкриття дверей всередину приміщення дозволяється лише в кімнатах, де можуть збиратися не більше 15–20 осіб. Відкриватися всередину повинні також і вхідні двері в квартири багатоповерхових будівель. Іноді й у громадських будівлях доводиться для уникнення травм відкривати всередину двері, що виходять безпосередньо в коридор з інтенсивним рухом. Проте це знижує пожежну безпеку будівлі. У цьому разі можна рекомендувати розміщення дверей, що відкриваються в коридор, у ніші стіни, глибина якої має бути не меншою за ширину дверного полотна.

Дверні коробки (встановлювані на будівництві) в кам’яних і панельних стінах кріплять в отворах дерев’яними пробками, закладеними в стіни, й анкерами.

Міцніша установка коробок виходить в отворах з чвертю.

В отворах без чверті дверну коробку іноді встановлюють урівень з однією з поверхонь стіни, що не настільки міцно, але зручно щодо планування приміщення. Установлюючи коробки в перегородках, їх бічні елементи для більшої міцності та стійкості роблять на всю висоту приміщення і встановлюють урозпір між підлогою та стелею. Простір над дверима заповнюється заскленою фрамугою або глухою перегородною плитою. Ставлячи вхідні двері з кількох стулок, між ними встановлюють вертикальні імпости.

Для зовнішніх дерев’яних дверей і дверей, що ведуть у будівлю або на сходову клітку багатоповерхової будівлі, коробки роблять з порогом, а для внутрішніх дверей — без порога. У капітальних громадських і цивільних будівлях, а також у великих житлових будинках з інтенсивним людським потоком, в під’їздах поріг роблять з матеріалів, стійких до механічних пошкоджень і постійного зволоження (кераміка, бетон або аналогічні матеріали). Щілини нав-коло коробок для підвищення звукоізоляції конопатять, у перегородках закривають наличниками, а в кам’яних стінах — заштука-турюють.

Дерев’яні дверні коробки виконують із сухої деревини зазвичай хвойних порід завтовшки 47, 55 і 77 мм. Коробки збираються зв’язкою в шип на клею і шканцях. Для стулки дверних полотен у ко-робці вибирають чверть глибиною 12–15 мм і шириною, що дорівнює товщині полотен дверей. Установлюючи в кам’яні стіни дерев’яну дверну коробку, її необхідно антисептувати й ізолювати від стін толь-шкірою або пергаміном. Дверна коробка, як і віконна, може бути зроблена в керамзитобетонному варіанті й поєднувати при цьому функції коробки і перемички отвору.

Дверні полотна навішують на завісах (навісах), що дають можливість знімати відкриті навстіж дверні полотна з петель.

Вхідні зовнішні двері суспільних будівель встановлюють на підп’ятниках або навішують на зовнішніх навішуваннях, що допускають відкривання в обидві сторони. Щоб уникнути ляскання важкими дверними стулками встановлюють спеціальні гідравлічні або пневматичні «пружини», які плавно повертають двері в закритий стан без стуку. Установлюючи дверні полотна на підп’ятниках, ці пристрої суміщають з механізмами, що закривають двері автома-тично. Ці механізми розміщують у конструкції підлоги. Двері обладнують ручками, клямками і врізними замками. Друге полотно подвійних і полуторних дверей обладнують верхніми й нижніми

шпінгалетами, які їх утримуюють у закритому стані. Для захис-ту прилеглих стін, косяка й самого полотна від ударів встановлюють обмежувачі відкриття дверей.

Лекція № 2.2

Тема лекції:

Особливості проектування зовнішніх та внутрішніх дверей.

План лекції

- Розгляд сучасних конструктивних схем та матеріалів, використовуваних при проектуванні зовнішніх та міжкомнатних дверей.

- Проектування установчих вузлів.

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с.

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції

Мета лекційного заняття – сформувати розуміння особливостей проектування зовнішніх та внутрішніх дверей, надати інформацію про сучасні конструктивні схеми та матеріали, використовувані при проектуванні зовнішніх та міжкомнатних дверей.

Зовнішні вхідні двері житлових і громадських будівель повинні відкриватися назовні. Зовнішні двері роблять з утепленим тамбуром, у якому залежно від кліматичних умов може бути встановлено два, три і навіть чотири ряди дверей.

Зовнішні дерев’яні двері малоповерхових і багатоповерхових житлових і громадських будівель мають аналогічну конструкцію і розрізняються лише капітальністю вирішення, обробкою, рисунком і пропорціями.

Вхідні дерев’яні двері, встановлювані без тамбура, ставлять з утепленим полотном і напливом на притворі, аналогічним напливу віконних хрестовин або у вигляді нашивної рейки. Утеплення може бути виконано в цьому разі у вигляді м’якої обшивки з одного боку полотна або у вигляді ефективного утеплювача між шарами полотна. Із внутрішнього боку утеплювач має бути обов’язково захищений пароізоляційним шаром.

Балконні двері також відносять до зовнішніх. Їх конструюють за аналогією з віконними хрестовинами роздільної і спареної конструкції внапуск або без нього. У балконних дверях для додаткового утеплення роблять подвійні глухі фільонки із заповненням мінеральною ватою і внапуск.

Зовні нижню частину дверей обшивають вагонкою, водо-стійкою фанерою або шаруватим пластиком. Низ зовнішнього дверного полотна захищають плінтусом з крапельником. Під поріг балконних дверей заводять гідроізоляційний шар балкона і його захисне покриття.

Балконні двері, як правило, роблять такими, щоб відкривалися всередину. Назовні балконні двері відкриваються лише в лоджіях, добре захищених від дощу. Складні й розсувні балконні двері ставлять лише в теплому кліматі або в неопалювальних будівлях.

Парадні дерев’яні двері виготовляють фільончастої конструкції з масивною обв’язкою, найчастіше з дуба або інших твердих і стійких до загнивання деревних порід. Навішування, ручки, захисний плінтус та інші деталі фурнітури дубових дверей треба виготовляти тільки з міді, латуні або бронзи: сталеві деталі в місцях стикання з дубом з вологим повітрям швидко іржавіють. Сталеві шурупи в дубових дверях можна застосовувати тільки оцинкованими. Крім дерев’яних дверей у громадських будівлях значного поширення набули вхідні скляні й металеві двері.

Засклені зовнішні двері виконуються з обв’язкою дверного полотна з твердих порід деревини з елементами посиленого перетину, а також металевим зі сталевих або алюмінієвих профілів. Установка стекол здійснюється за принципом віконної конструкції, але до пружних прокладок у даному разі ставляться підвищені вимоги через постійні динамічні навантаження.

Скляні двері без обв’язок у вітражах і в отворах виготовляють із загартованого скла, завтовшки 10–15 мм найчастіше такими, що «крутяться», тобто відкриваються без стулок в обидва боки. Низ скляних дверей захищають від подряпин і ударів металевими накладками — плінтусом, в якому передбачають замки. У склі для кріплення до нього металевих деталей (ручок, накладок, підп’ятників) мають бути передбачені отвори, просвердлені ще до його загартування. Щоб уникнути руйнування скла металевими деталями, передбачають гумові прокладки. Двері із загартованого скла можуть бути використані в громадських будівлях і як внутрішні.

Металеві зовнішні двері виготовляють двошаровими штампованими з алюмінієвих або сталевих листів. Одна сторона таких дверей гладка, інша кесонова або рифлена, часто внапуск.

Лекція № 2.3

Тема лекції:

Декоративне вирішення дверних полотен.

План лекції

- Значення декоративного облаштування дверних прорізів для створення загальної дизайн-концепції інтер`єру.

- Засоби оздоблення дверних полотен.

- Аналіз застосовуваних матеріалів у функціональному, конструктивному та декоративному відношенні.

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с.

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції

Мета лекційного заняття – сформувати розуміння значення декоративного облаштування дверних прорізів для створення загальної дизайн-концепції інтер`єру, надати інформацію про засоби оздоблення дверних полотен.

Внутрішні дверні полотна роблять частіше за все з деревини щитової, фільончастої чи теслярської конструкції. Вони можуть бути глухими і заскленими.

Щитові дверні полотна найбільш економічні й гігієнічні в експлуатації. Щит дверей виконують у вигляді столярної плити (рейковий клеєний щит), дерев’яної рамки (обв’язка), заповненої деревоплитою, або  двома-трьома шарами деревоволокнистої плити. Рамка також може заповнюватися двома шарами фанери, оргаліту або ДСП, між якими укладають обрізи дерева на клею, жорсткий пінопласт або картонні стільники. Щит може бути забарвлений олійною або синтетичною фарбою чи обклеєний деревною шпоною. Застосовується також облицьовування щитових дверей шаруватими пластиками. Торці дверного полотна обрамляються дерев’яними обкладаннями. Товщина полотна для вхідних зі сходової клітки або з коридору в квартиру щитових дверей — 40 мм, а для внутрішніх дверей — 30 і 40 мм. Двері санвузлів, допоміжних приміщень і вбудованих шаф завтовшки 20–22 мм. Щитові полотна шафових дверей роблять зазвичай зі столярної плити або фанери на дерев’яній рамці.

Фільончасті дверні полотна складаються з обв’язок, зі-браних з дерев’яних брусків, середників (проміжних елементів обв’язок), заповненої фільонками, тобто щитами зі склеєних відфугованих дощечок із дерева або фанери, вставленої в пази обв’язок. У дверях спрощеної конструкції фільонки з багатошарової фанери чи деревостружкової плити вставляють у чверть обв’язки і притискують штапиками. У дверях будівель підвищеної капітальності, фільонки роблять внапуск, одинарні й подвійні, з додатковою звукоізоляційною прокладкою. Фільончасті двері фарбують олійною фарбою, емаллю або обклеюють шпоною цінних деревних порід під лак або віск. Глуха фільонка може бути замінена звичайним, дзеркальним чи армованим склом.

Засклені внутрішні двері вигідніше робити з невеликими розмірами окремих стекол, що здешевлює їх ремонт. Стекла завтовшки 3–6 мм (звичайні, матові, візерунчасті, стекла «з памороззю») вставляються у чверті рами дверного полотна і кріпляться штапиками. Для фрамуг застосовують зазвичай шибку завтовшки 2–3 мм. Нижній край стекол слід розміщувати на 150– 200 мм вище від підлоги. На великорозмірних стеклах великих засклених дверей слід робити фарбою, матуванням або іншим способом відмітки, що сприяє запобіганню бою стекол і травм. За кордоном заведено у вхідних квартирних дверях робити одинарні або подвійні кватирки і жалюзі, що відкриваються, відповідно для прийому пошти та вентиляції квартири.

Теслярські двері — найпростіша конструкція дверних полотен, встановлюваних у підсобних підвальних приміщеннях, у входах на горище та ін., є дощатими щитами на шурупах або врізаних шпонках чи ж у «наконечник». Важкозаймисті двері в брандмауерних стінах, входах на горище, в підвал і т. ін., обшивають азбестовими листами або змоченою в глині органічною повстю, а потім обшивають покрівельною листовою сталлю.

Двері підвищеної звукоізоляції мають велику товщину обкладання, стулки внапуск і можуть виготовлятися подвійними з прокладкою «ковдри» з мінеральної вати або повсті. Двері, що потребують особливо високої звукоізоляції (у концертних залах і радіостудіях) роблять із тамбуром або шлюзом. Полотна таких дверей мають шарувату конструкцію з використанням губчатої гуми, пінопласту та інших матеріалів.

Лекція № 2.4

Тема лекції:

Особливості проектування світлопрозорих конструкцій.

План лекції

- Розгляд конструкції світлопрозорих вертикальних заповнень. Проектування установчих вузлів. Додаткові елементи конструкції вікон.

- Декоративне вирішення світлопрозорих конструкцій.

- Аналіз застосовуваних матеріалів у функціональному, конструктивному та декоративному відношенні.

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с.

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції

Мета лекційного заняття – сформувати розуміння поняття віконної конструкції, вітражної системи, фасадної системи, надати інформацію про елементи конструкції вікон, а також про сучасні дизайнерські концепції декоративних вирішень світлопрозорих конструкцій.

Вікна, вітражі, вітрини — найважливіші елементи зовнішнього огородження будівлі. Їх розміри і форма значною мірою визначають ступінь комфорту в будівлі і його архітектурно-художнє вирішення.

Вікнами називають засклені просвіти в стінах; вітражами —

світлопрозорі навісні або самонесучі стіни; вітринами — світло-прозорі огорожі, що використовуються для огляду виставок товарів або предметів мистецтва. У вітринах, на відміну від вікон і вітражів, передбачають великі й особливо якісні стекла, зважаючи на оптимальні умови для огляду експозиції.

Світлопрозорі огорожі пропускають сонячне світло в примі-щення, пов’язують приміщення із зовнішнім простором, із природою і захищають від холоду, перегріву, вітру, дощу, снігу та вулич-ного шуму. Їх використовують також для природної вентиляції приміщень. Конструкції світлопрозорих огорож мають бути міцними, стійкими, зручними для промислового виготовлення, простими в монтажі й ремонті, допускати можливість їх періодичного чищення, миття в період експлуа-тації будівель.

Визначаючи розміри вікон і вітражів, треба мати на увазі такі моменти: просвіти мають утричі нижчу здатність теплоізоляції, ніж стіни. Надмірно великі площі засклення призводять взимку до переохолодження приміщень і значного збільшення витрат на опалювання, а у весінньо-літній період — до перегріву приміщень.

Конструкція світлопрозорих вертикальних заповнень зазвичай складається з віконної коробки або, відповідно, вітражного чи вітринного обрамлення, у поєднанні із вставленими в них рамками, що відкриваються, або глухими, — хрестовинами. Хрестовини заповнюють великогабаритним склом або дрібнішими хрестовинами кватирок і фрамуг, що відкриваються.

Великі світлопрозорі огорожі (понад 2–3 м2) та огорожі з хрестовинами, що відкриваються, діляться на окремі частини за допомогою каркаса, який складається з вертикальних і горизонтальних імпостів або середників, що передають вітрові навантаження на елементи несучого кістяка будівлі.

# Text boxes

Пряморозсувні двері 
і перегородки

Двері і перегородки, що шарнірно складаються

Складчасті жорсткі двері і перегородки

Складчасті м’які двері 
і перегородки