Лабораторна робота №8

побудова моделі поступових відмов

Мета роботи: Придбати практичні навички побудови моделей надійності,

при цензурованих вихідних даних про результати експлуатації виробів АТ.

# Методичні вказівки

Вибір моделей надійності здійснюється на основі аналізу фізики процесів, які призводять до відмов, досвіду експлуатації, законів розподілу напрацювання виробів до відмови аналогічних об'єктів експлуатації.

Стандартом прийняті такі позначення планів спостережень, які використовують при цензурованих даних: , , де - кількість виробів, що спостерігаються; - вироби, що відмовили, які не відновлюються;  - вироби, що відмовили, які замінюються новими; - встановлена тривалість спостережень кожного виробу.

При відмовах внаслідок зношування й старіння елементів виробів широко використовується нормальний розподіл:

Розподіл має два параметри:

m – математичне очікування випадкової величини;

( - середнє квадратичне відхилення.

Для оцінки Р(t), f(t) використовують табульовану функцію, при цьому визначають величину        х = (t – m) / (    і за допомогою таблиць визначають значення Ф0, f0   і характеристики надійності за формулами:

Точкові оцінки параметрів  і   визначають за формулами табл.1.

# Таблиця 1

Формули для визначення оцінок параметрів  і

| План спостережень | Оцінка параметра |
| --- | --- |
| [NUT] |  |  |

Значення  і  обчислюють за формулами:

;        ,

а потім визначають допоміжні коефіцієнти:

;         .

Залежно від значень  і  з табл. 2 визначають коефіцієнт .

Таблиця 2

Значення коефіцієнта

| Значення h | Значення ( |
| --- | --- |
|  | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 0.05 | 0.053 | 0.060 | 0.066 | 0.070 | 0.075 | 0.079 |
| 0.10 | 0.110 | 0.125 | 0.136 | 0.146 | 0.154 | 0.162 |
| 0.20 | 0.243 | 0.270 | 0.292 | 0.312 | 0.329 | 0.345 |
| 0.30 | 0.402 | 0.442 | 0.476 | 0.505 | 0.531 | 0.555 |
| 0.40 | 0.596 | 0.648 | 0.680 | 0.732 | 0.768 | 0.800 |
| 0.50 | 0.837 | 0.901 | 0.957 | 1.007 | 1.053 | 1.095 |
| 0.60 | 1.145 | 1.222 | 1.290 | 1.351 | 1.408 | 1.461 |
| 0.70 | 1.561 | 1.651 | 1.732 | 1.806 | 1.875 | 1.940 |
| 0.80 | 2.176 | 2.280 | 2.376 | 2.465 | 2.548 | 2.626 |
| 0.90 | 3.283 | 3.403 | 3.520 | 3.628 | 3.730 | 3.827 |

# Порядок виконання роботи

1. Визначити точкові оцінки параметрів  і   за формулами табл.1.

2. Визначити характеристики надійності Р(t), f(t),  ((t), і побудувати графіки кривих. які  необхідно надати в межах напрацювання 0 - 2 m (год).

3. Результати розрахунків подати у таблиці  3 й зробити висновки.

# Таблиця 3

Розрахункова таблиця

| Величини, що визнача-ються | Інтервал часу |
| --- | --- |
| tср |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф(х) з табл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f0(x) з табл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fT(t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PT(t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (T(t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Варіант завдання

| Варіант | n | N | R | Напрацювання виробу до відмови |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 200 | 9000 | 92, 315, 720, 920, 1218, 1680,1900,2100, 2250, 2816, 2930, 3070, 3410, 3510, 3940, 4300, 448О, 5120, 5200, 5750, 5900, 6100, 7220, 7500, 8000, 8000, 8100, 8700, 8900, 9000 |

*Примітка:  n - кількість відмов, N - кількість підконтрольних виробів,  R. - ресурс

## Додаток 1

Функція

| Х | Сотенна частка |
| --- | --- |
|  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 0.0 | 0.0000 | 0.0159 | 0.0319 | 0.0478 | 0.0638 |
| 0.1 | 0.0797 | 0.0955 | 0.1113 | 0.1271 | 0.1428 |
| 0.2 | 0.1585 | 0.1741 | 0.1897 | 0.2061 | 0.2205 |
| 0.3 | 0.2358 | 0.2510 | 0.2661 | 0.2812 | 0.2960 |
| 0.4 | 0.3108 | 0.3255 | 0.3401 | 0.3545 | 0.3688 |
| 0.5 | 0.3829 | 0.3969 | 0.4108 | 0.4245 | 0.4381 |
| 0.6 | 0.4515 | 0.4647 | 0.4778 | 0.4908 | 0.5035 |
| 0.7 | 0.5161 | 0.5385 | 0.5407 | 0.5527 | 0.5646 |
| 0.8 | 0.5763 | 0.5878 | 0.5991 | 0.6102 | 0.6211 |
| 0.9 | 0.6319 | 0.6424 | 0.6528 | 0.6628 | 0.6729 |
| 1.0 | 0.6827 | 0.6923 | 0.7017 | 0.7109 | 0.7199 |
| 1.1 | 0.7287 | 0.7373 | 0.7457 | 0.7539 | 0.7620 |
| 1.2 | 0.7699 | 0.7775 | 0.7850 | 0.7923 | 0.7994 |
| 1.3 | 0.8064 | 0.8132 | 0.8197 | 0.8262 | 0.8324 |
| 1.4 | 0.8385 | 0.8444 | 0.8501 | 0.8557 | 0.8611 |
| 1.5 | 0.8664 | 0.8715 | 0.8764 | 0.8812 | 0.8859 |
| 1.6 | 0.8904 | 0.8948 | 0.8990 | 0.9031 | 0.9079 |
| 1.7 | 0.91087 | 0.91557 | 0.91714 | 0.92159 | 0.92492 |
| 1.8 | 0.92814 | 0.93124 | 0.93423 | 0.93711 | 0.93989 |
| 1.9 | 0.94257 | 0.94514 | 0.94762 | 0.95000 | 0.95230 |
| 2.0 | 0.95450 | 0.95662 | 0.95865 | 0.96060 | 0.96247 |
| 2.1 | 0.96427 | 0.96599 | 0.96765 | 0.96923 | 0.97074 |
| 2.2 | 0.97219 | 0.97354 | 0.97491 | 0.97619 | 0.97739 |
| 2.3 | 0.97855 | 0.97966 | 0.98072 | 0.98172 | 0.98269 |
| 2.4 | 0.98360 | 0.98449 | 0.98534 | 0.98611 | 0.98686 |
| 2.5 | 0.98758 | 0.98825 | 0.98891 | 0.98959 | 0.99012 |
| 2.6 | 0.99068 | 0.99121 | 0.99171 | 0.99212 | 0.99263 |
| 2.7 | 0.99207 | 0.99347 | 0.99386 | 0.99422 | 0.99456 |
| 2.8 | 0.98490 | 0.99520 | 0.99549 | 0.99576 | 0.99602 |
| 2.9 | 0.99627 | 0.99650 | 0.99672 | 0.99692 | 0.99712 |
| 3.0 | 0.99730 | 0.99747 | 0.99763 | 0.99779 | 0.99793 |

### Додаток 2

Щільність імовірності

| Х | Сотенна частка |
| --- | --- |
|  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 0.0 | 0.3989 | 0.3989 | 0.3986 | 0.3982 | 0.3977 |
| 0.1 | 0.3970 | 0.3961 | 0.3951 | 0.3939 | 0.3925 |
| 0.2 | 0.3910 | 0.3894 | 0.3876 | 0.3857 | 0.3836 |
| 0.3 | 0.3814 | 0.3790 | 0.3765 | 0.3739 | 0.3712 |
| 0.4 | 0.3683 | 0.3653 | 0.3621 | 0.3589 | 0.3555 |
| 0.5 | 0.3521 | 0.3485 | 0.3448 | 0.3410 | 0.3372 |
| 0.6 | 0.3332 | 0.3292 | 0.3251 | 0.3209 | 0.3166 |
| 0.7 | 0.3123 | 0.3079 | 0.3034 | 0.2989 | 0.2943 |
| 0.8 | 0.2897 | 0.2850 | 0.2803 | 0.2756 | 0.2709 |
| 0.9 | 0.2661 | 0.2613 | 0.2556 | 0.2516 | 0.2468 |
| 1.0 | 0.2420 | 0.2371 | 0.2323 | 0.2275 | 0.2227 |
| 1.1 | 0.2179 | 0.2131 | 0.2083 | 0.2036 | 0.1989 |
| 1.2 | 0.1942 | 0.1895 | 0.1849 | 0.1804 | 0.1759 |
| 1.3 | 0.1714 | 0.1669 | 0.1626 | 0.1582 | 0.1539 |
| 1.4 | 0.1497 | 0.1456 | 0.1415 | 0.1374 | 0.1334 |
| 1.5 | 0.1295 | 0.1257 | 0.1219 | 0.1182 | 0.1145 |
| 1.6 | 0.1109 | 0.1074 | 0.1040 | 0.1006 | 0.0973 |
| 1.7 | 0.0940 | 0.0909 | 0.0878 | 0.0848 | 0.0818 |
| 1.8 | 0.0790 | 0.0761 | 0.0734 | 0.0707 | 0.0681 |
| 1.9 | 0.0656 | 0.0632 | 0.0608 | 0.0584 | 0.0562 |
| 2.0 | 0.0540 | 0.0519 | 0.0498 | 0.0478 | 0.0459 |
| 2.1 | 0.0440 | 0.0422 | 0.0410 | 0.0387 | 0.0371 |
| 2.2 | 0.0355 | 0.0339 | 0.0325 | 0.0310 | 0.0297 |
| 2.3 | 0.0283 | 0.0270 | 0.0258 | 0.0246 | 0.0235 |
| 2.4 | 0.0224 | 0.0213 | 0.0203 | 0.0194 | 0.0184 |
| 2.5 | 0.0175 | 0.0167 | 0.0158 | 0.0151 | 0.0143 |
| 2.6 | 0.0136 | 0.0125 | 0.0122 | 0.0116 | 0.0110 |
| 2.7 | 0.0104 | 0.0099 | 0.0093 | 0.0088 | 0.0084 |
| 2.8 | 0.0079 | 0.0075 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0063 |
| 2.9 | 0.0060 | 0.0056 | 0.0053 | 0.0050 | 0.0047 |
| 3.0 | 0.0044 | 0.0042 | 0.0039 | 0.0037 | 0.0035 |