MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

National Aviation University

_______ Academic and Research Aerospace Institute _______

(the name of the Institute (Faculty))

Aircraft Airworthiness Retaining Department

(full name of the Department)

Lecture notes

on «Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760)»

for the Field of study 27 “Transport”

(Code and full name of  the Field of study)

Compiler(s): Doc. Tech. Sci. (Eng.),

Prof. A. V. Goncharenko

(Scientific Degree, Academic Rank, names of the Professor)

The Lecture Notes was discussed and

approved by the Aircraft Airworthiness

Retaining Department

(full name of the Department)

Minutes № ____ of «___»_____20__р.

Head of the Department _________________

Lecture № __1__

Topic of the Lecture:

General requirements for maintenance of airworthiness of aircraft

Plan of the Lecture

1. Introduction of the Lecturer, Department, Institution. Contacts.

2. Introduction to the Subject.

3. Aircraft airworthiness.

4. General requirements for the aircraft airworthiness support.

References

- Airworthiness Manual: ICAO Doc 9760, 3rd Edition. – Montreal, Quebec, Canada: ICAO, 2014. – 281 p.

- Continuing aircraft airworthiness: manual / S. Dmitriev, O. Tuharinov, Yu. Kazarinov, O. Rugain. – Kyiv, Ukraine: Publishing House of the National Aviation University, 2015. – 104 p.

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part II . Application of the multi-optional functions entropy doctrine to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35891

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part I . Reliability measures to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35890

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Term paper method guide / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35889

- Dhillon B. S. Maintainability, maintenance, and reliability for engineers / B. S. Dhillon. – New York: Taylor & Francis Group, 2006. – 214 p.

- Goncharenko A. V. A basic example of the mathematical logics interpretations to the tribological processes characteristics revealing / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 4(81). – pp. 50-53.

- Goncharenko A. V. A concept of ballast water treatment on the basis of multi-alternativeness / A. V. Goncharenko, V. A. Evdokimova // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2014) [Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. (27-29 травня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 18-21.

- Goncharenko A. V. A concept of entropy approach to the problem of multi-alternative operational modes control / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМA. – 2013. – № 2(9). – pp. 26-34.

- Goncharenko A. V. A concept of multi-optional optimality at modeling ideal gas isothermal processes / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 2(52). – pp. 94-97.

- Goncharenko A. V. A diagnostics problem of a-posterior probability determination via Bayes’ formula obtained in the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization way / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 95-99.

- Goncharenko A. V. A hybrid approach to the optimal aeronautical engineering maintenance periodicity determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 3(72). – pp. 42-47.

- Goncharenko A. V. A hybrid pseudo-entropy function for a decision making in conditions of uncertainty / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Залізний Порт, Україна, 25-28 травня 2015 р.: матеріали конф. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. – pp. 174-176. (ISBN 978-966-2207-24-8)

- Goncharenko A. V. A multi-optional hybrid functions entropy as a tool for transportation means repair optimal periodicity determination / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 60-66.

- Goncharenko A. V. A particular case of a variational problem of control in an active aviation system / A. V. Goncharenko // Transactions of the institute of aviation. – 2013. – № 228, pp. 3-12.

- Goncharenko A. V. Active systems communicational control assessment in multi-alternative navigational situations / A. V. Goncharenko // 2018 IEEE 5th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 16-18, 2018, Kyiv, Ukraine. – 2018. – pp. 254-257.

- Goncharenko A. V. Aeronautical and aerospace material and structural damages to failures: theoretical concepts / A. V. Goncharenko // International Journal of Aerospace Engineering. – Volume 2018 (2018), Article ID 4126085, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/4126085; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering degrading state maximal probability determination as a proof for the hybrid-optional functions entropy conditional optimality doctrine application / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering maintenance periodicity optimization with the help of subjective preferences distributions / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 2(71). – pp. 51-56.

- Goncharenko A. V. Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 4(57). – pp. 56-62.

- Goncharenko A. V. Aircraft operation depending upon the uncertainty of maintenance alternatives / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2017. Vol. 21(4). – pp. 126-131.

- Goncharenko A. V. Airworthiness support measures analogy to the prospective roundabouts alternatives: theoretical aspects / A. V. Goncharenko // Journal of Advanced Transportation. – Volume 2018 (2018), Article ID 9370597, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/9370597; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Alternativeness of control and power equipment repair versus purchasing according to the preferences of the options / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 4(50). – pp. 98-101.

- Goncharenko A. V. An alternative method of the main psychophysics law derivation / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2017. – 3: 155. – pp. 1-5. doi: 10.4172/2471-2701.1000155. (ISSN: 2471-2701)

- Goncharenko A. V. An entropy model of the aircraft gas turbine engine blades restoration method choice / A. V. Goncharenko // International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2018). – June 1-3, 2018. – Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC, 2018. – pp. 2-5.

- Goncharenko A. V. An example of an alternative method of the normal distribution density derivation via a concept of a multi-optional optimality / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 3(53). – pp. 95-99. DOI: 10.18372/1990-5548.53.12149 (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. An optional hybrid functions method of an ideal gas adiabatic process equation derivation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 4(54). – pp. 109-112.

- Goncharenko A. V. Applicable aspects of alternative UAV operation / A. V. Goncharenko // 2015 IEEE 3rd International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. October, 13-15, 2015, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2015. – pp. 316-319.

- Goncharenko A. V. Artificial versus natural intellect in control of optimality / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Євпаторія, 20-24 травня 2013 р.: матеріали конф. – Херсон: ХНТУ, 2013. – pp. 20-22. (ISBN 978-966-8912-70-2)

- Goncharenko A. V. Bayes criterion modified with subjective preferences functions densities distributions used at the choosing of the decision making thresholds / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.17-17.21.

- Goncharenko A. V. Concentrations formula conditional optimality with respect to their entropy / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 85-88. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Conceptual optimization in preferable advances of aeroengines blades restoration alternative technology / A. V. Goncharenko // International Research and Practical Conference “The development of technical sciences: problems and solutions”. – April 27-28, 2018. – Brno, the Czech Republic, Volume/Part 3, 2018. – pp. 144-148.

- Goncharenko A. V. Conflictability of operational situations in terms of entropy paradigm / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2013) [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х тт. (28-30 травня 2013 р., Херсон)]. – Т. 1. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2013. – pp. 115-118.

- Goncharenko A. V. Considerations for the aeronautical engineering degrading state probability determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Control of flight safety with the use of preferences functions / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2013. – № 3(37). – pp. 113-119. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Development of a theoretical approach to the conditional optimization of aircraft maintenance preference uncertainty / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 40-44.

- Goncharenko A. V. Distinguishing minimal engineering diagnosis risks via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Expediency of an improvement for a diesel-geared propulsion with respect to subjectively preferred operational factors / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 1(4). – pp. 30-41.

- Goncharenko A. V. Expediency of unmanned air vehicles application in the framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // 2013 IEEE 2nd International Conference “Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments” Proceedings. October, 15-17, 2013, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2013. – pp. 129-133.

- Goncharenko A. V. Exponential distribution density derived with the help of the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 90-94. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Extremality of control and preferences distributions “goodness” / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2014. – № 4(42). – pp. 84-90. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Fuel oil atomization characteristics smoothed by a logarithm normal distribution for marine diesel engines / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2010. – № 2. – pp. 34-40. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Generalization for the degrading state maximal probability in the framework of the hybrid-optional entropy conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 89-92. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Horizontal flight for maximal distance at presence of conflict behavior (control) of the aircraft control system active element / A. V. Goncharenko // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2013”. (21-23 травня 2013 р., Київ). – Т. 4. – К.: НАУ, 2013. – pp. 22.30-22.33.

- Goncharenko A. V. Human factor aspect applicably to aeronautical engineering maintenance / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.9-17.13.

- Goncharenko A. V. Initial considerations for the multi-optional doctrine implementation to the aircraft airworthiness support effectiveness estimations / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.1-1.2.5.

- Goncharenko A. V. Mathematical modeling of the ship’s main engine random operational process / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – pp. 117-125. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2012. – № 1(6). – pp. 59-69.

- Goncharenko A. V. Modeling aviation legislation influence upon airworthiness support technologies via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Multi-optional doctrine with the uncertainty degree evaluation for the aircraft airworthiness support technologies / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.16-1.2.20.

- Goncharenko A. V. Multi-optional hybrid effectiveness functions optimality doctrine for maintenance purposes / A. V. Goncharenko // 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018). – February, 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine. – 2018. – pp. 771-775.

- Goncharenko A. V. Navigational alternatives, their control and subjective entropy of individual preferences / A. V. Goncharenko // 2014 IEEE 3rd International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 14-17, 2014, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2014. – pp. 99-103.

- Goncharenko A. V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 1(74). – pp. 78-83. (ISSN 0370-2197 print)

- Goncharenko A. V. Operational reliability measures for marine propulsion diesel engines / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: Всеукраїнська науково-практична конференція, Херсон, 12-14 жовтня 2011 р.: матеріали конф. – Херсон, 2011. – pp. 23-27.

- Goncharenko A. V. Optimal controlling path determination with the help of hybrid optional functions distributions / A. V. Goncharenko // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1(44). – pp. 149-158.

- Goncharenko A. V. Optimal dividing between purchasing and fabrication / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 54-55.

- Goncharenko A. V. Optimal maintenance periodicity for aeronautical engineering operation determined on the theoretical platform of subjective analysis / A. V. Goncharenko // XIIIth International Conference “AVIA-2017”. (April 19-21, 2017, Kyiv). – Kyiv: National Aviation University, 2017. – pp. 17.29-17.33.

- Goncharenko A. V. Optimal managerial and control values for active operation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 3(49). – pp. 112-115. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Optimal UAV maintenance periodicity obtained on the multi-optional basis / A. V. Goncharenko // 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. – October, 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. – 2017. – pp. 65-68.

- Goncharenko A. V. Preferences distributions densities for a common continuous alternative / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2014. – № 2(11). – pp. 22-27. (ISSN 2313-4763)

- Goncharenko A. V. Prospects of alternative sources of energy and engines used in ships propulsion and power plants / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 115-116.

- Goncharenko A. V. Rational modes of operation for a four-arm tiller electro-hydraulic steering gear with respect to multi-alternativeness and preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2013. – № 1(8). – С. 28-34. (ISSN 2077-3617)

- Goncharenko A. V. Research of operational effectiveness changes / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 20-23.

- Goncharenko A. V. Safe maneuvering of a ship in a multi-alternative operational situation / A. V. Goncharenko // Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku. – 2014. – pp. 207-210. (ISBN 978-83-61520-02-3)

- Goncharenko A. V. Safety and its entropy measures of certainty or uncertainty / A. V. Goncharenko // Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2014) [збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (18-19 вересня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 44-46.

- Goncharenko A. V. Several models of artificial intelligence elements for aircraft control / A. V. Goncharenko // 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2016. – pp. 224-227.

- Goncharenko A. V. Several models of physical exercise subjective preferences / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2016. – 2: 121. – pp. 1-6. doi:10.4172/2471-2701.1000121. (ISSN: 2471-2701 CEP)

- Goncharenko A. V. Subjective entropy extremization principle as a tool of an aircraft maximal duration horizontal flight control / A. V. Goncharenko // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – Вып. 8(105). – pp. 229-234.

- Goncharenko A. V. Subjective entropy maximum principle for preferences functions of alternatives given in the view of logical conditions / A. V. Goncharenko // Штучний інтелект. – 2013. – № 4(62). – 1 G. pp. 4-9.

- Goncharenko A. V. Subjective preferences for optimal economy continuous rating of MaK 9M453C / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: III Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 23-25 травня 2011 р.: матеріали конф. У 2-х тт. Том 2. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2011. – pp. 114-119.

- Goncharenko A. V. The Bayes’ formula in terms of the multi-optional uncertainty conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.4.34-1.4.38.

- Goncharenko A. V. The optimal commercial speed of a transport vessel with respect to operators’ subjective preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 2(5). – pp. 12-20.

- Goncharenko A. V. The optimal internal “shadow” taxation on condition of a firm external economic activity / A. V. Goncharenko, O. A. Zaporozchenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 2(55). – pp. 251-257.

- Goncharenko A. V. Tribological process characteristics on the basis of a neuron activation model obtained through the multi-optional functions entropy doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 3(80). – pp. 32-35.

- Kroes M. J. Aircraft maintenance and repair: 7th ed. / M. J. Kroes, W. A. Watkins, F. Delp, R. Sterkenburg. – New York, New York, USA, McGraw-Hill, Education, 2013. – 736 p.

- Kroes M. J. Aircraft powerplants: 7th ed. / M. J. Kroes, T. W. Wild. – New York, New York, USA: GLENCOE Macmillan/McGraw-Hill, International Editions, 1994. – 694 p.

- Lind D. A. Basic statistics for business and economics: 2nd ed. / D. A. Lind, R. D. Mason. – Boston, Massachusetts, USA: Irwin/McGraw-Hill, 1997. – 597 p.

- Manuals on flight operations of aircraft.

- Random House Webster’s unabridged dictionary: 2nd ed. – New-York, USA: Random House, 1999. – 2230 p.

- Schedules and technological guidance materials on aircraft scheduled works performances.

- Smith D. J. Reliability, maintainability and risk. Practical methods for engineers / D. J. Smith. – London: Elsevier, 2005. – 365 p.

- Technical descriptions of aircraft.

- Wild T. W. Aircraft powerplants: 8th ed. / T. W. Wild, M. J. Kroes. – New York, New York, USA: McGraw-Hill, Education, 2014. – 756 p.

- Барлоу Р. Математическая теория надежности: пер с англ. под. ред. Б. В. Гнеденко / Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Сов. Радио, 1969. – 288 с.

- Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения / А. Т. Баруча-Рид. – М.: Наука, 1969. – 551 с.

- Боровков А. А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А. А. Боровков. – М.: Наука, 1972. – 367 с.

- Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Буслаев В. С. Вариационное исчисление: учеб. пособие / В. С. Буслаев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 288 с.

- Введение в математическое моделирование: учебное пособие / В. Н. Ашихмин и др. Под ред. П. В. Трусова. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 275 с.

- Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М.: В. Школа, 2000. – 458 с.

- Вирченко Н. А. Графики функций: справочник / Н. А. Вирченко, И. И. Ляшко, К. И. Швецов. – К.: Наукова думка, 1979. – 320 с.

- Волков Л. И. Надежность летательных аппаратов: учеб. пособие для авиационных вузов / Л. И. Волков, А. М. Шишкевич. – М.: В. Школа, 1975. – 296 с.

- Гельфанд И. М. Вариационное исчисление / И. М. Гельфанд, С. В. Фомин. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 228 с.

- Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания / Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2013. – 400 с.

- Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

- Гноенский Л. С. Математические основы теории управляемых систем / Л. С. Гноенский, Г. А. Каменский, Л. Э. Эльсгольц. – М.: Наука, 1969. – 512 с.

- Гончаренко А. В. Аналіз гвинтової характеристики двигуна 5 ДКРН 70/226,8 за питомою витратою палива / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2009. – № 1(1). – С. 16-24.

- Гончаренко А. В. Аналіз параметричних досліджень реологічних властивостей водовугільних суспензій для застосування у суднових двигунах внутрішнього згоряння / А. В. Гончаренко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 8(65). – С. 90-95.

- Гончаренко А. В. Варіанти вибору стратегії підтримання безпеки функціонування транспортної системи / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 2(39). – С. 30-35.

- Гончаренко А. В. Вибір оптимальної комерційної швидкості транспортного судна / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – № 1(2). – С. 41-49.

- Гончаренко А. В. Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2008. – № 2(22). – С. 105-111.

- Гончаренко А. В. Дослідження характеристики двигуна стосовно зміни оптимальних значень / А. В. Гончаренко // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2009). [Збірка наукових праць у п’яти томах. (25-27 травня 2009 р., Херсон)]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 4. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2009. – С. 45-48.

- Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності: автореф. … докт. техн. наук: 05.22.20 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2016. – 39 с.

- Гончаренко А. В. Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники: автореф. … канд. техн. наук: 05.13.03 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2005. – 20 с.

- Гончаренко А. В. Методичні рекомендації до дипломного проектування / А.В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 63 с. (ISBN: 978-966-2997-06-4)

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу ентропії суб’єктивних переваг на прийняття рішень стосовно ремонту суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2009. – № 1(23). – С. 123-131.

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу профілактичних замін на показники безпеки польотів / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2004. – № 3(21). – С. 74-77.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // Наука і молодь. Прикладна серія: Збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2004. – Вип. 4. – С. 15-18.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // ПОЛІТ: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2004. – С. 19.

- Гончаренко А. В. Оптимальне внутрішнє тіньове оподаткування за умови зовнішньоекономічної діяльності фірми / А. В. Гончаренко, О. А. Запорожченко // Вісник НАУ. – 2013. – № 2(55). – С. 251-257.

- Гончаренко А. В. Показники безпеки функціонування транспортної системи в умовах зростання цін на пальне / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 1(38). – С. 35-39.

- Гончаренко А. В. Постановка задачі про вибір оптимального рівня витрат на підтримання безпеки польотів / А. В. Гончаренко // НАУКА І МОЛОДЬ: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2001. – С. 110.

- Гончаренко А. В. Принципові питання змісту та методики виконання дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 165 с. (ISBN: 978-966-2997-08-8)

- Гончаренко А. В. Типи задач рекомендованих до опрацювання при виконанні дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 192 с. (ISBN: 978-966-2997-07-1)

- ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – введ. 01.07.1990. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 36 с.

- Единые нормы летной годности гражданских транспортных самолетов. – М.: ЦАГИ, 1985. – 470 с.

- Збереження льотної придатності повітряних суден: методичні вказівки до виконання курсового проекту / уклад.: В. Г. Докучаєв, Ю. Г. Кордянін, І. М. Новіков, та ін. – К.: НАУ, 2003. – 56 с.

- Ивченко Г. И. Теория массового обслуживания / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2015. – 304 c.

- Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – М.: Наука, 1961. – 703 с.

- Капур К. Надежность и проектирование систем: пер. с англ. Е. Г. Коваленко; под ред. д-ра техн. наук, проф. И. А. Ушакова / К. Капур, Л. Ламберсон. – М.: Мир, 1980. – 604 с.

- Кельберт М. Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики / М. Я. Кельберт, Ю. М. Сухов. – М.: изд. МЦНМО, 2007. – 455 с.

- Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем / И. Н. Коваленко. – М.: Сов. радио, 1980. – 209 с.

- Коваленко И. Н. О двухциклической системе обслуживания / И. Н. Коваленко // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 1. – С. 59-65.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы: 5-е изд. / Г. Корн, Т. Корн. – М: Наука, 1984. – 831 с. [Korn G. A. Mathematical handbook for scientists and engineers. Definitions, theorems and formulas for reference and review: second, enlarged and revised edition / G. A. Korn, T. M. Korn. – USA: McGraw-Hill Book Company, 1968.]

- Кунцевич В. М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты в задачах управления и идентификации: монография / В. М. Кунцевич. – К.: Наукова думка, 2006. – 264 с.

- Математическая энциклопедия; гл. ред. И. М. Виноградов, в 5-ти томах. – М.: Советская Энциклопедия, 1984. – Т. 5. – 1248 стб.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1986. – Т. 1: Методология. Организация. Терминология / под ред. А. И. Рембезы. – 224 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1987. – Т. 2: Математические методы в теории надежности и эффективности / под ред. Б. В. Гнеденко. – 280 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 3: Эффективность технических систем / под общ. ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. – 328 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 5: Проектный анализ надежности / под ред. В. И. Патрушева и А. И. Рембезы. – 316 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1989. – Т. 6: Экспериментальная отработка и испытания / под общ. ред. Р. С. Судакова, О. И. Тескина. – 376 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 8: Эксплуатация и ремонт / под ред. В. И. Кузнецова и Е. Ю. Барзиловича. – 320 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 9: Техническая диагностика / под общ. ред. В. В. Клюева, П. П. Пархоменко. – 1987. – 352 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 10: Справочные данные по условиям эксплуатации и характеристикам надежности / под ред. В. А. Кузнецова. – 1990. – 336 с.

- Надежность машин: учеб. пособие; под ред. Д. Н. Решетова / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. – М.: В. Школа, 1988. – 238 с.

- Наставление по производству полетов в гражданской авиации (НПП ГА-85). – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 286 с.

- Наставление по штурманской службе ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 254 с.

- Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории массового обслуживания / Л. А. Овчаров. – М.: Машиностроение, 1969. – 324 с.

- Овчарук О. М. Загальна формула розподілу осереднених швидкостей рідини в круглоциліндричній трубі / О. М. Овчарук, А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – №1(2). – С. 198-210.

- Организация и проведение полетов самолетов ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1986. – 232 с.

- Пат. 94181 Україна, МПК B63H 25/00. Спосіб вибору оптимальної комбінації режимів експлуатації суднової рульової машини / А. В. Гончаренко; заявник та власник патенту Національний авіаційний університет. – № u 2013 09054; заявл. 19.07.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 1: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 432 с.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 2: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 560 с.

- Смирнов Н. Н. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Техническая эксплуатация летательных аппаратов» для студентов специальности 1610 / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин. – М.: РИО МИИГА, 1985. – 56 с.

- Смирнов Н. Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию / Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

- Техническая эксплуатация летательных аппаратов: учебник для вузов / под ред. Н. Н. Смирнова. – М.: Транспорт, 1990. – 423 с.

- Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения / Л. Э. Эльсгольц. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 271 с.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 10. Heat Capacities / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 9. Calculus Methods / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 8. Law of Energy Conservation in Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 7. Heat and Work Consideration / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 6. Internal Energy Characteristic of Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 5. Thermal Coefficients / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 4. Approaches for a Real Gas Dependencies Derivation / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 3. Theoretical Dependencies for an Ideal Gas / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 2. Basic Considerations of Thermodynamic Processes / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 1. General Characteristic of Thermodynamic System and Heat and Work Mutual Conversions / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition) / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

Contents of the Lecture

1. Introduction of the Lecturer, Department, Institution. Contacts.

2. Introduction to the Subject.

3. Aircraft airworthiness.

4. Airworthiness support.

5. ІСАО Dос 9760.

6. General requirements for the aircraft airworthiness support.

Lecture № __2__

Topic of the Lecture:

Check of the technical condition of the airplane airframe

Plan of the Lecture

1. Analysis of airframe operating conditions.

2. Classification of typical damages and malfunctions of airframe structures in accordance with physics of current processes.

3. Causes of corrosion appearance.

4. Consequences of corrosion processes, corrosion prevention and elimination methods.

References

- Airworthiness Manual: ICAO Doc 9760, 3rd Edition. – Montreal, Quebec, Canada: ICAO, 2014. – 281 p.

- Continuing aircraft airworthiness: manual / S. Dmitriev, O. Tuharinov, Yu. Kazarinov, O. Rugain. – Kyiv, Ukraine: Publishing House of the National Aviation University, 2015. – 104 p.

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part II . Application of the multi-optional functions entropy doctrine to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35891

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part I . Reliability measures to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35890

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Term paper method guide / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35889

- Dhillon B. S. Maintainability, maintenance, and reliability for engineers / B. S. Dhillon. – New York: Taylor & Francis Group, 2006. – 214 p.

- Goncharenko A. V. A basic example of the mathematical logics interpretations to the tribological processes characteristics revealing / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 4(81). – pp. 50-53.

- Goncharenko A. V. A concept of ballast water treatment on the basis of multi-alternativeness / A. V. Goncharenko, V. A. Evdokimova // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2014) [Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. (27-29 травня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 18-21.

- Goncharenko A. V. A concept of entropy approach to the problem of multi-alternative operational modes control / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМA. – 2013. – № 2(9). – pp. 26-34.

- Goncharenko A. V. A concept of multi-optional optimality at modeling ideal gas isothermal processes / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 2(52). – pp. 94-97.

- Goncharenko A. V. A diagnostics problem of a-posterior probability determination via Bayes’ formula obtained in the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization way / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 95-99.

- Goncharenko A. V. A hybrid approach to the optimal aeronautical engineering maintenance periodicity determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 3(72). – pp. 42-47.

- Goncharenko A. V. A hybrid pseudo-entropy function for a decision making in conditions of uncertainty / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Залізний Порт, Україна, 25-28 травня 2015 р.: матеріали конф. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. – pp. 174-176. (ISBN 978-966-2207-24-8)

- Goncharenko A. V. A multi-optional hybrid functions entropy as a tool for transportation means repair optimal periodicity determination / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 60-66.

- Goncharenko A. V. A particular case of a variational problem of control in an active aviation system / A. V. Goncharenko // Transactions of the institute of aviation. – 2013. – № 228, pp. 3-12.

- Goncharenko A. V. Active systems communicational control assessment in multi-alternative navigational situations / A. V. Goncharenko // 2018 IEEE 5th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 16-18, 2018, Kyiv, Ukraine. – 2018. – pp. 254-257.

- Goncharenko A. V. Aeronautical and aerospace material and structural damages to failures: theoretical concepts / A. V. Goncharenko // International Journal of Aerospace Engineering. – Volume 2018 (2018), Article ID 4126085, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/4126085; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering degrading state maximal probability determination as a proof for the hybrid-optional functions entropy conditional optimality doctrine application / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering maintenance periodicity optimization with the help of subjective preferences distributions / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 2(71). – pp. 51-56.

- Goncharenko A. V. Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 4(57). – pp. 56-62.

- Goncharenko A. V. Aircraft operation depending upon the uncertainty of maintenance alternatives / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2017. Vol. 21(4). – pp. 126-131.

- Goncharenko A. V. Airworthiness support measures analogy to the prospective roundabouts alternatives: theoretical aspects / A. V. Goncharenko // Journal of Advanced Transportation. – Volume 2018 (2018), Article ID 9370597, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/9370597; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Alternativeness of control and power equipment repair versus purchasing according to the preferences of the options / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 4(50). – pp. 98-101.

- Goncharenko A. V. An alternative method of the main psychophysics law derivation / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2017. – 3: 155. – pp. 1-5. doi: 10.4172/2471-2701.1000155. (ISSN: 2471-2701)

- Goncharenko A. V. An entropy model of the aircraft gas turbine engine blades restoration method choice / A. V. Goncharenko // International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2018). – June 1-3, 2018. – Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC, 2018. – pp. 2-5.

- Goncharenko A. V. An example of an alternative method of the normal distribution density derivation via a concept of a multi-optional optimality / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 3(53). – pp. 95-99. DOI: 10.18372/1990-5548.53.12149 (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. An optional hybrid functions method of an ideal gas adiabatic process equation derivation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 4(54). – pp. 109-112.

- Goncharenko A. V. Applicable aspects of alternative UAV operation / A. V. Goncharenko // 2015 IEEE 3rd International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. October, 13-15, 2015, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2015. – pp. 316-319.

- Goncharenko A. V. Artificial versus natural intellect in control of optimality / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Євпаторія, 20-24 травня 2013 р.: матеріали конф. – Херсон: ХНТУ, 2013. – pp. 20-22. (ISBN 978-966-8912-70-2)

- Goncharenko A. V. Bayes criterion modified with subjective preferences functions densities distributions used at the choosing of the decision making thresholds / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.17-17.21.

- Goncharenko A. V. Concentrations formula conditional optimality with respect to their entropy / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 85-88. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Conceptual optimization in preferable advances of aeroengines blades restoration alternative technology / A. V. Goncharenko // International Research and Practical Conference “The development of technical sciences: problems and solutions”. – April 27-28, 2018. – Brno, the Czech Republic, Volume/Part 3, 2018. – pp. 144-148.

- Goncharenko A. V. Conflictability of operational situations in terms of entropy paradigm / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2013) [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х тт. (28-30 травня 2013 р., Херсон)]. – Т. 1. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2013. – pp. 115-118.

- Goncharenko A. V. Considerations for the aeronautical engineering degrading state probability determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Control of flight safety with the use of preferences functions / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2013. – № 3(37). – pp. 113-119. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Development of a theoretical approach to the conditional optimization of aircraft maintenance preference uncertainty / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 40-44.

- Goncharenko A. V. Distinguishing minimal engineering diagnosis risks via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Expediency of an improvement for a diesel-geared propulsion with respect to subjectively preferred operational factors / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 1(4). – pp. 30-41.

- Goncharenko A. V. Expediency of unmanned air vehicles application in the framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // 2013 IEEE 2nd International Conference “Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments” Proceedings. October, 15-17, 2013, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2013. – pp. 129-133.

- Goncharenko A. V. Exponential distribution density derived with the help of the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 90-94. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Extremality of control and preferences distributions “goodness” / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2014. – № 4(42). – pp. 84-90. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Fuel oil atomization characteristics smoothed by a logarithm normal distribution for marine diesel engines / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2010. – № 2. – pp. 34-40. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Generalization for the degrading state maximal probability in the framework of the hybrid-optional entropy conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 89-92. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Horizontal flight for maximal distance at presence of conflict behavior (control) of the aircraft control system active element / A. V. Goncharenko // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2013”. (21-23 травня 2013 р., Київ). – Т. 4. – К.: НАУ, 2013. – pp. 22.30-22.33.

- Goncharenko A. V. Human factor aspect applicably to aeronautical engineering maintenance / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.9-17.13.

- Goncharenko A. V. Initial considerations for the multi-optional doctrine implementation to the aircraft airworthiness support effectiveness estimations / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.1-1.2.5.

- Goncharenko A. V. Mathematical modeling of the ship’s main engine random operational process / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – pp. 117-125. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2012. – № 1(6). – pp. 59-69.

- Goncharenko A. V. Modeling aviation legislation influence upon airworthiness support technologies via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Multi-optional doctrine with the uncertainty degree evaluation for the aircraft airworthiness support technologies / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.16-1.2.20.

- Goncharenko A. V. Multi-optional hybrid effectiveness functions optimality doctrine for maintenance purposes / A. V. Goncharenko // 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018). – February, 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine. – 2018. – pp. 771-775.

- Goncharenko A. V. Navigational alternatives, their control and subjective entropy of individual preferences / A. V. Goncharenko // 2014 IEEE 3rd International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 14-17, 2014, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2014. – pp. 99-103.

- Goncharenko A. V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 1(74). – pp. 78-83. (ISSN 0370-2197 print)

- Goncharenko A. V. Operational reliability measures for marine propulsion diesel engines / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: Всеукраїнська науково-практична конференція, Херсон, 12-14 жовтня 2011 р.: матеріали конф. – Херсон, 2011. – pp. 23-27.

- Goncharenko A. V. Optimal controlling path determination with the help of hybrid optional functions distributions / A. V. Goncharenko // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1(44). – pp. 149-158.

- Goncharenko A. V. Optimal dividing between purchasing and fabrication / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 54-55.

- Goncharenko A. V. Optimal maintenance periodicity for aeronautical engineering operation determined on the theoretical platform of subjective analysis / A. V. Goncharenko // XIIIth International Conference “AVIA-2017”. (April 19-21, 2017, Kyiv). – Kyiv: National Aviation University, 2017. – pp. 17.29-17.33.

- Goncharenko A. V. Optimal managerial and control values for active operation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 3(49). – pp. 112-115. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Optimal UAV maintenance periodicity obtained on the multi-optional basis / A. V. Goncharenko // 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. – October, 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. – 2017. – pp. 65-68.

- Goncharenko A. V. Preferences distributions densities for a common continuous alternative / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2014. – № 2(11). – pp. 22-27. (ISSN 2313-4763)

- Goncharenko A. V. Prospects of alternative sources of energy and engines used in ships propulsion and power plants / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 115-116.

- Goncharenko A. V. Rational modes of operation for a four-arm tiller electro-hydraulic steering gear with respect to multi-alternativeness and preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2013. – № 1(8). – С. 28-34. (ISSN 2077-3617)

- Goncharenko A. V. Research of operational effectiveness changes / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 20-23.

- Goncharenko A. V. Safe maneuvering of a ship in a multi-alternative operational situation / A. V. Goncharenko // Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku. – 2014. – pp. 207-210. (ISBN 978-83-61520-02-3)

- Goncharenko A. V. Safety and its entropy measures of certainty or uncertainty / A. V. Goncharenko // Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2014) [збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (18-19 вересня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 44-46.

- Goncharenko A. V. Several models of artificial intelligence elements for aircraft control / A. V. Goncharenko // 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2016. – pp. 224-227.

- Goncharenko A. V. Several models of physical exercise subjective preferences / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2016. – 2: 121. – pp. 1-6. doi:10.4172/2471-2701.1000121. (ISSN: 2471-2701 CEP)

- Goncharenko A. V. Subjective entropy extremization principle as a tool of an aircraft maximal duration horizontal flight control / A. V. Goncharenko // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – Вып. 8(105). – pp. 229-234.

- Goncharenko A. V. Subjective entropy maximum principle for preferences functions of alternatives given in the view of logical conditions / A. V. Goncharenko // Штучний інтелект. – 2013. – № 4(62). – 1 G. pp. 4-9.

- Goncharenko A. V. Subjective preferences for optimal economy continuous rating of MaK 9M453C / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: III Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 23-25 травня 2011 р.: матеріали конф. У 2-х тт. Том 2. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2011. – pp. 114-119.

- Goncharenko A. V. The Bayes’ formula in terms of the multi-optional uncertainty conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.4.34-1.4.38.

- Goncharenko A. V. The optimal commercial speed of a transport vessel with respect to operators’ subjective preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 2(5). – pp. 12-20.

- Goncharenko A. V. The optimal internal “shadow” taxation on condition of a firm external economic activity / A. V. Goncharenko, O. A. Zaporozchenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 2(55). – pp. 251-257.

- Goncharenko A. V. Tribological process characteristics on the basis of a neuron activation model obtained through the multi-optional functions entropy doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 3(80). – pp. 32-35.

- Kroes M. J. Aircraft maintenance and repair: 7th ed. / M. J. Kroes, W. A. Watkins, F. Delp, R. Sterkenburg. – New York, New York, USA, McGraw-Hill, Education, 2013. – 736 p.

- Kroes M. J. Aircraft powerplants: 7th ed. / M. J. Kroes, T. W. Wild. – New York, New York, USA: GLENCOE Macmillan/McGraw-Hill, International Editions, 1994. – 694 p.

- Lind D. A. Basic statistics for business and economics: 2nd ed. / D. A. Lind, R. D. Mason. – Boston, Massachusetts, USA: Irwin/McGraw-Hill, 1997. – 597 p.

- Manuals on flight operations of aircraft.

- Random House Webster’s unabridged dictionary: 2nd ed. – New-York, USA: Random House, 1999. – 2230 p.

- Schedules and technological guidance materials on aircraft scheduled works performances.

- Smith D. J. Reliability, maintainability and risk. Practical methods for engineers / D. J. Smith. – London: Elsevier, 2005. – 365 p.

- Technical descriptions of aircraft.

- Wild T. W. Aircraft powerplants: 8th ed. / T. W. Wild, M. J. Kroes. – New York, New York, USA: McGraw-Hill, Education, 2014. – 756 p.

- Барлоу Р. Математическая теория надежности: пер с англ. под. ред. Б. В. Гнеденко / Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Сов. Радио, 1969. – 288 с.

- Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения / А. Т. Баруча-Рид. – М.: Наука, 1969. – 551 с.

- Боровков А. А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А. А. Боровков. – М.: Наука, 1972. – 367 с.

- Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Буслаев В. С. Вариационное исчисление: учеб. пособие / В. С. Буслаев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 288 с.

- Введение в математическое моделирование: учебное пособие / В. Н. Ашихмин и др. Под ред. П. В. Трусова. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 275 с.

- Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М.: В. Школа, 2000. – 458 с.

- Вирченко Н. А. Графики функций: справочник / Н. А. Вирченко, И. И. Ляшко, К. И. Швецов. – К.: Наукова думка, 1979. – 320 с.

- Волков Л. И. Надежность летательных аппаратов: учеб. пособие для авиационных вузов / Л. И. Волков, А. М. Шишкевич. – М.: В. Школа, 1975. – 296 с.

- Гельфанд И. М. Вариационное исчисление / И. М. Гельфанд, С. В. Фомин. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 228 с.

- Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания / Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2013. – 400 с.

- Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

- Гноенский Л. С. Математические основы теории управляемых систем / Л. С. Гноенский, Г. А. Каменский, Л. Э. Эльсгольц. – М.: Наука, 1969. – 512 с.

- Гончаренко А. В. Аналіз гвинтової характеристики двигуна 5 ДКРН 70/226,8 за питомою витратою палива / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2009. – № 1(1). – С. 16-24.

- Гончаренко А. В. Аналіз параметричних досліджень реологічних властивостей водовугільних суспензій для застосування у суднових двигунах внутрішнього згоряння / А. В. Гончаренко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 8(65). – С. 90-95.

- Гончаренко А. В. Варіанти вибору стратегії підтримання безпеки функціонування транспортної системи / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 2(39). – С. 30-35.

- Гончаренко А. В. Вибір оптимальної комерційної швидкості транспортного судна / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – № 1(2). – С. 41-49.

- Гончаренко А. В. Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2008. – № 2(22). – С. 105-111.

- Гончаренко А. В. Дослідження характеристики двигуна стосовно зміни оптимальних значень / А. В. Гончаренко // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2009). [Збірка наукових праць у п’яти томах. (25-27 травня 2009 р., Херсон)]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 4. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2009. – С. 45-48.

- Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності: автореф. … докт. техн. наук: 05.22.20 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2016. – 39 с.

- Гончаренко А. В. Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники: автореф. … канд. техн. наук: 05.13.03 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2005. – 20 с.

- Гончаренко А. В. Методичні рекомендації до дипломного проектування / А.В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 63 с. (ISBN: 978-966-2997-06-4)

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу ентропії суб’єктивних переваг на прийняття рішень стосовно ремонту суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2009. – № 1(23). – С. 123-131.

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу профілактичних замін на показники безпеки польотів / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2004. – № 3(21). – С. 74-77.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // Наука і молодь. Прикладна серія: Збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2004. – Вип. 4. – С. 15-18.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // ПОЛІТ: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2004. – С. 19.

- Гончаренко А. В. Оптимальне внутрішнє тіньове оподаткування за умови зовнішньоекономічної діяльності фірми / А. В. Гончаренко, О. А. Запорожченко // Вісник НАУ. – 2013. – № 2(55). – С. 251-257.

- Гончаренко А. В. Показники безпеки функціонування транспортної системи в умовах зростання цін на пальне / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 1(38). – С. 35-39.

- Гончаренко А. В. Постановка задачі про вибір оптимального рівня витрат на підтримання безпеки польотів / А. В. Гончаренко // НАУКА І МОЛОДЬ: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2001. – С. 110.

- Гончаренко А. В. Принципові питання змісту та методики виконання дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 165 с. (ISBN: 978-966-2997-08-8)

- Гончаренко А. В. Типи задач рекомендованих до опрацювання при виконанні дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 192 с. (ISBN: 978-966-2997-07-1)

- ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – введ. 01.07.1990. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 36 с.

- Единые нормы летной годности гражданских транспортных самолетов. – М.: ЦАГИ, 1985. – 470 с.

- Збереження льотної придатності повітряних суден: методичні вказівки до виконання курсового проекту / уклад.: В. Г. Докучаєв, Ю. Г. Кордянін, І. М. Новіков, та ін. – К.: НАУ, 2003. – 56 с.

- Ивченко Г. И. Теория массового обслуживания / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2015. – 304 c.

- Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – М.: Наука, 1961. – 703 с.

- Капур К. Надежность и проектирование систем: пер. с англ. Е. Г. Коваленко; под ред. д-ра техн. наук, проф. И. А. Ушакова / К. Капур, Л. Ламберсон. – М.: Мир, 1980. – 604 с.

- Кельберт М. Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики / М. Я. Кельберт, Ю. М. Сухов. – М.: изд. МЦНМО, 2007. – 455 с.

- Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем / И. Н. Коваленко. – М.: Сов. радио, 1980. – 209 с.

- Коваленко И. Н. О двухциклической системе обслуживания / И. Н. Коваленко // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 1. – С. 59-65.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы: 5-е изд. / Г. Корн, Т. Корн. – М: Наука, 1984. – 831 с. [Korn G. A. Mathematical handbook for scientists and engineers. Definitions, theorems and formulas for reference and review: second, enlarged and revised edition / G. A. Korn, T. M. Korn. – USA: McGraw-Hill Book Company, 1968.]

- Кунцевич В. М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты в задачах управления и идентификации: монография / В. М. Кунцевич. – К.: Наукова думка, 2006. – 264 с.

- Математическая энциклопедия; гл. ред. И. М. Виноградов, в 5-ти томах. – М.: Советская Энциклопедия, 1984. – Т. 5. – 1248 стб.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1986. – Т. 1: Методология. Организация. Терминология / под ред. А. И. Рембезы. – 224 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1987. – Т. 2: Математические методы в теории надежности и эффективности / под ред. Б. В. Гнеденко. – 280 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 3: Эффективность технических систем / под общ. ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. – 328 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 5: Проектный анализ надежности / под ред. В. И. Патрушева и А. И. Рембезы. – 316 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1989. – Т. 6: Экспериментальная отработка и испытания / под общ. ред. Р. С. Судакова, О. И. Тескина. – 376 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 8: Эксплуатация и ремонт / под ред. В. И. Кузнецова и Е. Ю. Барзиловича. – 320 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 9: Техническая диагностика / под общ. ред. В. В. Клюева, П. П. Пархоменко. – 1987. – 352 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 10: Справочные данные по условиям эксплуатации и характеристикам надежности / под ред. В. А. Кузнецова. – 1990. – 336 с.

- Надежность машин: учеб. пособие; под ред. Д. Н. Решетова / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. – М.: В. Школа, 1988. – 238 с.

- Наставление по производству полетов в гражданской авиации (НПП ГА-85). – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 286 с.

- Наставление по штурманской службе ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 254 с.

- Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории массового обслуживания / Л. А. Овчаров. – М.: Машиностроение, 1969. – 324 с.

- Овчарук О. М. Загальна формула розподілу осереднених швидкостей рідини в круглоциліндричній трубі / О. М. Овчарук, А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – №1(2). – С. 198-210.

- Организация и проведение полетов самолетов ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1986. – 232 с.

- Пат. 94181 Україна, МПК B63H 25/00. Спосіб вибору оптимальної комбінації режимів експлуатації суднової рульової машини / А. В. Гончаренко; заявник та власник патенту Національний авіаційний університет. – № u 2013 09054; заявл. 19.07.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 1: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 432 с.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 2: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 560 с.

- Смирнов Н. Н. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Техническая эксплуатация летательных аппаратов» для студентов специальности 1610 / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин. – М.: РИО МИИГА, 1985. – 56 с.

- Смирнов Н. Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию / Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

- Техническая эксплуатация летательных аппаратов: учебник для вузов / под ред. Н. Н. Смирнова. – М.: Транспорт, 1990. – 423 с.

- Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения / Л. Э. Эльсгольц. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 271 с.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 10. Heat Capacities / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 9. Calculus Methods / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 8. Law of Energy Conservation in Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 7. Heat and Work Consideration / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 6. Internal Energy Characteristic of Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 5. Thermal Coefficients / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 4. Approaches for a Real Gas Dependencies Derivation / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 3. Theoretical Dependencies for an Ideal Gas / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 2. Basic Considerations of Thermodynamic Processes / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 1. General Characteristic of Thermodynamic System and Heat and Work Mutual Conversions / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition) / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

Contents of the Lecture

1. Analysis of airframe operating conditions.

2. Classification of typical damages and malfunctions of airframe structures in accordance with physics of current processes.

3. Corrosion: the causes of its appearance, consequences of corrosion processes, corrosion prevention and elimination methods.

Lecture № __3__

Topic of the Lecture:

Aircraft airframe maintenance

Plan of the Lecture

1. Skin maintenance.

2. Joints maintenance.

3. Landing gear maintenance.

4. Pressurized cabin leakage test.

References

- Airworthiness Manual: ICAO Doc 9760, 3rd Edition. – Montreal, Quebec, Canada: ICAO, 2014. – 281 p.

- Continuing aircraft airworthiness: manual / S. Dmitriev, O. Tuharinov, Yu. Kazarinov, O. Rugain. – Kyiv, Ukraine: Publishing House of the National Aviation University, 2015. – 104 p.

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part II . Application of the multi-optional functions entropy doctrine to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35891

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part I . Reliability measures to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35890

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Term paper method guide / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35889

- Dhillon B. S. Maintainability, maintenance, and reliability for engineers / B. S. Dhillon. – New York: Taylor & Francis Group, 2006. – 214 p.

- Goncharenko A. V. A basic example of the mathematical logics interpretations to the tribological processes characteristics revealing / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 4(81). – pp. 50-53.

- Goncharenko A. V. A concept of ballast water treatment on the basis of multi-alternativeness / A. V. Goncharenko, V. A. Evdokimova // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2014) [Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. (27-29 травня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 18-21.

- Goncharenko A. V. A concept of entropy approach to the problem of multi-alternative operational modes control / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМA. – 2013. – № 2(9). – pp. 26-34.

- Goncharenko A. V. A concept of multi-optional optimality at modeling ideal gas isothermal processes / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 2(52). – pp. 94-97.

- Goncharenko A. V. A diagnostics problem of a-posterior probability determination via Bayes’ formula obtained in the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization way / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 95-99.

- Goncharenko A. V. A hybrid approach to the optimal aeronautical engineering maintenance periodicity determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 3(72). – pp. 42-47.

- Goncharenko A. V. A hybrid pseudo-entropy function for a decision making in conditions of uncertainty / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Залізний Порт, Україна, 25-28 травня 2015 р.: матеріали конф. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. – pp. 174-176. (ISBN 978-966-2207-24-8)

- Goncharenko A. V. A multi-optional hybrid functions entropy as a tool for transportation means repair optimal periodicity determination / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 60-66.

- Goncharenko A. V. A particular case of a variational problem of control in an active aviation system / A. V. Goncharenko // Transactions of the institute of aviation. – 2013. – № 228, pp. 3-12.

- Goncharenko A. V. Active systems communicational control assessment in multi-alternative navigational situations / A. V. Goncharenko // 2018 IEEE 5th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 16-18, 2018, Kyiv, Ukraine. – 2018. – pp. 254-257.

- Goncharenko A. V. Aeronautical and aerospace material and structural damages to failures: theoretical concepts / A. V. Goncharenko // International Journal of Aerospace Engineering. – Volume 2018 (2018), Article ID 4126085, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/4126085; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering degrading state maximal probability determination as a proof for the hybrid-optional functions entropy conditional optimality doctrine application / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering maintenance periodicity optimization with the help of subjective preferences distributions / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 2(71). – pp. 51-56.

- Goncharenko A. V. Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 4(57). – pp. 56-62.

- Goncharenko A. V. Aircraft operation depending upon the uncertainty of maintenance alternatives / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2017. Vol. 21(4). – pp. 126-131.

- Goncharenko A. V. Airworthiness support measures analogy to the prospective roundabouts alternatives: theoretical aspects / A. V. Goncharenko // Journal of Advanced Transportation. – Volume 2018 (2018), Article ID 9370597, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/9370597; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Alternativeness of control and power equipment repair versus purchasing according to the preferences of the options / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 4(50). – pp. 98-101.

- Goncharenko A. V. An alternative method of the main psychophysics law derivation / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2017. – 3: 155. – pp. 1-5. doi: 10.4172/2471-2701.1000155. (ISSN: 2471-2701)

- Goncharenko A. V. An entropy model of the aircraft gas turbine engine blades restoration method choice / A. V. Goncharenko // International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2018). – June 1-3, 2018. – Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC, 2018. – pp. 2-5.

- Goncharenko A. V. An example of an alternative method of the normal distribution density derivation via a concept of a multi-optional optimality / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 3(53). – pp. 95-99. DOI: 10.18372/1990-5548.53.12149 (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. An optional hybrid functions method of an ideal gas adiabatic process equation derivation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 4(54). – pp. 109-112.

- Goncharenko A. V. Applicable aspects of alternative UAV operation / A. V. Goncharenko // 2015 IEEE 3rd International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. October, 13-15, 2015, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2015. – pp. 316-319.

- Goncharenko A. V. Artificial versus natural intellect in control of optimality / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Євпаторія, 20-24 травня 2013 р.: матеріали конф. – Херсон: ХНТУ, 2013. – pp. 20-22. (ISBN 978-966-8912-70-2)

- Goncharenko A. V. Bayes criterion modified with subjective preferences functions densities distributions used at the choosing of the decision making thresholds / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.17-17.21.

- Goncharenko A. V. Concentrations formula conditional optimality with respect to their entropy / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 85-88. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Conceptual optimization in preferable advances of aeroengines blades restoration alternative technology / A. V. Goncharenko // International Research and Practical Conference “The development of technical sciences: problems and solutions”. – April 27-28, 2018. – Brno, the Czech Republic, Volume/Part 3, 2018. – pp. 144-148.

- Goncharenko A. V. Conflictability of operational situations in terms of entropy paradigm / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2013) [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х тт. (28-30 травня 2013 р., Херсон)]. – Т. 1. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2013. – pp. 115-118.

- Goncharenko A. V. Considerations for the aeronautical engineering degrading state probability determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Control of flight safety with the use of preferences functions / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2013. – № 3(37). – pp. 113-119. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Development of a theoretical approach to the conditional optimization of aircraft maintenance preference uncertainty / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 40-44.

- Goncharenko A. V. Distinguishing minimal engineering diagnosis risks via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Expediency of an improvement for a diesel-geared propulsion with respect to subjectively preferred operational factors / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 1(4). – pp. 30-41.

- Goncharenko A. V. Expediency of unmanned air vehicles application in the framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // 2013 IEEE 2nd International Conference “Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments” Proceedings. October, 15-17, 2013, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2013. – pp. 129-133.

- Goncharenko A. V. Exponential distribution density derived with the help of the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 90-94. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Extremality of control and preferences distributions “goodness” / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2014. – № 4(42). – pp. 84-90. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Fuel oil atomization characteristics smoothed by a logarithm normal distribution for marine diesel engines / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2010. – № 2. – pp. 34-40. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Generalization for the degrading state maximal probability in the framework of the hybrid-optional entropy conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 89-92. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Horizontal flight for maximal distance at presence of conflict behavior (control) of the aircraft control system active element / A. V. Goncharenko // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2013”. (21-23 травня 2013 р., Київ). – Т. 4. – К.: НАУ, 2013. – pp. 22.30-22.33.

- Goncharenko A. V. Human factor aspect applicably to aeronautical engineering maintenance / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.9-17.13.

- Goncharenko A. V. Initial considerations for the multi-optional doctrine implementation to the aircraft airworthiness support effectiveness estimations / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.1-1.2.5.

- Goncharenko A. V. Mathematical modeling of the ship’s main engine random operational process / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – pp. 117-125. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2012. – № 1(6). – pp. 59-69.

- Goncharenko A. V. Modeling aviation legislation influence upon airworthiness support technologies via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Multi-optional doctrine with the uncertainty degree evaluation for the aircraft airworthiness support technologies / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.16-1.2.20.

- Goncharenko A. V. Multi-optional hybrid effectiveness functions optimality doctrine for maintenance purposes / A. V. Goncharenko // 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018). – February, 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine. – 2018. – pp. 771-775.

- Goncharenko A. V. Navigational alternatives, their control and subjective entropy of individual preferences / A. V. Goncharenko // 2014 IEEE 3rd International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 14-17, 2014, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2014. – pp. 99-103.

- Goncharenko A. V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 1(74). – pp. 78-83. (ISSN 0370-2197 print)

- Goncharenko A. V. Operational reliability measures for marine propulsion diesel engines / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: Всеукраїнська науково-практична конференція, Херсон, 12-14 жовтня 2011 р.: матеріали конф. – Херсон, 2011. – pp. 23-27.

- Goncharenko A. V. Optimal controlling path determination with the help of hybrid optional functions distributions / A. V. Goncharenko // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1(44). – pp. 149-158.

- Goncharenko A. V. Optimal dividing between purchasing and fabrication / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 54-55.

- Goncharenko A. V. Optimal maintenance periodicity for aeronautical engineering operation determined on the theoretical platform of subjective analysis / A. V. Goncharenko // XIIIth International Conference “AVIA-2017”. (April 19-21, 2017, Kyiv). – Kyiv: National Aviation University, 2017. – pp. 17.29-17.33.

- Goncharenko A. V. Optimal managerial and control values for active operation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 3(49). – pp. 112-115. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Optimal UAV maintenance periodicity obtained on the multi-optional basis / A. V. Goncharenko // 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. – October, 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. – 2017. – pp. 65-68.

- Goncharenko A. V. Preferences distributions densities for a common continuous alternative / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2014. – № 2(11). – pp. 22-27. (ISSN 2313-4763)

- Goncharenko A. V. Prospects of alternative sources of energy and engines used in ships propulsion and power plants / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 115-116.

- Goncharenko A. V. Rational modes of operation for a four-arm tiller electro-hydraulic steering gear with respect to multi-alternativeness and preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2013. – № 1(8). – С. 28-34. (ISSN 2077-3617)

- Goncharenko A. V. Research of operational effectiveness changes / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 20-23.

- Goncharenko A. V. Safe maneuvering of a ship in a multi-alternative operational situation / A. V. Goncharenko // Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku. – 2014. – pp. 207-210. (ISBN 978-83-61520-02-3)

- Goncharenko A. V. Safety and its entropy measures of certainty or uncertainty / A. V. Goncharenko // Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2014) [збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (18-19 вересня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 44-46.

- Goncharenko A. V. Several models of artificial intelligence elements for aircraft control / A. V. Goncharenko // 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2016. – pp. 224-227.

- Goncharenko A. V. Several models of physical exercise subjective preferences / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2016. – 2: 121. – pp. 1-6. doi:10.4172/2471-2701.1000121. (ISSN: 2471-2701 CEP)

- Goncharenko A. V. Subjective entropy extremization principle as a tool of an aircraft maximal duration horizontal flight control / A. V. Goncharenko // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – Вып. 8(105). – pp. 229-234.

- Goncharenko A. V. Subjective entropy maximum principle for preferences functions of alternatives given in the view of logical conditions / A. V. Goncharenko // Штучний інтелект. – 2013. – № 4(62). – 1 G. pp. 4-9.

- Goncharenko A. V. Subjective preferences for optimal economy continuous rating of MaK 9M453C / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: III Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 23-25 травня 2011 р.: матеріали конф. У 2-х тт. Том 2. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2011. – pp. 114-119.

- Goncharenko A. V. The Bayes’ formula in terms of the multi-optional uncertainty conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.4.34-1.4.38.

- Goncharenko A. V. The optimal commercial speed of a transport vessel with respect to operators’ subjective preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 2(5). – pp. 12-20.

- Goncharenko A. V. The optimal internal “shadow” taxation on condition of a firm external economic activity / A. V. Goncharenko, O. A. Zaporozchenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 2(55). – pp. 251-257.

- Goncharenko A. V. Tribological process characteristics on the basis of a neuron activation model obtained through the multi-optional functions entropy doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 3(80). – pp. 32-35.

- Kroes M. J. Aircraft maintenance and repair: 7th ed. / M. J. Kroes, W. A. Watkins, F. Delp, R. Sterkenburg. – New York, New York, USA, McGraw-Hill, Education, 2013. – 736 p.

- Kroes M. J. Aircraft powerplants: 7th ed. / M. J. Kroes, T. W. Wild. – New York, New York, USA: GLENCOE Macmillan/McGraw-Hill, International Editions, 1994. – 694 p.

- Lind D. A. Basic statistics for business and economics: 2nd ed. / D. A. Lind, R. D. Mason. – Boston, Massachusetts, USA: Irwin/McGraw-Hill, 1997. – 597 p.

- Manuals on flight operations of aircraft.

- Random House Webster’s unabridged dictionary: 2nd ed. – New-York, USA: Random House, 1999. – 2230 p.

- Schedules and technological guidance materials on aircraft scheduled works performances.

- Smith D. J. Reliability, maintainability and risk. Practical methods for engineers / D. J. Smith. – London: Elsevier, 2005. – 365 p.

- Technical descriptions of aircraft.

- Wild T. W. Aircraft powerplants: 8th ed. / T. W. Wild, M. J. Kroes. – New York, New York, USA: McGraw-Hill, Education, 2014. – 756 p.

- Барлоу Р. Математическая теория надежности: пер с англ. под. ред. Б. В. Гнеденко / Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Сов. Радио, 1969. – 288 с.

- Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения / А. Т. Баруча-Рид. – М.: Наука, 1969. – 551 с.

- Боровков А. А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А. А. Боровков. – М.: Наука, 1972. – 367 с.

- Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Буслаев В. С. Вариационное исчисление: учеб. пособие / В. С. Буслаев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 288 с.

- Введение в математическое моделирование: учебное пособие / В. Н. Ашихмин и др. Под ред. П. В. Трусова. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 275 с.

- Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М.: В. Школа, 2000. – 458 с.

- Вирченко Н. А. Графики функций: справочник / Н. А. Вирченко, И. И. Ляшко, К. И. Швецов. – К.: Наукова думка, 1979. – 320 с.

- Волков Л. И. Надежность летательных аппаратов: учеб. пособие для авиационных вузов / Л. И. Волков, А. М. Шишкевич. – М.: В. Школа, 1975. – 296 с.

- Гельфанд И. М. Вариационное исчисление / И. М. Гельфанд, С. В. Фомин. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 228 с.

- Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания / Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2013. – 400 с.

- Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

- Гноенский Л. С. Математические основы теории управляемых систем / Л. С. Гноенский, Г. А. Каменский, Л. Э. Эльсгольц. – М.: Наука, 1969. – 512 с.

- Гончаренко А. В. Аналіз гвинтової характеристики двигуна 5 ДКРН 70/226,8 за питомою витратою палива / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2009. – № 1(1). – С. 16-24.

- Гончаренко А. В. Аналіз параметричних досліджень реологічних властивостей водовугільних суспензій для застосування у суднових двигунах внутрішнього згоряння / А. В. Гончаренко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 8(65). – С. 90-95.

- Гончаренко А. В. Варіанти вибору стратегії підтримання безпеки функціонування транспортної системи / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 2(39). – С. 30-35.

- Гончаренко А. В. Вибір оптимальної комерційної швидкості транспортного судна / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – № 1(2). – С. 41-49.

- Гончаренко А. В. Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2008. – № 2(22). – С. 105-111.

- Гончаренко А. В. Дослідження характеристики двигуна стосовно зміни оптимальних значень / А. В. Гончаренко // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2009). [Збірка наукових праць у п’яти томах. (25-27 травня 2009 р., Херсон)]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 4. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2009. – С. 45-48.

- Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності: автореф. … докт. техн. наук: 05.22.20 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2016. – 39 с.

- Гончаренко А. В. Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники: автореф. … канд. техн. наук: 05.13.03 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2005. – 20 с.

- Гончаренко А. В. Методичні рекомендації до дипломного проектування / А.В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 63 с. (ISBN: 978-966-2997-06-4)

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу ентропії суб’єктивних переваг на прийняття рішень стосовно ремонту суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2009. – № 1(23). – С. 123-131.

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу профілактичних замін на показники безпеки польотів / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2004. – № 3(21). – С. 74-77.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // Наука і молодь. Прикладна серія: Збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2004. – Вип. 4. – С. 15-18.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // ПОЛІТ: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2004. – С. 19.

- Гончаренко А. В. Оптимальне внутрішнє тіньове оподаткування за умови зовнішньоекономічної діяльності фірми / А. В. Гончаренко, О. А. Запорожченко // Вісник НАУ. – 2013. – № 2(55). – С. 251-257.

- Гончаренко А. В. Показники безпеки функціонування транспортної системи в умовах зростання цін на пальне / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 1(38). – С. 35-39.

- Гончаренко А. В. Постановка задачі про вибір оптимального рівня витрат на підтримання безпеки польотів / А. В. Гончаренко // НАУКА І МОЛОДЬ: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2001. – С. 110.

- Гончаренко А. В. Принципові питання змісту та методики виконання дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 165 с. (ISBN: 978-966-2997-08-8)

- Гончаренко А. В. Типи задач рекомендованих до опрацювання при виконанні дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 192 с. (ISBN: 978-966-2997-07-1)

- ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – введ. 01.07.1990. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 36 с.

- Единые нормы летной годности гражданских транспортных самолетов. – М.: ЦАГИ, 1985. – 470 с.

- Збереження льотної придатності повітряних суден: методичні вказівки до виконання курсового проекту / уклад.: В. Г. Докучаєв, Ю. Г. Кордянін, І. М. Новіков, та ін. – К.: НАУ, 2003. – 56 с.

- Ивченко Г. И. Теория массового обслуживания / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2015. – 304 c.

- Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – М.: Наука, 1961. – 703 с.

- Капур К. Надежность и проектирование систем: пер. с англ. Е. Г. Коваленко; под ред. д-ра техн. наук, проф. И. А. Ушакова / К. Капур, Л. Ламберсон. – М.: Мир, 1980. – 604 с.

- Кельберт М. Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики / М. Я. Кельберт, Ю. М. Сухов. – М.: изд. МЦНМО, 2007. – 455 с.

- Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем / И. Н. Коваленко. – М.: Сов. радио, 1980. – 209 с.

- Коваленко И. Н. О двухциклической системе обслуживания / И. Н. Коваленко // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 1. – С. 59-65.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы: 5-е изд. / Г. Корн, Т. Корн. – М: Наука, 1984. – 831 с. [Korn G. A. Mathematical handbook for scientists and engineers. Definitions, theorems and formulas for reference and review: second, enlarged and revised edition / G. A. Korn, T. M. Korn. – USA: McGraw-Hill Book Company, 1968.]

- Кунцевич В. М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты в задачах управления и идентификации: монография / В. М. Кунцевич. – К.: Наукова думка, 2006. – 264 с.

- Математическая энциклопедия; гл. ред. И. М. Виноградов, в 5-ти томах. – М.: Советская Энциклопедия, 1984. – Т. 5. – 1248 стб.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1986. – Т. 1: Методология. Организация. Терминология / под ред. А. И. Рембезы. – 224 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1987. – Т. 2: Математические методы в теории надежности и эффективности / под ред. Б. В. Гнеденко. – 280 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 3: Эффективность технических систем / под общ. ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. – 328 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 5: Проектный анализ надежности / под ред. В. И. Патрушева и А. И. Рембезы. – 316 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1989. – Т. 6: Экспериментальная отработка и испытания / под общ. ред. Р. С. Судакова, О. И. Тескина. – 376 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 8: Эксплуатация и ремонт / под ред. В. И. Кузнецова и Е. Ю. Барзиловича. – 320 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 9: Техническая диагностика / под общ. ред. В. В. Клюева, П. П. Пархоменко. – 1987. – 352 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 10: Справочные данные по условиям эксплуатации и характеристикам надежности / под ред. В. А. Кузнецова. – 1990. – 336 с.

- Надежность машин: учеб. пособие; под ред. Д. Н. Решетова / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. – М.: В. Школа, 1988. – 238 с.

- Наставление по производству полетов в гражданской авиации (НПП ГА-85). – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 286 с.

- Наставление по штурманской службе ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 254 с.

- Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории массового обслуживания / Л. А. Овчаров. – М.: Машиностроение, 1969. – 324 с.

- Овчарук О. М. Загальна формула розподілу осереднених швидкостей рідини в круглоциліндричній трубі / О. М. Овчарук, А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – №1(2). – С. 198-210.

- Организация и проведение полетов самолетов ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1986. – 232 с.

- Пат. 94181 Україна, МПК B63H 25/00. Спосіб вибору оптимальної комбінації режимів експлуатації суднової рульової машини / А. В. Гончаренко; заявник та власник патенту Національний авіаційний університет. – № u 2013 09054; заявл. 19.07.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 1: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 432 с.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 2: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 560 с.

- Смирнов Н. Н. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Техническая эксплуатация летательных аппаратов» для студентов специальности 1610 / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин. – М.: РИО МИИГА, 1985. – 56 с.

- Смирнов Н. Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию / Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

- Техническая эксплуатация летательных аппаратов: учебник для вузов / под ред. Н. Н. Смирнова. – М.: Транспорт, 1990. – 423 с.

- Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения / Л. Э. Эльсгольц. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 271 с.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 10. Heat Capacities / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 9. Calculus Methods / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 8. Law of Energy Conservation in Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 7. Heat and Work Consideration / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 6. Internal Energy Characteristic of Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 5. Thermal Coefficients / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 4. Approaches for a Real Gas Dependencies Derivation / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 3. Theoretical Dependencies for an Ideal Gas / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 2. Basic Considerations of Thermodynamic Processes / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 1. General Characteristic of Thermodynamic System and Heat and Work Mutual Conversions / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition) / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

Contents of the Lecture

1. Airframe maintenance.

2. Skin maintenance.

3. Windows maintenance.

4. Maintenance of airframe joints.

5. Features of airframe and landing gear maintenance after flight in turbulent atmosphere and rough landing.

6. Pressurized cabin leakage test.

Lecture № __4__

Topic of the Lecture:

Check and maintenance of the workability of the aircraft high-altitude system

Plan of the Lecture

1. High-altitude system designation.

2. Composition of the system.

3. High-altitude system maintenance methods.

4. Key maintenance operations.

References

- Airworthiness Manual: ICAO Doc 9760, 3rd Edition. – Montreal, Quebec, Canada: ICAO, 2014. – 281 p.

- Continuing aircraft airworthiness: manual / S. Dmitriev, O. Tuharinov, Yu. Kazarinov, O. Rugain. – Kyiv, Ukraine: Publishing House of the National Aviation University, 2015. – 104 p.

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part II . Application of the multi-optional functions entropy doctrine to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35891

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part I . Reliability measures to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35890

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Term paper method guide / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35889

- Dhillon B. S. Maintainability, maintenance, and reliability for engineers / B. S. Dhillon. – New York: Taylor & Francis Group, 2006. – 214 p.

- Goncharenko A. V. A basic example of the mathematical logics interpretations to the tribological processes characteristics revealing / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 4(81). – pp. 50-53.

- Goncharenko A. V. A concept of ballast water treatment on the basis of multi-alternativeness / A. V. Goncharenko, V. A. Evdokimova // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2014) [Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. (27-29 травня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 18-21.

- Goncharenko A. V. A concept of entropy approach to the problem of multi-alternative operational modes control / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМA. – 2013. – № 2(9). – pp. 26-34.

- Goncharenko A. V. A concept of multi-optional optimality at modeling ideal gas isothermal processes / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 2(52). – pp. 94-97.

- Goncharenko A. V. A diagnostics problem of a-posterior probability determination via Bayes’ formula obtained in the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization way / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 95-99.

- Goncharenko A. V. A hybrid approach to the optimal aeronautical engineering maintenance periodicity determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 3(72). – pp. 42-47.

- Goncharenko A. V. A hybrid pseudo-entropy function for a decision making in conditions of uncertainty / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Залізний Порт, Україна, 25-28 травня 2015 р.: матеріали конф. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. – pp. 174-176. (ISBN 978-966-2207-24-8)

- Goncharenko A. V. A multi-optional hybrid functions entropy as a tool for transportation means repair optimal periodicity determination / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 60-66.

- Goncharenko A. V. A particular case of a variational problem of control in an active aviation system / A. V. Goncharenko // Transactions of the institute of aviation. – 2013. – № 228, pp. 3-12.

- Goncharenko A. V. Active systems communicational control assessment in multi-alternative navigational situations / A. V. Goncharenko // 2018 IEEE 5th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 16-18, 2018, Kyiv, Ukraine. – 2018. – pp. 254-257.

- Goncharenko A. V. Aeronautical and aerospace material and structural damages to failures: theoretical concepts / A. V. Goncharenko // International Journal of Aerospace Engineering. – Volume 2018 (2018), Article ID 4126085, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/4126085; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering degrading state maximal probability determination as a proof for the hybrid-optional functions entropy conditional optimality doctrine application / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering maintenance periodicity optimization with the help of subjective preferences distributions / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 2(71). – pp. 51-56.

- Goncharenko A. V. Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 4(57). – pp. 56-62.

- Goncharenko A. V. Aircraft operation depending upon the uncertainty of maintenance alternatives / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2017. Vol. 21(4). – pp. 126-131.

- Goncharenko A. V. Airworthiness support measures analogy to the prospective roundabouts alternatives: theoretical aspects / A. V. Goncharenko // Journal of Advanced Transportation. – Volume 2018 (2018), Article ID 9370597, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/9370597; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Alternativeness of control and power equipment repair versus purchasing according to the preferences of the options / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 4(50). – pp. 98-101.

- Goncharenko A. V. An alternative method of the main psychophysics law derivation / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2017. – 3: 155. – pp. 1-5. doi: 10.4172/2471-2701.1000155. (ISSN: 2471-2701)

- Goncharenko A. V. An entropy model of the aircraft gas turbine engine blades restoration method choice / A. V. Goncharenko // International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2018). – June 1-3, 2018. – Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC, 2018. – pp. 2-5.

- Goncharenko A. V. An example of an alternative method of the normal distribution density derivation via a concept of a multi-optional optimality / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 3(53). – pp. 95-99. DOI: 10.18372/1990-5548.53.12149 (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. An optional hybrid functions method of an ideal gas adiabatic process equation derivation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 4(54). – pp. 109-112.

- Goncharenko A. V. Applicable aspects of alternative UAV operation / A. V. Goncharenko // 2015 IEEE 3rd International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. October, 13-15, 2015, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2015. – pp. 316-319.

- Goncharenko A. V. Artificial versus natural intellect in control of optimality / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Євпаторія, 20-24 травня 2013 р.: матеріали конф. – Херсон: ХНТУ, 2013. – pp. 20-22. (ISBN 978-966-8912-70-2)

- Goncharenko A. V. Bayes criterion modified with subjective preferences functions densities distributions used at the choosing of the decision making thresholds / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.17-17.21.

- Goncharenko A. V. Concentrations formula conditional optimality with respect to their entropy / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 85-88. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Conceptual optimization in preferable advances of aeroengines blades restoration alternative technology / A. V. Goncharenko // International Research and Practical Conference “The development of technical sciences: problems and solutions”. – April 27-28, 2018. – Brno, the Czech Republic, Volume/Part 3, 2018. – pp. 144-148.

- Goncharenko A. V. Conflictability of operational situations in terms of entropy paradigm / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2013) [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х тт. (28-30 травня 2013 р., Херсон)]. – Т. 1. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2013. – pp. 115-118.

- Goncharenko A. V. Considerations for the aeronautical engineering degrading state probability determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Control of flight safety with the use of preferences functions / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2013. – № 3(37). – pp. 113-119. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Development of a theoretical approach to the conditional optimization of aircraft maintenance preference uncertainty / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 40-44.

- Goncharenko A. V. Distinguishing minimal engineering diagnosis risks via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Expediency of an improvement for a diesel-geared propulsion with respect to subjectively preferred operational factors / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 1(4). – pp. 30-41.

- Goncharenko A. V. Expediency of unmanned air vehicles application in the framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // 2013 IEEE 2nd International Conference “Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments” Proceedings. October, 15-17, 2013, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2013. – pp. 129-133.

- Goncharenko A. V. Exponential distribution density derived with the help of the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 90-94. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Extremality of control and preferences distributions “goodness” / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2014. – № 4(42). – pp. 84-90. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Fuel oil atomization characteristics smoothed by a logarithm normal distribution for marine diesel engines / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2010. – № 2. – pp. 34-40. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Generalization for the degrading state maximal probability in the framework of the hybrid-optional entropy conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 89-92. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Horizontal flight for maximal distance at presence of conflict behavior (control) of the aircraft control system active element / A. V. Goncharenko // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2013”. (21-23 травня 2013 р., Київ). – Т. 4. – К.: НАУ, 2013. – pp. 22.30-22.33.

- Goncharenko A. V. Human factor aspect applicably to aeronautical engineering maintenance / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.9-17.13.

- Goncharenko A. V. Initial considerations for the multi-optional doctrine implementation to the aircraft airworthiness support effectiveness estimations / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.1-1.2.5.

- Goncharenko A. V. Mathematical modeling of the ship’s main engine random operational process / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – pp. 117-125. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2012. – № 1(6). – pp. 59-69.

- Goncharenko A. V. Modeling aviation legislation influence upon airworthiness support technologies via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Multi-optional doctrine with the uncertainty degree evaluation for the aircraft airworthiness support technologies / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.16-1.2.20.

- Goncharenko A. V. Multi-optional hybrid effectiveness functions optimality doctrine for maintenance purposes / A. V. Goncharenko // 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018). – February, 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine. – 2018. – pp. 771-775.

- Goncharenko A. V. Navigational alternatives, their control and subjective entropy of individual preferences / A. V. Goncharenko // 2014 IEEE 3rd International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 14-17, 2014, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2014. – pp. 99-103.

- Goncharenko A. V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 1(74). – pp. 78-83. (ISSN 0370-2197 print)

- Goncharenko A. V. Operational reliability measures for marine propulsion diesel engines / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: Всеукраїнська науково-практична конференція, Херсон, 12-14 жовтня 2011 р.: матеріали конф. – Херсон, 2011. – pp. 23-27.

- Goncharenko A. V. Optimal controlling path determination with the help of hybrid optional functions distributions / A. V. Goncharenko // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1(44). – pp. 149-158.

- Goncharenko A. V. Optimal dividing between purchasing and fabrication / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 54-55.

- Goncharenko A. V. Optimal maintenance periodicity for aeronautical engineering operation determined on the theoretical platform of subjective analysis / A. V. Goncharenko // XIIIth International Conference “AVIA-2017”. (April 19-21, 2017, Kyiv). – Kyiv: National Aviation University, 2017. – pp. 17.29-17.33.

- Goncharenko A. V. Optimal managerial and control values for active operation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 3(49). – pp. 112-115. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Optimal UAV maintenance periodicity obtained on the multi-optional basis / A. V. Goncharenko // 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. – October, 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. – 2017. – pp. 65-68.

- Goncharenko A. V. Preferences distributions densities for a common continuous alternative / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2014. – № 2(11). – pp. 22-27. (ISSN 2313-4763)

- Goncharenko A. V. Prospects of alternative sources of energy and engines used in ships propulsion and power plants / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 115-116.

- Goncharenko A. V. Rational modes of operation for a four-arm tiller electro-hydraulic steering gear with respect to multi-alternativeness and preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2013. – № 1(8). – С. 28-34. (ISSN 2077-3617)

- Goncharenko A. V. Research of operational effectiveness changes / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 20-23.

- Goncharenko A. V. Safe maneuvering of a ship in a multi-alternative operational situation / A. V. Goncharenko // Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku. – 2014. – pp. 207-210. (ISBN 978-83-61520-02-3)

- Goncharenko A. V. Safety and its entropy measures of certainty or uncertainty / A. V. Goncharenko // Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2014) [збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (18-19 вересня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 44-46.

- Goncharenko A. V. Several models of artificial intelligence elements for aircraft control / A. V. Goncharenko // 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2016. – pp. 224-227.

- Goncharenko A. V. Several models of physical exercise subjective preferences / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2016. – 2: 121. – pp. 1-6. doi:10.4172/2471-2701.1000121. (ISSN: 2471-2701 CEP)

- Goncharenko A. V. Subjective entropy extremization principle as a tool of an aircraft maximal duration horizontal flight control / A. V. Goncharenko // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – Вып. 8(105). – pp. 229-234.

- Goncharenko A. V. Subjective entropy maximum principle for preferences functions of alternatives given in the view of logical conditions / A. V. Goncharenko // Штучний інтелект. – 2013. – № 4(62). – 1 G. pp. 4-9.

- Goncharenko A. V. Subjective preferences for optimal economy continuous rating of MaK 9M453C / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: III Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 23-25 травня 2011 р.: матеріали конф. У 2-х тт. Том 2. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2011. – pp. 114-119.

- Goncharenko A. V. The Bayes’ formula in terms of the multi-optional uncertainty conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.4.34-1.4.38.

- Goncharenko A. V. The optimal commercial speed of a transport vessel with respect to operators’ subjective preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 2(5). – pp. 12-20.

- Goncharenko A. V. The optimal internal “shadow” taxation on condition of a firm external economic activity / A. V. Goncharenko, O. A. Zaporozchenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 2(55). – pp. 251-257.

- Goncharenko A. V. Tribological process characteristics on the basis of a neuron activation model obtained through the multi-optional functions entropy doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 3(80). – pp. 32-35.

- Kroes M. J. Aircraft maintenance and repair: 7th ed. / M. J. Kroes, W. A. Watkins, F. Delp, R. Sterkenburg. – New York, New York, USA, McGraw-Hill, Education, 2013. – 736 p.

- Kroes M. J. Aircraft powerplants: 7th ed. / M. J. Kroes, T. W. Wild. – New York, New York, USA: GLENCOE Macmillan/McGraw-Hill, International Editions, 1994. – 694 p.

- Lind D. A. Basic statistics for business and economics: 2nd ed. / D. A. Lind, R. D. Mason. – Boston, Massachusetts, USA: Irwin/McGraw-Hill, 1997. – 597 p.

- Manuals on flight operations of aircraft.

- Random House Webster’s unabridged dictionary: 2nd ed. – New-York, USA: Random House, 1999. – 2230 p.

- Schedules and technological guidance materials on aircraft scheduled works performances.

- Smith D. J. Reliability, maintainability and risk. Practical methods for engineers / D. J. Smith. – London: Elsevier, 2005. – 365 p.

- Technical descriptions of aircraft.

- Wild T. W. Aircraft powerplants: 8th ed. / T. W. Wild, M. J. Kroes. – New York, New York, USA: McGraw-Hill, Education, 2014. – 756 p.

- Барлоу Р. Математическая теория надежности: пер с англ. под. ред. Б. В. Гнеденко / Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Сов. Радио, 1969. – 288 с.

- Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения / А. Т. Баруча-Рид. – М.: Наука, 1969. – 551 с.

- Боровков А. А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А. А. Боровков. – М.: Наука, 1972. – 367 с.

- Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Буслаев В. С. Вариационное исчисление: учеб. пособие / В. С. Буслаев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 288 с.

- Введение в математическое моделирование: учебное пособие / В. Н. Ашихмин и др. Под ред. П. В. Трусова. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 275 с.

- Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М.: В. Школа, 2000. – 458 с.

- Вирченко Н. А. Графики функций: справочник / Н. А. Вирченко, И. И. Ляшко, К. И. Швецов. – К.: Наукова думка, 1979. – 320 с.

- Волков Л. И. Надежность летательных аппаратов: учеб. пособие для авиационных вузов / Л. И. Волков, А. М. Шишкевич. – М.: В. Школа, 1975. – 296 с.

- Гельфанд И. М. Вариационное исчисление / И. М. Гельфанд, С. В. Фомин. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 228 с.

- Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания / Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2013. – 400 с.

- Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

- Гноенский Л. С. Математические основы теории управляемых систем / Л. С. Гноенский, Г. А. Каменский, Л. Э. Эльсгольц. – М.: Наука, 1969. – 512 с.

- Гончаренко А. В. Аналіз гвинтової характеристики двигуна 5 ДКРН 70/226,8 за питомою витратою палива / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2009. – № 1(1). – С. 16-24.

- Гончаренко А. В. Аналіз параметричних досліджень реологічних властивостей водовугільних суспензій для застосування у суднових двигунах внутрішнього згоряння / А. В. Гончаренко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 8(65). – С. 90-95.

- Гончаренко А. В. Варіанти вибору стратегії підтримання безпеки функціонування транспортної системи / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 2(39). – С. 30-35.

- Гончаренко А. В. Вибір оптимальної комерційної швидкості транспортного судна / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – № 1(2). – С. 41-49.

- Гончаренко А. В. Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2008. – № 2(22). – С. 105-111.

- Гончаренко А. В. Дослідження характеристики двигуна стосовно зміни оптимальних значень / А. В. Гончаренко // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2009). [Збірка наукових праць у п’яти томах. (25-27 травня 2009 р., Херсон)]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 4. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2009. – С. 45-48.

- Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності: автореф. … докт. техн. наук: 05.22.20 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2016. – 39 с.

- Гончаренко А. В. Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники: автореф. … канд. техн. наук: 05.13.03 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2005. – 20 с.

- Гончаренко А. В. Методичні рекомендації до дипломного проектування / А.В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 63 с. (ISBN: 978-966-2997-06-4)

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу ентропії суб’єктивних переваг на прийняття рішень стосовно ремонту суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2009. – № 1(23). – С. 123-131.

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу профілактичних замін на показники безпеки польотів / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2004. – № 3(21). – С. 74-77.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // Наука і молодь. Прикладна серія: Збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2004. – Вип. 4. – С. 15-18.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // ПОЛІТ: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2004. – С. 19.

- Гончаренко А. В. Оптимальне внутрішнє тіньове оподаткування за умови зовнішньоекономічної діяльності фірми / А. В. Гончаренко, О. А. Запорожченко // Вісник НАУ. – 2013. – № 2(55). – С. 251-257.

- Гончаренко А. В. Показники безпеки функціонування транспортної системи в умовах зростання цін на пальне / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 1(38). – С. 35-39.

- Гончаренко А. В. Постановка задачі про вибір оптимального рівня витрат на підтримання безпеки польотів / А. В. Гончаренко // НАУКА І МОЛОДЬ: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2001. – С. 110.

- Гончаренко А. В. Принципові питання змісту та методики виконання дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 165 с. (ISBN: 978-966-2997-08-8)

- Гончаренко А. В. Типи задач рекомендованих до опрацювання при виконанні дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 192 с. (ISBN: 978-966-2997-07-1)

- ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – введ. 01.07.1990. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 36 с.

- Единые нормы летной годности гражданских транспортных самолетов. – М.: ЦАГИ, 1985. – 470 с.

- Збереження льотної придатності повітряних суден: методичні вказівки до виконання курсового проекту / уклад.: В. Г. Докучаєв, Ю. Г. Кордянін, І. М. Новіков, та ін. – К.: НАУ, 2003. – 56 с.

- Ивченко Г. И. Теория массового обслуживания / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2015. – 304 c.

- Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – М.: Наука, 1961. – 703 с.

- Капур К. Надежность и проектирование систем: пер. с англ. Е. Г. Коваленко; под ред. д-ра техн. наук, проф. И. А. Ушакова / К. Капур, Л. Ламберсон. – М.: Мир, 1980. – 604 с.

- Кельберт М. Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики / М. Я. Кельберт, Ю. М. Сухов. – М.: изд. МЦНМО, 2007. – 455 с.

- Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем / И. Н. Коваленко. – М.: Сов. радио, 1980. – 209 с.

- Коваленко И. Н. О двухциклической системе обслуживания / И. Н. Коваленко // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 1. – С. 59-65.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы: 5-е изд. / Г. Корн, Т. Корн. – М: Наука, 1984. – 831 с. [Korn G. A. Mathematical handbook for scientists and engineers. Definitions, theorems and formulas for reference and review: second, enlarged and revised edition / G. A. Korn, T. M. Korn. – USA: McGraw-Hill Book Company, 1968.]

- Кунцевич В. М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты в задачах управления и идентификации: монография / В. М. Кунцевич. – К.: Наукова думка, 2006. – 264 с.

- Математическая энциклопедия; гл. ред. И. М. Виноградов, в 5-ти томах. – М.: Советская Энциклопедия, 1984. – Т. 5. – 1248 стб.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1986. – Т. 1: Методология. Организация. Терминология / под ред. А. И. Рембезы. – 224 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1987. – Т. 2: Математические методы в теории надежности и эффективности / под ред. Б. В. Гнеденко. – 280 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 3: Эффективность технических систем / под общ. ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. – 328 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 5: Проектный анализ надежности / под ред. В. И. Патрушева и А. И. Рембезы. – 316 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1989. – Т. 6: Экспериментальная отработка и испытания / под общ. ред. Р. С. Судакова, О. И. Тескина. – 376 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 8: Эксплуатация и ремонт / под ред. В. И. Кузнецова и Е. Ю. Барзиловича. – 320 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 9: Техническая диагностика / под общ. ред. В. В. Клюева, П. П. Пархоменко. – 1987. – 352 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 10: Справочные данные по условиям эксплуатации и характеристикам надежности / под ред. В. А. Кузнецова. – 1990. – 336 с.

- Надежность машин: учеб. пособие; под ред. Д. Н. Решетова / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. – М.: В. Школа, 1988. – 238 с.

- Наставление по производству полетов в гражданской авиации (НПП ГА-85). – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 286 с.

- Наставление по штурманской службе ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 254 с.

- Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории массового обслуживания / Л. А. Овчаров. – М.: Машиностроение, 1969. – 324 с.

- Овчарук О. М. Загальна формула розподілу осереднених швидкостей рідини в круглоциліндричній трубі / О. М. Овчарук, А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – №1(2). – С. 198-210.

- Организация и проведение полетов самолетов ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1986. – 232 с.

- Пат. 94181 Україна, МПК B63H 25/00. Спосіб вибору оптимальної комбінації режимів експлуатації суднової рульової машини / А. В. Гончаренко; заявник та власник патенту Національний авіаційний університет. – № u 2013 09054; заявл. 19.07.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 1: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 432 с.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 2: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 560 с.

- Смирнов Н. Н. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Техническая эксплуатация летательных аппаратов» для студентов специальности 1610 / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин. – М.: РИО МИИГА, 1985. – 56 с.

- Смирнов Н. Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию / Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

- Техническая эксплуатация летательных аппаратов: учебник для вузов / под ред. Н. Н. Смирнова. – М.: Транспорт, 1990. – 423 с.

- Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения / Л. Э. Эльсгольц. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 271 с.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 10. Heat Capacities / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 9. Calculus Methods / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 8. Law of Energy Conservation in Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 7. Heat and Work Consideration / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 6. Internal Energy Characteristic of Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 5. Thermal Coefficients / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 4. Approaches for a Real Gas Dependencies Derivation / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 3. Theoretical Dependencies for an Ideal Gas / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 2. Basic Considerations of Thermodynamic Processes / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 1. General Characteristic of Thermodynamic System and Heat and Work Mutual Conversions / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition) / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

Contents of the Lecture

1. Air-conditioning system maintenance.

2. Pressure control system maintenance.

Lecture № __5__

Topic of the Lecture:

Check of the technical state of the aircraft control system

Plan of the Lecture

1. Operating conditions of the aircraft flight control systems.

2. Impact of operating conditions on the technical state of flight control systems.

3. Flight control system maintenance methods.

4. Key maintenance operations.

References

- Airworthiness Manual: ICAO Doc 9760, 3rd Edition. – Montreal, Quebec, Canada: ICAO, 2014. – 281 p.

- Continuing aircraft airworthiness: manual / S. Dmitriev, O. Tuharinov, Yu. Kazarinov, O. Rugain. – Kyiv, Ukraine: Publishing House of the National Aviation University, 2015. – 104 p.

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part II . Application of the multi-optional functions entropy doctrine to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35891

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part I . Reliability measures to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35890

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Term paper method guide / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35889

- Dhillon B. S. Maintainability, maintenance, and reliability for engineers / B. S. Dhillon. – New York: Taylor & Francis Group, 2006. – 214 p.

- Goncharenko A. V. A basic example of the mathematical logics interpretations to the tribological processes characteristics revealing / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 4(81). – pp. 50-53.

- Goncharenko A. V. A concept of ballast water treatment on the basis of multi-alternativeness / A. V. Goncharenko, V. A. Evdokimova // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2014) [Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. (27-29 травня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 18-21.

- Goncharenko A. V. A concept of entropy approach to the problem of multi-alternative operational modes control / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМA. – 2013. – № 2(9). – pp. 26-34.

- Goncharenko A. V. A concept of multi-optional optimality at modeling ideal gas isothermal processes / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 2(52). – pp. 94-97.

- Goncharenko A. V. A diagnostics problem of a-posterior probability determination via Bayes’ formula obtained in the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization way / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 95-99.

- Goncharenko A. V. A hybrid approach to the optimal aeronautical engineering maintenance periodicity determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 3(72). – pp. 42-47.

- Goncharenko A. V. A hybrid pseudo-entropy function for a decision making in conditions of uncertainty / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Залізний Порт, Україна, 25-28 травня 2015 р.: матеріали конф. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. – pp. 174-176. (ISBN 978-966-2207-24-8)

- Goncharenko A. V. A multi-optional hybrid functions entropy as a tool for transportation means repair optimal periodicity determination / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 60-66.

- Goncharenko A. V. A particular case of a variational problem of control in an active aviation system / A. V. Goncharenko // Transactions of the institute of aviation. – 2013. – № 228, pp. 3-12.

- Goncharenko A. V. Active systems communicational control assessment in multi-alternative navigational situations / A. V. Goncharenko // 2018 IEEE 5th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 16-18, 2018, Kyiv, Ukraine. – 2018. – pp. 254-257.

- Goncharenko A. V. Aeronautical and aerospace material and structural damages to failures: theoretical concepts / A. V. Goncharenko // International Journal of Aerospace Engineering. – Volume 2018 (2018), Article ID 4126085, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/4126085; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering degrading state maximal probability determination as a proof for the hybrid-optional functions entropy conditional optimality doctrine application / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering maintenance periodicity optimization with the help of subjective preferences distributions / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 2(71). – pp. 51-56.

- Goncharenko A. V. Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 4(57). – pp. 56-62.

- Goncharenko A. V. Aircraft operation depending upon the uncertainty of maintenance alternatives / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2017. Vol. 21(4). – pp. 126-131.

- Goncharenko A. V. Airworthiness support measures analogy to the prospective roundabouts alternatives: theoretical aspects / A. V. Goncharenko // Journal of Advanced Transportation. – Volume 2018 (2018), Article ID 9370597, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/9370597; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Alternativeness of control and power equipment repair versus purchasing according to the preferences of the options / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 4(50). – pp. 98-101.

- Goncharenko A. V. An alternative method of the main psychophysics law derivation / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2017. – 3: 155. – pp. 1-5. doi: 10.4172/2471-2701.1000155. (ISSN: 2471-2701)

- Goncharenko A. V. An entropy model of the aircraft gas turbine engine blades restoration method choice / A. V. Goncharenko // International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2018). – June 1-3, 2018. – Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC, 2018. – pp. 2-5.

- Goncharenko A. V. An example of an alternative method of the normal distribution density derivation via a concept of a multi-optional optimality / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 3(53). – pp. 95-99. DOI: 10.18372/1990-5548.53.12149 (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. An optional hybrid functions method of an ideal gas adiabatic process equation derivation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 4(54). – pp. 109-112.

- Goncharenko A. V. Applicable aspects of alternative UAV operation / A. V. Goncharenko // 2015 IEEE 3rd International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. October, 13-15, 2015, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2015. – pp. 316-319.

- Goncharenko A. V. Artificial versus natural intellect in control of optimality / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Євпаторія, 20-24 травня 2013 р.: матеріали конф. – Херсон: ХНТУ, 2013. – pp. 20-22. (ISBN 978-966-8912-70-2)

- Goncharenko A. V. Bayes criterion modified with subjective preferences functions densities distributions used at the choosing of the decision making thresholds / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.17-17.21.

- Goncharenko A. V. Concentrations formula conditional optimality with respect to their entropy / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 85-88. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Conceptual optimization in preferable advances of aeroengines blades restoration alternative technology / A. V. Goncharenko // International Research and Practical Conference “The development of technical sciences: problems and solutions”. – April 27-28, 2018. – Brno, the Czech Republic, Volume/Part 3, 2018. – pp. 144-148.

- Goncharenko A. V. Conflictability of operational situations in terms of entropy paradigm / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2013) [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х тт. (28-30 травня 2013 р., Херсон)]. – Т. 1. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2013. – pp. 115-118.

- Goncharenko A. V. Considerations for the aeronautical engineering degrading state probability determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Control of flight safety with the use of preferences functions / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2013. – № 3(37). – pp. 113-119. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Development of a theoretical approach to the conditional optimization of aircraft maintenance preference uncertainty / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 40-44.

- Goncharenko A. V. Distinguishing minimal engineering diagnosis risks via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Expediency of an improvement for a diesel-geared propulsion with respect to subjectively preferred operational factors / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 1(4). – pp. 30-41.

- Goncharenko A. V. Expediency of unmanned air vehicles application in the framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // 2013 IEEE 2nd International Conference “Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments” Proceedings. October, 15-17, 2013, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2013. – pp. 129-133.

- Goncharenko A. V. Exponential distribution density derived with the help of the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 90-94. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Extremality of control and preferences distributions “goodness” / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2014. – № 4(42). – pp. 84-90. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Fuel oil atomization characteristics smoothed by a logarithm normal distribution for marine diesel engines / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2010. – № 2. – pp. 34-40. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Generalization for the degrading state maximal probability in the framework of the hybrid-optional entropy conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 89-92. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Horizontal flight for maximal distance at presence of conflict behavior (control) of the aircraft control system active element / A. V. Goncharenko // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2013”. (21-23 травня 2013 р., Київ). – Т. 4. – К.: НАУ, 2013. – pp. 22.30-22.33.

- Goncharenko A. V. Human factor aspect applicably to aeronautical engineering maintenance / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.9-17.13.

- Goncharenko A. V. Initial considerations for the multi-optional doctrine implementation to the aircraft airworthiness support effectiveness estimations / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.1-1.2.5.

- Goncharenko A. V. Mathematical modeling of the ship’s main engine random operational process / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – pp. 117-125. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2012. – № 1(6). – pp. 59-69.

- Goncharenko A. V. Modeling aviation legislation influence upon airworthiness support technologies via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Multi-optional doctrine with the uncertainty degree evaluation for the aircraft airworthiness support technologies / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.16-1.2.20.

- Goncharenko A. V. Multi-optional hybrid effectiveness functions optimality doctrine for maintenance purposes / A. V. Goncharenko // 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018). – February, 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine. – 2018. – pp. 771-775.

- Goncharenko A. V. Navigational alternatives, their control and subjective entropy of individual preferences / A. V. Goncharenko // 2014 IEEE 3rd International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 14-17, 2014, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2014. – pp. 99-103.

- Goncharenko A. V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 1(74). – pp. 78-83. (ISSN 0370-2197 print)

- Goncharenko A. V. Operational reliability measures for marine propulsion diesel engines / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: Всеукраїнська науково-практична конференція, Херсон, 12-14 жовтня 2011 р.: матеріали конф. – Херсон, 2011. – pp. 23-27.

- Goncharenko A. V. Optimal controlling path determination with the help of hybrid optional functions distributions / A. V. Goncharenko // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1(44). – pp. 149-158.

- Goncharenko A. V. Optimal dividing between purchasing and fabrication / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 54-55.

- Goncharenko A. V. Optimal maintenance periodicity for aeronautical engineering operation determined on the theoretical platform of subjective analysis / A. V. Goncharenko // XIIIth International Conference “AVIA-2017”. (April 19-21, 2017, Kyiv). – Kyiv: National Aviation University, 2017. – pp. 17.29-17.33.

- Goncharenko A. V. Optimal managerial and control values for active operation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 3(49). – pp. 112-115. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Optimal UAV maintenance periodicity obtained on the multi-optional basis / A. V. Goncharenko // 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. – October, 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. – 2017. – pp. 65-68.

- Goncharenko A. V. Preferences distributions densities for a common continuous alternative / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2014. – № 2(11). – pp. 22-27. (ISSN 2313-4763)

- Goncharenko A. V. Prospects of alternative sources of energy and engines used in ships propulsion and power plants / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 115-116.

- Goncharenko A. V. Rational modes of operation for a four-arm tiller electro-hydraulic steering gear with respect to multi-alternativeness and preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2013. – № 1(8). – С. 28-34. (ISSN 2077-3617)

- Goncharenko A. V. Research of operational effectiveness changes / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 20-23.

- Goncharenko A. V. Safe maneuvering of a ship in a multi-alternative operational situation / A. V. Goncharenko // Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku. – 2014. – pp. 207-210. (ISBN 978-83-61520-02-3)

- Goncharenko A. V. Safety and its entropy measures of certainty or uncertainty / A. V. Goncharenko // Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2014) [збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (18-19 вересня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 44-46.

- Goncharenko A. V. Several models of artificial intelligence elements for aircraft control / A. V. Goncharenko // 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2016. – pp. 224-227.

- Goncharenko A. V. Several models of physical exercise subjective preferences / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2016. – 2: 121. – pp. 1-6. doi:10.4172/2471-2701.1000121. (ISSN: 2471-2701 CEP)

- Goncharenko A. V. Subjective entropy extremization principle as a tool of an aircraft maximal duration horizontal flight control / A. V. Goncharenko // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – Вып. 8(105). – pp. 229-234.

- Goncharenko A. V. Subjective entropy maximum principle for preferences functions of alternatives given in the view of logical conditions / A. V. Goncharenko // Штучний інтелект. – 2013. – № 4(62). – 1 G. pp. 4-9.

- Goncharenko A. V. Subjective preferences for optimal economy continuous rating of MaK 9M453C / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: III Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 23-25 травня 2011 р.: матеріали конф. У 2-х тт. Том 2. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2011. – pp. 114-119.

- Goncharenko A. V. The Bayes’ formula in terms of the multi-optional uncertainty conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.4.34-1.4.38.

- Goncharenko A. V. The optimal commercial speed of a transport vessel with respect to operators’ subjective preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 2(5). – pp. 12-20.

- Goncharenko A. V. The optimal internal “shadow” taxation on condition of a firm external economic activity / A. V. Goncharenko, O. A. Zaporozchenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 2(55). – pp. 251-257.

- Goncharenko A. V. Tribological process characteristics on the basis of a neuron activation model obtained through the multi-optional functions entropy doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 3(80). – pp. 32-35.

- Kroes M. J. Aircraft maintenance and repair: 7th ed. / M. J. Kroes, W. A. Watkins, F. Delp, R. Sterkenburg. – New York, New York, USA, McGraw-Hill, Education, 2013. – 736 p.

- Kroes M. J. Aircraft powerplants: 7th ed. / M. J. Kroes, T. W. Wild. – New York, New York, USA: GLENCOE Macmillan/McGraw-Hill, International Editions, 1994. – 694 p.

- Lind D. A. Basic statistics for business and economics: 2nd ed. / D. A. Lind, R. D. Mason. – Boston, Massachusetts, USA: Irwin/McGraw-Hill, 1997. – 597 p.

- Manuals on flight operations of aircraft.

- Random House Webster’s unabridged dictionary: 2nd ed. – New-York, USA: Random House, 1999. – 2230 p.

- Schedules and technological guidance materials on aircraft scheduled works performances.

- Smith D. J. Reliability, maintainability and risk. Practical methods for engineers / D. J. Smith. – London: Elsevier, 2005. – 365 p.

- Technical descriptions of aircraft.

- Wild T. W. Aircraft powerplants: 8th ed. / T. W. Wild, M. J. Kroes. – New York, New York, USA: McGraw-Hill, Education, 2014. – 756 p.

- Барлоу Р. Математическая теория надежности: пер с англ. под. ред. Б. В. Гнеденко / Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Сов. Радио, 1969. – 288 с.

- Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения / А. Т. Баруча-Рид. – М.: Наука, 1969. – 551 с.

- Боровков А. А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А. А. Боровков. – М.: Наука, 1972. – 367 с.

- Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Буслаев В. С. Вариационное исчисление: учеб. пособие / В. С. Буслаев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 288 с.

- Введение в математическое моделирование: учебное пособие / В. Н. Ашихмин и др. Под ред. П. В. Трусова. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 275 с.

- Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М.: В. Школа, 2000. – 458 с.

- Вирченко Н. А. Графики функций: справочник / Н. А. Вирченко, И. И. Ляшко, К. И. Швецов. – К.: Наукова думка, 1979. – 320 с.

- Волков Л. И. Надежность летательных аппаратов: учеб. пособие для авиационных вузов / Л. И. Волков, А. М. Шишкевич. – М.: В. Школа, 1975. – 296 с.

- Гельфанд И. М. Вариационное исчисление / И. М. Гельфанд, С. В. Фомин. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 228 с.

- Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания / Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2013. – 400 с.

- Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

- Гноенский Л. С. Математические основы теории управляемых систем / Л. С. Гноенский, Г. А. Каменский, Л. Э. Эльсгольц. – М.: Наука, 1969. – 512 с.

- Гончаренко А. В. Аналіз гвинтової характеристики двигуна 5 ДКРН 70/226,8 за питомою витратою палива / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2009. – № 1(1). – С. 16-24.

- Гончаренко А. В. Аналіз параметричних досліджень реологічних властивостей водовугільних суспензій для застосування у суднових двигунах внутрішнього згоряння / А. В. Гончаренко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 8(65). – С. 90-95.

- Гончаренко А. В. Варіанти вибору стратегії підтримання безпеки функціонування транспортної системи / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 2(39). – С. 30-35.

- Гончаренко А. В. Вибір оптимальної комерційної швидкості транспортного судна / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – № 1(2). – С. 41-49.

- Гончаренко А. В. Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2008. – № 2(22). – С. 105-111.

- Гончаренко А. В. Дослідження характеристики двигуна стосовно зміни оптимальних значень / А. В. Гончаренко // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2009). [Збірка наукових праць у п’яти томах. (25-27 травня 2009 р., Херсон)]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 4. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2009. – С. 45-48.

- Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності: автореф. … докт. техн. наук: 05.22.20 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2016. – 39 с.

- Гончаренко А. В. Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники: автореф. … канд. техн. наук: 05.13.03 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2005. – 20 с.

- Гончаренко А. В. Методичні рекомендації до дипломного проектування / А.В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 63 с. (ISBN: 978-966-2997-06-4)

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу ентропії суб’єктивних переваг на прийняття рішень стосовно ремонту суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2009. – № 1(23). – С. 123-131.

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу профілактичних замін на показники безпеки польотів / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2004. – № 3(21). – С. 74-77.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // Наука і молодь. Прикладна серія: Збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2004. – Вип. 4. – С. 15-18.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // ПОЛІТ: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2004. – С. 19.

- Гончаренко А. В. Оптимальне внутрішнє тіньове оподаткування за умови зовнішньоекономічної діяльності фірми / А. В. Гончаренко, О. А. Запорожченко // Вісник НАУ. – 2013. – № 2(55). – С. 251-257.

- Гончаренко А. В. Показники безпеки функціонування транспортної системи в умовах зростання цін на пальне / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 1(38). – С. 35-39.

- Гончаренко А. В. Постановка задачі про вибір оптимального рівня витрат на підтримання безпеки польотів / А. В. Гончаренко // НАУКА І МОЛОДЬ: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2001. – С. 110.

- Гончаренко А. В. Принципові питання змісту та методики виконання дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 165 с. (ISBN: 978-966-2997-08-8)

- Гончаренко А. В. Типи задач рекомендованих до опрацювання при виконанні дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 192 с. (ISBN: 978-966-2997-07-1)

- ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – введ. 01.07.1990. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 36 с.

- Единые нормы летной годности гражданских транспортных самолетов. – М.: ЦАГИ, 1985. – 470 с.

- Збереження льотної придатності повітряних суден: методичні вказівки до виконання курсового проекту / уклад.: В. Г. Докучаєв, Ю. Г. Кордянін, І. М. Новіков, та ін. – К.: НАУ, 2003. – 56 с.

- Ивченко Г. И. Теория массового обслуживания / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2015. – 304 c.

- Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – М.: Наука, 1961. – 703 с.

- Капур К. Надежность и проектирование систем: пер. с англ. Е. Г. Коваленко; под ред. д-ра техн. наук, проф. И. А. Ушакова / К. Капур, Л. Ламберсон. – М.: Мир, 1980. – 604 с.

- Кельберт М. Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики / М. Я. Кельберт, Ю. М. Сухов. – М.: изд. МЦНМО, 2007. – 455 с.

- Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем / И. Н. Коваленко. – М.: Сов. радио, 1980. – 209 с.

- Коваленко И. Н. О двухциклической системе обслуживания / И. Н. Коваленко // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 1. – С. 59-65.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы: 5-е изд. / Г. Корн, Т. Корн. – М: Наука, 1984. – 831 с. [Korn G. A. Mathematical handbook for scientists and engineers. Definitions, theorems and formulas for reference and review: second, enlarged and revised edition / G. A. Korn, T. M. Korn. – USA: McGraw-Hill Book Company, 1968.]

- Кунцевич В. М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты в задачах управления и идентификации: монография / В. М. Кунцевич. – К.: Наукова думка, 2006. – 264 с.

- Математическая энциклопедия; гл. ред. И. М. Виноградов, в 5-ти томах. – М.: Советская Энциклопедия, 1984. – Т. 5. – 1248 стб.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1986. – Т. 1: Методология. Организация. Терминология / под ред. А. И. Рембезы. – 224 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1987. – Т. 2: Математические методы в теории надежности и эффективности / под ред. Б. В. Гнеденко. – 280 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 3: Эффективность технических систем / под общ. ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. – 328 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 5: Проектный анализ надежности / под ред. В. И. Патрушева и А. И. Рембезы. – 316 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1989. – Т. 6: Экспериментальная отработка и испытания / под общ. ред. Р. С. Судакова, О. И. Тескина. – 376 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 8: Эксплуатация и ремонт / под ред. В. И. Кузнецова и Е. Ю. Барзиловича. – 320 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 9: Техническая диагностика / под общ. ред. В. В. Клюева, П. П. Пархоменко. – 1987. – 352 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 10: Справочные данные по условиям эксплуатации и характеристикам надежности / под ред. В. А. Кузнецова. – 1990. – 336 с.

- Надежность машин: учеб. пособие; под ред. Д. Н. Решетова / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. – М.: В. Школа, 1988. – 238 с.

- Наставление по производству полетов в гражданской авиации (НПП ГА-85). – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 286 с.

- Наставление по штурманской службе ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 254 с.

- Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории массового обслуживания / Л. А. Овчаров. – М.: Машиностроение, 1969. – 324 с.

- Овчарук О. М. Загальна формула розподілу осереднених швидкостей рідини в круглоциліндричній трубі / О. М. Овчарук, А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – №1(2). – С. 198-210.

- Организация и проведение полетов самолетов ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1986. – 232 с.

- Пат. 94181 Україна, МПК B63H 25/00. Спосіб вибору оптимальної комбінації режимів експлуатації суднової рульової машини / А. В. Гончаренко; заявник та власник патенту Національний авіаційний університет. – № u 2013 09054; заявл. 19.07.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 1: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 432 с.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 2: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 560 с.

- Смирнов Н. Н. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Техническая эксплуатация летательных аппаратов» для студентов специальности 1610 / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин. – М.: РИО МИИГА, 1985. – 56 с.

- Смирнов Н. Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию / Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

- Техническая эксплуатация летательных аппаратов: учебник для вузов / под ред. Н. Н. Смирнова. – М.: Транспорт, 1990. – 423 с.

- Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения / Л. Э. Эльсгольц. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 271 с.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 10. Heat Capacities / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 9. Calculus Methods / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 8. Law of Energy Conservation in Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 7. Heat and Work Consideration / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 6. Internal Energy Characteristic of Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 5. Thermal Coefficients / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 4. Approaches for a Real Gas Dependencies Derivation / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 3. Theoretical Dependencies for an Ideal Gas / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 2. Basic Considerations of Thermodynamic Processes / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 1. General Characteristic of Thermodynamic System and Heat and Work Mutual Conversions / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition) / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

Contents of the Lecture

1. Aircraft flight control systems operating conditions.

2. Impact of operating conditions.

3. Methods of maintenance for the flight control systems.

4. Main maintenance operations.

Lecture № __6__

Topic of the Lecture:

Aircraft control system maintenance

Plan of the Lecture

1. Push-pull components maintenance.

2. Cable control linkage maintenance.

3. Check and control procedure in control systems.

4. Control system parts maintenance.

References

- Airworthiness Manual: ICAO Doc 9760, 3rd Edition. – Montreal, Quebec, Canada: ICAO, 2014. – 281 p.

- Continuing aircraft airworthiness: manual / S. Dmitriev, O. Tuharinov, Yu. Kazarinov, O. Rugain. – Kyiv, Ukraine: Publishing House of the National Aviation University, 2015. – 104 p.

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part II . Application of the multi-optional functions entropy doctrine to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35891

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part I . Reliability measures to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35890

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Term paper method guide / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35889

- Dhillon B. S. Maintainability, maintenance, and reliability for engineers / B. S. Dhillon. – New York: Taylor & Francis Group, 2006. – 214 p.

- Goncharenko A. V. A basic example of the mathematical logics interpretations to the tribological processes characteristics revealing / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 4(81). – pp. 50-53.

- Goncharenko A. V. A concept of ballast water treatment on the basis of multi-alternativeness / A. V. Goncharenko, V. A. Evdokimova // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2014) [Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. (27-29 травня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 18-21.

- Goncharenko A. V. A concept of entropy approach to the problem of multi-alternative operational modes control / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМA. – 2013. – № 2(9). – pp. 26-34.

- Goncharenko A. V. A concept of multi-optional optimality at modeling ideal gas isothermal processes / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 2(52). – pp. 94-97.

- Goncharenko A. V. A diagnostics problem of a-posterior probability determination via Bayes’ formula obtained in the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization way / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 95-99.

- Goncharenko A. V. A hybrid approach to the optimal aeronautical engineering maintenance periodicity determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 3(72). – pp. 42-47.

- Goncharenko A. V. A hybrid pseudo-entropy function for a decision making in conditions of uncertainty / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Залізний Порт, Україна, 25-28 травня 2015 р.: матеріали конф. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. – pp. 174-176. (ISBN 978-966-2207-24-8)

- Goncharenko A. V. A multi-optional hybrid functions entropy as a tool for transportation means repair optimal periodicity determination / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 60-66.

- Goncharenko A. V. A particular case of a variational problem of control in an active aviation system / A. V. Goncharenko // Transactions of the institute of aviation. – 2013. – № 228, pp. 3-12.

- Goncharenko A. V. Active systems communicational control assessment in multi-alternative navigational situations / A. V. Goncharenko // 2018 IEEE 5th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 16-18, 2018, Kyiv, Ukraine. – 2018. – pp. 254-257.

- Goncharenko A. V. Aeronautical and aerospace material and structural damages to failures: theoretical concepts / A. V. Goncharenko // International Journal of Aerospace Engineering. – Volume 2018 (2018), Article ID 4126085, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/4126085; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering degrading state maximal probability determination as a proof for the hybrid-optional functions entropy conditional optimality doctrine application / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering maintenance periodicity optimization with the help of subjective preferences distributions / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 2(71). – pp. 51-56.

- Goncharenko A. V. Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 4(57). – pp. 56-62.

- Goncharenko A. V. Aircraft operation depending upon the uncertainty of maintenance alternatives / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2017. Vol. 21(4). – pp. 126-131.

- Goncharenko A. V. Airworthiness support measures analogy to the prospective roundabouts alternatives: theoretical aspects / A. V. Goncharenko // Journal of Advanced Transportation. – Volume 2018 (2018), Article ID 9370597, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/9370597; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Alternativeness of control and power equipment repair versus purchasing according to the preferences of the options / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 4(50). – pp. 98-101.

- Goncharenko A. V. An alternative method of the main psychophysics law derivation / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2017. – 3: 155. – pp. 1-5. doi: 10.4172/2471-2701.1000155. (ISSN: 2471-2701)

- Goncharenko A. V. An entropy model of the aircraft gas turbine engine blades restoration method choice / A. V. Goncharenko // International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2018). – June 1-3, 2018. – Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC, 2018. – pp. 2-5.

- Goncharenko A. V. An example of an alternative method of the normal distribution density derivation via a concept of a multi-optional optimality / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 3(53). – pp. 95-99. DOI: 10.18372/1990-5548.53.12149 (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. An optional hybrid functions method of an ideal gas adiabatic process equation derivation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 4(54). – pp. 109-112.

- Goncharenko A. V. Applicable aspects of alternative UAV operation / A. V. Goncharenko // 2015 IEEE 3rd International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. October, 13-15, 2015, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2015. – pp. 316-319.

- Goncharenko A. V. Artificial versus natural intellect in control of optimality / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Євпаторія, 20-24 травня 2013 р.: матеріали конф. – Херсон: ХНТУ, 2013. – pp. 20-22. (ISBN 978-966-8912-70-2)

- Goncharenko A. V. Bayes criterion modified with subjective preferences functions densities distributions used at the choosing of the decision making thresholds / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.17-17.21.

- Goncharenko A. V. Concentrations formula conditional optimality with respect to their entropy / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 85-88. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Conceptual optimization in preferable advances of aeroengines blades restoration alternative technology / A. V. Goncharenko // International Research and Practical Conference “The development of technical sciences: problems and solutions”. – April 27-28, 2018. – Brno, the Czech Republic, Volume/Part 3, 2018. – pp. 144-148.

- Goncharenko A. V. Conflictability of operational situations in terms of entropy paradigm / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2013) [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х тт. (28-30 травня 2013 р., Херсон)]. – Т. 1. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2013. – pp. 115-118.

- Goncharenko A. V. Considerations for the aeronautical engineering degrading state probability determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Control of flight safety with the use of preferences functions / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2013. – № 3(37). – pp. 113-119. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Development of a theoretical approach to the conditional optimization of aircraft maintenance preference uncertainty / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 40-44.

- Goncharenko A. V. Distinguishing minimal engineering diagnosis risks via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Expediency of an improvement for a diesel-geared propulsion with respect to subjectively preferred operational factors / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 1(4). – pp. 30-41.

- Goncharenko A. V. Expediency of unmanned air vehicles application in the framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // 2013 IEEE 2nd International Conference “Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments” Proceedings. October, 15-17, 2013, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2013. – pp. 129-133.

- Goncharenko A. V. Exponential distribution density derived with the help of the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 90-94. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Extremality of control and preferences distributions “goodness” / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2014. – № 4(42). – pp. 84-90. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Fuel oil atomization characteristics smoothed by a logarithm normal distribution for marine diesel engines / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2010. – № 2. – pp. 34-40. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Generalization for the degrading state maximal probability in the framework of the hybrid-optional entropy conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 89-92. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Horizontal flight for maximal distance at presence of conflict behavior (control) of the aircraft control system active element / A. V. Goncharenko // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2013”. (21-23 травня 2013 р., Київ). – Т. 4. – К.: НАУ, 2013. – pp. 22.30-22.33.

- Goncharenko A. V. Human factor aspect applicably to aeronautical engineering maintenance / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.9-17.13.

- Goncharenko A. V. Initial considerations for the multi-optional doctrine implementation to the aircraft airworthiness support effectiveness estimations / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.1-1.2.5.

- Goncharenko A. V. Mathematical modeling of the ship’s main engine random operational process / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – pp. 117-125. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2012. – № 1(6). – pp. 59-69.

- Goncharenko A. V. Modeling aviation legislation influence upon airworthiness support technologies via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Multi-optional doctrine with the uncertainty degree evaluation for the aircraft airworthiness support technologies / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.16-1.2.20.

- Goncharenko A. V. Multi-optional hybrid effectiveness functions optimality doctrine for maintenance purposes / A. V. Goncharenko // 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018). – February, 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine. – 2018. – pp. 771-775.

- Goncharenko A. V. Navigational alternatives, their control and subjective entropy of individual preferences / A. V. Goncharenko // 2014 IEEE 3rd International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 14-17, 2014, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2014. – pp. 99-103.

- Goncharenko A. V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 1(74). – pp. 78-83. (ISSN 0370-2197 print)

- Goncharenko A. V. Operational reliability measures for marine propulsion diesel engines / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: Всеукраїнська науково-практична конференція, Херсон, 12-14 жовтня 2011 р.: матеріали конф. – Херсон, 2011. – pp. 23-27.

- Goncharenko A. V. Optimal controlling path determination with the help of hybrid optional functions distributions / A. V. Goncharenko // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1(44). – pp. 149-158.

- Goncharenko A. V. Optimal dividing between purchasing and fabrication / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 54-55.

- Goncharenko A. V. Optimal maintenance periodicity for aeronautical engineering operation determined on the theoretical platform of subjective analysis / A. V. Goncharenko // XIIIth International Conference “AVIA-2017”. (April 19-21, 2017, Kyiv). – Kyiv: National Aviation University, 2017. – pp. 17.29-17.33.

- Goncharenko A. V. Optimal managerial and control values for active operation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 3(49). – pp. 112-115. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Optimal UAV maintenance periodicity obtained on the multi-optional basis / A. V. Goncharenko // 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. – October, 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. – 2017. – pp. 65-68.

- Goncharenko A. V. Preferences distributions densities for a common continuous alternative / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2014. – № 2(11). – pp. 22-27. (ISSN 2313-4763)

- Goncharenko A. V. Prospects of alternative sources of energy and engines used in ships propulsion and power plants / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 115-116.

- Goncharenko A. V. Rational modes of operation for a four-arm tiller electro-hydraulic steering gear with respect to multi-alternativeness and preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2013. – № 1(8). – С. 28-34. (ISSN 2077-3617)

- Goncharenko A. V. Research of operational effectiveness changes / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 20-23.

- Goncharenko A. V. Safe maneuvering of a ship in a multi-alternative operational situation / A. V. Goncharenko // Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku. – 2014. – pp. 207-210. (ISBN 978-83-61520-02-3)

- Goncharenko A. V. Safety and its entropy measures of certainty or uncertainty / A. V. Goncharenko // Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2014) [збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (18-19 вересня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 44-46.

- Goncharenko A. V. Several models of artificial intelligence elements for aircraft control / A. V. Goncharenko // 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2016. – pp. 224-227.

- Goncharenko A. V. Several models of physical exercise subjective preferences / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2016. – 2: 121. – pp. 1-6. doi:10.4172/2471-2701.1000121. (ISSN: 2471-2701 CEP)

- Goncharenko A. V. Subjective entropy extremization principle as a tool of an aircraft maximal duration horizontal flight control / A. V. Goncharenko // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – Вып. 8(105). – pp. 229-234.

- Goncharenko A. V. Subjective entropy maximum principle for preferences functions of alternatives given in the view of logical conditions / A. V. Goncharenko // Штучний інтелект. – 2013. – № 4(62). – 1 G. pp. 4-9.

- Goncharenko A. V. Subjective preferences for optimal economy continuous rating of MaK 9M453C / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: III Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 23-25 травня 2011 р.: матеріали конф. У 2-х тт. Том 2. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2011. – pp. 114-119.

- Goncharenko A. V. The Bayes’ formula in terms of the multi-optional uncertainty conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.4.34-1.4.38.

- Goncharenko A. V. The optimal commercial speed of a transport vessel with respect to operators’ subjective preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 2(5). – pp. 12-20.

- Goncharenko A. V. The optimal internal “shadow” taxation on condition of a firm external economic activity / A. V. Goncharenko, O. A. Zaporozchenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 2(55). – pp. 251-257.

- Goncharenko A. V. Tribological process characteristics on the basis of a neuron activation model obtained through the multi-optional functions entropy doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 3(80). – pp. 32-35.

- Kroes M. J. Aircraft maintenance and repair: 7th ed. / M. J. Kroes, W. A. Watkins, F. Delp, R. Sterkenburg. – New York, New York, USA, McGraw-Hill, Education, 2013. – 736 p.

- Kroes M. J. Aircraft powerplants: 7th ed. / M. J. Kroes, T. W. Wild. – New York, New York, USA: GLENCOE Macmillan/McGraw-Hill, International Editions, 1994. – 694 p.

- Lind D. A. Basic statistics for business and economics: 2nd ed. / D. A. Lind, R. D. Mason. – Boston, Massachusetts, USA: Irwin/McGraw-Hill, 1997. – 597 p.

- Manuals on flight operations of aircraft.

- Random House Webster’s unabridged dictionary: 2nd ed. – New-York, USA: Random House, 1999. – 2230 p.

- Schedules and technological guidance materials on aircraft scheduled works performances.

- Smith D. J. Reliability, maintainability and risk. Practical methods for engineers / D. J. Smith. – London: Elsevier, 2005. – 365 p.

- Technical descriptions of aircraft.

- Wild T. W. Aircraft powerplants: 8th ed. / T. W. Wild, M. J. Kroes. – New York, New York, USA: McGraw-Hill, Education, 2014. – 756 p.

- Барлоу Р. Математическая теория надежности: пер с англ. под. ред. Б. В. Гнеденко / Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Сов. Радио, 1969. – 288 с.

- Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения / А. Т. Баруча-Рид. – М.: Наука, 1969. – 551 с.

- Боровков А. А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А. А. Боровков. – М.: Наука, 1972. – 367 с.

- Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Буслаев В. С. Вариационное исчисление: учеб. пособие / В. С. Буслаев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 288 с.

- Введение в математическое моделирование: учебное пособие / В. Н. Ашихмин и др. Под ред. П. В. Трусова. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 275 с.

- Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М.: В. Школа, 2000. – 458 с.

- Вирченко Н. А. Графики функций: справочник / Н. А. Вирченко, И. И. Ляшко, К. И. Швецов. – К.: Наукова думка, 1979. – 320 с.

- Волков Л. И. Надежность летательных аппаратов: учеб. пособие для авиационных вузов / Л. И. Волков, А. М. Шишкевич. – М.: В. Школа, 1975. – 296 с.

- Гельфанд И. М. Вариационное исчисление / И. М. Гельфанд, С. В. Фомин. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 228 с.

- Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания / Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2013. – 400 с.

- Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

- Гноенский Л. С. Математические основы теории управляемых систем / Л. С. Гноенский, Г. А. Каменский, Л. Э. Эльсгольц. – М.: Наука, 1969. – 512 с.

- Гончаренко А. В. Аналіз гвинтової характеристики двигуна 5 ДКРН 70/226,8 за питомою витратою палива / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2009. – № 1(1). – С. 16-24.

- Гончаренко А. В. Аналіз параметричних досліджень реологічних властивостей водовугільних суспензій для застосування у суднових двигунах внутрішнього згоряння / А. В. Гончаренко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 8(65). – С. 90-95.

- Гончаренко А. В. Варіанти вибору стратегії підтримання безпеки функціонування транспортної системи / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 2(39). – С. 30-35.

- Гончаренко А. В. Вибір оптимальної комерційної швидкості транспортного судна / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – № 1(2). – С. 41-49.

- Гончаренко А. В. Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2008. – № 2(22). – С. 105-111.

- Гончаренко А. В. Дослідження характеристики двигуна стосовно зміни оптимальних значень / А. В. Гончаренко // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2009). [Збірка наукових праць у п’яти томах. (25-27 травня 2009 р., Херсон)]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 4. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2009. – С. 45-48.

- Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності: автореф. … докт. техн. наук: 05.22.20 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2016. – 39 с.

- Гончаренко А. В. Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники: автореф. … канд. техн. наук: 05.13.03 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2005. – 20 с.

- Гончаренко А. В. Методичні рекомендації до дипломного проектування / А.В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 63 с. (ISBN: 978-966-2997-06-4)

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу ентропії суб’єктивних переваг на прийняття рішень стосовно ремонту суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2009. – № 1(23). – С. 123-131.

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу профілактичних замін на показники безпеки польотів / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2004. – № 3(21). – С. 74-77.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // Наука і молодь. Прикладна серія: Збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2004. – Вип. 4. – С. 15-18.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // ПОЛІТ: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2004. – С. 19.

- Гончаренко А. В. Оптимальне внутрішнє тіньове оподаткування за умови зовнішньоекономічної діяльності фірми / А. В. Гончаренко, О. А. Запорожченко // Вісник НАУ. – 2013. – № 2(55). – С. 251-257.

- Гончаренко А. В. Показники безпеки функціонування транспортної системи в умовах зростання цін на пальне / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 1(38). – С. 35-39.

- Гончаренко А. В. Постановка задачі про вибір оптимального рівня витрат на підтримання безпеки польотів / А. В. Гончаренко // НАУКА І МОЛОДЬ: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2001. – С. 110.

- Гончаренко А. В. Принципові питання змісту та методики виконання дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 165 с. (ISBN: 978-966-2997-08-8)

- Гончаренко А. В. Типи задач рекомендованих до опрацювання при виконанні дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 192 с. (ISBN: 978-966-2997-07-1)

- ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – введ. 01.07.1990. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 36 с.

- Единые нормы летной годности гражданских транспортных самолетов. – М.: ЦАГИ, 1985. – 470 с.

- Збереження льотної придатності повітряних суден: методичні вказівки до виконання курсового проекту / уклад.: В. Г. Докучаєв, Ю. Г. Кордянін, І. М. Новіков, та ін. – К.: НАУ, 2003. – 56 с.

- Ивченко Г. И. Теория массового обслуживания / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2015. – 304 c.

- Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – М.: Наука, 1961. – 703 с.

- Капур К. Надежность и проектирование систем: пер. с англ. Е. Г. Коваленко; под ред. д-ра техн. наук, проф. И. А. Ушакова / К. Капур, Л. Ламберсон. – М.: Мир, 1980. – 604 с.

- Кельберт М. Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики / М. Я. Кельберт, Ю. М. Сухов. – М.: изд. МЦНМО, 2007. – 455 с.

- Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем / И. Н. Коваленко. – М.: Сов. радио, 1980. – 209 с.

- Коваленко И. Н. О двухциклической системе обслуживания / И. Н. Коваленко // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 1. – С. 59-65.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы: 5-е изд. / Г. Корн, Т. Корн. – М: Наука, 1984. – 831 с. [Korn G. A. Mathematical handbook for scientists and engineers. Definitions, theorems and formulas for reference and review: second, enlarged and revised edition / G. A. Korn, T. M. Korn. – USA: McGraw-Hill Book Company, 1968.]

- Кунцевич В. М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты в задачах управления и идентификации: монография / В. М. Кунцевич. – К.: Наукова думка, 2006. – 264 с.

- Математическая энциклопедия; гл. ред. И. М. Виноградов, в 5-ти томах. – М.: Советская Энциклопедия, 1984. – Т. 5. – 1248 стб.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1986. – Т. 1: Методология. Организация. Терминология / под ред. А. И. Рембезы. – 224 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1987. – Т. 2: Математические методы в теории надежности и эффективности / под ред. Б. В. Гнеденко. – 280 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 3: Эффективность технических систем / под общ. ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. – 328 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 5: Проектный анализ надежности / под ред. В. И. Патрушева и А. И. Рембезы. – 316 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1989. – Т. 6: Экспериментальная отработка и испытания / под общ. ред. Р. С. Судакова, О. И. Тескина. – 376 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 8: Эксплуатация и ремонт / под ред. В. И. Кузнецова и Е. Ю. Барзиловича. – 320 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 9: Техническая диагностика / под общ. ред. В. В. Клюева, П. П. Пархоменко. – 1987. – 352 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 10: Справочные данные по условиям эксплуатации и характеристикам надежности / под ред. В. А. Кузнецова. – 1990. – 336 с.

- Надежность машин: учеб. пособие; под ред. Д. Н. Решетова / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. – М.: В. Школа, 1988. – 238 с.

- Наставление по производству полетов в гражданской авиации (НПП ГА-85). – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 286 с.

- Наставление по штурманской службе ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 254 с.

- Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории массового обслуживания / Л. А. Овчаров. – М.: Машиностроение, 1969. – 324 с.

- Овчарук О. М. Загальна формула розподілу осереднених швидкостей рідини в круглоциліндричній трубі / О. М. Овчарук, А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – №1(2). – С. 198-210.

- Организация и проведение полетов самолетов ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1986. – 232 с.

- Пат. 94181 Україна, МПК B63H 25/00. Спосіб вибору оптимальної комбінації режимів експлуатації суднової рульової машини / А. В. Гончаренко; заявник та власник патенту Національний авіаційний університет. – № u 2013 09054; заявл. 19.07.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 1: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 432 с.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 2: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 560 с.

- Смирнов Н. Н. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Техническая эксплуатация летательных аппаратов» для студентов специальности 1610 / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин. – М.: РИО МИИГА, 1985. – 56 с.

- Смирнов Н. Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию / Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

- Техническая эксплуатация летательных аппаратов: учебник для вузов / под ред. Н. Н. Смирнова. – М.: Транспорт, 1990. – 423 с.

- Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения / Л. Э. Эльсгольц. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 271 с.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 10. Heat Capacities / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 9. Calculus Methods / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 8. Law of Energy Conservation in Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 7. Heat and Work Consideration / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 6. Internal Energy Characteristic of Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 5. Thermal Coefficients / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 4. Approaches for a Real Gas Dependencies Derivation / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 3. Theoretical Dependencies for an Ideal Gas / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 2. Basic Considerations of Thermodynamic Processes / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 1. General Characteristic of Thermodynamic System and Heat and Work Mutual Conversions / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition) / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

Contents of the Lecture

1. Features of push-pull control linkage components maintenance.

2. Features of cable control linkage maintenance.

3. Cable tension test.

4. Check and control procedure in control systems.

5. Maintenance of control system pressure seals.

6. Control system parts maintenance.

7. Maintenance of high-lift devices and adjustable horizontal stabilizer.

Lecture № __7__

Topic of the Lecture:

Operating conditions and design features of the modern aircraft landing gear

Plan of the Lecture

1. Operating conditions of the aircraft landing gear.

2. Impact of operating factors on the technical state of the landing gear.

3. Landing gear primary structure operating conditions.

4. Operating causes of the “shimmy” phenomenon.

References

- Airworthiness Manual: ICAO Doc 9760, 3rd Edition. – Montreal, Quebec, Canada: ICAO, 2014. – 281 p.

- Continuing aircraft airworthiness: manual / S. Dmitriev, O. Tuharinov, Yu. Kazarinov, O. Rugain. – Kyiv, Ukraine: Publishing House of the National Aviation University, 2015. – 104 p.

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part II . Application of the multi-optional functions entropy doctrine to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35891

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part I . Reliability measures to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35890

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Term paper method guide / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35889

- Dhillon B. S. Maintainability, maintenance, and reliability for engineers / B. S. Dhillon. – New York: Taylor & Francis Group, 2006. – 214 p.

- Goncharenko A. V. A basic example of the mathematical logics interpretations to the tribological processes characteristics revealing / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 4(81). – pp. 50-53.

- Goncharenko A. V. A concept of ballast water treatment on the basis of multi-alternativeness / A. V. Goncharenko, V. A. Evdokimova // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2014) [Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. (27-29 травня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 18-21.

- Goncharenko A. V. A concept of entropy approach to the problem of multi-alternative operational modes control / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМA. – 2013. – № 2(9). – pp. 26-34.

- Goncharenko A. V. A concept of multi-optional optimality at modeling ideal gas isothermal processes / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 2(52). – pp. 94-97.

- Goncharenko A. V. A diagnostics problem of a-posterior probability determination via Bayes’ formula obtained in the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization way / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 95-99.

- Goncharenko A. V. A hybrid approach to the optimal aeronautical engineering maintenance periodicity determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 3(72). – pp. 42-47.

- Goncharenko A. V. A hybrid pseudo-entropy function for a decision making in conditions of uncertainty / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Залізний Порт, Україна, 25-28 травня 2015 р.: матеріали конф. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. – pp. 174-176. (ISBN 978-966-2207-24-8)

- Goncharenko A. V. A multi-optional hybrid functions entropy as a tool for transportation means repair optimal periodicity determination / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 60-66.

- Goncharenko A. V. A particular case of a variational problem of control in an active aviation system / A. V. Goncharenko // Transactions of the institute of aviation. – 2013. – № 228, pp. 3-12.

- Goncharenko A. V. Active systems communicational control assessment in multi-alternative navigational situations / A. V. Goncharenko // 2018 IEEE 5th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 16-18, 2018, Kyiv, Ukraine. – 2018. – pp. 254-257.

- Goncharenko A. V. Aeronautical and aerospace material and structural damages to failures: theoretical concepts / A. V. Goncharenko // International Journal of Aerospace Engineering. – Volume 2018 (2018), Article ID 4126085, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/4126085; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering degrading state maximal probability determination as a proof for the hybrid-optional functions entropy conditional optimality doctrine application / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering maintenance periodicity optimization with the help of subjective preferences distributions / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 2(71). – pp. 51-56.

- Goncharenko A. V. Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 4(57). – pp. 56-62.

- Goncharenko A. V. Aircraft operation depending upon the uncertainty of maintenance alternatives / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2017. Vol. 21(4). – pp. 126-131.

- Goncharenko A. V. Airworthiness support measures analogy to the prospective roundabouts alternatives: theoretical aspects / A. V. Goncharenko // Journal of Advanced Transportation. – Volume 2018 (2018), Article ID 9370597, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/9370597; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Alternativeness of control and power equipment repair versus purchasing according to the preferences of the options / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 4(50). – pp. 98-101.

- Goncharenko A. V. An alternative method of the main psychophysics law derivation / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2017. – 3: 155. – pp. 1-5. doi: 10.4172/2471-2701.1000155. (ISSN: 2471-2701)

- Goncharenko A. V. An entropy model of the aircraft gas turbine engine blades restoration method choice / A. V. Goncharenko // International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2018). – June 1-3, 2018. – Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC, 2018. – pp. 2-5.

- Goncharenko A. V. An example of an alternative method of the normal distribution density derivation via a concept of a multi-optional optimality / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 3(53). – pp. 95-99. DOI: 10.18372/1990-5548.53.12149 (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. An optional hybrid functions method of an ideal gas adiabatic process equation derivation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 4(54). – pp. 109-112.

- Goncharenko A. V. Applicable aspects of alternative UAV operation / A. V. Goncharenko // 2015 IEEE 3rd International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. October, 13-15, 2015, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2015. – pp. 316-319.

- Goncharenko A. V. Artificial versus natural intellect in control of optimality / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Євпаторія, 20-24 травня 2013 р.: матеріали конф. – Херсон: ХНТУ, 2013. – pp. 20-22. (ISBN 978-966-8912-70-2)

- Goncharenko A. V. Bayes criterion modified with subjective preferences functions densities distributions used at the choosing of the decision making thresholds / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.17-17.21.

- Goncharenko A. V. Concentrations formula conditional optimality with respect to their entropy / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 85-88. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Conceptual optimization in preferable advances of aeroengines blades restoration alternative technology / A. V. Goncharenko // International Research and Practical Conference “The development of technical sciences: problems and solutions”. – April 27-28, 2018. – Brno, the Czech Republic, Volume/Part 3, 2018. – pp. 144-148.

- Goncharenko A. V. Conflictability of operational situations in terms of entropy paradigm / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2013) [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х тт. (28-30 травня 2013 р., Херсон)]. – Т. 1. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2013. – pp. 115-118.

- Goncharenko A. V. Considerations for the aeronautical engineering degrading state probability determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Control of flight safety with the use of preferences functions / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2013. – № 3(37). – pp. 113-119. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Development of a theoretical approach to the conditional optimization of aircraft maintenance preference uncertainty / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 40-44.

- Goncharenko A. V. Distinguishing minimal engineering diagnosis risks via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Expediency of an improvement for a diesel-geared propulsion with respect to subjectively preferred operational factors / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 1(4). – pp. 30-41.

- Goncharenko A. V. Expediency of unmanned air vehicles application in the framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // 2013 IEEE 2nd International Conference “Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments” Proceedings. October, 15-17, 2013, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2013. – pp. 129-133.

- Goncharenko A. V. Exponential distribution density derived with the help of the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 90-94. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Extremality of control and preferences distributions “goodness” / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2014. – № 4(42). – pp. 84-90. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Fuel oil atomization characteristics smoothed by a logarithm normal distribution for marine diesel engines / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2010. – № 2. – pp. 34-40. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Generalization for the degrading state maximal probability in the framework of the hybrid-optional entropy conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 89-92. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Horizontal flight for maximal distance at presence of conflict behavior (control) of the aircraft control system active element / A. V. Goncharenko // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2013”. (21-23 травня 2013 р., Київ). – Т. 4. – К.: НАУ, 2013. – pp. 22.30-22.33.

- Goncharenko A. V. Human factor aspect applicably to aeronautical engineering maintenance / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.9-17.13.

- Goncharenko A. V. Initial considerations for the multi-optional doctrine implementation to the aircraft airworthiness support effectiveness estimations / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.1-1.2.5.

- Goncharenko A. V. Mathematical modeling of the ship’s main engine random operational process / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – pp. 117-125. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2012. – № 1(6). – pp. 59-69.

- Goncharenko A. V. Modeling aviation legislation influence upon airworthiness support technologies via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Multi-optional doctrine with the uncertainty degree evaluation for the aircraft airworthiness support technologies / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.16-1.2.20.

- Goncharenko A. V. Multi-optional hybrid effectiveness functions optimality doctrine for maintenance purposes / A. V. Goncharenko // 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018). – February, 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine. – 2018. – pp. 771-775.

- Goncharenko A. V. Navigational alternatives, their control and subjective entropy of individual preferences / A. V. Goncharenko // 2014 IEEE 3rd International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 14-17, 2014, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2014. – pp. 99-103.

- Goncharenko A. V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 1(74). – pp. 78-83. (ISSN 0370-2197 print)

- Goncharenko A. V. Operational reliability measures for marine propulsion diesel engines / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: Всеукраїнська науково-практична конференція, Херсон, 12-14 жовтня 2011 р.: матеріали конф. – Херсон, 2011. – pp. 23-27.

- Goncharenko A. V. Optimal controlling path determination with the help of hybrid optional functions distributions / A. V. Goncharenko // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1(44). – pp. 149-158.

- Goncharenko A. V. Optimal dividing between purchasing and fabrication / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 54-55.

- Goncharenko A. V. Optimal maintenance periodicity for aeronautical engineering operation determined on the theoretical platform of subjective analysis / A. V. Goncharenko // XIIIth International Conference “AVIA-2017”. (April 19-21, 2017, Kyiv). – Kyiv: National Aviation University, 2017. – pp. 17.29-17.33.

- Goncharenko A. V. Optimal managerial and control values for active operation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 3(49). – pp. 112-115. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Optimal UAV maintenance periodicity obtained on the multi-optional basis / A. V. Goncharenko // 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. – October, 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. – 2017. – pp. 65-68.

- Goncharenko A. V. Preferences distributions densities for a common continuous alternative / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2014. – № 2(11). – pp. 22-27. (ISSN 2313-4763)

- Goncharenko A. V. Prospects of alternative sources of energy and engines used in ships propulsion and power plants / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 115-116.

- Goncharenko A. V. Rational modes of operation for a four-arm tiller electro-hydraulic steering gear with respect to multi-alternativeness and preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2013. – № 1(8). – С. 28-34. (ISSN 2077-3617)

- Goncharenko A. V. Research of operational effectiveness changes / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 20-23.

- Goncharenko A. V. Safe maneuvering of a ship in a multi-alternative operational situation / A. V. Goncharenko // Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku. – 2014. – pp. 207-210. (ISBN 978-83-61520-02-3)

- Goncharenko A. V. Safety and its entropy measures of certainty or uncertainty / A. V. Goncharenko // Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2014) [збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (18-19 вересня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 44-46.

- Goncharenko A. V. Several models of artificial intelligence elements for aircraft control / A. V. Goncharenko // 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2016. – pp. 224-227.

- Goncharenko A. V. Several models of physical exercise subjective preferences / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2016. – 2: 121. – pp. 1-6. doi:10.4172/2471-2701.1000121. (ISSN: 2471-2701 CEP)

- Goncharenko A. V. Subjective entropy extremization principle as a tool of an aircraft maximal duration horizontal flight control / A. V. Goncharenko // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – Вып. 8(105). – pp. 229-234.

- Goncharenko A. V. Subjective entropy maximum principle for preferences functions of alternatives given in the view of logical conditions / A. V. Goncharenko // Штучний інтелект. – 2013. – № 4(62). – 1 G. pp. 4-9.

- Goncharenko A. V. Subjective preferences for optimal economy continuous rating of MaK 9M453C / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: III Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 23-25 травня 2011 р.: матеріали конф. У 2-х тт. Том 2. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2011. – pp. 114-119.

- Goncharenko A. V. The Bayes’ formula in terms of the multi-optional uncertainty conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.4.34-1.4.38.

- Goncharenko A. V. The optimal commercial speed of a transport vessel with respect to operators’ subjective preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 2(5). – pp. 12-20.

- Goncharenko A. V. The optimal internal “shadow” taxation on condition of a firm external economic activity / A. V. Goncharenko, O. A. Zaporozchenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 2(55). – pp. 251-257.

- Goncharenko A. V. Tribological process characteristics on the basis of a neuron activation model obtained through the multi-optional functions entropy doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 3(80). – pp. 32-35.

- Kroes M. J. Aircraft maintenance and repair: 7th ed. / M. J. Kroes, W. A. Watkins, F. Delp, R. Sterkenburg. – New York, New York, USA, McGraw-Hill, Education, 2013. – 736 p.

- Kroes M. J. Aircraft powerplants: 7th ed. / M. J. Kroes, T. W. Wild. – New York, New York, USA: GLENCOE Macmillan/McGraw-Hill, International Editions, 1994. – 694 p.

- Lind D. A. Basic statistics for business and economics: 2nd ed. / D. A. Lind, R. D. Mason. – Boston, Massachusetts, USA: Irwin/McGraw-Hill, 1997. – 597 p.

- Manuals on flight operations of aircraft.

- Random House Webster’s unabridged dictionary: 2nd ed. – New-York, USA: Random House, 1999. – 2230 p.

- Schedules and technological guidance materials on aircraft scheduled works performances.

- Smith D. J. Reliability, maintainability and risk. Practical methods for engineers / D. J. Smith. – London: Elsevier, 2005. – 365 p.

- Technical descriptions of aircraft.

- Wild T. W. Aircraft powerplants: 8th ed. / T. W. Wild, M. J. Kroes. – New York, New York, USA: McGraw-Hill, Education, 2014. – 756 p.

- Барлоу Р. Математическая теория надежности: пер с англ. под. ред. Б. В. Гнеденко / Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Сов. Радио, 1969. – 288 с.

- Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения / А. Т. Баруча-Рид. – М.: Наука, 1969. – 551 с.

- Боровков А. А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А. А. Боровков. – М.: Наука, 1972. – 367 с.

- Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Буслаев В. С. Вариационное исчисление: учеб. пособие / В. С. Буслаев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 288 с.

- Введение в математическое моделирование: учебное пособие / В. Н. Ашихмин и др. Под ред. П. В. Трусова. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 275 с.

- Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М.: В. Школа, 2000. – 458 с.

- Вирченко Н. А. Графики функций: справочник / Н. А. Вирченко, И. И. Ляшко, К. И. Швецов. – К.: Наукова думка, 1979. – 320 с.

- Волков Л. И. Надежность летательных аппаратов: учеб. пособие для авиационных вузов / Л. И. Волков, А. М. Шишкевич. – М.: В. Школа, 1975. – 296 с.

- Гельфанд И. М. Вариационное исчисление / И. М. Гельфанд, С. В. Фомин. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 228 с.

- Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания / Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2013. – 400 с.

- Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

- Гноенский Л. С. Математические основы теории управляемых систем / Л. С. Гноенский, Г. А. Каменский, Л. Э. Эльсгольц. – М.: Наука, 1969. – 512 с.

- Гончаренко А. В. Аналіз гвинтової характеристики двигуна 5 ДКРН 70/226,8 за питомою витратою палива / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2009. – № 1(1). – С. 16-24.

- Гончаренко А. В. Аналіз параметричних досліджень реологічних властивостей водовугільних суспензій для застосування у суднових двигунах внутрішнього згоряння / А. В. Гончаренко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 8(65). – С. 90-95.

- Гончаренко А. В. Варіанти вибору стратегії підтримання безпеки функціонування транспортної системи / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 2(39). – С. 30-35.

- Гончаренко А. В. Вибір оптимальної комерційної швидкості транспортного судна / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – № 1(2). – С. 41-49.

- Гончаренко А. В. Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2008. – № 2(22). – С. 105-111.

- Гончаренко А. В. Дослідження характеристики двигуна стосовно зміни оптимальних значень / А. В. Гончаренко // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2009). [Збірка наукових праць у п’яти томах. (25-27 травня 2009 р., Херсон)]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 4. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2009. – С. 45-48.

- Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності: автореф. … докт. техн. наук: 05.22.20 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2016. – 39 с.

- Гончаренко А. В. Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники: автореф. … канд. техн. наук: 05.13.03 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2005. – 20 с.

- Гончаренко А. В. Методичні рекомендації до дипломного проектування / А.В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 63 с. (ISBN: 978-966-2997-06-4)

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу ентропії суб’єктивних переваг на прийняття рішень стосовно ремонту суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2009. – № 1(23). – С. 123-131.

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу профілактичних замін на показники безпеки польотів / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2004. – № 3(21). – С. 74-77.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // Наука і молодь. Прикладна серія: Збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2004. – Вип. 4. – С. 15-18.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // ПОЛІТ: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2004. – С. 19.

- Гончаренко А. В. Оптимальне внутрішнє тіньове оподаткування за умови зовнішньоекономічної діяльності фірми / А. В. Гончаренко, О. А. Запорожченко // Вісник НАУ. – 2013. – № 2(55). – С. 251-257.

- Гончаренко А. В. Показники безпеки функціонування транспортної системи в умовах зростання цін на пальне / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 1(38). – С. 35-39.

- Гончаренко А. В. Постановка задачі про вибір оптимального рівня витрат на підтримання безпеки польотів / А. В. Гончаренко // НАУКА І МОЛОДЬ: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2001. – С. 110.

- Гончаренко А. В. Принципові питання змісту та методики виконання дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 165 с. (ISBN: 978-966-2997-08-8)

- Гончаренко А. В. Типи задач рекомендованих до опрацювання при виконанні дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 192 с. (ISBN: 978-966-2997-07-1)

- ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – введ. 01.07.1990. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 36 с.

- Единые нормы летной годности гражданских транспортных самолетов. – М.: ЦАГИ, 1985. – 470 с.

- Збереження льотної придатності повітряних суден: методичні вказівки до виконання курсового проекту / уклад.: В. Г. Докучаєв, Ю. Г. Кордянін, І. М. Новіков, та ін. – К.: НАУ, 2003. – 56 с.

- Ивченко Г. И. Теория массового обслуживания / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2015. – 304 c.

- Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – М.: Наука, 1961. – 703 с.

- Капур К. Надежность и проектирование систем: пер. с англ. Е. Г. Коваленко; под ред. д-ра техн. наук, проф. И. А. Ушакова / К. Капур, Л. Ламберсон. – М.: Мир, 1980. – 604 с.

- Кельберт М. Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики / М. Я. Кельберт, Ю. М. Сухов. – М.: изд. МЦНМО, 2007. – 455 с.

- Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем / И. Н. Коваленко. – М.: Сов. радио, 1980. – 209 с.

- Коваленко И. Н. О двухциклической системе обслуживания / И. Н. Коваленко // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 1. – С. 59-65.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы: 5-е изд. / Г. Корн, Т. Корн. – М: Наука, 1984. – 831 с. [Korn G. A. Mathematical handbook for scientists and engineers. Definitions, theorems and formulas for reference and review: second, enlarged and revised edition / G. A. Korn, T. M. Korn. – USA: McGraw-Hill Book Company, 1968.]

- Кунцевич В. М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты в задачах управления и идентификации: монография / В. М. Кунцевич. – К.: Наукова думка, 2006. – 264 с.

- Математическая энциклопедия; гл. ред. И. М. Виноградов, в 5-ти томах. – М.: Советская Энциклопедия, 1984. – Т. 5. – 1248 стб.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1986. – Т. 1: Методология. Организация. Терминология / под ред. А. И. Рембезы. – 224 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1987. – Т. 2: Математические методы в теории надежности и эффективности / под ред. Б. В. Гнеденко. – 280 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 3: Эффективность технических систем / под общ. ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. – 328 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 5: Проектный анализ надежности / под ред. В. И. Патрушева и А. И. Рембезы. – 316 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1989. – Т. 6: Экспериментальная отработка и испытания / под общ. ред. Р. С. Судакова, О. И. Тескина. – 376 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 8: Эксплуатация и ремонт / под ред. В. И. Кузнецова и Е. Ю. Барзиловича. – 320 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 9: Техническая диагностика / под общ. ред. В. В. Клюева, П. П. Пархоменко. – 1987. – 352 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 10: Справочные данные по условиям эксплуатации и характеристикам надежности / под ред. В. А. Кузнецова. – 1990. – 336 с.

- Надежность машин: учеб. пособие; под ред. Д. Н. Решетова / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. – М.: В. Школа, 1988. – 238 с.

- Наставление по производству полетов в гражданской авиации (НПП ГА-85). – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 286 с.

- Наставление по штурманской службе ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 254 с.

- Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории массового обслуживания / Л. А. Овчаров. – М.: Машиностроение, 1969. – 324 с.

- Овчарук О. М. Загальна формула розподілу осереднених швидкостей рідини в круглоциліндричній трубі / О. М. Овчарук, А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – №1(2). – С. 198-210.

- Организация и проведение полетов самолетов ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1986. – 232 с.

- Пат. 94181 Україна, МПК B63H 25/00. Спосіб вибору оптимальної комбінації режимів експлуатації суднової рульової машини / А. В. Гончаренко; заявник та власник патенту Національний авіаційний університет. – № u 2013 09054; заявл. 19.07.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 1: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 432 с.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 2: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 560 с.

- Смирнов Н. Н. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Техническая эксплуатация летательных аппаратов» для студентов специальности 1610 / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин. – М.: РИО МИИГА, 1985. – 56 с.

- Смирнов Н. Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию / Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

- Техническая эксплуатация летательных аппаратов: учебник для вузов / под ред. Н. Н. Смирнова. – М.: Транспорт, 1990. – 423 с.

- Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения / Л. Э. Эльсгольц. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 271 с.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 10. Heat Capacities / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 9. Calculus Methods / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 8. Law of Energy Conservation in Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 7. Heat and Work Consideration / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 6. Internal Energy Characteristic of Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 5. Thermal Coefficients / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 4. Approaches for a Real Gas Dependencies Derivation / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 3. Theoretical Dependencies for an Ideal Gas / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 2. Basic Considerations of Thermodynamic Processes / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 1. General Characteristic of Thermodynamic System and Heat and Work Mutual Conversions / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition) / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

Contents of the Lecture

1. Aircraft landing gear operating conditions.

2. Description of operating factors influencing the landing gear technical condition.

3. Operating conditions of the landing gear primary structure.

4. The “shimmy” phenomenon causes in operation.

Lecture № __8__

Topic of the Lecture:

Check of the technical state of the landing gear elements

Plan of the Lecture

1. Technical state of the aircraft landing gear.

2. The landing gear shock absorbers check.

3. Aircraft landing gear elements check.

4. Check of tires.

References

- Airworthiness Manual: ICAO Doc 9760, 3rd Edition. – Montreal, Quebec, Canada: ICAO, 2014. – 281 p.

- Continuing aircraft airworthiness: manual / S. Dmitriev, O. Tuharinov, Yu. Kazarinov, O. Rugain. – Kyiv, Ukraine: Publishing House of the National Aviation University, 2015. – 104 p.

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part II . Application of the multi-optional functions entropy doctrine to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35891

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part I . Reliability measures to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35890

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Term paper method guide / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35889

- Dhillon B. S. Maintainability, maintenance, and reliability for engineers / B. S. Dhillon. – New York: Taylor & Francis Group, 2006. – 214 p.

- Goncharenko A. V. A basic example of the mathematical logics interpretations to the tribological processes characteristics revealing / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 4(81). – pp. 50-53.

- Goncharenko A. V. A concept of ballast water treatment on the basis of multi-alternativeness / A. V. Goncharenko, V. A. Evdokimova // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2014) [Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. (27-29 травня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 18-21.

- Goncharenko A. V. A concept of entropy approach to the problem of multi-alternative operational modes control / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМA. – 2013. – № 2(9). – pp. 26-34.

- Goncharenko A. V. A concept of multi-optional optimality at modeling ideal gas isothermal processes / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 2(52). – pp. 94-97.

- Goncharenko A. V. A diagnostics problem of a-posterior probability determination via Bayes’ formula obtained in the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization way / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 95-99.

- Goncharenko A. V. A hybrid approach to the optimal aeronautical engineering maintenance periodicity determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 3(72). – pp. 42-47.

- Goncharenko A. V. A hybrid pseudo-entropy function for a decision making in conditions of uncertainty / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Залізний Порт, Україна, 25-28 травня 2015 р.: матеріали конф. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. – pp. 174-176. (ISBN 978-966-2207-24-8)

- Goncharenko A. V. A multi-optional hybrid functions entropy as a tool for transportation means repair optimal periodicity determination / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 60-66.

- Goncharenko A. V. A particular case of a variational problem of control in an active aviation system / A. V. Goncharenko // Transactions of the institute of aviation. – 2013. – № 228, pp. 3-12.

- Goncharenko A. V. Active systems communicational control assessment in multi-alternative navigational situations / A. V. Goncharenko // 2018 IEEE 5th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 16-18, 2018, Kyiv, Ukraine. – 2018. – pp. 254-257.

- Goncharenko A. V. Aeronautical and aerospace material and structural damages to failures: theoretical concepts / A. V. Goncharenko // International Journal of Aerospace Engineering. – Volume 2018 (2018), Article ID 4126085, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/4126085; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering degrading state maximal probability determination as a proof for the hybrid-optional functions entropy conditional optimality doctrine application / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering maintenance periodicity optimization with the help of subjective preferences distributions / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 2(71). – pp. 51-56.

- Goncharenko A. V. Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 4(57). – pp. 56-62.

- Goncharenko A. V. Aircraft operation depending upon the uncertainty of maintenance alternatives / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2017. Vol. 21(4). – pp. 126-131.

- Goncharenko A. V. Airworthiness support measures analogy to the prospective roundabouts alternatives: theoretical aspects / A. V. Goncharenko // Journal of Advanced Transportation. – Volume 2018 (2018), Article ID 9370597, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/9370597; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Alternativeness of control and power equipment repair versus purchasing according to the preferences of the options / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 4(50). – pp. 98-101.

- Goncharenko A. V. An alternative method of the main psychophysics law derivation / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2017. – 3: 155. – pp. 1-5. doi: 10.4172/2471-2701.1000155. (ISSN: 2471-2701)

- Goncharenko A. V. An entropy model of the aircraft gas turbine engine blades restoration method choice / A. V. Goncharenko // International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2018). – June 1-3, 2018. – Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC, 2018. – pp. 2-5.

- Goncharenko A. V. An example of an alternative method of the normal distribution density derivation via a concept of a multi-optional optimality / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 3(53). – pp. 95-99. DOI: 10.18372/1990-5548.53.12149 (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. An optional hybrid functions method of an ideal gas adiabatic process equation derivation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 4(54). – pp. 109-112.

- Goncharenko A. V. Applicable aspects of alternative UAV operation / A. V. Goncharenko // 2015 IEEE 3rd International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. October, 13-15, 2015, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2015. – pp. 316-319.

- Goncharenko A. V. Artificial versus natural intellect in control of optimality / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Євпаторія, 20-24 травня 2013 р.: матеріали конф. – Херсон: ХНТУ, 2013. – pp. 20-22. (ISBN 978-966-8912-70-2)

- Goncharenko A. V. Bayes criterion modified with subjective preferences functions densities distributions used at the choosing of the decision making thresholds / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.17-17.21.

- Goncharenko A. V. Concentrations formula conditional optimality with respect to their entropy / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 85-88. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Conceptual optimization in preferable advances of aeroengines blades restoration alternative technology / A. V. Goncharenko // International Research and Practical Conference “The development of technical sciences: problems and solutions”. – April 27-28, 2018. – Brno, the Czech Republic, Volume/Part 3, 2018. – pp. 144-148.

- Goncharenko A. V. Conflictability of operational situations in terms of entropy paradigm / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2013) [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х тт. (28-30 травня 2013 р., Херсон)]. – Т. 1. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2013. – pp. 115-118.

- Goncharenko A. V. Considerations for the aeronautical engineering degrading state probability determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Control of flight safety with the use of preferences functions / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2013. – № 3(37). – pp. 113-119. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Development of a theoretical approach to the conditional optimization of aircraft maintenance preference uncertainty / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 40-44.

- Goncharenko A. V. Distinguishing minimal engineering diagnosis risks via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Expediency of an improvement for a diesel-geared propulsion with respect to subjectively preferred operational factors / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 1(4). – pp. 30-41.

- Goncharenko A. V. Expediency of unmanned air vehicles application in the framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // 2013 IEEE 2nd International Conference “Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments” Proceedings. October, 15-17, 2013, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2013. – pp. 129-133.

- Goncharenko A. V. Exponential distribution density derived with the help of the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 90-94. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Extremality of control and preferences distributions “goodness” / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2014. – № 4(42). – pp. 84-90. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Fuel oil atomization characteristics smoothed by a logarithm normal distribution for marine diesel engines / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2010. – № 2. – pp. 34-40. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Generalization for the degrading state maximal probability in the framework of the hybrid-optional entropy conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 89-92. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Horizontal flight for maximal distance at presence of conflict behavior (control) of the aircraft control system active element / A. V. Goncharenko // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2013”. (21-23 травня 2013 р., Київ). – Т. 4. – К.: НАУ, 2013. – pp. 22.30-22.33.

- Goncharenko A. V. Human factor aspect applicably to aeronautical engineering maintenance / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.9-17.13.

- Goncharenko A. V. Initial considerations for the multi-optional doctrine implementation to the aircraft airworthiness support effectiveness estimations / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.1-1.2.5.

- Goncharenko A. V. Mathematical modeling of the ship’s main engine random operational process / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – pp. 117-125. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2012. – № 1(6). – pp. 59-69.

- Goncharenko A. V. Modeling aviation legislation influence upon airworthiness support technologies via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Multi-optional doctrine with the uncertainty degree evaluation for the aircraft airworthiness support technologies / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.16-1.2.20.

- Goncharenko A. V. Multi-optional hybrid effectiveness functions optimality doctrine for maintenance purposes / A. V. Goncharenko // 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018). – February, 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine. – 2018. – pp. 771-775.

- Goncharenko A. V. Navigational alternatives, their control and subjective entropy of individual preferences / A. V. Goncharenko // 2014 IEEE 3rd International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 14-17, 2014, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2014. – pp. 99-103.

- Goncharenko A. V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 1(74). – pp. 78-83. (ISSN 0370-2197 print)

- Goncharenko A. V. Operational reliability measures for marine propulsion diesel engines / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: Всеукраїнська науково-практична конференція, Херсон, 12-14 жовтня 2011 р.: матеріали конф. – Херсон, 2011. – pp. 23-27.

- Goncharenko A. V. Optimal controlling path determination with the help of hybrid optional functions distributions / A. V. Goncharenko // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1(44). – pp. 149-158.

- Goncharenko A. V. Optimal dividing between purchasing and fabrication / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 54-55.

- Goncharenko A. V. Optimal maintenance periodicity for aeronautical engineering operation determined on the theoretical platform of subjective analysis / A. V. Goncharenko // XIIIth International Conference “AVIA-2017”. (April 19-21, 2017, Kyiv). – Kyiv: National Aviation University, 2017. – pp. 17.29-17.33.

- Goncharenko A. V. Optimal managerial and control values for active operation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 3(49). – pp. 112-115. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Optimal UAV maintenance periodicity obtained on the multi-optional basis / A. V. Goncharenko // 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. – October, 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. – 2017. – pp. 65-68.

- Goncharenko A. V. Preferences distributions densities for a common continuous alternative / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2014. – № 2(11). – pp. 22-27. (ISSN 2313-4763)

- Goncharenko A. V. Prospects of alternative sources of energy and engines used in ships propulsion and power plants / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 115-116.

- Goncharenko A. V. Rational modes of operation for a four-arm tiller electro-hydraulic steering gear with respect to multi-alternativeness and preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2013. – № 1(8). – С. 28-34. (ISSN 2077-3617)

- Goncharenko A. V. Research of operational effectiveness changes / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 20-23.

- Goncharenko A. V. Safe maneuvering of a ship in a multi-alternative operational situation / A. V. Goncharenko // Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku. – 2014. – pp. 207-210. (ISBN 978-83-61520-02-3)

- Goncharenko A. V. Safety and its entropy measures of certainty or uncertainty / A. V. Goncharenko // Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2014) [збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (18-19 вересня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 44-46.

- Goncharenko A. V. Several models of artificial intelligence elements for aircraft control / A. V. Goncharenko // 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2016. – pp. 224-227.

- Goncharenko A. V. Several models of physical exercise subjective preferences / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2016. – 2: 121. – pp. 1-6. doi:10.4172/2471-2701.1000121. (ISSN: 2471-2701 CEP)

- Goncharenko A. V. Subjective entropy extremization principle as a tool of an aircraft maximal duration horizontal flight control / A. V. Goncharenko // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – Вып. 8(105). – pp. 229-234.

- Goncharenko A. V. Subjective entropy maximum principle for preferences functions of alternatives given in the view of logical conditions / A. V. Goncharenko // Штучний інтелект. – 2013. – № 4(62). – 1 G. pp. 4-9.

- Goncharenko A. V. Subjective preferences for optimal economy continuous rating of MaK 9M453C / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: III Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 23-25 травня 2011 р.: матеріали конф. У 2-х тт. Том 2. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2011. – pp. 114-119.

- Goncharenko A. V. The Bayes’ formula in terms of the multi-optional uncertainty conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.4.34-1.4.38.

- Goncharenko A. V. The optimal commercial speed of a transport vessel with respect to operators’ subjective preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 2(5). – pp. 12-20.

- Goncharenko A. V. The optimal internal “shadow” taxation on condition of a firm external economic activity / A. V. Goncharenko, O. A. Zaporozchenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 2(55). – pp. 251-257.

- Goncharenko A. V. Tribological process characteristics on the basis of a neuron activation model obtained through the multi-optional functions entropy doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 3(80). – pp. 32-35.

- Kroes M. J. Aircraft maintenance and repair: 7th ed. / M. J. Kroes, W. A. Watkins, F. Delp, R. Sterkenburg. – New York, New York, USA, McGraw-Hill, Education, 2013. – 736 p.

- Kroes M. J. Aircraft powerplants: 7th ed. / M. J. Kroes, T. W. Wild. – New York, New York, USA: GLENCOE Macmillan/McGraw-Hill, International Editions, 1994. – 694 p.

- Lind D. A. Basic statistics for business and economics: 2nd ed. / D. A. Lind, R. D. Mason. – Boston, Massachusetts, USA: Irwin/McGraw-Hill, 1997. – 597 p.

- Manuals on flight operations of aircraft.

- Random House Webster’s unabridged dictionary: 2nd ed. – New-York, USA: Random House, 1999. – 2230 p.

- Schedules and technological guidance materials on aircraft scheduled works performances.

- Smith D. J. Reliability, maintainability and risk. Practical methods for engineers / D. J. Smith. – London: Elsevier, 2005. – 365 p.

- Technical descriptions of aircraft.

- Wild T. W. Aircraft powerplants: 8th ed. / T. W. Wild, M. J. Kroes. – New York, New York, USA: McGraw-Hill, Education, 2014. – 756 p.

- Барлоу Р. Математическая теория надежности: пер с англ. под. ред. Б. В. Гнеденко / Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Сов. Радио, 1969. – 288 с.

- Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения / А. Т. Баруча-Рид. – М.: Наука, 1969. – 551 с.

- Боровков А. А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А. А. Боровков. – М.: Наука, 1972. – 367 с.

- Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Буслаев В. С. Вариационное исчисление: учеб. пособие / В. С. Буслаев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 288 с.

- Введение в математическое моделирование: учебное пособие / В. Н. Ашихмин и др. Под ред. П. В. Трусова. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 275 с.

- Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М.: В. Школа, 2000. – 458 с.

- Вирченко Н. А. Графики функций: справочник / Н. А. Вирченко, И. И. Ляшко, К. И. Швецов. – К.: Наукова думка, 1979. – 320 с.

- Волков Л. И. Надежность летательных аппаратов: учеб. пособие для авиационных вузов / Л. И. Волков, А. М. Шишкевич. – М.: В. Школа, 1975. – 296 с.

- Гельфанд И. М. Вариационное исчисление / И. М. Гельфанд, С. В. Фомин. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 228 с.

- Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания / Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2013. – 400 с.

- Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

- Гноенский Л. С. Математические основы теории управляемых систем / Л. С. Гноенский, Г. А. Каменский, Л. Э. Эльсгольц. – М.: Наука, 1969. – 512 с.

- Гончаренко А. В. Аналіз гвинтової характеристики двигуна 5 ДКРН 70/226,8 за питомою витратою палива / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2009. – № 1(1). – С. 16-24.

- Гончаренко А. В. Аналіз параметричних досліджень реологічних властивостей водовугільних суспензій для застосування у суднових двигунах внутрішнього згоряння / А. В. Гончаренко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 8(65). – С. 90-95.

- Гончаренко А. В. Варіанти вибору стратегії підтримання безпеки функціонування транспортної системи / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 2(39). – С. 30-35.

- Гончаренко А. В. Вибір оптимальної комерційної швидкості транспортного судна / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – № 1(2). – С. 41-49.

- Гончаренко А. В. Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2008. – № 2(22). – С. 105-111.

- Гончаренко А. В. Дослідження характеристики двигуна стосовно зміни оптимальних значень / А. В. Гончаренко // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2009). [Збірка наукових праць у п’яти томах. (25-27 травня 2009 р., Херсон)]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 4. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2009. – С. 45-48.

- Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності: автореф. … докт. техн. наук: 05.22.20 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2016. – 39 с.

- Гончаренко А. В. Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники: автореф. … канд. техн. наук: 05.13.03 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2005. – 20 с.

- Гончаренко А. В. Методичні рекомендації до дипломного проектування / А.В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 63 с. (ISBN: 978-966-2997-06-4)

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу ентропії суб’єктивних переваг на прийняття рішень стосовно ремонту суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2009. – № 1(23). – С. 123-131.

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу профілактичних замін на показники безпеки польотів / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2004. – № 3(21). – С. 74-77.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // Наука і молодь. Прикладна серія: Збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2004. – Вип. 4. – С. 15-18.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // ПОЛІТ: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2004. – С. 19.

- Гончаренко А. В. Оптимальне внутрішнє тіньове оподаткування за умови зовнішньоекономічної діяльності фірми / А. В. Гончаренко, О. А. Запорожченко // Вісник НАУ. – 2013. – № 2(55). – С. 251-257.

- Гончаренко А. В. Показники безпеки функціонування транспортної системи в умовах зростання цін на пальне / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 1(38). – С. 35-39.

- Гончаренко А. В. Постановка задачі про вибір оптимального рівня витрат на підтримання безпеки польотів / А. В. Гончаренко // НАУКА І МОЛОДЬ: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2001. – С. 110.

- Гончаренко А. В. Принципові питання змісту та методики виконання дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 165 с. (ISBN: 978-966-2997-08-8)

- Гончаренко А. В. Типи задач рекомендованих до опрацювання при виконанні дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 192 с. (ISBN: 978-966-2997-07-1)

- ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – введ. 01.07.1990. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 36 с.

- Единые нормы летной годности гражданских транспортных самолетов. – М.: ЦАГИ, 1985. – 470 с.

- Збереження льотної придатності повітряних суден: методичні вказівки до виконання курсового проекту / уклад.: В. Г. Докучаєв, Ю. Г. Кордянін, І. М. Новіков, та ін. – К.: НАУ, 2003. – 56 с.

- Ивченко Г. И. Теория массового обслуживания / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2015. – 304 c.

- Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – М.: Наука, 1961. – 703 с.

- Капур К. Надежность и проектирование систем: пер. с англ. Е. Г. Коваленко; под ред. д-ра техн. наук, проф. И. А. Ушакова / К. Капур, Л. Ламберсон. – М.: Мир, 1980. – 604 с.

- Кельберт М. Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики / М. Я. Кельберт, Ю. М. Сухов. – М.: изд. МЦНМО, 2007. – 455 с.

- Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем / И. Н. Коваленко. – М.: Сов. радио, 1980. – 209 с.

- Коваленко И. Н. О двухциклической системе обслуживания / И. Н. Коваленко // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 1. – С. 59-65.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы: 5-е изд. / Г. Корн, Т. Корн. – М: Наука, 1984. – 831 с. [Korn G. A. Mathematical handbook for scientists and engineers. Definitions, theorems and formulas for reference and review: second, enlarged and revised edition / G. A. Korn, T. M. Korn. – USA: McGraw-Hill Book Company, 1968.]

- Кунцевич В. М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты в задачах управления и идентификации: монография / В. М. Кунцевич. – К.: Наукова думка, 2006. – 264 с.

- Математическая энциклопедия; гл. ред. И. М. Виноградов, в 5-ти томах. – М.: Советская Энциклопедия, 1984. – Т. 5. – 1248 стб.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1986. – Т. 1: Методология. Организация. Терминология / под ред. А. И. Рембезы. – 224 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1987. – Т. 2: Математические методы в теории надежности и эффективности / под ред. Б. В. Гнеденко. – 280 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 3: Эффективность технических систем / под общ. ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. – 328 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 5: Проектный анализ надежности / под ред. В. И. Патрушева и А. И. Рембезы. – 316 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1989. – Т. 6: Экспериментальная отработка и испытания / под общ. ред. Р. С. Судакова, О. И. Тескина. – 376 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 8: Эксплуатация и ремонт / под ред. В. И. Кузнецова и Е. Ю. Барзиловича. – 320 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 9: Техническая диагностика / под общ. ред. В. В. Клюева, П. П. Пархоменко. – 1987. – 352 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 10: Справочные данные по условиям эксплуатации и характеристикам надежности / под ред. В. А. Кузнецова. – 1990. – 336 с.

- Надежность машин: учеб. пособие; под ред. Д. Н. Решетова / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. – М.: В. Школа, 1988. – 238 с.

- Наставление по производству полетов в гражданской авиации (НПП ГА-85). – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 286 с.

- Наставление по штурманской службе ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 254 с.

- Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории массового обслуживания / Л. А. Овчаров. – М.: Машиностроение, 1969. – 324 с.

- Овчарук О. М. Загальна формула розподілу осереднених швидкостей рідини в круглоциліндричній трубі / О. М. Овчарук, А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – №1(2). – С. 198-210.

- Организация и проведение полетов самолетов ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1986. – 232 с.

- Пат. 94181 Україна, МПК B63H 25/00. Спосіб вибору оптимальної комбінації режимів експлуатації суднової рульової машини / А. В. Гончаренко; заявник та власник патенту Національний авіаційний університет. – № u 2013 09054; заявл. 19.07.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 1: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 432 с.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 2: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 560 с.

- Смирнов Н. Н. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Техническая эксплуатация летательных аппаратов» для студентов специальности 1610 / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин. – М.: РИО МИИГА, 1985. – 56 с.

- Смирнов Н. Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию / Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

- Техническая эксплуатация летательных аппаратов: учебник для вузов / под ред. Н. Н. Смирнова. – М.: Транспорт, 1990. – 423 с.

- Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения / Л. Э. Эльсгольц. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 271 с.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 10. Heat Capacities / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 9. Calculus Methods / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 8. Law of Energy Conservation in Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 7. Heat and Work Consideration / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 6. Internal Energy Characteristic of Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 5. Thermal Coefficients / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 4. Approaches for a Real Gas Dependencies Derivation / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 3. Theoretical Dependencies for an Ideal Gas / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 2. Basic Considerations of Thermodynamic Processes / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 1. General Characteristic of Thermodynamic System and Heat and Work Mutual Conversions / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition) / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

Contents of the Lecture

1. Aircraft landing gear technical state check.

2. The check of the landing gear kinematics.

3. The main aircraft landing gear components check.

4. Check of wheels.

Lecture № __9__

Topic of the Lecture:

Maintenance of the landing gear structural elements

Plan of the Lecture

1. Principles of the aircraft landing gear maintenance.

2. Maintenance of the landing gear parts.

3. Wheels replacement rules.

4. Tires maintenance.

References

- Airworthiness Manual: ICAO Doc 9760, 3rd Edition. – Montreal, Quebec, Canada: ICAO, 2014. – 281 p.

- Continuing aircraft airworthiness: manual / S. Dmitriev, O. Tuharinov, Yu. Kazarinov, O. Rugain. – Kyiv, Ukraine: Publishing House of the National Aviation University, 2015. – 104 p.

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part II . Application of the multi-optional functions entropy doctrine to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35891

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part I . Reliability measures to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35890

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Term paper method guide / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35889

- Dhillon B. S. Maintainability, maintenance, and reliability for engineers / B. S. Dhillon. – New York: Taylor & Francis Group, 2006. – 214 p.

- Goncharenko A. V. A basic example of the mathematical logics interpretations to the tribological processes characteristics revealing / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 4(81). – pp. 50-53.

- Goncharenko A. V. A concept of ballast water treatment on the basis of multi-alternativeness / A. V. Goncharenko, V. A. Evdokimova // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2014) [Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. (27-29 травня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 18-21.

- Goncharenko A. V. A concept of entropy approach to the problem of multi-alternative operational modes control / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМA. – 2013. – № 2(9). – pp. 26-34.

- Goncharenko A. V. A concept of multi-optional optimality at modeling ideal gas isothermal processes / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 2(52). – pp. 94-97.

- Goncharenko A. V. A diagnostics problem of a-posterior probability determination via Bayes’ formula obtained in the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization way / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 95-99.

- Goncharenko A. V. A hybrid approach to the optimal aeronautical engineering maintenance periodicity determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 3(72). – pp. 42-47.

- Goncharenko A. V. A hybrid pseudo-entropy function for a decision making in conditions of uncertainty / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Залізний Порт, Україна, 25-28 травня 2015 р.: матеріали конф. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. – pp. 174-176. (ISBN 978-966-2207-24-8)

- Goncharenko A. V. A multi-optional hybrid functions entropy as a tool for transportation means repair optimal periodicity determination / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 60-66.

- Goncharenko A. V. A particular case of a variational problem of control in an active aviation system / A. V. Goncharenko // Transactions of the institute of aviation. – 2013. – № 228, pp. 3-12.

- Goncharenko A. V. Active systems communicational control assessment in multi-alternative navigational situations / A. V. Goncharenko // 2018 IEEE 5th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 16-18, 2018, Kyiv, Ukraine. – 2018. – pp. 254-257.

- Goncharenko A. V. Aeronautical and aerospace material and structural damages to failures: theoretical concepts / A. V. Goncharenko // International Journal of Aerospace Engineering. – Volume 2018 (2018), Article ID 4126085, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/4126085; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering degrading state maximal probability determination as a proof for the hybrid-optional functions entropy conditional optimality doctrine application / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering maintenance periodicity optimization with the help of subjective preferences distributions / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 2(71). – pp. 51-56.

- Goncharenko A. V. Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 4(57). – pp. 56-62.

- Goncharenko A. V. Aircraft operation depending upon the uncertainty of maintenance alternatives / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2017. Vol. 21(4). – pp. 126-131.

- Goncharenko A. V. Airworthiness support measures analogy to the prospective roundabouts alternatives: theoretical aspects / A. V. Goncharenko // Journal of Advanced Transportation. – Volume 2018 (2018), Article ID 9370597, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/9370597; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Alternativeness of control and power equipment repair versus purchasing according to the preferences of the options / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 4(50). – pp. 98-101.

- Goncharenko A. V. An alternative method of the main psychophysics law derivation / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2017. – 3: 155. – pp. 1-5. doi: 10.4172/2471-2701.1000155. (ISSN: 2471-2701)

- Goncharenko A. V. An entropy model of the aircraft gas turbine engine blades restoration method choice / A. V. Goncharenko // International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2018). – June 1-3, 2018. – Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC, 2018. – pp. 2-5.

- Goncharenko A. V. An example of an alternative method of the normal distribution density derivation via a concept of a multi-optional optimality / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 3(53). – pp. 95-99. DOI: 10.18372/1990-5548.53.12149 (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. An optional hybrid functions method of an ideal gas adiabatic process equation derivation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 4(54). – pp. 109-112.

- Goncharenko A. V. Applicable aspects of alternative UAV operation / A. V. Goncharenko // 2015 IEEE 3rd International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. October, 13-15, 2015, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2015. – pp. 316-319.

- Goncharenko A. V. Artificial versus natural intellect in control of optimality / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Євпаторія, 20-24 травня 2013 р.: матеріали конф. – Херсон: ХНТУ, 2013. – pp. 20-22. (ISBN 978-966-8912-70-2)

- Goncharenko A. V. Bayes criterion modified with subjective preferences functions densities distributions used at the choosing of the decision making thresholds / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.17-17.21.

- Goncharenko A. V. Concentrations formula conditional optimality with respect to their entropy / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 85-88. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Conceptual optimization in preferable advances of aeroengines blades restoration alternative technology / A. V. Goncharenko // International Research and Practical Conference “The development of technical sciences: problems and solutions”. – April 27-28, 2018. – Brno, the Czech Republic, Volume/Part 3, 2018. – pp. 144-148.

- Goncharenko A. V. Conflictability of operational situations in terms of entropy paradigm / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2013) [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х тт. (28-30 травня 2013 р., Херсон)]. – Т. 1. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2013. – pp. 115-118.

- Goncharenko A. V. Considerations for the aeronautical engineering degrading state probability determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Control of flight safety with the use of preferences functions / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2013. – № 3(37). – pp. 113-119. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Development of a theoretical approach to the conditional optimization of aircraft maintenance preference uncertainty / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 40-44.

- Goncharenko A. V. Distinguishing minimal engineering diagnosis risks via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Expediency of an improvement for a diesel-geared propulsion with respect to subjectively preferred operational factors / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 1(4). – pp. 30-41.

- Goncharenko A. V. Expediency of unmanned air vehicles application in the framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // 2013 IEEE 2nd International Conference “Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments” Proceedings. October, 15-17, 2013, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2013. – pp. 129-133.

- Goncharenko A. V. Exponential distribution density derived with the help of the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 90-94. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Extremality of control and preferences distributions “goodness” / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2014. – № 4(42). – pp. 84-90. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Fuel oil atomization characteristics smoothed by a logarithm normal distribution for marine diesel engines / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2010. – № 2. – pp. 34-40. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Generalization for the degrading state maximal probability in the framework of the hybrid-optional entropy conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 89-92. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Horizontal flight for maximal distance at presence of conflict behavior (control) of the aircraft control system active element / A. V. Goncharenko // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2013”. (21-23 травня 2013 р., Київ). – Т. 4. – К.: НАУ, 2013. – pp. 22.30-22.33.

- Goncharenko A. V. Human factor aspect applicably to aeronautical engineering maintenance / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.9-17.13.

- Goncharenko A. V. Initial considerations for the multi-optional doctrine implementation to the aircraft airworthiness support effectiveness estimations / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.1-1.2.5.

- Goncharenko A. V. Mathematical modeling of the ship’s main engine random operational process / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – pp. 117-125. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2012. – № 1(6). – pp. 59-69.

- Goncharenko A. V. Modeling aviation legislation influence upon airworthiness support technologies via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Multi-optional doctrine with the uncertainty degree evaluation for the aircraft airworthiness support technologies / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.16-1.2.20.

- Goncharenko A. V. Multi-optional hybrid effectiveness functions optimality doctrine for maintenance purposes / A. V. Goncharenko // 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018). – February, 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine. – 2018. – pp. 771-775.

- Goncharenko A. V. Navigational alternatives, their control and subjective entropy of individual preferences / A. V. Goncharenko // 2014 IEEE 3rd International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 14-17, 2014, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2014. – pp. 99-103.

- Goncharenko A. V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 1(74). – pp. 78-83. (ISSN 0370-2197 print)

- Goncharenko A. V. Operational reliability measures for marine propulsion diesel engines / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: Всеукраїнська науково-практична конференція, Херсон, 12-14 жовтня 2011 р.: матеріали конф. – Херсон, 2011. – pp. 23-27.

- Goncharenko A. V. Optimal controlling path determination with the help of hybrid optional functions distributions / A. V. Goncharenko // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1(44). – pp. 149-158.

- Goncharenko A. V. Optimal dividing between purchasing and fabrication / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 54-55.

- Goncharenko A. V. Optimal maintenance periodicity for aeronautical engineering operation determined on the theoretical platform of subjective analysis / A. V. Goncharenko // XIIIth International Conference “AVIA-2017”. (April 19-21, 2017, Kyiv). – Kyiv: National Aviation University, 2017. – pp. 17.29-17.33.

- Goncharenko A. V. Optimal managerial and control values for active operation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 3(49). – pp. 112-115. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Optimal UAV maintenance periodicity obtained on the multi-optional basis / A. V. Goncharenko // 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. – October, 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. – 2017. – pp. 65-68.

- Goncharenko A. V. Preferences distributions densities for a common continuous alternative / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2014. – № 2(11). – pp. 22-27. (ISSN 2313-4763)

- Goncharenko A. V. Prospects of alternative sources of energy and engines used in ships propulsion and power plants / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 115-116.

- Goncharenko A. V. Rational modes of operation for a four-arm tiller electro-hydraulic steering gear with respect to multi-alternativeness and preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2013. – № 1(8). – С. 28-34. (ISSN 2077-3617)

- Goncharenko A. V. Research of operational effectiveness changes / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 20-23.

- Goncharenko A. V. Safe maneuvering of a ship in a multi-alternative operational situation / A. V. Goncharenko // Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku. – 2014. – pp. 207-210. (ISBN 978-83-61520-02-3)

- Goncharenko A. V. Safety and its entropy measures of certainty or uncertainty / A. V. Goncharenko // Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2014) [збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (18-19 вересня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 44-46.

- Goncharenko A. V. Several models of artificial intelligence elements for aircraft control / A. V. Goncharenko // 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2016. – pp. 224-227.

- Goncharenko A. V. Several models of physical exercise subjective preferences / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2016. – 2: 121. – pp. 1-6. doi:10.4172/2471-2701.1000121. (ISSN: 2471-2701 CEP)

- Goncharenko A. V. Subjective entropy extremization principle as a tool of an aircraft maximal duration horizontal flight control / A. V. Goncharenko // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – Вып. 8(105). – pp. 229-234.

- Goncharenko A. V. Subjective entropy maximum principle for preferences functions of alternatives given in the view of logical conditions / A. V. Goncharenko // Штучний інтелект. – 2013. – № 4(62). – 1 G. pp. 4-9.

- Goncharenko A. V. Subjective preferences for optimal economy continuous rating of MaK 9M453C / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: III Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 23-25 травня 2011 р.: матеріали конф. У 2-х тт. Том 2. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2011. – pp. 114-119.

- Goncharenko A. V. The Bayes’ formula in terms of the multi-optional uncertainty conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.4.34-1.4.38.

- Goncharenko A. V. The optimal commercial speed of a transport vessel with respect to operators’ subjective preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 2(5). – pp. 12-20.

- Goncharenko A. V. The optimal internal “shadow” taxation on condition of a firm external economic activity / A. V. Goncharenko, O. A. Zaporozchenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 2(55). – pp. 251-257.

- Goncharenko A. V. Tribological process characteristics on the basis of a neuron activation model obtained through the multi-optional functions entropy doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 3(80). – pp. 32-35.

- Kroes M. J. Aircraft maintenance and repair: 7th ed. / M. J. Kroes, W. A. Watkins, F. Delp, R. Sterkenburg. – New York, New York, USA, McGraw-Hill, Education, 2013. – 736 p.

- Kroes M. J. Aircraft powerplants: 7th ed. / M. J. Kroes, T. W. Wild. – New York, New York, USA: GLENCOE Macmillan/McGraw-Hill, International Editions, 1994. – 694 p.

- Lind D. A. Basic statistics for business and economics: 2nd ed. / D. A. Lind, R. D. Mason. – Boston, Massachusetts, USA: Irwin/McGraw-Hill, 1997. – 597 p.

- Manuals on flight operations of aircraft.

- Random House Webster’s unabridged dictionary: 2nd ed. – New-York, USA: Random House, 1999. – 2230 p.

- Schedules and technological guidance materials on aircraft scheduled works performances.

- Smith D. J. Reliability, maintainability and risk. Practical methods for engineers / D. J. Smith. – London: Elsevier, 2005. – 365 p.

- Technical descriptions of aircraft.

- Wild T. W. Aircraft powerplants: 8th ed. / T. W. Wild, M. J. Kroes. – New York, New York, USA: McGraw-Hill, Education, 2014. – 756 p.

- Барлоу Р. Математическая теория надежности: пер с англ. под. ред. Б. В. Гнеденко / Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Сов. Радио, 1969. – 288 с.

- Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения / А. Т. Баруча-Рид. – М.: Наука, 1969. – 551 с.

- Боровков А. А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А. А. Боровков. – М.: Наука, 1972. – 367 с.

- Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Буслаев В. С. Вариационное исчисление: учеб. пособие / В. С. Буслаев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 288 с.

- Введение в математическое моделирование: учебное пособие / В. Н. Ашихмин и др. Под ред. П. В. Трусова. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 275 с.

- Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М.: В. Школа, 2000. – 458 с.

- Вирченко Н. А. Графики функций: справочник / Н. А. Вирченко, И. И. Ляшко, К. И. Швецов. – К.: Наукова думка, 1979. – 320 с.

- Волков Л. И. Надежность летательных аппаратов: учеб. пособие для авиационных вузов / Л. И. Волков, А. М. Шишкевич. – М.: В. Школа, 1975. – 296 с.

- Гельфанд И. М. Вариационное исчисление / И. М. Гельфанд, С. В. Фомин. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 228 с.

- Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания / Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2013. – 400 с.

- Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

- Гноенский Л. С. Математические основы теории управляемых систем / Л. С. Гноенский, Г. А. Каменский, Л. Э. Эльсгольц. – М.: Наука, 1969. – 512 с.

- Гончаренко А. В. Аналіз гвинтової характеристики двигуна 5 ДКРН 70/226,8 за питомою витратою палива / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2009. – № 1(1). – С. 16-24.

- Гончаренко А. В. Аналіз параметричних досліджень реологічних властивостей водовугільних суспензій для застосування у суднових двигунах внутрішнього згоряння / А. В. Гончаренко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 8(65). – С. 90-95.

- Гончаренко А. В. Варіанти вибору стратегії підтримання безпеки функціонування транспортної системи / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 2(39). – С. 30-35.

- Гончаренко А. В. Вибір оптимальної комерційної швидкості транспортного судна / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – № 1(2). – С. 41-49.

- Гончаренко А. В. Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2008. – № 2(22). – С. 105-111.

- Гончаренко А. В. Дослідження характеристики двигуна стосовно зміни оптимальних значень / А. В. Гончаренко // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2009). [Збірка наукових праць у п’яти томах. (25-27 травня 2009 р., Херсон)]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 4. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2009. – С. 45-48.

- Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності: автореф. … докт. техн. наук: 05.22.20 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2016. – 39 с.

- Гончаренко А. В. Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники: автореф. … канд. техн. наук: 05.13.03 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2005. – 20 с.

- Гончаренко А. В. Методичні рекомендації до дипломного проектування / А.В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 63 с. (ISBN: 978-966-2997-06-4)

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу ентропії суб’єктивних переваг на прийняття рішень стосовно ремонту суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2009. – № 1(23). – С. 123-131.

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу профілактичних замін на показники безпеки польотів / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2004. – № 3(21). – С. 74-77.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // Наука і молодь. Прикладна серія: Збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2004. – Вип. 4. – С. 15-18.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // ПОЛІТ: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2004. – С. 19.

- Гончаренко А. В. Оптимальне внутрішнє тіньове оподаткування за умови зовнішньоекономічної діяльності фірми / А. В. Гончаренко, О. А. Запорожченко // Вісник НАУ. – 2013. – № 2(55). – С. 251-257.

- Гончаренко А. В. Показники безпеки функціонування транспортної системи в умовах зростання цін на пальне / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 1(38). – С. 35-39.

- Гончаренко А. В. Постановка задачі про вибір оптимального рівня витрат на підтримання безпеки польотів / А. В. Гончаренко // НАУКА І МОЛОДЬ: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2001. – С. 110.

- Гончаренко А. В. Принципові питання змісту та методики виконання дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 165 с. (ISBN: 978-966-2997-08-8)

- Гончаренко А. В. Типи задач рекомендованих до опрацювання при виконанні дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 192 с. (ISBN: 978-966-2997-07-1)

- ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – введ. 01.07.1990. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 36 с.

- Единые нормы летной годности гражданских транспортных самолетов. – М.: ЦАГИ, 1985. – 470 с.

- Збереження льотної придатності повітряних суден: методичні вказівки до виконання курсового проекту / уклад.: В. Г. Докучаєв, Ю. Г. Кордянін, І. М. Новіков, та ін. – К.: НАУ, 2003. – 56 с.

- Ивченко Г. И. Теория массового обслуживания / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2015. – 304 c.

- Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – М.: Наука, 1961. – 703 с.

- Капур К. Надежность и проектирование систем: пер. с англ. Е. Г. Коваленко; под ред. д-ра техн. наук, проф. И. А. Ушакова / К. Капур, Л. Ламберсон. – М.: Мир, 1980. – 604 с.

- Кельберт М. Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики / М. Я. Кельберт, Ю. М. Сухов. – М.: изд. МЦНМО, 2007. – 455 с.

- Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем / И. Н. Коваленко. – М.: Сов. радио, 1980. – 209 с.

- Коваленко И. Н. О двухциклической системе обслуживания / И. Н. Коваленко // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 1. – С. 59-65.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы: 5-е изд. / Г. Корн, Т. Корн. – М: Наука, 1984. – 831 с. [Korn G. A. Mathematical handbook for scientists and engineers. Definitions, theorems and formulas for reference and review: second, enlarged and revised edition / G. A. Korn, T. M. Korn. – USA: McGraw-Hill Book Company, 1968.]

- Кунцевич В. М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты в задачах управления и идентификации: монография / В. М. Кунцевич. – К.: Наукова думка, 2006. – 264 с.

- Математическая энциклопедия; гл. ред. И. М. Виноградов, в 5-ти томах. – М.: Советская Энциклопедия, 1984. – Т. 5. – 1248 стб.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1986. – Т. 1: Методология. Организация. Терминология / под ред. А. И. Рембезы. – 224 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1987. – Т. 2: Математические методы в теории надежности и эффективности / под ред. Б. В. Гнеденко. – 280 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 3: Эффективность технических систем / под общ. ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. – 328 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 5: Проектный анализ надежности / под ред. В. И. Патрушева и А. И. Рембезы. – 316 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1989. – Т. 6: Экспериментальная отработка и испытания / под общ. ред. Р. С. Судакова, О. И. Тескина. – 376 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 8: Эксплуатация и ремонт / под ред. В. И. Кузнецова и Е. Ю. Барзиловича. – 320 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 9: Техническая диагностика / под общ. ред. В. В. Клюева, П. П. Пархоменко. – 1987. – 352 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 10: Справочные данные по условиям эксплуатации и характеристикам надежности / под ред. В. А. Кузнецова. – 1990. – 336 с.

- Надежность машин: учеб. пособие; под ред. Д. Н. Решетова / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. – М.: В. Школа, 1988. – 238 с.

- Наставление по производству полетов в гражданской авиации (НПП ГА-85). – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 286 с.

- Наставление по штурманской службе ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 254 с.

- Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории массового обслуживания / Л. А. Овчаров. – М.: Машиностроение, 1969. – 324 с.

- Овчарук О. М. Загальна формула розподілу осереднених швидкостей рідини в круглоциліндричній трубі / О. М. Овчарук, А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – №1(2). – С. 198-210.

- Организация и проведение полетов самолетов ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1986. – 232 с.

- Пат. 94181 Україна, МПК B63H 25/00. Спосіб вибору оптимальної комбінації режимів експлуатації суднової рульової машини / А. В. Гончаренко; заявник та власник патенту Національний авіаційний університет. – № u 2013 09054; заявл. 19.07.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 1: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 432 с.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 2: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 560 с.

- Смирнов Н. Н. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Техническая эксплуатация летательных аппаратов» для студентов специальности 1610 / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин. – М.: РИО МИИГА, 1985. – 56 с.

- Смирнов Н. Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию / Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

- Техническая эксплуатация летательных аппаратов: учебник для вузов / под ред. Н. Н. Смирнова. – М.: Транспорт, 1990. – 423 с.

- Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения / Л. Э. Эльсгольц. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 271 с.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 10. Heat Capacities / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 9. Calculus Methods / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 8. Law of Energy Conservation in Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 7. Heat and Work Consideration / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 6. Internal Energy Characteristic of Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 5. Thermal Coefficients / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 4. Approaches for a Real Gas Dependencies Derivation / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 3. Theoretical Dependencies for an Ideal Gas / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 2. Basic Considerations of Thermodynamic Processes / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 1. General Characteristic of Thermodynamic System and Heat and Work Mutual Conversions / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition) / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

Contents of the Lecture

1. Aircraft landing gear wheels tires maintenance.

2. Landing-gear shock absorbers maintenance.

3. Maintenance of the landing gear primary structure.

4. Maintenance of the retraction/extension system.

5. Maintenance of the landing gear wheel braking devices.

6. Maintenance of wheel casings, their axes and bearings.

7. Wheel replacement rules.

8. The remedies to the “shimmy” phenomenon prevention.

Lecture № __10__

Topic of the Lecture:

Operating conditions and design features of the aircraft hydro-gas systems

Plan of the Lecture

1. Aircraft hydro-gas systems operating conditions.

2. Factors effecting operational status of the hydraulic system.

3. Serviceability of the hydraulic system in operation.

4. Features of the aircraft hydro-gas systems design.

References

- Airworthiness Manual: ICAO Doc 9760, 3rd Edition. – Montreal, Quebec, Canada: ICAO, 2014. – 281 p.

- Continuing aircraft airworthiness: manual / S. Dmitriev, O. Tuharinov, Yu. Kazarinov, O. Rugain. – Kyiv, Ukraine: Publishing House of the National Aviation University, 2015. – 104 p.

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part II . Application of the multi-optional functions entropy doctrine to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35891

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part I . Reliability measures to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35890

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Term paper method guide / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35889

- Dhillon B. S. Maintainability, maintenance, and reliability for engineers / B. S. Dhillon. – New York: Taylor & Francis Group, 2006. – 214 p.

- Goncharenko A. V. A basic example of the mathematical logics interpretations to the tribological processes characteristics revealing / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 4(81). – pp. 50-53.

- Goncharenko A. V. A concept of ballast water treatment on the basis of multi-alternativeness / A. V. Goncharenko, V. A. Evdokimova // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2014) [Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. (27-29 травня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 18-21.

- Goncharenko A. V. A concept of entropy approach to the problem of multi-alternative operational modes control / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМA. – 2013. – № 2(9). – pp. 26-34.

- Goncharenko A. V. A concept of multi-optional optimality at modeling ideal gas isothermal processes / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 2(52). – pp. 94-97.

- Goncharenko A. V. A diagnostics problem of a-posterior probability determination via Bayes’ formula obtained in the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization way / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 95-99.

- Goncharenko A. V. A hybrid approach to the optimal aeronautical engineering maintenance periodicity determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 3(72). – pp. 42-47.

- Goncharenko A. V. A hybrid pseudo-entropy function for a decision making in conditions of uncertainty / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Залізний Порт, Україна, 25-28 травня 2015 р.: матеріали конф. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. – pp. 174-176. (ISBN 978-966-2207-24-8)

- Goncharenko A. V. A multi-optional hybrid functions entropy as a tool for transportation means repair optimal periodicity determination / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 60-66.

- Goncharenko A. V. A particular case of a variational problem of control in an active aviation system / A. V. Goncharenko // Transactions of the institute of aviation. – 2013. – № 228, pp. 3-12.

- Goncharenko A. V. Active systems communicational control assessment in multi-alternative navigational situations / A. V. Goncharenko // 2018 IEEE 5th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 16-18, 2018, Kyiv, Ukraine. – 2018. – pp. 254-257.

- Goncharenko A. V. Aeronautical and aerospace material and structural damages to failures: theoretical concepts / A. V. Goncharenko // International Journal of Aerospace Engineering. – Volume 2018 (2018), Article ID 4126085, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/4126085; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering degrading state maximal probability determination as a proof for the hybrid-optional functions entropy conditional optimality doctrine application / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering maintenance periodicity optimization with the help of subjective preferences distributions / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 2(71). – pp. 51-56.

- Goncharenko A. V. Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 4(57). – pp. 56-62.

- Goncharenko A. V. Aircraft operation depending upon the uncertainty of maintenance alternatives / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2017. Vol. 21(4). – pp. 126-131.

- Goncharenko A. V. Airworthiness support measures analogy to the prospective roundabouts alternatives: theoretical aspects / A. V. Goncharenko // Journal of Advanced Transportation. – Volume 2018 (2018), Article ID 9370597, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/9370597; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Alternativeness of control and power equipment repair versus purchasing according to the preferences of the options / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 4(50). – pp. 98-101.

- Goncharenko A. V. An alternative method of the main psychophysics law derivation / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2017. – 3: 155. – pp. 1-5. doi: 10.4172/2471-2701.1000155. (ISSN: 2471-2701)

- Goncharenko A. V. An entropy model of the aircraft gas turbine engine blades restoration method choice / A. V. Goncharenko // International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2018). – June 1-3, 2018. – Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC, 2018. – pp. 2-5.

- Goncharenko A. V. An example of an alternative method of the normal distribution density derivation via a concept of a multi-optional optimality / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 3(53). – pp. 95-99. DOI: 10.18372/1990-5548.53.12149 (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. An optional hybrid functions method of an ideal gas adiabatic process equation derivation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 4(54). – pp. 109-112.

- Goncharenko A. V. Applicable aspects of alternative UAV operation / A. V. Goncharenko // 2015 IEEE 3rd International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. October, 13-15, 2015, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2015. – pp. 316-319.

- Goncharenko A. V. Artificial versus natural intellect in control of optimality / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Євпаторія, 20-24 травня 2013 р.: матеріали конф. – Херсон: ХНТУ, 2013. – pp. 20-22. (ISBN 978-966-8912-70-2)

- Goncharenko A. V. Bayes criterion modified with subjective preferences functions densities distributions used at the choosing of the decision making thresholds / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.17-17.21.

- Goncharenko A. V. Concentrations formula conditional optimality with respect to their entropy / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 85-88. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Conceptual optimization in preferable advances of aeroengines blades restoration alternative technology / A. V. Goncharenko // International Research and Practical Conference “The development of technical sciences: problems and solutions”. – April 27-28, 2018. – Brno, the Czech Republic, Volume/Part 3, 2018. – pp. 144-148.

- Goncharenko A. V. Conflictability of operational situations in terms of entropy paradigm / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2013) [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х тт. (28-30 травня 2013 р., Херсон)]. – Т. 1. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2013. – pp. 115-118.

- Goncharenko A. V. Considerations for the aeronautical engineering degrading state probability determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Control of flight safety with the use of preferences functions / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2013. – № 3(37). – pp. 113-119. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Development of a theoretical approach to the conditional optimization of aircraft maintenance preference uncertainty / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 40-44.

- Goncharenko A. V. Distinguishing minimal engineering diagnosis risks via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Expediency of an improvement for a diesel-geared propulsion with respect to subjectively preferred operational factors / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 1(4). – pp. 30-41.

- Goncharenko A. V. Expediency of unmanned air vehicles application in the framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // 2013 IEEE 2nd International Conference “Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments” Proceedings. October, 15-17, 2013, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2013. – pp. 129-133.

- Goncharenko A. V. Exponential distribution density derived with the help of the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 90-94. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Extremality of control and preferences distributions “goodness” / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2014. – № 4(42). – pp. 84-90. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Fuel oil atomization characteristics smoothed by a logarithm normal distribution for marine diesel engines / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2010. – № 2. – pp. 34-40. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Generalization for the degrading state maximal probability in the framework of the hybrid-optional entropy conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 89-92. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Horizontal flight for maximal distance at presence of conflict behavior (control) of the aircraft control system active element / A. V. Goncharenko // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2013”. (21-23 травня 2013 р., Київ). – Т. 4. – К.: НАУ, 2013. – pp. 22.30-22.33.

- Goncharenko A. V. Human factor aspect applicably to aeronautical engineering maintenance / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.9-17.13.

- Goncharenko A. V. Initial considerations for the multi-optional doctrine implementation to the aircraft airworthiness support effectiveness estimations / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.1-1.2.5.

- Goncharenko A. V. Mathematical modeling of the ship’s main engine random operational process / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – pp. 117-125. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2012. – № 1(6). – pp. 59-69.

- Goncharenko A. V. Modeling aviation legislation influence upon airworthiness support technologies via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Multi-optional doctrine with the uncertainty degree evaluation for the aircraft airworthiness support technologies / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.16-1.2.20.

- Goncharenko A. V. Multi-optional hybrid effectiveness functions optimality doctrine for maintenance purposes / A. V. Goncharenko // 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018). – February, 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine. – 2018. – pp. 771-775.

- Goncharenko A. V. Navigational alternatives, their control and subjective entropy of individual preferences / A. V. Goncharenko // 2014 IEEE 3rd International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 14-17, 2014, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2014. – pp. 99-103.

- Goncharenko A. V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 1(74). – pp. 78-83. (ISSN 0370-2197 print)

- Goncharenko A. V. Operational reliability measures for marine propulsion diesel engines / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: Всеукраїнська науково-практична конференція, Херсон, 12-14 жовтня 2011 р.: матеріали конф. – Херсон, 2011. – pp. 23-27.

- Goncharenko A. V. Optimal controlling path determination with the help of hybrid optional functions distributions / A. V. Goncharenko // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1(44). – pp. 149-158.

- Goncharenko A. V. Optimal dividing between purchasing and fabrication / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 54-55.

- Goncharenko A. V. Optimal maintenance periodicity for aeronautical engineering operation determined on the theoretical platform of subjective analysis / A. V. Goncharenko // XIIIth International Conference “AVIA-2017”. (April 19-21, 2017, Kyiv). – Kyiv: National Aviation University, 2017. – pp. 17.29-17.33.

- Goncharenko A. V. Optimal managerial and control values for active operation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 3(49). – pp. 112-115. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Optimal UAV maintenance periodicity obtained on the multi-optional basis / A. V. Goncharenko // 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. – October, 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. – 2017. – pp. 65-68.

- Goncharenko A. V. Preferences distributions densities for a common continuous alternative / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2014. – № 2(11). – pp. 22-27. (ISSN 2313-4763)

- Goncharenko A. V. Prospects of alternative sources of energy and engines used in ships propulsion and power plants / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 115-116.

- Goncharenko A. V. Rational modes of operation for a four-arm tiller electro-hydraulic steering gear with respect to multi-alternativeness and preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2013. – № 1(8). – С. 28-34. (ISSN 2077-3617)

- Goncharenko A. V. Research of operational effectiveness changes / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 20-23.

- Goncharenko A. V. Safe maneuvering of a ship in a multi-alternative operational situation / A. V. Goncharenko // Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku. – 2014. – pp. 207-210. (ISBN 978-83-61520-02-3)

- Goncharenko A. V. Safety and its entropy measures of certainty or uncertainty / A. V. Goncharenko // Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2014) [збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (18-19 вересня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 44-46.

- Goncharenko A. V. Several models of artificial intelligence elements for aircraft control / A. V. Goncharenko // 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2016. – pp. 224-227.

- Goncharenko A. V. Several models of physical exercise subjective preferences / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2016. – 2: 121. – pp. 1-6. doi:10.4172/2471-2701.1000121. (ISSN: 2471-2701 CEP)

- Goncharenko A. V. Subjective entropy extremization principle as a tool of an aircraft maximal duration horizontal flight control / A. V. Goncharenko // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – Вып. 8(105). – pp. 229-234.

- Goncharenko A. V. Subjective entropy maximum principle for preferences functions of alternatives given in the view of logical conditions / A. V. Goncharenko // Штучний інтелект. – 2013. – № 4(62). – 1 G. pp. 4-9.

- Goncharenko A. V. Subjective preferences for optimal economy continuous rating of MaK 9M453C / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: III Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 23-25 травня 2011 р.: матеріали конф. У 2-х тт. Том 2. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2011. – pp. 114-119.

- Goncharenko A. V. The Bayes’ formula in terms of the multi-optional uncertainty conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.4.34-1.4.38.

- Goncharenko A. V. The optimal commercial speed of a transport vessel with respect to operators’ subjective preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 2(5). – pp. 12-20.

- Goncharenko A. V. The optimal internal “shadow” taxation on condition of a firm external economic activity / A. V. Goncharenko, O. A. Zaporozchenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 2(55). – pp. 251-257.

- Goncharenko A. V. Tribological process characteristics on the basis of a neuron activation model obtained through the multi-optional functions entropy doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 3(80). – pp. 32-35.

- Kroes M. J. Aircraft maintenance and repair: 7th ed. / M. J. Kroes, W. A. Watkins, F. Delp, R. Sterkenburg. – New York, New York, USA, McGraw-Hill, Education, 2013. – 736 p.

- Kroes M. J. Aircraft powerplants: 7th ed. / M. J. Kroes, T. W. Wild. – New York, New York, USA: GLENCOE Macmillan/McGraw-Hill, International Editions, 1994. – 694 p.

- Lind D. A. Basic statistics for business and economics: 2nd ed. / D. A. Lind, R. D. Mason. – Boston, Massachusetts, USA: Irwin/McGraw-Hill, 1997. – 597 p.

- Manuals on flight operations of aircraft.

- Random House Webster’s unabridged dictionary: 2nd ed. – New-York, USA: Random House, 1999. – 2230 p.

- Schedules and technological guidance materials on aircraft scheduled works performances.

- Smith D. J. Reliability, maintainability and risk. Practical methods for engineers / D. J. Smith. – London: Elsevier, 2005. – 365 p.

- Technical descriptions of aircraft.

- Wild T. W. Aircraft powerplants: 8th ed. / T. W. Wild, M. J. Kroes. – New York, New York, USA: McGraw-Hill, Education, 2014. – 756 p.

- Барлоу Р. Математическая теория надежности: пер с англ. под. ред. Б. В. Гнеденко / Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Сов. Радио, 1969. – 288 с.

- Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения / А. Т. Баруча-Рид. – М.: Наука, 1969. – 551 с.

- Боровков А. А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А. А. Боровков. – М.: Наука, 1972. – 367 с.

- Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Буслаев В. С. Вариационное исчисление: учеб. пособие / В. С. Буслаев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 288 с.

- Введение в математическое моделирование: учебное пособие / В. Н. Ашихмин и др. Под ред. П. В. Трусова. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 275 с.

- Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М.: В. Школа, 2000. – 458 с.

- Вирченко Н. А. Графики функций: справочник / Н. А. Вирченко, И. И. Ляшко, К. И. Швецов. – К.: Наукова думка, 1979. – 320 с.

- Волков Л. И. Надежность летательных аппаратов: учеб. пособие для авиационных вузов / Л. И. Волков, А. М. Шишкевич. – М.: В. Школа, 1975. – 296 с.

- Гельфанд И. М. Вариационное исчисление / И. М. Гельфанд, С. В. Фомин. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 228 с.

- Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания / Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2013. – 400 с.

- Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

- Гноенский Л. С. Математические основы теории управляемых систем / Л. С. Гноенский, Г. А. Каменский, Л. Э. Эльсгольц. – М.: Наука, 1969. – 512 с.

- Гончаренко А. В. Аналіз гвинтової характеристики двигуна 5 ДКРН 70/226,8 за питомою витратою палива / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2009. – № 1(1). – С. 16-24.

- Гончаренко А. В. Аналіз параметричних досліджень реологічних властивостей водовугільних суспензій для застосування у суднових двигунах внутрішнього згоряння / А. В. Гончаренко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 8(65). – С. 90-95.

- Гончаренко А. В. Варіанти вибору стратегії підтримання безпеки функціонування транспортної системи / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 2(39). – С. 30-35.

- Гончаренко А. В. Вибір оптимальної комерційної швидкості транспортного судна / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – № 1(2). – С. 41-49.

- Гончаренко А. В. Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2008. – № 2(22). – С. 105-111.

- Гончаренко А. В. Дослідження характеристики двигуна стосовно зміни оптимальних значень / А. В. Гончаренко // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2009). [Збірка наукових праць у п’яти томах. (25-27 травня 2009 р., Херсон)]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 4. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2009. – С. 45-48.

- Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності: автореф. … докт. техн. наук: 05.22.20 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2016. – 39 с.

- Гончаренко А. В. Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники: автореф. … канд. техн. наук: 05.13.03 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2005. – 20 с.

- Гончаренко А. В. Методичні рекомендації до дипломного проектування / А.В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 63 с. (ISBN: 978-966-2997-06-4)

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу ентропії суб’єктивних переваг на прийняття рішень стосовно ремонту суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2009. – № 1(23). – С. 123-131.

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу профілактичних замін на показники безпеки польотів / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2004. – № 3(21). – С. 74-77.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // Наука і молодь. Прикладна серія: Збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2004. – Вип. 4. – С. 15-18.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // ПОЛІТ: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2004. – С. 19.

- Гончаренко А. В. Оптимальне внутрішнє тіньове оподаткування за умови зовнішньоекономічної діяльності фірми / А. В. Гончаренко, О. А. Запорожченко // Вісник НАУ. – 2013. – № 2(55). – С. 251-257.

- Гончаренко А. В. Показники безпеки функціонування транспортної системи в умовах зростання цін на пальне / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 1(38). – С. 35-39.

- Гончаренко А. В. Постановка задачі про вибір оптимального рівня витрат на підтримання безпеки польотів / А. В. Гончаренко // НАУКА І МОЛОДЬ: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2001. – С. 110.

- Гончаренко А. В. Принципові питання змісту та методики виконання дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 165 с. (ISBN: 978-966-2997-08-8)

- Гончаренко А. В. Типи задач рекомендованих до опрацювання при виконанні дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 192 с. (ISBN: 978-966-2997-07-1)

- ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – введ. 01.07.1990. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 36 с.

- Единые нормы летной годности гражданских транспортных самолетов. – М.: ЦАГИ, 1985. – 470 с.

- Збереження льотної придатності повітряних суден: методичні вказівки до виконання курсового проекту / уклад.: В. Г. Докучаєв, Ю. Г. Кордянін, І. М. Новіков, та ін. – К.: НАУ, 2003. – 56 с.

- Ивченко Г. И. Теория массового обслуживания / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2015. – 304 c.

- Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – М.: Наука, 1961. – 703 с.

- Капур К. Надежность и проектирование систем: пер. с англ. Е. Г. Коваленко; под ред. д-ра техн. наук, проф. И. А. Ушакова / К. Капур, Л. Ламберсон. – М.: Мир, 1980. – 604 с.

- Кельберт М. Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики / М. Я. Кельберт, Ю. М. Сухов. – М.: изд. МЦНМО, 2007. – 455 с.

- Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем / И. Н. Коваленко. – М.: Сов. радио, 1980. – 209 с.

- Коваленко И. Н. О двухциклической системе обслуживания / И. Н. Коваленко // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 1. – С. 59-65.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы: 5-е изд. / Г. Корн, Т. Корн. – М: Наука, 1984. – 831 с. [Korn G. A. Mathematical handbook for scientists and engineers. Definitions, theorems and formulas for reference and review: second, enlarged and revised edition / G. A. Korn, T. M. Korn. – USA: McGraw-Hill Book Company, 1968.]

- Кунцевич В. М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты в задачах управления и идентификации: монография / В. М. Кунцевич. – К.: Наукова думка, 2006. – 264 с.

- Математическая энциклопедия; гл. ред. И. М. Виноградов, в 5-ти томах. – М.: Советская Энциклопедия, 1984. – Т. 5. – 1248 стб.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1986. – Т. 1: Методология. Организация. Терминология / под ред. А. И. Рембезы. – 224 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1987. – Т. 2: Математические методы в теории надежности и эффективности / под ред. Б. В. Гнеденко. – 280 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 3: Эффективность технических систем / под общ. ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. – 328 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 5: Проектный анализ надежности / под ред. В. И. Патрушева и А. И. Рембезы. – 316 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1989. – Т. 6: Экспериментальная отработка и испытания / под общ. ред. Р. С. Судакова, О. И. Тескина. – 376 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 8: Эксплуатация и ремонт / под ред. В. И. Кузнецова и Е. Ю. Барзиловича. – 320 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 9: Техническая диагностика / под общ. ред. В. В. Клюева, П. П. Пархоменко. – 1987. – 352 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 10: Справочные данные по условиям эксплуатации и характеристикам надежности / под ред. В. А. Кузнецова. – 1990. – 336 с.

- Надежность машин: учеб. пособие; под ред. Д. Н. Решетова / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. – М.: В. Школа, 1988. – 238 с.

- Наставление по производству полетов в гражданской авиации (НПП ГА-85). – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 286 с.

- Наставление по штурманской службе ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 254 с.

- Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории массового обслуживания / Л. А. Овчаров. – М.: Машиностроение, 1969. – 324 с.

- Овчарук О. М. Загальна формула розподілу осереднених швидкостей рідини в круглоциліндричній трубі / О. М. Овчарук, А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – №1(2). – С. 198-210.

- Организация и проведение полетов самолетов ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1986. – 232 с.

- Пат. 94181 Україна, МПК B63H 25/00. Спосіб вибору оптимальної комбінації режимів експлуатації суднової рульової машини / А. В. Гончаренко; заявник та власник патенту Національний авіаційний університет. – № u 2013 09054; заявл. 19.07.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 1: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 432 с.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 2: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 560 с.

- Смирнов Н. Н. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Техническая эксплуатация летательных аппаратов» для студентов специальности 1610 / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин. – М.: РИО МИИГА, 1985. – 56 с.

- Смирнов Н. Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию / Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

- Техническая эксплуатация летательных аппаратов: учебник для вузов / под ред. Н. Н. Смирнова. – М.: Транспорт, 1990. – 423 с.

- Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения / Л. Э. Эльсгольц. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 271 с.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 10. Heat Capacities / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 9. Calculus Methods / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 8. Law of Energy Conservation in Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 7. Heat and Work Consideration / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 6. Internal Energy Characteristic of Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 5. Thermal Coefficients / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 4. Approaches for a Real Gas Dependencies Derivation / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 3. Theoretical Dependencies for an Ideal Gas / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 2. Basic Considerations of Thermodynamic Processes / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 1. General Characteristic of Thermodynamic System and Heat and Work Mutual Conversions / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition) / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

Contents of the Lecture

1. Principal operating conditions of the aircraft hydro-gas systems.

2. Operating features of present-day aircraft hydraulic systems.

3. The modern aircraft hydraulic systems design.

4. Factors effecting operational status of hydraulic system.

5. Hydro-gas systems serviceability.

Lecture № __11__

Topic of the Lecture:

Features of the aircraft hydro-gas systems maintenance

Plan of the Lecture

1. Major works performed during hydraulic system maintenance.

2. Pipelines maintenance.

3. Check of the hydraulic system equipment.

4. Maintenance features of the hydraulic system pumps.

References

1.	Airworthiness Manual: ICAO Doc 9760, 3rd Edition. – Montreal, Quebec, Canada: ICAO, 2014. – 281 p.

- Airworthiness Manual: ICAO Doc 9760, 3rd Edition. – Montreal, Quebec, Canada: ICAO, 2014. – 281 p.

- Continuing aircraft airworthiness: manual / S. Dmitriev, O. Tuharinov, Yu. Kazarinov, O. Rugain. – Kyiv, Ukraine: Publishing House of the National Aviation University, 2015. – 104 p.

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part II . Application of the multi-optional functions entropy doctrine to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35891

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part I . Reliability measures to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35890

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Term paper method guide / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35889

- Dhillon B. S. Maintainability, maintenance, and reliability for engineers / B. S. Dhillon. – New York: Taylor & Francis Group, 2006. – 214 p.

- Goncharenko A. V. A basic example of the mathematical logics interpretations to the tribological processes characteristics revealing / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 4(81). – pp. 50-53.

- Goncharenko A. V. A concept of ballast water treatment on the basis of multi-alternativeness / A. V. Goncharenko, V. A. Evdokimova // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2014) [Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. (27-29 травня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 18-21.

- Goncharenko A. V. A concept of entropy approach to the problem of multi-alternative operational modes control / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМA. – 2013. – № 2(9). – pp. 26-34.

- Goncharenko A. V. A concept of multi-optional optimality at modeling ideal gas isothermal processes / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 2(52). – pp. 94-97.

- Goncharenko A. V. A diagnostics problem of a-posterior probability determination via Bayes’ formula obtained in the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization way / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 95-99.

- Goncharenko A. V. A hybrid approach to the optimal aeronautical engineering maintenance periodicity determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 3(72). – pp. 42-47.

- Goncharenko A. V. A hybrid pseudo-entropy function for a decision making in conditions of uncertainty / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Залізний Порт, Україна, 25-28 травня 2015 р.: матеріали конф. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. – pp. 174-176. (ISBN 978-966-2207-24-8)

- Goncharenko A. V. A multi-optional hybrid functions entropy as a tool for transportation means repair optimal periodicity determination / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 60-66.

- Goncharenko A. V. A particular case of a variational problem of control in an active aviation system / A. V. Goncharenko // Transactions of the institute of aviation. – 2013. – № 228, pp. 3-12.

- Goncharenko A. V. Active systems communicational control assessment in multi-alternative navigational situations / A. V. Goncharenko // 2018 IEEE 5th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 16-18, 2018, Kyiv, Ukraine. – 2018. – pp. 254-257.

- Goncharenko A. V. Aeronautical and aerospace material and structural damages to failures: theoretical concepts / A. V. Goncharenko // International Journal of Aerospace Engineering. – Volume 2018 (2018), Article ID 4126085, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/4126085; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering degrading state maximal probability determination as a proof for the hybrid-optional functions entropy conditional optimality doctrine application / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering maintenance periodicity optimization with the help of subjective preferences distributions / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 2(71). – pp. 51-56.

- Goncharenko A. V. Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 4(57). – pp. 56-62.

- Goncharenko A. V. Aircraft operation depending upon the uncertainty of maintenance alternatives / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2017. Vol. 21(4). – pp. 126-131.

- Goncharenko A. V. Airworthiness support measures analogy to the prospective roundabouts alternatives: theoretical aspects / A. V. Goncharenko // Journal of Advanced Transportation. – Volume 2018 (2018), Article ID 9370597, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/9370597; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Alternativeness of control and power equipment repair versus purchasing according to the preferences of the options / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 4(50). – pp. 98-101.

- Goncharenko A. V. An alternative method of the main psychophysics law derivation / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2017. – 3: 155. – pp. 1-5. doi: 10.4172/2471-2701.1000155. (ISSN: 2471-2701)

- Goncharenko A. V. An entropy model of the aircraft gas turbine engine blades restoration method choice / A. V. Goncharenko // International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2018). – June 1-3, 2018. – Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC, 2018. – pp. 2-5.

- Goncharenko A. V. An example of an alternative method of the normal distribution density derivation via a concept of a multi-optional optimality / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 3(53). – pp. 95-99. DOI: 10.18372/1990-5548.53.12149 (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. An optional hybrid functions method of an ideal gas adiabatic process equation derivation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 4(54). – pp. 109-112.

- Goncharenko A. V. Applicable aspects of alternative UAV operation / A. V. Goncharenko // 2015 IEEE 3rd International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. October, 13-15, 2015, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2015. – pp. 316-319.

- Goncharenko A. V. Artificial versus natural intellect in control of optimality / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Євпаторія, 20-24 травня 2013 р.: матеріали конф. – Херсон: ХНТУ, 2013. – pp. 20-22. (ISBN 978-966-8912-70-2)

- Goncharenko A. V. Bayes criterion modified with subjective preferences functions densities distributions used at the choosing of the decision making thresholds / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.17-17.21.

- Goncharenko A. V. Concentrations formula conditional optimality with respect to their entropy / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 85-88. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Conceptual optimization in preferable advances of aeroengines blades restoration alternative technology / A. V. Goncharenko // International Research and Practical Conference “The development of technical sciences: problems and solutions”. – April 27-28, 2018. – Brno, the Czech Republic, Volume/Part 3, 2018. – pp. 144-148.

- Goncharenko A. V. Conflictability of operational situations in terms of entropy paradigm / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2013) [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х тт. (28-30 травня 2013 р., Херсон)]. – Т. 1. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2013. – pp. 115-118.

- Goncharenko A. V. Considerations for the aeronautical engineering degrading state probability determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Control of flight safety with the use of preferences functions / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2013. – № 3(37). – pp. 113-119. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Development of a theoretical approach to the conditional optimization of aircraft maintenance preference uncertainty / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 40-44.

- Goncharenko A. V. Distinguishing minimal engineering diagnosis risks via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Expediency of an improvement for a diesel-geared propulsion with respect to subjectively preferred operational factors / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 1(4). – pp. 30-41.

- Goncharenko A. V. Expediency of unmanned air vehicles application in the framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // 2013 IEEE 2nd International Conference “Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments” Proceedings. October, 15-17, 2013, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2013. – pp. 129-133.

- Goncharenko A. V. Exponential distribution density derived with the help of the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 90-94. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Extremality of control and preferences distributions “goodness” / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2014. – № 4(42). – pp. 84-90. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Fuel oil atomization characteristics smoothed by a logarithm normal distribution for marine diesel engines / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2010. – № 2. – pp. 34-40. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Generalization for the degrading state maximal probability in the framework of the hybrid-optional entropy conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 89-92. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Horizontal flight for maximal distance at presence of conflict behavior (control) of the aircraft control system active element / A. V. Goncharenko // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2013”. (21-23 травня 2013 р., Київ). – Т. 4. – К.: НАУ, 2013. – pp. 22.30-22.33.

- Goncharenko A. V. Human factor aspect applicably to aeronautical engineering maintenance / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.9-17.13.

- Goncharenko A. V. Initial considerations for the multi-optional doctrine implementation to the aircraft airworthiness support effectiveness estimations / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.1-1.2.5.

- Goncharenko A. V. Mathematical modeling of the ship’s main engine random operational process / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – pp. 117-125. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2012. – № 1(6). – pp. 59-69.

- Goncharenko A. V. Modeling aviation legislation influence upon airworthiness support technologies via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Multi-optional doctrine with the uncertainty degree evaluation for the aircraft airworthiness support technologies / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.16-1.2.20.

- Goncharenko A. V. Multi-optional hybrid effectiveness functions optimality doctrine for maintenance purposes / A. V. Goncharenko // 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018). – February, 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine. – 2018. – pp. 771-775.

- Goncharenko A. V. Navigational alternatives, their control and subjective entropy of individual preferences / A. V. Goncharenko // 2014 IEEE 3rd International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 14-17, 2014, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2014. – pp. 99-103.

- Goncharenko A. V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 1(74). – pp. 78-83. (ISSN 0370-2197 print)

- Goncharenko A. V. Operational reliability measures for marine propulsion diesel engines / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: Всеукраїнська науково-практична конференція, Херсон, 12-14 жовтня 2011 р.: матеріали конф. – Херсон, 2011. – pp. 23-27.

- Goncharenko A. V. Optimal controlling path determination with the help of hybrid optional functions distributions / A. V. Goncharenko // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1(44). – pp. 149-158.

- Goncharenko A. V. Optimal dividing between purchasing and fabrication / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 54-55.

- Goncharenko A. V. Optimal maintenance periodicity for aeronautical engineering operation determined on the theoretical platform of subjective analysis / A. V. Goncharenko // XIIIth International Conference “AVIA-2017”. (April 19-21, 2017, Kyiv). – Kyiv: National Aviation University, 2017. – pp. 17.29-17.33.

- Goncharenko A. V. Optimal managerial and control values for active operation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 3(49). – pp. 112-115. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Optimal UAV maintenance periodicity obtained on the multi-optional basis / A. V. Goncharenko // 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. – October, 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. – 2017. – pp. 65-68.

- Goncharenko A. V. Preferences distributions densities for a common continuous alternative / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2014. – № 2(11). – pp. 22-27. (ISSN 2313-4763)

- Goncharenko A. V. Prospects of alternative sources of energy and engines used in ships propulsion and power plants / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 115-116.

- Goncharenko A. V. Rational modes of operation for a four-arm tiller electro-hydraulic steering gear with respect to multi-alternativeness and preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2013. – № 1(8). – С. 28-34. (ISSN 2077-3617)

- Goncharenko A. V. Research of operational effectiveness changes / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 20-23.

- Goncharenko A. V. Safe maneuvering of a ship in a multi-alternative operational situation / A. V. Goncharenko // Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku. – 2014. – pp. 207-210. (ISBN 978-83-61520-02-3)

- Goncharenko A. V. Safety and its entropy measures of certainty or uncertainty / A. V. Goncharenko // Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2014) [збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (18-19 вересня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 44-46.

- Goncharenko A. V. Several models of artificial intelligence elements for aircraft control / A. V. Goncharenko // 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2016. – pp. 224-227.

- Goncharenko A. V. Several models of physical exercise subjective preferences / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2016. – 2: 121. – pp. 1-6. doi:10.4172/2471-2701.1000121. (ISSN: 2471-2701 CEP)

- Goncharenko A. V. Subjective entropy extremization principle as a tool of an aircraft maximal duration horizontal flight control / A. V. Goncharenko // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – Вып. 8(105). – pp. 229-234.

- Goncharenko A. V. Subjective entropy maximum principle for preferences functions of alternatives given in the view of logical conditions / A. V. Goncharenko // Штучний інтелект. – 2013. – № 4(62). – 1 G. pp. 4-9.

- Goncharenko A. V. Subjective preferences for optimal economy continuous rating of MaK 9M453C / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: III Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 23-25 травня 2011 р.: матеріали конф. У 2-х тт. Том 2. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2011. – pp. 114-119.

- Goncharenko A. V. The Bayes’ formula in terms of the multi-optional uncertainty conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.4.34-1.4.38.

- Goncharenko A. V. The optimal commercial speed of a transport vessel with respect to operators’ subjective preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 2(5). – pp. 12-20.

- Goncharenko A. V. The optimal internal “shadow” taxation on condition of a firm external economic activity / A. V. Goncharenko, O. A. Zaporozchenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 2(55). – pp. 251-257.

- Goncharenko A. V. Tribological process characteristics on the basis of a neuron activation model obtained through the multi-optional functions entropy doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 3(80). – pp. 32-35.

- Kroes M. J. Aircraft maintenance and repair: 7th ed. / M. J. Kroes, W. A. Watkins, F. Delp, R. Sterkenburg. – New York, New York, USA, McGraw-Hill, Education, 2013. – 736 p.

- Kroes M. J. Aircraft powerplants: 7th ed. / M. J. Kroes, T. W. Wild. – New York, New York, USA: GLENCOE Macmillan/McGraw-Hill, International Editions, 1994. – 694 p.

- Lind D. A. Basic statistics for business and economics: 2nd ed. / D. A. Lind, R. D. Mason. – Boston, Massachusetts, USA: Irwin/McGraw-Hill, 1997. – 597 p.

- Manuals on flight operations of aircraft.

- Random House Webster’s unabridged dictionary: 2nd ed. – New-York, USA: Random House, 1999. – 2230 p.

- Schedules and technological guidance materials on aircraft scheduled works performances.

- Smith D. J. Reliability, maintainability and risk. Practical methods for engineers / D. J. Smith. – London: Elsevier, 2005. – 365 p.

- Technical descriptions of aircraft.

- Wild T. W. Aircraft powerplants: 8th ed. / T. W. Wild, M. J. Kroes. – New York, New York, USA: McGraw-Hill, Education, 2014. – 756 p.

- Барлоу Р. Математическая теория надежности: пер с англ. под. ред. Б. В. Гнеденко / Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Сов. Радио, 1969. – 288 с.

- Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения / А. Т. Баруча-Рид. – М.: Наука, 1969. – 551 с.

- Боровков А. А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А. А. Боровков. – М.: Наука, 1972. – 367 с.

- Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Буслаев В. С. Вариационное исчисление: учеб. пособие / В. С. Буслаев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 288 с.

- Введение в математическое моделирование: учебное пособие / В. Н. Ашихмин и др. Под ред. П. В. Трусова. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 275 с.

- Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М.: В. Школа, 2000. – 458 с.

- Вирченко Н. А. Графики функций: справочник / Н. А. Вирченко, И. И. Ляшко, К. И. Швецов. – К.: Наукова думка, 1979. – 320 с.

- Волков Л. И. Надежность летательных аппаратов: учеб. пособие для авиационных вузов / Л. И. Волков, А. М. Шишкевич. – М.: В. Школа, 1975. – 296 с.

- Гельфанд И. М. Вариационное исчисление / И. М. Гельфанд, С. В. Фомин. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 228 с.

- Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания / Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2013. – 400 с.

- Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

- Гноенский Л. С. Математические основы теории управляемых систем / Л. С. Гноенский, Г. А. Каменский, Л. Э. Эльсгольц. – М.: Наука, 1969. – 512 с.

- Гончаренко А. В. Аналіз гвинтової характеристики двигуна 5 ДКРН 70/226,8 за питомою витратою палива / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2009. – № 1(1). – С. 16-24.

- Гончаренко А. В. Аналіз параметричних досліджень реологічних властивостей водовугільних суспензій для застосування у суднових двигунах внутрішнього згоряння / А. В. Гончаренко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 8(65). – С. 90-95.

- Гончаренко А. В. Варіанти вибору стратегії підтримання безпеки функціонування транспортної системи / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 2(39). – С. 30-35.

- Гончаренко А. В. Вибір оптимальної комерційної швидкості транспортного судна / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – № 1(2). – С. 41-49.

- Гончаренко А. В. Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2008. – № 2(22). – С. 105-111.

- Гончаренко А. В. Дослідження характеристики двигуна стосовно зміни оптимальних значень / А. В. Гончаренко // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2009). [Збірка наукових праць у п’яти томах. (25-27 травня 2009 р., Херсон)]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 4. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2009. – С. 45-48.

- Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності: автореф. … докт. техн. наук: 05.22.20 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2016. – 39 с.

- Гончаренко А. В. Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники: автореф. … канд. техн. наук: 05.13.03 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2005. – 20 с.

- Гончаренко А. В. Методичні рекомендації до дипломного проектування / А.В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 63 с. (ISBN: 978-966-2997-06-4)

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу ентропії суб’єктивних переваг на прийняття рішень стосовно ремонту суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2009. – № 1(23). – С. 123-131.

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу профілактичних замін на показники безпеки польотів / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2004. – № 3(21). – С. 74-77.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // Наука і молодь. Прикладна серія: Збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2004. – Вип. 4. – С. 15-18.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // ПОЛІТ: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2004. – С. 19.

- Гончаренко А. В. Оптимальне внутрішнє тіньове оподаткування за умови зовнішньоекономічної діяльності фірми / А. В. Гончаренко, О. А. Запорожченко // Вісник НАУ. – 2013. – № 2(55). – С. 251-257.

- Гончаренко А. В. Показники безпеки функціонування транспортної системи в умовах зростання цін на пальне / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 1(38). – С. 35-39.

- Гончаренко А. В. Постановка задачі про вибір оптимального рівня витрат на підтримання безпеки польотів / А. В. Гончаренко // НАУКА І МОЛОДЬ: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2001. – С. 110.

- Гончаренко А. В. Принципові питання змісту та методики виконання дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 165 с. (ISBN: 978-966-2997-08-8)

- Гончаренко А. В. Типи задач рекомендованих до опрацювання при виконанні дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 192 с. (ISBN: 978-966-2997-07-1)

- ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – введ. 01.07.1990. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 36 с.

- Единые нормы летной годности гражданских транспортных самолетов. – М.: ЦАГИ, 1985. – 470 с.

- Збереження льотної придатності повітряних суден: методичні вказівки до виконання курсового проекту / уклад.: В. Г. Докучаєв, Ю. Г. Кордянін, І. М. Новіков, та ін. – К.: НАУ, 2003. – 56 с.

- Ивченко Г. И. Теория массового обслуживания / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2015. – 304 c.

- Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – М.: Наука, 1961. – 703 с.

- Капур К. Надежность и проектирование систем: пер. с англ. Е. Г. Коваленко; под ред. д-ра техн. наук, проф. И. А. Ушакова / К. Капур, Л. Ламберсон. – М.: Мир, 1980. – 604 с.

- Кельберт М. Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики / М. Я. Кельберт, Ю. М. Сухов. – М.: изд. МЦНМО, 2007. – 455 с.

- Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем / И. Н. Коваленко. – М.: Сов. радио, 1980. – 209 с.

- Коваленко И. Н. О двухциклической системе обслуживания / И. Н. Коваленко // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 1. – С. 59-65.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы: 5-е изд. / Г. Корн, Т. Корн. – М: Наука, 1984. – 831 с. [Korn G. A. Mathematical handbook for scientists and engineers. Definitions, theorems and formulas for reference and review: second, enlarged and revised edition / G. A. Korn, T. M. Korn. – USA: McGraw-Hill Book Company, 1968.]

- Кунцевич В. М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты в задачах управления и идентификации: монография / В. М. Кунцевич. – К.: Наукова думка, 2006. – 264 с.

- Математическая энциклопедия; гл. ред. И. М. Виноградов, в 5-ти томах. – М.: Советская Энциклопедия, 1984. – Т. 5. – 1248 стб.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1986. – Т. 1: Методология. Организация. Терминология / под ред. А. И. Рембезы. – 224 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1987. – Т. 2: Математические методы в теории надежности и эффективности / под ред. Б. В. Гнеденко. – 280 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 3: Эффективность технических систем / под общ. ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. – 328 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 5: Проектный анализ надежности / под ред. В. И. Патрушева и А. И. Рембезы. – 316 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1989. – Т. 6: Экспериментальная отработка и испытания / под общ. ред. Р. С. Судакова, О. И. Тескина. – 376 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 8: Эксплуатация и ремонт / под ред. В. И. Кузнецова и Е. Ю. Барзиловича. – 320 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 9: Техническая диагностика / под общ. ред. В. В. Клюева, П. П. Пархоменко. – 1987. – 352 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 10: Справочные данные по условиям эксплуатации и характеристикам надежности / под ред. В. А. Кузнецова. – 1990. – 336 с.

- Надежность машин: учеб. пособие; под ред. Д. Н. Решетова / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. – М.: В. Школа, 1988. – 238 с.

- Наставление по производству полетов в гражданской авиации (НПП ГА-85). – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 286 с.

- Наставление по штурманской службе ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 254 с.

- Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории массового обслуживания / Л. А. Овчаров. – М.: Машиностроение, 1969. – 324 с.

- Овчарук О. М. Загальна формула розподілу осереднених швидкостей рідини в круглоциліндричній трубі / О. М. Овчарук, А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – №1(2). – С. 198-210.

- Организация и проведение полетов самолетов ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1986. – 232 с.

- Пат. 94181 Україна, МПК B63H 25/00. Спосіб вибору оптимальної комбінації режимів експлуатації суднової рульової машини / А. В. Гончаренко; заявник та власник патенту Національний авіаційний університет. – № u 2013 09054; заявл. 19.07.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 1: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 432 с.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 2: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 560 с.

- Смирнов Н. Н. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Техническая эксплуатация летательных аппаратов» для студентов специальности 1610 / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин. – М.: РИО МИИГА, 1985. – 56 с.

- Смирнов Н. Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию / Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

- Техническая эксплуатация летательных аппаратов: учебник для вузов / под ред. Н. Н. Смирнова. – М.: Транспорт, 1990. – 423 с.

- Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения / Л. Э. Эльсгольц. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 271 с.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 10. Heat Capacities / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 9. Calculus Methods / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 8. Law of Energy Conservation in Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 7. Heat and Work Consideration / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 6. Internal Energy Characteristic of Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 5. Thermal Coefficients / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 4. Approaches for a Real Gas Dependencies Derivation / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 3. Theoretical Dependencies for an Ideal Gas / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 2. Basic Considerations of Thermodynamic Processes / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 1. General Characteristic of Thermodynamic System and Heat and Work Mutual Conversions / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition) / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

Contents of the Lecture

1. Typical maintenance works executed at the hydro-gas systems.

2. Maintenance principles for the pipelines of the present-day aircraft hydraulic systems.

3. Check methods of the complete system and its units separately for internal leakage.

4. Checking hydraulic accumulator and pressure snubber nitric cavity for the  initial nitrogen pressure.

5. Maintenance features of hydraulic system power portions equipped with pumps of various construction.

Lecture № __12__

Topic of the Lecture:

Check of the technical state of the power plants

Plan of the Lecture

1. Technical state of the aircraft power plant.

2. Aircraft power plants operational conditions.

3. Influence of operational conditions upon the power plants work.

4. Check of the aircraft power plant components.

References

- Airworthiness Manual: ICAO Doc 9760, 3rd Edition. – Montreal, Quebec, Canada: ICAO, 2014. – 281 p.

- Continuing aircraft airworthiness: manual / S. Dmitriev, O. Tuharinov, Yu. Kazarinov, O. Rugain. – Kyiv, Ukraine: Publishing House of the National Aviation University, 2015. – 104 p.

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part II . Application of the multi-optional functions entropy doctrine to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35891

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part I . Reliability measures to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35890

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Term paper method guide / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35889

- Dhillon B. S. Maintainability, maintenance, and reliability for engineers / B. S. Dhillon. – New York: Taylor & Francis Group, 2006. – 214 p.

- Goncharenko A. V. A basic example of the mathematical logics interpretations to the tribological processes characteristics revealing / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 4(81). – pp. 50-53.

- Goncharenko A. V. A concept of ballast water treatment on the basis of multi-alternativeness / A. V. Goncharenko, V. A. Evdokimova // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2014) [Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. (27-29 травня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 18-21.

- Goncharenko A. V. A concept of entropy approach to the problem of multi-alternative operational modes control / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМA. – 2013. – № 2(9). – pp. 26-34.

- Goncharenko A. V. A concept of multi-optional optimality at modeling ideal gas isothermal processes / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 2(52). – pp. 94-97.

- Goncharenko A. V. A diagnostics problem of a-posterior probability determination via Bayes’ formula obtained in the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization way / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 95-99.

- Goncharenko A. V. A hybrid approach to the optimal aeronautical engineering maintenance periodicity determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 3(72). – pp. 42-47.

- Goncharenko A. V. A hybrid pseudo-entropy function for a decision making in conditions of uncertainty / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Залізний Порт, Україна, 25-28 травня 2015 р.: матеріали конф. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. – pp. 174-176. (ISBN 978-966-2207-24-8)

- Goncharenko A. V. A multi-optional hybrid functions entropy as a tool for transportation means repair optimal periodicity determination / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 60-66.

- Goncharenko A. V. A particular case of a variational problem of control in an active aviation system / A. V. Goncharenko // Transactions of the institute of aviation. – 2013. – № 228, pp. 3-12.

- Goncharenko A. V. Active systems communicational control assessment in multi-alternative navigational situations / A. V. Goncharenko // 2018 IEEE 5th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 16-18, 2018, Kyiv, Ukraine. – 2018. – pp. 254-257.

- Goncharenko A. V. Aeronautical and aerospace material and structural damages to failures: theoretical concepts / A. V. Goncharenko // International Journal of Aerospace Engineering. – Volume 2018 (2018), Article ID 4126085, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/4126085; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering degrading state maximal probability determination as a proof for the hybrid-optional functions entropy conditional optimality doctrine application / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering maintenance periodicity optimization with the help of subjective preferences distributions / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 2(71). – pp. 51-56.

- Goncharenko A. V. Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 4(57). – pp. 56-62.

- Goncharenko A. V. Aircraft operation depending upon the uncertainty of maintenance alternatives / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2017. Vol. 21(4). – pp. 126-131.

- Goncharenko A. V. Airworthiness support measures analogy to the prospective roundabouts alternatives: theoretical aspects / A. V. Goncharenko // Journal of Advanced Transportation. – Volume 2018 (2018), Article ID 9370597, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/9370597; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Alternativeness of control and power equipment repair versus purchasing according to the preferences of the options / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 4(50). – pp. 98-101.

- Goncharenko A. V. An alternative method of the main psychophysics law derivation / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2017. – 3: 155. – pp. 1-5. doi: 10.4172/2471-2701.1000155. (ISSN: 2471-2701)

- Goncharenko A. V. An entropy model of the aircraft gas turbine engine blades restoration method choice / A. V. Goncharenko // International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2018). – June 1-3, 2018. – Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC, 2018. – pp. 2-5.

- Goncharenko A. V. An example of an alternative method of the normal distribution density derivation via a concept of a multi-optional optimality / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 3(53). – pp. 95-99. DOI: 10.18372/1990-5548.53.12149 (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. An optional hybrid functions method of an ideal gas adiabatic process equation derivation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 4(54). – pp. 109-112.

- Goncharenko A. V. Applicable aspects of alternative UAV operation / A. V. Goncharenko // 2015 IEEE 3rd International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. October, 13-15, 2015, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2015. – pp. 316-319.

- Goncharenko A. V. Artificial versus natural intellect in control of optimality / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Євпаторія, 20-24 травня 2013 р.: матеріали конф. – Херсон: ХНТУ, 2013. – pp. 20-22. (ISBN 978-966-8912-70-2)

- Goncharenko A. V. Bayes criterion modified with subjective preferences functions densities distributions used at the choosing of the decision making thresholds / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.17-17.21.

- Goncharenko A. V. Concentrations formula conditional optimality with respect to their entropy / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 85-88. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Conceptual optimization in preferable advances of aeroengines blades restoration alternative technology / A. V. Goncharenko // International Research and Practical Conference “The development of technical sciences: problems and solutions”. – April 27-28, 2018. – Brno, the Czech Republic, Volume/Part 3, 2018. – pp. 144-148.

- Goncharenko A. V. Conflictability of operational situations in terms of entropy paradigm / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2013) [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х тт. (28-30 травня 2013 р., Херсон)]. – Т. 1. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2013. – pp. 115-118.

- Goncharenko A. V. Considerations for the aeronautical engineering degrading state probability determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Control of flight safety with the use of preferences functions / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2013. – № 3(37). – pp. 113-119. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Development of a theoretical approach to the conditional optimization of aircraft maintenance preference uncertainty / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 40-44.

- Goncharenko A. V. Distinguishing minimal engineering diagnosis risks via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Expediency of an improvement for a diesel-geared propulsion with respect to subjectively preferred operational factors / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 1(4). – pp. 30-41.

- Goncharenko A. V. Expediency of unmanned air vehicles application in the framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // 2013 IEEE 2nd International Conference “Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments” Proceedings. October, 15-17, 2013, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2013. – pp. 129-133.

- Goncharenko A. V. Exponential distribution density derived with the help of the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 90-94. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Extremality of control and preferences distributions “goodness” / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2014. – № 4(42). – pp. 84-90. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Fuel oil atomization characteristics smoothed by a logarithm normal distribution for marine diesel engines / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2010. – № 2. – pp. 34-40. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Generalization for the degrading state maximal probability in the framework of the hybrid-optional entropy conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 89-92. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Horizontal flight for maximal distance at presence of conflict behavior (control) of the aircraft control system active element / A. V. Goncharenko // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2013”. (21-23 травня 2013 р., Київ). – Т. 4. – К.: НАУ, 2013. – pp. 22.30-22.33.

- Goncharenko A. V. Human factor aspect applicably to aeronautical engineering maintenance / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.9-17.13.

- Goncharenko A. V. Initial considerations for the multi-optional doctrine implementation to the aircraft airworthiness support effectiveness estimations / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.1-1.2.5.

- Goncharenko A. V. Mathematical modeling of the ship’s main engine random operational process / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – pp. 117-125. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2012. – № 1(6). – pp. 59-69.

- Goncharenko A. V. Modeling aviation legislation influence upon airworthiness support technologies via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Multi-optional doctrine with the uncertainty degree evaluation for the aircraft airworthiness support technologies / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.16-1.2.20.

- Goncharenko A. V. Multi-optional hybrid effectiveness functions optimality doctrine for maintenance purposes / A. V. Goncharenko // 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018). – February, 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine. – 2018. – pp. 771-775.

- Goncharenko A. V. Navigational alternatives, their control and subjective entropy of individual preferences / A. V. Goncharenko // 2014 IEEE 3rd International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 14-17, 2014, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2014. – pp. 99-103.

- Goncharenko A. V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 1(74). – pp. 78-83. (ISSN 0370-2197 print)

- Goncharenko A. V. Operational reliability measures for marine propulsion diesel engines / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: Всеукраїнська науково-практична конференція, Херсон, 12-14 жовтня 2011 р.: матеріали конф. – Херсон, 2011. – pp. 23-27.

- Goncharenko A. V. Optimal controlling path determination with the help of hybrid optional functions distributions / A. V. Goncharenko // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1(44). – pp. 149-158.

- Goncharenko A. V. Optimal dividing between purchasing and fabrication / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 54-55.

- Goncharenko A. V. Optimal maintenance periodicity for aeronautical engineering operation determined on the theoretical platform of subjective analysis / A. V. Goncharenko // XIIIth International Conference “AVIA-2017”. (April 19-21, 2017, Kyiv). – Kyiv: National Aviation University, 2017. – pp. 17.29-17.33.

- Goncharenko A. V. Optimal managerial and control values for active operation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 3(49). – pp. 112-115. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Optimal UAV maintenance periodicity obtained on the multi-optional basis / A. V. Goncharenko // 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. – October, 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. – 2017. – pp. 65-68.

- Goncharenko A. V. Preferences distributions densities for a common continuous alternative / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2014. – № 2(11). – pp. 22-27. (ISSN 2313-4763)

- Goncharenko A. V. Prospects of alternative sources of energy and engines used in ships propulsion and power plants / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 115-116.

- Goncharenko A. V. Rational modes of operation for a four-arm tiller electro-hydraulic steering gear with respect to multi-alternativeness and preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2013. – № 1(8). – С. 28-34. (ISSN 2077-3617)

- Goncharenko A. V. Research of operational effectiveness changes / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 20-23.

- Goncharenko A. V. Safe maneuvering of a ship in a multi-alternative operational situation / A. V. Goncharenko // Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku. – 2014. – pp. 207-210. (ISBN 978-83-61520-02-3)

- Goncharenko A. V. Safety and its entropy measures of certainty or uncertainty / A. V. Goncharenko // Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2014) [збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (18-19 вересня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 44-46.

- Goncharenko A. V. Several models of artificial intelligence elements for aircraft control / A. V. Goncharenko // 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2016. – pp. 224-227.

- Goncharenko A. V. Several models of physical exercise subjective preferences / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2016. – 2: 121. – pp. 1-6. doi:10.4172/2471-2701.1000121. (ISSN: 2471-2701 CEP)

- Goncharenko A. V. Subjective entropy extremization principle as a tool of an aircraft maximal duration horizontal flight control / A. V. Goncharenko // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – Вып. 8(105). – pp. 229-234.

- Goncharenko A. V. Subjective entropy maximum principle for preferences functions of alternatives given in the view of logical conditions / A. V. Goncharenko // Штучний інтелект. – 2013. – № 4(62). – 1 G. pp. 4-9.

- Goncharenko A. V. Subjective preferences for optimal economy continuous rating of MaK 9M453C / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: III Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 23-25 травня 2011 р.: матеріали конф. У 2-х тт. Том 2. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2011. – pp. 114-119.

- Goncharenko A. V. The Bayes’ formula in terms of the multi-optional uncertainty conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.4.34-1.4.38.

- Goncharenko A. V. The optimal commercial speed of a transport vessel with respect to operators’ subjective preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 2(5). – pp. 12-20.

- Goncharenko A. V. The optimal internal “shadow” taxation on condition of a firm external economic activity / A. V. Goncharenko, O. A. Zaporozchenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 2(55). – pp. 251-257.

- Goncharenko A. V. Tribological process characteristics on the basis of a neuron activation model obtained through the multi-optional functions entropy doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 3(80). – pp. 32-35.

- Kroes M. J. Aircraft maintenance and repair: 7th ed. / M. J. Kroes, W. A. Watkins, F. Delp, R. Sterkenburg. – New York, New York, USA, McGraw-Hill, Education, 2013. – 736 p.

- Kroes M. J. Aircraft powerplants: 7th ed. / M. J. Kroes, T. W. Wild. – New York, New York, USA: GLENCOE Macmillan/McGraw-Hill, International Editions, 1994. – 694 p.

- Lind D. A. Basic statistics for business and economics: 2nd ed. / D. A. Lind, R. D. Mason. – Boston, Massachusetts, USA: Irwin/McGraw-Hill, 1997. – 597 p.

- Manuals on flight operations of aircraft.

- Random House Webster’s unabridged dictionary: 2nd ed. – New-York, USA: Random House, 1999. – 2230 p.

- Schedules and technological guidance materials on aircraft scheduled works performances.

- Smith D. J. Reliability, maintainability and risk. Practical methods for engineers / D. J. Smith. – London: Elsevier, 2005. – 365 p.

- Technical descriptions of aircraft.

- Wild T. W. Aircraft powerplants: 8th ed. / T. W. Wild, M. J. Kroes. – New York, New York, USA: McGraw-Hill, Education, 2014. – 756 p.

- Барлоу Р. Математическая теория надежности: пер с англ. под. ред. Б. В. Гнеденко / Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Сов. Радио, 1969. – 288 с.

- Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения / А. Т. Баруча-Рид. – М.: Наука, 1969. – 551 с.

- Боровков А. А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А. А. Боровков. – М.: Наука, 1972. – 367 с.

- Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Буслаев В. С. Вариационное исчисление: учеб. пособие / В. С. Буслаев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 288 с.

- Введение в математическое моделирование: учебное пособие / В. Н. Ашихмин и др. Под ред. П. В. Трусова. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 275 с.

- Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М.: В. Школа, 2000. – 458 с.

- Вирченко Н. А. Графики функций: справочник / Н. А. Вирченко, И. И. Ляшко, К. И. Швецов. – К.: Наукова думка, 1979. – 320 с.

- Волков Л. И. Надежность летательных аппаратов: учеб. пособие для авиационных вузов / Л. И. Волков, А. М. Шишкевич. – М.: В. Школа, 1975. – 296 с.

- Гельфанд И. М. Вариационное исчисление / И. М. Гельфанд, С. В. Фомин. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 228 с.

- Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания / Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2013. – 400 с.

- Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

- Гноенский Л. С. Математические основы теории управляемых систем / Л. С. Гноенский, Г. А. Каменский, Л. Э. Эльсгольц. – М.: Наука, 1969. – 512 с.

- Гончаренко А. В. Аналіз гвинтової характеристики двигуна 5 ДКРН 70/226,8 за питомою витратою палива / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2009. – № 1(1). – С. 16-24.

- Гончаренко А. В. Аналіз параметричних досліджень реологічних властивостей водовугільних суспензій для застосування у суднових двигунах внутрішнього згоряння / А. В. Гончаренко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 8(65). – С. 90-95.

- Гончаренко А. В. Варіанти вибору стратегії підтримання безпеки функціонування транспортної системи / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 2(39). – С. 30-35.

- Гончаренко А. В. Вибір оптимальної комерційної швидкості транспортного судна / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – № 1(2). – С. 41-49.

- Гончаренко А. В. Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2008. – № 2(22). – С. 105-111.

- Гончаренко А. В. Дослідження характеристики двигуна стосовно зміни оптимальних значень / А. В. Гончаренко // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2009). [Збірка наукових праць у п’яти томах. (25-27 травня 2009 р., Херсон)]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 4. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2009. – С. 45-48.

- Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності: автореф. … докт. техн. наук: 05.22.20 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2016. – 39 с.

- Гончаренко А. В. Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники: автореф. … канд. техн. наук: 05.13.03 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2005. – 20 с.

- Гончаренко А. В. Методичні рекомендації до дипломного проектування / А.В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 63 с. (ISBN: 978-966-2997-06-4)

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу ентропії суб’єктивних переваг на прийняття рішень стосовно ремонту суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2009. – № 1(23). – С. 123-131.

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу профілактичних замін на показники безпеки польотів / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2004. – № 3(21). – С. 74-77.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // Наука і молодь. Прикладна серія: Збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2004. – Вип. 4. – С. 15-18.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // ПОЛІТ: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2004. – С. 19.

- Гончаренко А. В. Оптимальне внутрішнє тіньове оподаткування за умови зовнішньоекономічної діяльності фірми / А. В. Гончаренко, О. А. Запорожченко // Вісник НАУ. – 2013. – № 2(55). – С. 251-257.

- Гончаренко А. В. Показники безпеки функціонування транспортної системи в умовах зростання цін на пальне / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 1(38). – С. 35-39.

- Гончаренко А. В. Постановка задачі про вибір оптимального рівня витрат на підтримання безпеки польотів / А. В. Гончаренко // НАУКА І МОЛОДЬ: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2001. – С. 110.

- Гончаренко А. В. Принципові питання змісту та методики виконання дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 165 с. (ISBN: 978-966-2997-08-8)

- Гончаренко А. В. Типи задач рекомендованих до опрацювання при виконанні дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 192 с. (ISBN: 978-966-2997-07-1)

- ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – введ. 01.07.1990. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 36 с.

- Единые нормы летной годности гражданских транспортных самолетов. – М.: ЦАГИ, 1985. – 470 с.

- Збереження льотної придатності повітряних суден: методичні вказівки до виконання курсового проекту / уклад.: В. Г. Докучаєв, Ю. Г. Кордянін, І. М. Новіков, та ін. – К.: НАУ, 2003. – 56 с.

- Ивченко Г. И. Теория массового обслуживания / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2015. – 304 c.

- Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – М.: Наука, 1961. – 703 с.

- Капур К. Надежность и проектирование систем: пер. с англ. Е. Г. Коваленко; под ред. д-ра техн. наук, проф. И. А. Ушакова / К. Капур, Л. Ламберсон. – М.: Мир, 1980. – 604 с.

- Кельберт М. Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики / М. Я. Кельберт, Ю. М. Сухов. – М.: изд. МЦНМО, 2007. – 455 с.

- Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем / И. Н. Коваленко. – М.: Сов. радио, 1980. – 209 с.

- Коваленко И. Н. О двухциклической системе обслуживания / И. Н. Коваленко // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 1. – С. 59-65.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы: 5-е изд. / Г. Корн, Т. Корн. – М: Наука, 1984. – 831 с. [Korn G. A. Mathematical handbook for scientists and engineers. Definitions, theorems and formulas for reference and review: second, enlarged and revised edition / G. A. Korn, T. M. Korn. – USA: McGraw-Hill Book Company, 1968.]

- Кунцевич В. М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты в задачах управления и идентификации: монография / В. М. Кунцевич. – К.: Наукова думка, 2006. – 264 с.

- Математическая энциклопедия; гл. ред. И. М. Виноградов, в 5-ти томах. – М.: Советская Энциклопедия, 1984. – Т. 5. – 1248 стб.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1986. – Т. 1: Методология. Организация. Терминология / под ред. А. И. Рембезы. – 224 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1987. – Т. 2: Математические методы в теории надежности и эффективности / под ред. Б. В. Гнеденко. – 280 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 3: Эффективность технических систем / под общ. ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. – 328 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 5: Проектный анализ надежности / под ред. В. И. Патрушева и А. И. Рембезы. – 316 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1989. – Т. 6: Экспериментальная отработка и испытания / под общ. ред. Р. С. Судакова, О. И. Тескина. – 376 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 8: Эксплуатация и ремонт / под ред. В. И. Кузнецова и Е. Ю. Барзиловича. – 320 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 9: Техническая диагностика / под общ. ред. В. В. Клюева, П. П. Пархоменко. – 1987. – 352 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 10: Справочные данные по условиям эксплуатации и характеристикам надежности / под ред. В. А. Кузнецова. – 1990. – 336 с.

- Надежность машин: учеб. пособие; под ред. Д. Н. Решетова / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. – М.: В. Школа, 1988. – 238 с.

- Наставление по производству полетов в гражданской авиации (НПП ГА-85). – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 286 с.

- Наставление по штурманской службе ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 254 с.

- Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории массового обслуживания / Л. А. Овчаров. – М.: Машиностроение, 1969. – 324 с.

- Овчарук О. М. Загальна формула розподілу осереднених швидкостей рідини в круглоциліндричній трубі / О. М. Овчарук, А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – №1(2). – С. 198-210.

- Организация и проведение полетов самолетов ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1986. – 232 с.

- Пат. 94181 Україна, МПК B63H 25/00. Спосіб вибору оптимальної комбінації режимів експлуатації суднової рульової машини / А. В. Гончаренко; заявник та власник патенту Національний авіаційний університет. – № u 2013 09054; заявл. 19.07.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 1: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 432 с.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 2: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 560 с.

- Смирнов Н. Н. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Техническая эксплуатация летательных аппаратов» для студентов специальности 1610 / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин. – М.: РИО МИИГА, 1985. – 56 с.

- Смирнов Н. Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию / Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

- Техническая эксплуатация летательных аппаратов: учебник для вузов / под ред. Н. Н. Смирнова. – М.: Транспорт, 1990. – 423 с.

- Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения / Л. Э. Эльсгольц. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 271 с.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 10. Heat Capacities / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 9. Calculus Methods / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 8. Law of Energy Conservation in Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 7. Heat and Work Consideration / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 6. Internal Energy Characteristic of Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 5. Thermal Coefficients / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 4. Approaches for a Real Gas Dependencies Derivation / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 3. Theoretical Dependencies for an Ideal Gas / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 2. Basic Considerations of Thermodynamic Processes / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 1. General Characteristic of Thermodynamic System and Heat and Work Mutual Conversions / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition) / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

Contents of the Lecture

1. Features of the modern aircraft power plant.

2.The impact of the aircraft engines mode of operation upon the aircraft power plant technical state.

3. Classification of the turbine engine typical failures and malfunctions.

4. Check methods for the power plant elements.

Lecture № __13__

Topic of the Lecture:

Power plants maintenance

Plan of the Lecture

1. Improvement of turbine engine maintenance and repair methods.

2. Turbine engine maintenance.

3. Replacement of aircraft engines.

4. Turbine engine performance restoration.

References

- Airworthiness Manual: ICAO Doc 9760, 3rd Edition. – Montreal, Quebec, Canada: ICAO, 2014. – 281 p.

- Continuing aircraft airworthiness: manual / S. Dmitriev, O. Tuharinov, Yu. Kazarinov, O. Rugain. – Kyiv, Ukraine: Publishing House of the National Aviation University, 2015. – 104 p.

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part II . Application of the multi-optional functions entropy doctrine to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35891

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part I . Reliability measures to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35890

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Term paper method guide / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35889

- Dhillon B. S. Maintainability, maintenance, and reliability for engineers / B. S. Dhillon. – New York: Taylor & Francis Group, 2006. – 214 p.

- Goncharenko A. V. A basic example of the mathematical logics interpretations to the tribological processes characteristics revealing / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 4(81). – pp. 50-53.

- Goncharenko A. V. A concept of ballast water treatment on the basis of multi-alternativeness / A. V. Goncharenko, V. A. Evdokimova // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2014) [Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. (27-29 травня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 18-21.

- Goncharenko A. V. A concept of entropy approach to the problem of multi-alternative operational modes control / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМA. – 2013. – № 2(9). – pp. 26-34.

- Goncharenko A. V. A concept of multi-optional optimality at modeling ideal gas isothermal processes / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 2(52). – pp. 94-97.

- Goncharenko A. V. A diagnostics problem of a-posterior probability determination via Bayes’ formula obtained in the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization way / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 95-99.

- Goncharenko A. V. A hybrid approach to the optimal aeronautical engineering maintenance periodicity determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 3(72). – pp. 42-47.

- Goncharenko A. V. A hybrid pseudo-entropy function for a decision making in conditions of uncertainty / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Залізний Порт, Україна, 25-28 травня 2015 р.: матеріали конф. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. – pp. 174-176. (ISBN 978-966-2207-24-8)

- Goncharenko A. V. A multi-optional hybrid functions entropy as a tool for transportation means repair optimal periodicity determination / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 60-66.

- Goncharenko A. V. A particular case of a variational problem of control in an active aviation system / A. V. Goncharenko // Transactions of the institute of aviation. – 2013. – № 228, pp. 3-12.

- Goncharenko A. V. Active systems communicational control assessment in multi-alternative navigational situations / A. V. Goncharenko // 2018 IEEE 5th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 16-18, 2018, Kyiv, Ukraine. – 2018. – pp. 254-257.

- Goncharenko A. V. Aeronautical and aerospace material and structural damages to failures: theoretical concepts / A. V. Goncharenko // International Journal of Aerospace Engineering. – Volume 2018 (2018), Article ID 4126085, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/4126085; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering degrading state maximal probability determination as a proof for the hybrid-optional functions entropy conditional optimality doctrine application / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering maintenance periodicity optimization with the help of subjective preferences distributions / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 2(71). – pp. 51-56.

- Goncharenko A. V. Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 4(57). – pp. 56-62.

- Goncharenko A. V. Aircraft operation depending upon the uncertainty of maintenance alternatives / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2017. Vol. 21(4). – pp. 126-131.

- Goncharenko A. V. Airworthiness support measures analogy to the prospective roundabouts alternatives: theoretical aspects / A. V. Goncharenko // Journal of Advanced Transportation. – Volume 2018 (2018), Article ID 9370597, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/9370597; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Alternativeness of control and power equipment repair versus purchasing according to the preferences of the options / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 4(50). – pp. 98-101.

- Goncharenko A. V. An alternative method of the main psychophysics law derivation / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2017. – 3: 155. – pp. 1-5. doi: 10.4172/2471-2701.1000155. (ISSN: 2471-2701)

- Goncharenko A. V. An entropy model of the aircraft gas turbine engine blades restoration method choice / A. V. Goncharenko // International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2018). – June 1-3, 2018. – Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC, 2018. – pp. 2-5.

- Goncharenko A. V. An example of an alternative method of the normal distribution density derivation via a concept of a multi-optional optimality / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 3(53). – pp. 95-99. DOI: 10.18372/1990-5548.53.12149 (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. An optional hybrid functions method of an ideal gas adiabatic process equation derivation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 4(54). – pp. 109-112.

- Goncharenko A. V. Applicable aspects of alternative UAV operation / A. V. Goncharenko // 2015 IEEE 3rd International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. October, 13-15, 2015, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2015. – pp. 316-319.

- Goncharenko A. V. Artificial versus natural intellect in control of optimality / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Євпаторія, 20-24 травня 2013 р.: матеріали конф. – Херсон: ХНТУ, 2013. – pp. 20-22. (ISBN 978-966-8912-70-2)

- Goncharenko A. V. Bayes criterion modified with subjective preferences functions densities distributions used at the choosing of the decision making thresholds / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.17-17.21.

- Goncharenko A. V. Concentrations formula conditional optimality with respect to their entropy / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 85-88. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Conceptual optimization in preferable advances of aeroengines blades restoration alternative technology / A. V. Goncharenko // International Research and Practical Conference “The development of technical sciences: problems and solutions”. – April 27-28, 2018. – Brno, the Czech Republic, Volume/Part 3, 2018. – pp. 144-148.

- Goncharenko A. V. Conflictability of operational situations in terms of entropy paradigm / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2013) [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х тт. (28-30 травня 2013 р., Херсон)]. – Т. 1. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2013. – pp. 115-118.

- Goncharenko A. V. Considerations for the aeronautical engineering degrading state probability determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Control of flight safety with the use of preferences functions / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2013. – № 3(37). – pp. 113-119. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Development of a theoretical approach to the conditional optimization of aircraft maintenance preference uncertainty / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 40-44.

- Goncharenko A. V. Distinguishing minimal engineering diagnosis risks via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Expediency of an improvement for a diesel-geared propulsion with respect to subjectively preferred operational factors / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 1(4). – pp. 30-41.

- Goncharenko A. V. Expediency of unmanned air vehicles application in the framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // 2013 IEEE 2nd International Conference “Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments” Proceedings. October, 15-17, 2013, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2013. – pp. 129-133.

- Goncharenko A. V. Exponential distribution density derived with the help of the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 90-94. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Extremality of control and preferences distributions “goodness” / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2014. – № 4(42). – pp. 84-90. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Fuel oil atomization characteristics smoothed by a logarithm normal distribution for marine diesel engines / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2010. – № 2. – pp. 34-40. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Generalization for the degrading state maximal probability in the framework of the hybrid-optional entropy conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 89-92. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Horizontal flight for maximal distance at presence of conflict behavior (control) of the aircraft control system active element / A. V. Goncharenko // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2013”. (21-23 травня 2013 р., Київ). – Т. 4. – К.: НАУ, 2013. – pp. 22.30-22.33.

- Goncharenko A. V. Human factor aspect applicably to aeronautical engineering maintenance / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.9-17.13.

- Goncharenko A. V. Initial considerations for the multi-optional doctrine implementation to the aircraft airworthiness support effectiveness estimations / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.1-1.2.5.

- Goncharenko A. V. Mathematical modeling of the ship’s main engine random operational process / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – pp. 117-125. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2012. – № 1(6). – pp. 59-69.

- Goncharenko A. V. Modeling aviation legislation influence upon airworthiness support technologies via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Multi-optional doctrine with the uncertainty degree evaluation for the aircraft airworthiness support technologies / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.16-1.2.20.

- Goncharenko A. V. Multi-optional hybrid effectiveness functions optimality doctrine for maintenance purposes / A. V. Goncharenko // 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018). – February, 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine. – 2018. – pp. 771-775.

- Goncharenko A. V. Navigational alternatives, their control and subjective entropy of individual preferences / A. V. Goncharenko // 2014 IEEE 3rd International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 14-17, 2014, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2014. – pp. 99-103.

- Goncharenko A. V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 1(74). – pp. 78-83. (ISSN 0370-2197 print)

- Goncharenko A. V. Operational reliability measures for marine propulsion diesel engines / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: Всеукраїнська науково-практична конференція, Херсон, 12-14 жовтня 2011 р.: матеріали конф. – Херсон, 2011. – pp. 23-27.

- Goncharenko A. V. Optimal controlling path determination with the help of hybrid optional functions distributions / A. V. Goncharenko // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1(44). – pp. 149-158.

- Goncharenko A. V. Optimal dividing between purchasing and fabrication / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 54-55.

- Goncharenko A. V. Optimal maintenance periodicity for aeronautical engineering operation determined on the theoretical platform of subjective analysis / A. V. Goncharenko // XIIIth International Conference “AVIA-2017”. (April 19-21, 2017, Kyiv). – Kyiv: National Aviation University, 2017. – pp. 17.29-17.33.

- Goncharenko A. V. Optimal managerial and control values for active operation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 3(49). – pp. 112-115. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Optimal UAV maintenance periodicity obtained on the multi-optional basis / A. V. Goncharenko // 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. – October, 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. – 2017. – pp. 65-68.

- Goncharenko A. V. Preferences distributions densities for a common continuous alternative / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2014. – № 2(11). – pp. 22-27. (ISSN 2313-4763)

- Goncharenko A. V. Prospects of alternative sources of energy and engines used in ships propulsion and power plants / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 115-116.

- Goncharenko A. V. Rational modes of operation for a four-arm tiller electro-hydraulic steering gear with respect to multi-alternativeness and preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2013. – № 1(8). – С. 28-34. (ISSN 2077-3617)

- Goncharenko A. V. Research of operational effectiveness changes / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 20-23.

- Goncharenko A. V. Safe maneuvering of a ship in a multi-alternative operational situation / A. V. Goncharenko // Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku. – 2014. – pp. 207-210. (ISBN 978-83-61520-02-3)

- Goncharenko A. V. Safety and its entropy measures of certainty or uncertainty / A. V. Goncharenko // Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2014) [збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (18-19 вересня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 44-46.

- Goncharenko A. V. Several models of artificial intelligence elements for aircraft control / A. V. Goncharenko // 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2016. – pp. 224-227.

- Goncharenko A. V. Several models of physical exercise subjective preferences / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2016. – 2: 121. – pp. 1-6. doi:10.4172/2471-2701.1000121. (ISSN: 2471-2701 CEP)

- Goncharenko A. V. Subjective entropy extremization principle as a tool of an aircraft maximal duration horizontal flight control / A. V. Goncharenko // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – Вып. 8(105). – pp. 229-234.

- Goncharenko A. V. Subjective entropy maximum principle for preferences functions of alternatives given in the view of logical conditions / A. V. Goncharenko // Штучний інтелект. – 2013. – № 4(62). – 1 G. pp. 4-9.

- Goncharenko A. V. Subjective preferences for optimal economy continuous rating of MaK 9M453C / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: III Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 23-25 травня 2011 р.: матеріали конф. У 2-х тт. Том 2. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2011. – pp. 114-119.

- Goncharenko A. V. The Bayes’ formula in terms of the multi-optional uncertainty conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.4.34-1.4.38.

- Goncharenko A. V. The optimal commercial speed of a transport vessel with respect to operators’ subjective preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 2(5). – pp. 12-20.

- Goncharenko A. V. The optimal internal “shadow” taxation on condition of a firm external economic activity / A. V. Goncharenko, O. A. Zaporozchenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 2(55). – pp. 251-257.

- Goncharenko A. V. Tribological process characteristics on the basis of a neuron activation model obtained through the multi-optional functions entropy doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 3(80). – pp. 32-35.

- Kroes M. J. Aircraft maintenance and repair: 7th ed. / M. J. Kroes, W. A. Watkins, F. Delp, R. Sterkenburg. – New York, New York, USA, McGraw-Hill, Education, 2013. – 736 p.

- Kroes M. J. Aircraft powerplants: 7th ed. / M. J. Kroes, T. W. Wild. – New York, New York, USA: GLENCOE Macmillan/McGraw-Hill, International Editions, 1994. – 694 p.

- Lind D. A. Basic statistics for business and economics: 2nd ed. / D. A. Lind, R. D. Mason. – Boston, Massachusetts, USA: Irwin/McGraw-Hill, 1997. – 597 p.

- Manuals on flight operations of aircraft.

- Random House Webster’s unabridged dictionary: 2nd ed. – New-York, USA: Random House, 1999. – 2230 p.

- Schedules and technological guidance materials on aircraft scheduled works performances.

- Smith D. J. Reliability, maintainability and risk. Practical methods for engineers / D. J. Smith. – London: Elsevier, 2005. – 365 p.

- Technical descriptions of aircraft.

- Wild T. W. Aircraft powerplants: 8th ed. / T. W. Wild, M. J. Kroes. – New York, New York, USA: McGraw-Hill, Education, 2014. – 756 p.

- Барлоу Р. Математическая теория надежности: пер с англ. под. ред. Б. В. Гнеденко / Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Сов. Радио, 1969. – 288 с.

- Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения / А. Т. Баруча-Рид. – М.: Наука, 1969. – 551 с.

- Боровков А. А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А. А. Боровков. – М.: Наука, 1972. – 367 с.

- Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Буслаев В. С. Вариационное исчисление: учеб. пособие / В. С. Буслаев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 288 с.

- Введение в математическое моделирование: учебное пособие / В. Н. Ашихмин и др. Под ред. П. В. Трусова. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 275 с.

- Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М.: В. Школа, 2000. – 458 с.

- Вирченко Н. А. Графики функций: справочник / Н. А. Вирченко, И. И. Ляшко, К. И. Швецов. – К.: Наукова думка, 1979. – 320 с.

- Волков Л. И. Надежность летательных аппаратов: учеб. пособие для авиационных вузов / Л. И. Волков, А. М. Шишкевич. – М.: В. Школа, 1975. – 296 с.

- Гельфанд И. М. Вариационное исчисление / И. М. Гельфанд, С. В. Фомин. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 228 с.

- Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания / Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2013. – 400 с.

- Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

- Гноенский Л. С. Математические основы теории управляемых систем / Л. С. Гноенский, Г. А. Каменский, Л. Э. Эльсгольц. – М.: Наука, 1969. – 512 с.

- Гончаренко А. В. Аналіз гвинтової характеристики двигуна 5 ДКРН 70/226,8 за питомою витратою палива / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2009. – № 1(1). – С. 16-24.

- Гончаренко А. В. Аналіз параметричних досліджень реологічних властивостей водовугільних суспензій для застосування у суднових двигунах внутрішнього згоряння / А. В. Гончаренко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 8(65). – С. 90-95.

- Гончаренко А. В. Варіанти вибору стратегії підтримання безпеки функціонування транспортної системи / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 2(39). – С. 30-35.

- Гончаренко А. В. Вибір оптимальної комерційної швидкості транспортного судна / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – № 1(2). – С. 41-49.

- Гончаренко А. В. Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2008. – № 2(22). – С. 105-111.

- Гончаренко А. В. Дослідження характеристики двигуна стосовно зміни оптимальних значень / А. В. Гончаренко // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2009). [Збірка наукових праць у п’яти томах. (25-27 травня 2009 р., Херсон)]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 4. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2009. – С. 45-48.

- Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності: автореф. … докт. техн. наук: 05.22.20 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2016. – 39 с.

- Гончаренко А. В. Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники: автореф. … канд. техн. наук: 05.13.03 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2005. – 20 с.

- Гончаренко А. В. Методичні рекомендації до дипломного проектування / А.В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 63 с. (ISBN: 978-966-2997-06-4)

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу ентропії суб’єктивних переваг на прийняття рішень стосовно ремонту суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2009. – № 1(23). – С. 123-131.

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу профілактичних замін на показники безпеки польотів / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2004. – № 3(21). – С. 74-77.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // Наука і молодь. Прикладна серія: Збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2004. – Вип. 4. – С. 15-18.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // ПОЛІТ: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2004. – С. 19.

- Гончаренко А. В. Оптимальне внутрішнє тіньове оподаткування за умови зовнішньоекономічної діяльності фірми / А. В. Гончаренко, О. А. Запорожченко // Вісник НАУ. – 2013. – № 2(55). – С. 251-257.

- Гончаренко А. В. Показники безпеки функціонування транспортної системи в умовах зростання цін на пальне / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 1(38). – С. 35-39.

- Гончаренко А. В. Постановка задачі про вибір оптимального рівня витрат на підтримання безпеки польотів / А. В. Гончаренко // НАУКА І МОЛОДЬ: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2001. – С. 110.

- Гончаренко А. В. Принципові питання змісту та методики виконання дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 165 с. (ISBN: 978-966-2997-08-8)

- Гончаренко А. В. Типи задач рекомендованих до опрацювання при виконанні дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 192 с. (ISBN: 978-966-2997-07-1)

- ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – введ. 01.07.1990. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 36 с.

- Единые нормы летной годности гражданских транспортных самолетов. – М.: ЦАГИ, 1985. – 470 с.

- Збереження льотної придатності повітряних суден: методичні вказівки до виконання курсового проекту / уклад.: В. Г. Докучаєв, Ю. Г. Кордянін, І. М. Новіков, та ін. – К.: НАУ, 2003. – 56 с.

- Ивченко Г. И. Теория массового обслуживания / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2015. – 304 c.

- Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – М.: Наука, 1961. – 703 с.

- Капур К. Надежность и проектирование систем: пер. с англ. Е. Г. Коваленко; под ред. д-ра техн. наук, проф. И. А. Ушакова / К. Капур, Л. Ламберсон. – М.: Мир, 1980. – 604 с.

- Кельберт М. Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики / М. Я. Кельберт, Ю. М. Сухов. – М.: изд. МЦНМО, 2007. – 455 с.

- Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем / И. Н. Коваленко. – М.: Сов. радио, 1980. – 209 с.

- Коваленко И. Н. О двухциклической системе обслуживания / И. Н. Коваленко // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 1. – С. 59-65.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы: 5-е изд. / Г. Корн, Т. Корн. – М: Наука, 1984. – 831 с. [Korn G. A. Mathematical handbook for scientists and engineers. Definitions, theorems and formulas for reference and review: second, enlarged and revised edition / G. A. Korn, T. M. Korn. – USA: McGraw-Hill Book Company, 1968.]

- Кунцевич В. М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты в задачах управления и идентификации: монография / В. М. Кунцевич. – К.: Наукова думка, 2006. – 264 с.

- Математическая энциклопедия; гл. ред. И. М. Виноградов, в 5-ти томах. – М.: Советская Энциклопедия, 1984. – Т. 5. – 1248 стб.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1986. – Т. 1: Методология. Организация. Терминология / под ред. А. И. Рембезы. – 224 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1987. – Т. 2: Математические методы в теории надежности и эффективности / под ред. Б. В. Гнеденко. – 280 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 3: Эффективность технических систем / под общ. ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. – 328 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 5: Проектный анализ надежности / под ред. В. И. Патрушева и А. И. Рембезы. – 316 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1989. – Т. 6: Экспериментальная отработка и испытания / под общ. ред. Р. С. Судакова, О. И. Тескина. – 376 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 8: Эксплуатация и ремонт / под ред. В. И. Кузнецова и Е. Ю. Барзиловича. – 320 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 9: Техническая диагностика / под общ. ред. В. В. Клюева, П. П. Пархоменко. – 1987. – 352 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 10: Справочные данные по условиям эксплуатации и характеристикам надежности / под ред. В. А. Кузнецова. – 1990. – 336 с.

- Надежность машин: учеб. пособие; под ред. Д. Н. Решетова / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. – М.: В. Школа, 1988. – 238 с.

- Наставление по производству полетов в гражданской авиации (НПП ГА-85). – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 286 с.

- Наставление по штурманской службе ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 254 с.

- Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории массового обслуживания / Л. А. Овчаров. – М.: Машиностроение, 1969. – 324 с.

- Овчарук О. М. Загальна формула розподілу осереднених швидкостей рідини в круглоциліндричній трубі / О. М. Овчарук, А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – №1(2). – С. 198-210.

- Организация и проведение полетов самолетов ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1986. – 232 с.

- Пат. 94181 Україна, МПК B63H 25/00. Спосіб вибору оптимальної комбінації режимів експлуатації суднової рульової машини / А. В. Гончаренко; заявник та власник патенту Національний авіаційний університет. – № u 2013 09054; заявл. 19.07.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 1: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 432 с.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 2: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 560 с.

- Смирнов Н. Н. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Техническая эксплуатация летательных аппаратов» для студентов специальности 1610 / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин. – М.: РИО МИИГА, 1985. – 56 с.

- Смирнов Н. Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию / Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

- Техническая эксплуатация летательных аппаратов: учебник для вузов / под ред. Н. Н. Смирнова. – М.: Транспорт, 1990. – 423 с.

- Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения / Л. Э. Эльсгольц. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 271 с.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 10. Heat Capacities / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 9. Calculus Methods / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 8. Law of Energy Conservation in Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 7. Heat and Work Consideration / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 6. Internal Energy Characteristic of Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 5. Thermal Coefficients / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 4. Approaches for a Real Gas Dependencies Derivation / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 3. Theoretical Dependencies for an Ideal Gas / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 2. Basic Considerations of Thermodynamic Processes / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 1. General Characteristic of Thermodynamic System and Heat and Work Mutual Conversions / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition) / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

Contents of the Lecture

1. Aircraft turbine engine maintenance and repair methods improvement.

2. Processes of the gas-turbine engines maintenance.

3. Water in fuel.

4. Aircraft filling with fuels and lubricants.

5. Procedures of the aircraft engines replacement.

6. Engine preservation and depreservation.

7. Methods of the aviation gas-turbine engine performance restoration.

Lecture № __14__

Topic of the Lecture:

General characteristics of the process and the main stages of starting the aircraft engine

Plan of the Lecture

1. General characteristic of aircraft engines starting.

2. Stages and monitoring starting process.

3. Preparation for engine starting.

4. Operating factors influence on starting.

References

- Airworthiness Manual: ICAO Doc 9760, 3rd Edition. – Montreal, Quebec, Canada: ICAO, 2014. – 281 p.

- Continuing aircraft airworthiness: manual / S. Dmitriev, O. Tuharinov, Yu. Kazarinov, O. Rugain. – Kyiv, Ukraine: Publishing House of the National Aviation University, 2015. – 104 p.

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part II . Application of the multi-optional functions entropy doctrine to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35891

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part I . Reliability measures to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35890

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Term paper method guide / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35889

- Dhillon B. S. Maintainability, maintenance, and reliability for engineers / B. S. Dhillon. – New York: Taylor & Francis Group, 2006. – 214 p.

- Goncharenko A. V. A basic example of the mathematical logics interpretations to the tribological processes characteristics revealing / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 4(81). – pp. 50-53.

- Goncharenko A. V. A concept of ballast water treatment on the basis of multi-alternativeness / A. V. Goncharenko, V. A. Evdokimova // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2014) [Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. (27-29 травня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 18-21.

- Goncharenko A. V. A concept of entropy approach to the problem of multi-alternative operational modes control / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМA. – 2013. – № 2(9). – pp. 26-34.

- Goncharenko A. V. A concept of multi-optional optimality at modeling ideal gas isothermal processes / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 2(52). – pp. 94-97.

- Goncharenko A. V. A diagnostics problem of a-posterior probability determination via Bayes’ formula obtained in the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization way / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 95-99.

- Goncharenko A. V. A hybrid approach to the optimal aeronautical engineering maintenance periodicity determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 3(72). – pp. 42-47.

- Goncharenko A. V. A hybrid pseudo-entropy function for a decision making in conditions of uncertainty / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Залізний Порт, Україна, 25-28 травня 2015 р.: матеріали конф. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. – pp. 174-176. (ISBN 978-966-2207-24-8)

- Goncharenko A. V. A multi-optional hybrid functions entropy as a tool for transportation means repair optimal periodicity determination / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 60-66.

- Goncharenko A. V. A particular case of a variational problem of control in an active aviation system / A. V. Goncharenko // Transactions of the institute of aviation. – 2013. – № 228, pp. 3-12.

- Goncharenko A. V. Active systems communicational control assessment in multi-alternative navigational situations / A. V. Goncharenko // 2018 IEEE 5th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 16-18, 2018, Kyiv, Ukraine. – 2018. – pp. 254-257.

- Goncharenko A. V. Aeronautical and aerospace material and structural damages to failures: theoretical concepts / A. V. Goncharenko // International Journal of Aerospace Engineering. – Volume 2018 (2018), Article ID 4126085, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/4126085; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering degrading state maximal probability determination as a proof for the hybrid-optional functions entropy conditional optimality doctrine application / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering maintenance periodicity optimization with the help of subjective preferences distributions / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 2(71). – pp. 51-56.

- Goncharenko A. V. Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 4(57). – pp. 56-62.

- Goncharenko A. V. Aircraft operation depending upon the uncertainty of maintenance alternatives / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2017. Vol. 21(4). – pp. 126-131.

- Goncharenko A. V. Airworthiness support measures analogy to the prospective roundabouts alternatives: theoretical aspects / A. V. Goncharenko // Journal of Advanced Transportation. – Volume 2018 (2018), Article ID 9370597, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/9370597; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Alternativeness of control and power equipment repair versus purchasing according to the preferences of the options / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 4(50). – pp. 98-101.

- Goncharenko A. V. An alternative method of the main psychophysics law derivation / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2017. – 3: 155. – pp. 1-5. doi: 10.4172/2471-2701.1000155. (ISSN: 2471-2701)

- Goncharenko A. V. An entropy model of the aircraft gas turbine engine blades restoration method choice / A. V. Goncharenko // International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2018). – June 1-3, 2018. – Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC, 2018. – pp. 2-5.

- Goncharenko A. V. An example of an alternative method of the normal distribution density derivation via a concept of a multi-optional optimality / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 3(53). – pp. 95-99. DOI: 10.18372/1990-5548.53.12149 (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. An optional hybrid functions method of an ideal gas adiabatic process equation derivation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 4(54). – pp. 109-112.

- Goncharenko A. V. Applicable aspects of alternative UAV operation / A. V. Goncharenko // 2015 IEEE 3rd International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. October, 13-15, 2015, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2015. – pp. 316-319.

- Goncharenko A. V. Artificial versus natural intellect in control of optimality / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Євпаторія, 20-24 травня 2013 р.: матеріали конф. – Херсон: ХНТУ, 2013. – pp. 20-22. (ISBN 978-966-8912-70-2)

- Goncharenko A. V. Bayes criterion modified with subjective preferences functions densities distributions used at the choosing of the decision making thresholds / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.17-17.21.

- Goncharenko A. V. Concentrations formula conditional optimality with respect to their entropy / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 85-88. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Conceptual optimization in preferable advances of aeroengines blades restoration alternative technology / A. V. Goncharenko // International Research and Practical Conference “The development of technical sciences: problems and solutions”. – April 27-28, 2018. – Brno, the Czech Republic, Volume/Part 3, 2018. – pp. 144-148.

- Goncharenko A. V. Conflictability of operational situations in terms of entropy paradigm / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2013) [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х тт. (28-30 травня 2013 р., Херсон)]. – Т. 1. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2013. – pp. 115-118.

- Goncharenko A. V. Considerations for the aeronautical engineering degrading state probability determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Control of flight safety with the use of preferences functions / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2013. – № 3(37). – pp. 113-119. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Development of a theoretical approach to the conditional optimization of aircraft maintenance preference uncertainty / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 40-44.

- Goncharenko A. V. Distinguishing minimal engineering diagnosis risks via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Expediency of an improvement for a diesel-geared propulsion with respect to subjectively preferred operational factors / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 1(4). – pp. 30-41.

- Goncharenko A. V. Expediency of unmanned air vehicles application in the framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // 2013 IEEE 2nd International Conference “Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments” Proceedings. October, 15-17, 2013, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2013. – pp. 129-133.

- Goncharenko A. V. Exponential distribution density derived with the help of the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 90-94. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Extremality of control and preferences distributions “goodness” / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2014. – № 4(42). – pp. 84-90. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Fuel oil atomization characteristics smoothed by a logarithm normal distribution for marine diesel engines / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2010. – № 2. – pp. 34-40. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Generalization for the degrading state maximal probability in the framework of the hybrid-optional entropy conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 89-92. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Horizontal flight for maximal distance at presence of conflict behavior (control) of the aircraft control system active element / A. V. Goncharenko // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2013”. (21-23 травня 2013 р., Київ). – Т. 4. – К.: НАУ, 2013. – pp. 22.30-22.33.

- Goncharenko A. V. Human factor aspect applicably to aeronautical engineering maintenance / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.9-17.13.

- Goncharenko A. V. Initial considerations for the multi-optional doctrine implementation to the aircraft airworthiness support effectiveness estimations / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.1-1.2.5.

- Goncharenko A. V. Mathematical modeling of the ship’s main engine random operational process / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – pp. 117-125. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2012. – № 1(6). – pp. 59-69.

- Goncharenko A. V. Modeling aviation legislation influence upon airworthiness support technologies via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Multi-optional doctrine with the uncertainty degree evaluation for the aircraft airworthiness support technologies / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.16-1.2.20.

- Goncharenko A. V. Multi-optional hybrid effectiveness functions optimality doctrine for maintenance purposes / A. V. Goncharenko // 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018). – February, 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine. – 2018. – pp. 771-775.

- Goncharenko A. V. Navigational alternatives, their control and subjective entropy of individual preferences / A. V. Goncharenko // 2014 IEEE 3rd International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 14-17, 2014, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2014. – pp. 99-103.

- Goncharenko A. V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 1(74). – pp. 78-83. (ISSN 0370-2197 print)

- Goncharenko A. V. Operational reliability measures for marine propulsion diesel engines / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: Всеукраїнська науково-практична конференція, Херсон, 12-14 жовтня 2011 р.: матеріали конф. – Херсон, 2011. – pp. 23-27.

- Goncharenko A. V. Optimal controlling path determination with the help of hybrid optional functions distributions / A. V. Goncharenko // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1(44). – pp. 149-158.

- Goncharenko A. V. Optimal dividing between purchasing and fabrication / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 54-55.

- Goncharenko A. V. Optimal maintenance periodicity for aeronautical engineering operation determined on the theoretical platform of subjective analysis / A. V. Goncharenko // XIIIth International Conference “AVIA-2017”. (April 19-21, 2017, Kyiv). – Kyiv: National Aviation University, 2017. – pp. 17.29-17.33.

- Goncharenko A. V. Optimal managerial and control values for active operation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 3(49). – pp. 112-115. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Optimal UAV maintenance periodicity obtained on the multi-optional basis / A. V. Goncharenko // 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. – October, 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. – 2017. – pp. 65-68.

- Goncharenko A. V. Preferences distributions densities for a common continuous alternative / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2014. – № 2(11). – pp. 22-27. (ISSN 2313-4763)

- Goncharenko A. V. Prospects of alternative sources of energy and engines used in ships propulsion and power plants / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 115-116.

- Goncharenko A. V. Rational modes of operation for a four-arm tiller electro-hydraulic steering gear with respect to multi-alternativeness and preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2013. – № 1(8). – С. 28-34. (ISSN 2077-3617)

- Goncharenko A. V. Research of operational effectiveness changes / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 20-23.

- Goncharenko A. V. Safe maneuvering of a ship in a multi-alternative operational situation / A. V. Goncharenko // Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku. – 2014. – pp. 207-210. (ISBN 978-83-61520-02-3)

- Goncharenko A. V. Safety and its entropy measures of certainty or uncertainty / A. V. Goncharenko // Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2014) [збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (18-19 вересня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 44-46.

- Goncharenko A. V. Several models of artificial intelligence elements for aircraft control / A. V. Goncharenko // 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2016. – pp. 224-227.

- Goncharenko A. V. Several models of physical exercise subjective preferences / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2016. – 2: 121. – pp. 1-6. doi:10.4172/2471-2701.1000121. (ISSN: 2471-2701 CEP)

- Goncharenko A. V. Subjective entropy extremization principle as a tool of an aircraft maximal duration horizontal flight control / A. V. Goncharenko // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – Вып. 8(105). – pp. 229-234.

- Goncharenko A. V. Subjective entropy maximum principle for preferences functions of alternatives given in the view of logical conditions / A. V. Goncharenko // Штучний інтелект. – 2013. – № 4(62). – 1 G. pp. 4-9.

- Goncharenko A. V. Subjective preferences for optimal economy continuous rating of MaK 9M453C / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: III Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 23-25 травня 2011 р.: матеріали конф. У 2-х тт. Том 2. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2011. – pp. 114-119.

- Goncharenko A. V. The Bayes’ formula in terms of the multi-optional uncertainty conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.4.34-1.4.38.

- Goncharenko A. V. The optimal commercial speed of a transport vessel with respect to operators’ subjective preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 2(5). – pp. 12-20.

- Goncharenko A. V. The optimal internal “shadow” taxation on condition of a firm external economic activity / A. V. Goncharenko, O. A. Zaporozchenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 2(55). – pp. 251-257.

- Goncharenko A. V. Tribological process characteristics on the basis of a neuron activation model obtained through the multi-optional functions entropy doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 3(80). – pp. 32-35.

- Kroes M. J. Aircraft maintenance and repair: 7th ed. / M. J. Kroes, W. A. Watkins, F. Delp, R. Sterkenburg. – New York, New York, USA, McGraw-Hill, Education, 2013. – 736 p.

- Kroes M. J. Aircraft powerplants: 7th ed. / M. J. Kroes, T. W. Wild. – New York, New York, USA: GLENCOE Macmillan/McGraw-Hill, International Editions, 1994. – 694 p.

- Lind D. A. Basic statistics for business and economics: 2nd ed. / D. A. Lind, R. D. Mason. – Boston, Massachusetts, USA: Irwin/McGraw-Hill, 1997. – 597 p.

- Manuals on flight operations of aircraft.

- Random House Webster’s unabridged dictionary: 2nd ed. – New-York, USA: Random House, 1999. – 2230 p.

- Schedules and technological guidance materials on aircraft scheduled works performances.

- Smith D. J. Reliability, maintainability and risk. Practical methods for engineers / D. J. Smith. – London: Elsevier, 2005. – 365 p.

- Technical descriptions of aircraft.

- Wild T. W. Aircraft powerplants: 8th ed. / T. W. Wild, M. J. Kroes. – New York, New York, USA: McGraw-Hill, Education, 2014. – 756 p.

- Барлоу Р. Математическая теория надежности: пер с англ. под. ред. Б. В. Гнеденко / Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Сов. Радио, 1969. – 288 с.

- Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения / А. Т. Баруча-Рид. – М.: Наука, 1969. – 551 с.

- Боровков А. А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А. А. Боровков. – М.: Наука, 1972. – 367 с.

- Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Буслаев В. С. Вариационное исчисление: учеб. пособие / В. С. Буслаев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 288 с.

- Введение в математическое моделирование: учебное пособие / В. Н. Ашихмин и др. Под ред. П. В. Трусова. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 275 с.

- Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М.: В. Школа, 2000. – 458 с.

- Вирченко Н. А. Графики функций: справочник / Н. А. Вирченко, И. И. Ляшко, К. И. Швецов. – К.: Наукова думка, 1979. – 320 с.

- Волков Л. И. Надежность летательных аппаратов: учеб. пособие для авиационных вузов / Л. И. Волков, А. М. Шишкевич. – М.: В. Школа, 1975. – 296 с.

- Гельфанд И. М. Вариационное исчисление / И. М. Гельфанд, С. В. Фомин. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 228 с.

- Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания / Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2013. – 400 с.

- Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

- Гноенский Л. С. Математические основы теории управляемых систем / Л. С. Гноенский, Г. А. Каменский, Л. Э. Эльсгольц. – М.: Наука, 1969. – 512 с.

- Гончаренко А. В. Аналіз гвинтової характеристики двигуна 5 ДКРН 70/226,8 за питомою витратою палива / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2009. – № 1(1). – С. 16-24.

- Гончаренко А. В. Аналіз параметричних досліджень реологічних властивостей водовугільних суспензій для застосування у суднових двигунах внутрішнього згоряння / А. В. Гончаренко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 8(65). – С. 90-95.

- Гончаренко А. В. Варіанти вибору стратегії підтримання безпеки функціонування транспортної системи / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 2(39). – С. 30-35.

- Гончаренко А. В. Вибір оптимальної комерційної швидкості транспортного судна / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – № 1(2). – С. 41-49.

- Гончаренко А. В. Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2008. – № 2(22). – С. 105-111.

- Гончаренко А. В. Дослідження характеристики двигуна стосовно зміни оптимальних значень / А. В. Гончаренко // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2009). [Збірка наукових праць у п’яти томах. (25-27 травня 2009 р., Херсон)]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 4. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2009. – С. 45-48.

- Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності: автореф. … докт. техн. наук: 05.22.20 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2016. – 39 с.

- Гончаренко А. В. Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники: автореф. … канд. техн. наук: 05.13.03 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2005. – 20 с.

- Гончаренко А. В. Методичні рекомендації до дипломного проектування / А.В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 63 с. (ISBN: 978-966-2997-06-4)

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу ентропії суб’єктивних переваг на прийняття рішень стосовно ремонту суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2009. – № 1(23). – С. 123-131.

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу профілактичних замін на показники безпеки польотів / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2004. – № 3(21). – С. 74-77.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // Наука і молодь. Прикладна серія: Збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2004. – Вип. 4. – С. 15-18.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // ПОЛІТ: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2004. – С. 19.

- Гончаренко А. В. Оптимальне внутрішнє тіньове оподаткування за умови зовнішньоекономічної діяльності фірми / А. В. Гончаренко, О. А. Запорожченко // Вісник НАУ. – 2013. – № 2(55). – С. 251-257.

- Гончаренко А. В. Показники безпеки функціонування транспортної системи в умовах зростання цін на пальне / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 1(38). – С. 35-39.

- Гончаренко А. В. Постановка задачі про вибір оптимального рівня витрат на підтримання безпеки польотів / А. В. Гончаренко // НАУКА І МОЛОДЬ: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2001. – С. 110.

- Гончаренко А. В. Принципові питання змісту та методики виконання дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 165 с. (ISBN: 978-966-2997-08-8)

- Гончаренко А. В. Типи задач рекомендованих до опрацювання при виконанні дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 192 с. (ISBN: 978-966-2997-07-1)

- ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – введ. 01.07.1990. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 36 с.

- Единые нормы летной годности гражданских транспортных самолетов. – М.: ЦАГИ, 1985. – 470 с.

- Збереження льотної придатності повітряних суден: методичні вказівки до виконання курсового проекту / уклад.: В. Г. Докучаєв, Ю. Г. Кордянін, І. М. Новіков, та ін. – К.: НАУ, 2003. – 56 с.

- Ивченко Г. И. Теория массового обслуживания / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2015. – 304 c.

- Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – М.: Наука, 1961. – 703 с.

- Капур К. Надежность и проектирование систем: пер. с англ. Е. Г. Коваленко; под ред. д-ра техн. наук, проф. И. А. Ушакова / К. Капур, Л. Ламберсон. – М.: Мир, 1980. – 604 с.

- Кельберт М. Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики / М. Я. Кельберт, Ю. М. Сухов. – М.: изд. МЦНМО, 2007. – 455 с.

- Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем / И. Н. Коваленко. – М.: Сов. радио, 1980. – 209 с.

- Коваленко И. Н. О двухциклической системе обслуживания / И. Н. Коваленко // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 1. – С. 59-65.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы: 5-е изд. / Г. Корн, Т. Корн. – М: Наука, 1984. – 831 с. [Korn G. A. Mathematical handbook for scientists and engineers. Definitions, theorems and formulas for reference and review: second, enlarged and revised edition / G. A. Korn, T. M. Korn. – USA: McGraw-Hill Book Company, 1968.]

- Кунцевич В. М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты в задачах управления и идентификации: монография / В. М. Кунцевич. – К.: Наукова думка, 2006. – 264 с.

- Математическая энциклопедия; гл. ред. И. М. Виноградов, в 5-ти томах. – М.: Советская Энциклопедия, 1984. – Т. 5. – 1248 стб.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1986. – Т. 1: Методология. Организация. Терминология / под ред. А. И. Рембезы. – 224 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1987. – Т. 2: Математические методы в теории надежности и эффективности / под ред. Б. В. Гнеденко. – 280 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 3: Эффективность технических систем / под общ. ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. – 328 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 5: Проектный анализ надежности / под ред. В. И. Патрушева и А. И. Рембезы. – 316 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1989. – Т. 6: Экспериментальная отработка и испытания / под общ. ред. Р. С. Судакова, О. И. Тескина. – 376 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 8: Эксплуатация и ремонт / под ред. В. И. Кузнецова и Е. Ю. Барзиловича. – 320 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 9: Техническая диагностика / под общ. ред. В. В. Клюева, П. П. Пархоменко. – 1987. – 352 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 10: Справочные данные по условиям эксплуатации и характеристикам надежности / под ред. В. А. Кузнецова. – 1990. – 336 с.

- Надежность машин: учеб. пособие; под ред. Д. Н. Решетова / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. – М.: В. Школа, 1988. – 238 с.

- Наставление по производству полетов в гражданской авиации (НПП ГА-85). – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 286 с.

- Наставление по штурманской службе ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 254 с.

- Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории массового обслуживания / Л. А. Овчаров. – М.: Машиностроение, 1969. – 324 с.

- Овчарук О. М. Загальна формула розподілу осереднених швидкостей рідини в круглоциліндричній трубі / О. М. Овчарук, А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – №1(2). – С. 198-210.

- Организация и проведение полетов самолетов ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1986. – 232 с.

- Пат. 94181 Україна, МПК B63H 25/00. Спосіб вибору оптимальної комбінації режимів експлуатації суднової рульової машини / А. В. Гончаренко; заявник та власник патенту Національний авіаційний університет. – № u 2013 09054; заявл. 19.07.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 1: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 432 с.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 2: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 560 с.

- Смирнов Н. Н. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Техническая эксплуатация летательных аппаратов» для студентов специальности 1610 / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин. – М.: РИО МИИГА, 1985. – 56 с.

- Смирнов Н. Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию / Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

- Техническая эксплуатация летательных аппаратов: учебник для вузов / под ред. Н. Н. Смирнова. – М.: Транспорт, 1990. – 423 с.

- Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения / Л. Э. Эльсгольц. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 271 с.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 10. Heat Capacities / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 9. Calculus Methods / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 8. Law of Energy Conservation in Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 7. Heat and Work Consideration / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 6. Internal Energy Characteristic of Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 5. Thermal Coefficients / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 4. Approaches for a Real Gas Dependencies Derivation / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 3. Theoretical Dependencies for an Ideal Gas / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 2. Basic Considerations of Thermodynamic Processes / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 1. General Characteristic of Thermodynamic System and Heat and Work Mutual Conversions / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition) / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

Contents of the Lecture

1. Aircraft engine start main features.

2. Processes of the engine start with monitoring the stages.

3. Preliminary actions.

4. Consideration of the influencing operational factors.

5. Typical malfunctions at turbojet engine starting.

Lecture № __15__

Topic of the Lecture:

The modes and criteria of warming the different types of aviation engines up

Plan of the Lecture

1. Characterization of the aviation engines warming up process.

2. The modes of warming the different types of aviation engines up.

3. Criteria of the aviation engines warming up process.

4. Conditions of the aviation engines successful warming up.

References

- Airworthiness Manual: ICAO Doc 9760, 3rd Edition. – Montreal, Quebec, Canada: ICAO, 2014. – 281 p.

- Continuing aircraft airworthiness: manual / S. Dmitriev, O. Tuharinov, Yu. Kazarinov, O. Rugain. – Kyiv, Ukraine: Publishing House of the National Aviation University, 2015. – 104 p.

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part II . Application of the multi-optional functions entropy doctrine to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35891

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part I . Reliability measures to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35890

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Term paper method guide / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35889

- Dhillon B. S. Maintainability, maintenance, and reliability for engineers / B. S. Dhillon. – New York: Taylor & Francis Group, 2006. – 214 p.

- Goncharenko A. V. A basic example of the mathematical logics interpretations to the tribological processes characteristics revealing / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 4(81). – pp. 50-53.

- Goncharenko A. V. A concept of ballast water treatment on the basis of multi-alternativeness / A. V. Goncharenko, V. A. Evdokimova // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2014) [Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. (27-29 травня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 18-21.

- Goncharenko A. V. A concept of entropy approach to the problem of multi-alternative operational modes control / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМA. – 2013. – № 2(9). – pp. 26-34.

- Goncharenko A. V. A concept of multi-optional optimality at modeling ideal gas isothermal processes / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 2(52). – pp. 94-97.

- Goncharenko A. V. A diagnostics problem of a-posterior probability determination via Bayes’ formula obtained in the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization way / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 95-99.

- Goncharenko A. V. A hybrid approach to the optimal aeronautical engineering maintenance periodicity determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 3(72). – pp. 42-47.

- Goncharenko A. V. A hybrid pseudo-entropy function for a decision making in conditions of uncertainty / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Залізний Порт, Україна, 25-28 травня 2015 р.: матеріали конф. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. – pp. 174-176. (ISBN 978-966-2207-24-8)

- Goncharenko A. V. A multi-optional hybrid functions entropy as a tool for transportation means repair optimal periodicity determination / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 60-66.

- Goncharenko A. V. A particular case of a variational problem of control in an active aviation system / A. V. Goncharenko // Transactions of the institute of aviation. – 2013. – № 228, pp. 3-12.

- Goncharenko A. V. Active systems communicational control assessment in multi-alternative navigational situations / A. V. Goncharenko // 2018 IEEE 5th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 16-18, 2018, Kyiv, Ukraine. – 2018. – pp. 254-257.

- Goncharenko A. V. Aeronautical and aerospace material and structural damages to failures: theoretical concepts / A. V. Goncharenko // International Journal of Aerospace Engineering. – Volume 2018 (2018), Article ID 4126085, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/4126085; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering degrading state maximal probability determination as a proof for the hybrid-optional functions entropy conditional optimality doctrine application / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering maintenance periodicity optimization with the help of subjective preferences distributions / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 2(71). – pp. 51-56.

- Goncharenko A. V. Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 4(57). – pp. 56-62.

- Goncharenko A. V. Aircraft operation depending upon the uncertainty of maintenance alternatives / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2017. Vol. 21(4). – pp. 126-131.

- Goncharenko A. V. Airworthiness support measures analogy to the prospective roundabouts alternatives: theoretical aspects / A. V. Goncharenko // Journal of Advanced Transportation. – Volume 2018 (2018), Article ID 9370597, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/9370597; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Alternativeness of control and power equipment repair versus purchasing according to the preferences of the options / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 4(50). – pp. 98-101.

- Goncharenko A. V. An alternative method of the main psychophysics law derivation / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2017. – 3: 155. – pp. 1-5. doi: 10.4172/2471-2701.1000155. (ISSN: 2471-2701)

- Goncharenko A. V. An entropy model of the aircraft gas turbine engine blades restoration method choice / A. V. Goncharenko // International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2018). – June 1-3, 2018. – Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC, 2018. – pp. 2-5.

- Goncharenko A. V. An example of an alternative method of the normal distribution density derivation via a concept of a multi-optional optimality / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 3(53). – pp. 95-99. DOI: 10.18372/1990-5548.53.12149 (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. An optional hybrid functions method of an ideal gas adiabatic process equation derivation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 4(54). – pp. 109-112.

- Goncharenko A. V. Applicable aspects of alternative UAV operation / A. V. Goncharenko // 2015 IEEE 3rd International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. October, 13-15, 2015, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2015. – pp. 316-319.

- Goncharenko A. V. Artificial versus natural intellect in control of optimality / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Євпаторія, 20-24 травня 2013 р.: матеріали конф. – Херсон: ХНТУ, 2013. – pp. 20-22. (ISBN 978-966-8912-70-2)

- Goncharenko A. V. Bayes criterion modified with subjective preferences functions densities distributions used at the choosing of the decision making thresholds / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.17-17.21.

- Goncharenko A. V. Concentrations formula conditional optimality with respect to their entropy / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 85-88. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Conceptual optimization in preferable advances of aeroengines blades restoration alternative technology / A. V. Goncharenko // International Research and Practical Conference “The development of technical sciences: problems and solutions”. – April 27-28, 2018. – Brno, the Czech Republic, Volume/Part 3, 2018. – pp. 144-148.

- Goncharenko A. V. Conflictability of operational situations in terms of entropy paradigm / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2013) [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х тт. (28-30 травня 2013 р., Херсон)]. – Т. 1. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2013. – pp. 115-118.

- Goncharenko A. V. Considerations for the aeronautical engineering degrading state probability determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Control of flight safety with the use of preferences functions / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2013. – № 3(37). – pp. 113-119. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Development of a theoretical approach to the conditional optimization of aircraft maintenance preference uncertainty / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 40-44.

- Goncharenko A. V. Distinguishing minimal engineering diagnosis risks via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Expediency of an improvement for a diesel-geared propulsion with respect to subjectively preferred operational factors / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 1(4). – pp. 30-41.

- Goncharenko A. V. Expediency of unmanned air vehicles application in the framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // 2013 IEEE 2nd International Conference “Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments” Proceedings. October, 15-17, 2013, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2013. – pp. 129-133.

- Goncharenko A. V. Exponential distribution density derived with the help of the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 90-94. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Extremality of control and preferences distributions “goodness” / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2014. – № 4(42). – pp. 84-90. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Fuel oil atomization characteristics smoothed by a logarithm normal distribution for marine diesel engines / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2010. – № 2. – pp. 34-40. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Generalization for the degrading state maximal probability in the framework of the hybrid-optional entropy conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 89-92. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Horizontal flight for maximal distance at presence of conflict behavior (control) of the aircraft control system active element / A. V. Goncharenko // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2013”. (21-23 травня 2013 р., Київ). – Т. 4. – К.: НАУ, 2013. – pp. 22.30-22.33.

- Goncharenko A. V. Human factor aspect applicably to aeronautical engineering maintenance / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.9-17.13.

- Goncharenko A. V. Initial considerations for the multi-optional doctrine implementation to the aircraft airworthiness support effectiveness estimations / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.1-1.2.5.

- Goncharenko A. V. Mathematical modeling of the ship’s main engine random operational process / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – pp. 117-125. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2012. – № 1(6). – pp. 59-69.

- Goncharenko A. V. Modeling aviation legislation influence upon airworthiness support technologies via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Multi-optional doctrine with the uncertainty degree evaluation for the aircraft airworthiness support technologies / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.16-1.2.20.

- Goncharenko A. V. Multi-optional hybrid effectiveness functions optimality doctrine for maintenance purposes / A. V. Goncharenko // 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018). – February, 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine. – 2018. – pp. 771-775.

- Goncharenko A. V. Navigational alternatives, their control and subjective entropy of individual preferences / A. V. Goncharenko // 2014 IEEE 3rd International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 14-17, 2014, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2014. – pp. 99-103.

- Goncharenko A. V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 1(74). – pp. 78-83. (ISSN 0370-2197 print)

- Goncharenko A. V. Operational reliability measures for marine propulsion diesel engines / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: Всеукраїнська науково-практична конференція, Херсон, 12-14 жовтня 2011 р.: матеріали конф. – Херсон, 2011. – pp. 23-27.

- Goncharenko A. V. Optimal controlling path determination with the help of hybrid optional functions distributions / A. V. Goncharenko // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1(44). – pp. 149-158.

- Goncharenko A. V. Optimal dividing between purchasing and fabrication / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 54-55.

- Goncharenko A. V. Optimal maintenance periodicity for aeronautical engineering operation determined on the theoretical platform of subjective analysis / A. V. Goncharenko // XIIIth International Conference “AVIA-2017”. (April 19-21, 2017, Kyiv). – Kyiv: National Aviation University, 2017. – pp. 17.29-17.33.

- Goncharenko A. V. Optimal managerial and control values for active operation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 3(49). – pp. 112-115. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Optimal UAV maintenance periodicity obtained on the multi-optional basis / A. V. Goncharenko // 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. – October, 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. – 2017. – pp. 65-68.

- Goncharenko A. V. Preferences distributions densities for a common continuous alternative / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2014. – № 2(11). – pp. 22-27. (ISSN 2313-4763)

- Goncharenko A. V. Prospects of alternative sources of energy and engines used in ships propulsion and power plants / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 115-116.

- Goncharenko A. V. Rational modes of operation for a four-arm tiller electro-hydraulic steering gear with respect to multi-alternativeness and preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2013. – № 1(8). – С. 28-34. (ISSN 2077-3617)

- Goncharenko A. V. Research of operational effectiveness changes / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 20-23.

- Goncharenko A. V. Safe maneuvering of a ship in a multi-alternative operational situation / A. V. Goncharenko // Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku. – 2014. – pp. 207-210. (ISBN 978-83-61520-02-3)

- Goncharenko A. V. Safety and its entropy measures of certainty or uncertainty / A. V. Goncharenko // Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2014) [збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (18-19 вересня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 44-46.

- Goncharenko A. V. Several models of artificial intelligence elements for aircraft control / A. V. Goncharenko // 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2016. – pp. 224-227.

- Goncharenko A. V. Several models of physical exercise subjective preferences / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2016. – 2: 121. – pp. 1-6. doi:10.4172/2471-2701.1000121. (ISSN: 2471-2701 CEP)

- Goncharenko A. V. Subjective entropy extremization principle as a tool of an aircraft maximal duration horizontal flight control / A. V. Goncharenko // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – Вып. 8(105). – pp. 229-234.

- Goncharenko A. V. Subjective entropy maximum principle for preferences functions of alternatives given in the view of logical conditions / A. V. Goncharenko // Штучний інтелект. – 2013. – № 4(62). – 1 G. pp. 4-9.

- Goncharenko A. V. Subjective preferences for optimal economy continuous rating of MaK 9M453C / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: III Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 23-25 травня 2011 р.: матеріали конф. У 2-х тт. Том 2. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2011. – pp. 114-119.

- Goncharenko A. V. The Bayes’ formula in terms of the multi-optional uncertainty conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.4.34-1.4.38.

- Goncharenko A. V. The optimal commercial speed of a transport vessel with respect to operators’ subjective preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 2(5). – pp. 12-20.

- Goncharenko A. V. The optimal internal “shadow” taxation on condition of a firm external economic activity / A. V. Goncharenko, O. A. Zaporozchenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 2(55). – pp. 251-257.

- Goncharenko A. V. Tribological process characteristics on the basis of a neuron activation model obtained through the multi-optional functions entropy doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 3(80). – pp. 32-35.

- Kroes M. J. Aircraft maintenance and repair: 7th ed. / M. J. Kroes, W. A. Watkins, F. Delp, R. Sterkenburg. – New York, New York, USA, McGraw-Hill, Education, 2013. – 736 p.

- Kroes M. J. Aircraft powerplants: 7th ed. / M. J. Kroes, T. W. Wild. – New York, New York, USA: GLENCOE Macmillan/McGraw-Hill, International Editions, 1994. – 694 p.

- Lind D. A. Basic statistics for business and economics: 2nd ed. / D. A. Lind, R. D. Mason. – Boston, Massachusetts, USA: Irwin/McGraw-Hill, 1997. – 597 p.

- Manuals on flight operations of aircraft.

- Random House Webster’s unabridged dictionary: 2nd ed. – New-York, USA: Random House, 1999. – 2230 p.

- Schedules and technological guidance materials on aircraft scheduled works performances.

- Smith D. J. Reliability, maintainability and risk. Practical methods for engineers / D. J. Smith. – London: Elsevier, 2005. – 365 p.

- Technical descriptions of aircraft.

- Wild T. W. Aircraft powerplants: 8th ed. / T. W. Wild, M. J. Kroes. – New York, New York, USA: McGraw-Hill, Education, 2014. – 756 p.

- Барлоу Р. Математическая теория надежности: пер с англ. под. ред. Б. В. Гнеденко / Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Сов. Радио, 1969. – 288 с.

- Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения / А. Т. Баруча-Рид. – М.: Наука, 1969. – 551 с.

- Боровков А. А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А. А. Боровков. – М.: Наука, 1972. – 367 с.

- Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Буслаев В. С. Вариационное исчисление: учеб. пособие / В. С. Буслаев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 288 с.

- Введение в математическое моделирование: учебное пособие / В. Н. Ашихмин и др. Под ред. П. В. Трусова. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 275 с.

- Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М.: В. Школа, 2000. – 458 с.

- Вирченко Н. А. Графики функций: справочник / Н. А. Вирченко, И. И. Ляшко, К. И. Швецов. – К.: Наукова думка, 1979. – 320 с.

- Волков Л. И. Надежность летательных аппаратов: учеб. пособие для авиационных вузов / Л. И. Волков, А. М. Шишкевич. – М.: В. Школа, 1975. – 296 с.

- Гельфанд И. М. Вариационное исчисление / И. М. Гельфанд, С. В. Фомин. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 228 с.

- Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания / Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2013. – 400 с.

- Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

- Гноенский Л. С. Математические основы теории управляемых систем / Л. С. Гноенский, Г. А. Каменский, Л. Э. Эльсгольц. – М.: Наука, 1969. – 512 с.

- Гончаренко А. В. Аналіз гвинтової характеристики двигуна 5 ДКРН 70/226,8 за питомою витратою палива / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2009. – № 1(1). – С. 16-24.

- Гончаренко А. В. Аналіз параметричних досліджень реологічних властивостей водовугільних суспензій для застосування у суднових двигунах внутрішнього згоряння / А. В. Гончаренко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 8(65). – С. 90-95.

- Гончаренко А. В. Варіанти вибору стратегії підтримання безпеки функціонування транспортної системи / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 2(39). – С. 30-35.

- Гончаренко А. В. Вибір оптимальної комерційної швидкості транспортного судна / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – № 1(2). – С. 41-49.

- Гончаренко А. В. Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2008. – № 2(22). – С. 105-111.

- Гончаренко А. В. Дослідження характеристики двигуна стосовно зміни оптимальних значень / А. В. Гончаренко // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2009). [Збірка наукових праць у п’яти томах. (25-27 травня 2009 р., Херсон)]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 4. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2009. – С. 45-48.

- Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності: автореф. … докт. техн. наук: 05.22.20 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2016. – 39 с.

- Гончаренко А. В. Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники: автореф. … канд. техн. наук: 05.13.03 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2005. – 20 с.

- Гончаренко А. В. Методичні рекомендації до дипломного проектування / А.В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 63 с. (ISBN: 978-966-2997-06-4)

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу ентропії суб’єктивних переваг на прийняття рішень стосовно ремонту суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2009. – № 1(23). – С. 123-131.

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу профілактичних замін на показники безпеки польотів / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2004. – № 3(21). – С. 74-77.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // Наука і молодь. Прикладна серія: Збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2004. – Вип. 4. – С. 15-18.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // ПОЛІТ: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2004. – С. 19.

- Гончаренко А. В. Оптимальне внутрішнє тіньове оподаткування за умови зовнішньоекономічної діяльності фірми / А. В. Гончаренко, О. А. Запорожченко // Вісник НАУ. – 2013. – № 2(55). – С. 251-257.

- Гончаренко А. В. Показники безпеки функціонування транспортної системи в умовах зростання цін на пальне / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 1(38). – С. 35-39.

- Гончаренко А. В. Постановка задачі про вибір оптимального рівня витрат на підтримання безпеки польотів / А. В. Гончаренко // НАУКА І МОЛОДЬ: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2001. – С. 110.

- Гончаренко А. В. Принципові питання змісту та методики виконання дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 165 с. (ISBN: 978-966-2997-08-8)

- Гончаренко А. В. Типи задач рекомендованих до опрацювання при виконанні дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 192 с. (ISBN: 978-966-2997-07-1)

- ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – введ. 01.07.1990. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 36 с.

- Единые нормы летной годности гражданских транспортных самолетов. – М.: ЦАГИ, 1985. – 470 с.

- Збереження льотної придатності повітряних суден: методичні вказівки до виконання курсового проекту / уклад.: В. Г. Докучаєв, Ю. Г. Кордянін, І. М. Новіков, та ін. – К.: НАУ, 2003. – 56 с.

- Ивченко Г. И. Теория массового обслуживания / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2015. – 304 c.

- Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – М.: Наука, 1961. – 703 с.

- Капур К. Надежность и проектирование систем: пер. с англ. Е. Г. Коваленко; под ред. д-ра техн. наук, проф. И. А. Ушакова / К. Капур, Л. Ламберсон. – М.: Мир, 1980. – 604 с.

- Кельберт М. Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики / М. Я. Кельберт, Ю. М. Сухов. – М.: изд. МЦНМО, 2007. – 455 с.

- Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем / И. Н. Коваленко. – М.: Сов. радио, 1980. – 209 с.

- Коваленко И. Н. О двухциклической системе обслуживания / И. Н. Коваленко // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 1. – С. 59-65.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы: 5-е изд. / Г. Корн, Т. Корн. – М: Наука, 1984. – 831 с. [Korn G. A. Mathematical handbook for scientists and engineers. Definitions, theorems and formulas for reference and review: second, enlarged and revised edition / G. A. Korn, T. M. Korn. – USA: McGraw-Hill Book Company, 1968.]

- Кунцевич В. М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты в задачах управления и идентификации: монография / В. М. Кунцевич. – К.: Наукова думка, 2006. – 264 с.

- Математическая энциклопедия; гл. ред. И. М. Виноградов, в 5-ти томах. – М.: Советская Энциклопедия, 1984. – Т. 5. – 1248 стб.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1986. – Т. 1: Методология. Организация. Терминология / под ред. А. И. Рембезы. – 224 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1987. – Т. 2: Математические методы в теории надежности и эффективности / под ред. Б. В. Гнеденко. – 280 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 3: Эффективность технических систем / под общ. ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. – 328 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 5: Проектный анализ надежности / под ред. В. И. Патрушева и А. И. Рембезы. – 316 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1989. – Т. 6: Экспериментальная отработка и испытания / под общ. ред. Р. С. Судакова, О. И. Тескина. – 376 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 8: Эксплуатация и ремонт / под ред. В. И. Кузнецова и Е. Ю. Барзиловича. – 320 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 9: Техническая диагностика / под общ. ред. В. В. Клюева, П. П. Пархоменко. – 1987. – 352 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 10: Справочные данные по условиям эксплуатации и характеристикам надежности / под ред. В. А. Кузнецова. – 1990. – 336 с.

- Надежность машин: учеб. пособие; под ред. Д. Н. Решетова / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. – М.: В. Школа, 1988. – 238 с.

- Наставление по производству полетов в гражданской авиации (НПП ГА-85). – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 286 с.

- Наставление по штурманской службе ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 254 с.

- Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории массового обслуживания / Л. А. Овчаров. – М.: Машиностроение, 1969. – 324 с.

- Овчарук О. М. Загальна формула розподілу осереднених швидкостей рідини в круглоциліндричній трубі / О. М. Овчарук, А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – №1(2). – С. 198-210.

- Организация и проведение полетов самолетов ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1986. – 232 с.

- Пат. 94181 Україна, МПК B63H 25/00. Спосіб вибору оптимальної комбінації режимів експлуатації суднової рульової машини / А. В. Гончаренко; заявник та власник патенту Національний авіаційний університет. – № u 2013 09054; заявл. 19.07.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 1: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 432 с.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 2: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 560 с.

- Смирнов Н. Н. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Техническая эксплуатация летательных аппаратов» для студентов специальности 1610 / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин. – М.: РИО МИИГА, 1985. – 56 с.

- Смирнов Н. Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию / Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

- Техническая эксплуатация летательных аппаратов: учебник для вузов / под ред. Н. Н. Смирнова. – М.: Транспорт, 1990. – 423 с.

- Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения / Л. Э. Эльсгольц. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 271 с.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 10. Heat Capacities / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 9. Calculus Methods / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 8. Law of Energy Conservation in Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 7. Heat and Work Consideration / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 6. Internal Energy Characteristic of Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 5. Thermal Coefficients / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 4. Approaches for a Real Gas Dependencies Derivation / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 3. Theoretical Dependencies for an Ideal Gas / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 2. Basic Considerations of Thermodynamic Processes / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 1. General Characteristic of Thermodynamic System and Heat and Work Mutual Conversions / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition) / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

Contents of the Lecture

1. Warm-up of aircraft engines.

2. Raise of the aircraft engines parts temperatures.

3. The oil temperature control.

4. Turbojet engines warm-up modes.

5. Turboprop engines warming-up stages.

6. Warm-up procedures for the reciprocating engines.

Lecture № __16__

Topic of the Lecture:

Checking the operation of, cooling and stopping the various types of aircraft engines

Plan of the Lecture

1. Characterization of the aviation engines operational processes.

2. Features of the different types of aviation engines cooling.

3. Stopping process of the aviation engines.

4. Influence of the various types conditions.

References

- Airworthiness Manual: ICAO Doc 9760, 3rd Edition. – Montreal, Quebec, Canada: ICAO, 2014. – 281 p.

- Continuing aircraft airworthiness: manual / S. Dmitriev, O. Tuharinov, Yu. Kazarinov, O. Rugain. – Kyiv, Ukraine: Publishing House of the National Aviation University, 2015. – 104 p.

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part II . Application of the multi-optional functions entropy doctrine to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35891

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part I . Reliability measures to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35890

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Term paper method guide / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35889

- Dhillon B. S. Maintainability, maintenance, and reliability for engineers / B. S. Dhillon. – New York: Taylor & Francis Group, 2006. – 214 p.

- Goncharenko A. V. A basic example of the mathematical logics interpretations to the tribological processes characteristics revealing / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 4(81). – pp. 50-53.

- Goncharenko A. V. A concept of ballast water treatment on the basis of multi-alternativeness / A. V. Goncharenko, V. A. Evdokimova // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2014) [Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. (27-29 травня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 18-21.

- Goncharenko A. V. A concept of entropy approach to the problem of multi-alternative operational modes control / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМA. – 2013. – № 2(9). – pp. 26-34.

- Goncharenko A. V. A concept of multi-optional optimality at modeling ideal gas isothermal processes / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 2(52). – pp. 94-97.

- Goncharenko A. V. A diagnostics problem of a-posterior probability determination via Bayes’ formula obtained in the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization way / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 95-99.

- Goncharenko A. V. A hybrid approach to the optimal aeronautical engineering maintenance periodicity determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 3(72). – pp. 42-47.

- Goncharenko A. V. A hybrid pseudo-entropy function for a decision making in conditions of uncertainty / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Залізний Порт, Україна, 25-28 травня 2015 р.: матеріали конф. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. – pp. 174-176. (ISBN 978-966-2207-24-8)

- Goncharenko A. V. A multi-optional hybrid functions entropy as a tool for transportation means repair optimal periodicity determination / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 60-66.

- Goncharenko A. V. A particular case of a variational problem of control in an active aviation system / A. V. Goncharenko // Transactions of the institute of aviation. – 2013. – № 228, pp. 3-12.

- Goncharenko A. V. Active systems communicational control assessment in multi-alternative navigational situations / A. V. Goncharenko // 2018 IEEE 5th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 16-18, 2018, Kyiv, Ukraine. – 2018. – pp. 254-257.

- Goncharenko A. V. Aeronautical and aerospace material and structural damages to failures: theoretical concepts / A. V. Goncharenko // International Journal of Aerospace Engineering. – Volume 2018 (2018), Article ID 4126085, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/4126085; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering degrading state maximal probability determination as a proof for the hybrid-optional functions entropy conditional optimality doctrine application / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering maintenance periodicity optimization with the help of subjective preferences distributions / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 2(71). – pp. 51-56.

- Goncharenko A. V. Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 4(57). – pp. 56-62.

- Goncharenko A. V. Aircraft operation depending upon the uncertainty of maintenance alternatives / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2017. Vol. 21(4). – pp. 126-131.

- Goncharenko A. V. Airworthiness support measures analogy to the prospective roundabouts alternatives: theoretical aspects / A. V. Goncharenko // Journal of Advanced Transportation. – Volume 2018 (2018), Article ID 9370597, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/9370597; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Alternativeness of control and power equipment repair versus purchasing according to the preferences of the options / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 4(50). – pp. 98-101.

- Goncharenko A. V. An alternative method of the main psychophysics law derivation / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2017. – 3: 155. – pp. 1-5. doi: 10.4172/2471-2701.1000155. (ISSN: 2471-2701)

- Goncharenko A. V. An entropy model of the aircraft gas turbine engine blades restoration method choice / A. V. Goncharenko // International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2018). – June 1-3, 2018. – Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC, 2018. – pp. 2-5.

- Goncharenko A. V. An example of an alternative method of the normal distribution density derivation via a concept of a multi-optional optimality / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 3(53). – pp. 95-99. DOI: 10.18372/1990-5548.53.12149 (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. An optional hybrid functions method of an ideal gas adiabatic process equation derivation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 4(54). – pp. 109-112.

- Goncharenko A. V. Applicable aspects of alternative UAV operation / A. V. Goncharenko // 2015 IEEE 3rd International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. October, 13-15, 2015, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2015. – pp. 316-319.

- Goncharenko A. V. Artificial versus natural intellect in control of optimality / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Євпаторія, 20-24 травня 2013 р.: матеріали конф. – Херсон: ХНТУ, 2013. – pp. 20-22. (ISBN 978-966-8912-70-2)

- Goncharenko A. V. Bayes criterion modified with subjective preferences functions densities distributions used at the choosing of the decision making thresholds / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.17-17.21.

- Goncharenko A. V. Concentrations formula conditional optimality with respect to their entropy / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 85-88. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Conceptual optimization in preferable advances of aeroengines blades restoration alternative technology / A. V. Goncharenko // International Research and Practical Conference “The development of technical sciences: problems and solutions”. – April 27-28, 2018. – Brno, the Czech Republic, Volume/Part 3, 2018. – pp. 144-148.

- Goncharenko A. V. Conflictability of operational situations in terms of entropy paradigm / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2013) [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х тт. (28-30 травня 2013 р., Херсон)]. – Т. 1. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2013. – pp. 115-118.

- Goncharenko A. V. Considerations for the aeronautical engineering degrading state probability determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Control of flight safety with the use of preferences functions / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2013. – № 3(37). – pp. 113-119. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Development of a theoretical approach to the conditional optimization of aircraft maintenance preference uncertainty / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 40-44.

- Goncharenko A. V. Distinguishing minimal engineering diagnosis risks via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Expediency of an improvement for a diesel-geared propulsion with respect to subjectively preferred operational factors / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 1(4). – pp. 30-41.

- Goncharenko A. V. Expediency of unmanned air vehicles application in the framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // 2013 IEEE 2nd International Conference “Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments” Proceedings. October, 15-17, 2013, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2013. – pp. 129-133.

- Goncharenko A. V. Exponential distribution density derived with the help of the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 90-94. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Extremality of control and preferences distributions “goodness” / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2014. – № 4(42). – pp. 84-90. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Fuel oil atomization characteristics smoothed by a logarithm normal distribution for marine diesel engines / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2010. – № 2. – pp. 34-40. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Generalization for the degrading state maximal probability in the framework of the hybrid-optional entropy conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 89-92. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Horizontal flight for maximal distance at presence of conflict behavior (control) of the aircraft control system active element / A. V. Goncharenko // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2013”. (21-23 травня 2013 р., Київ). – Т. 4. – К.: НАУ, 2013. – pp. 22.30-22.33.

- Goncharenko A. V. Human factor aspect applicably to aeronautical engineering maintenance / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.9-17.13.

- Goncharenko A. V. Initial considerations for the multi-optional doctrine implementation to the aircraft airworthiness support effectiveness estimations / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.1-1.2.5.

- Goncharenko A. V. Mathematical modeling of the ship’s main engine random operational process / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – pp. 117-125. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2012. – № 1(6). – pp. 59-69.

- Goncharenko A. V. Modeling aviation legislation influence upon airworthiness support technologies via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Multi-optional doctrine with the uncertainty degree evaluation for the aircraft airworthiness support technologies / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.16-1.2.20.

- Goncharenko A. V. Multi-optional hybrid effectiveness functions optimality doctrine for maintenance purposes / A. V. Goncharenko // 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018). – February, 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine. – 2018. – pp. 771-775.

- Goncharenko A. V. Navigational alternatives, their control and subjective entropy of individual preferences / A. V. Goncharenko // 2014 IEEE 3rd International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 14-17, 2014, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2014. – pp. 99-103.

- Goncharenko A. V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 1(74). – pp. 78-83. (ISSN 0370-2197 print)

- Goncharenko A. V. Operational reliability measures for marine propulsion diesel engines / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: Всеукраїнська науково-практична конференція, Херсон, 12-14 жовтня 2011 р.: матеріали конф. – Херсон, 2011. – pp. 23-27.

- Goncharenko A. V. Optimal controlling path determination with the help of hybrid optional functions distributions / A. V. Goncharenko // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1(44). – pp. 149-158.

- Goncharenko A. V. Optimal dividing between purchasing and fabrication / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 54-55.

- Goncharenko A. V. Optimal maintenance periodicity for aeronautical engineering operation determined on the theoretical platform of subjective analysis / A. V. Goncharenko // XIIIth International Conference “AVIA-2017”. (April 19-21, 2017, Kyiv). – Kyiv: National Aviation University, 2017. – pp. 17.29-17.33.

- Goncharenko A. V. Optimal managerial and control values for active operation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 3(49). – pp. 112-115. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Optimal UAV maintenance periodicity obtained on the multi-optional basis / A. V. Goncharenko // 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. – October, 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. – 2017. – pp. 65-68.

- Goncharenko A. V. Preferences distributions densities for a common continuous alternative / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2014. – № 2(11). – pp. 22-27. (ISSN 2313-4763)

- Goncharenko A. V. Prospects of alternative sources of energy and engines used in ships propulsion and power plants / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 115-116.

- Goncharenko A. V. Rational modes of operation for a four-arm tiller electro-hydraulic steering gear with respect to multi-alternativeness and preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2013. – № 1(8). – С. 28-34. (ISSN 2077-3617)

- Goncharenko A. V. Research of operational effectiveness changes / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 20-23.

- Goncharenko A. V. Safe maneuvering of a ship in a multi-alternative operational situation / A. V. Goncharenko // Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku. – 2014. – pp. 207-210. (ISBN 978-83-61520-02-3)

- Goncharenko A. V. Safety and its entropy measures of certainty or uncertainty / A. V. Goncharenko // Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2014) [збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (18-19 вересня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 44-46.

- Goncharenko A. V. Several models of artificial intelligence elements for aircraft control / A. V. Goncharenko // 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2016. – pp. 224-227.

- Goncharenko A. V. Several models of physical exercise subjective preferences / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2016. – 2: 121. – pp. 1-6. doi:10.4172/2471-2701.1000121. (ISSN: 2471-2701 CEP)

- Goncharenko A. V. Subjective entropy extremization principle as a tool of an aircraft maximal duration horizontal flight control / A. V. Goncharenko // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – Вып. 8(105). – pp. 229-234.

- Goncharenko A. V. Subjective entropy maximum principle for preferences functions of alternatives given in the view of logical conditions / A. V. Goncharenko // Штучний інтелект. – 2013. – № 4(62). – 1 G. pp. 4-9.

- Goncharenko A. V. Subjective preferences for optimal economy continuous rating of MaK 9M453C / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: III Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 23-25 травня 2011 р.: матеріали конф. У 2-х тт. Том 2. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2011. – pp. 114-119.

- Goncharenko A. V. The Bayes’ formula in terms of the multi-optional uncertainty conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.4.34-1.4.38.

- Goncharenko A. V. The optimal commercial speed of a transport vessel with respect to operators’ subjective preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 2(5). – pp. 12-20.

- Goncharenko A. V. The optimal internal “shadow” taxation on condition of a firm external economic activity / A. V. Goncharenko, O. A. Zaporozchenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 2(55). – pp. 251-257.

- Goncharenko A. V. Tribological process characteristics on the basis of a neuron activation model obtained through the multi-optional functions entropy doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 3(80). – pp. 32-35.

- Kroes M. J. Aircraft maintenance and repair: 7th ed. / M. J. Kroes, W. A. Watkins, F. Delp, R. Sterkenburg. – New York, New York, USA, McGraw-Hill, Education, 2013. – 736 p.

- Kroes M. J. Aircraft powerplants: 7th ed. / M. J. Kroes, T. W. Wild. – New York, New York, USA: GLENCOE Macmillan/McGraw-Hill, International Editions, 1994. – 694 p.

- Lind D. A. Basic statistics for business and economics: 2nd ed. / D. A. Lind, R. D. Mason. – Boston, Massachusetts, USA: Irwin/McGraw-Hill, 1997. – 597 p.

- Manuals on flight operations of aircraft.

- Random House Webster’s unabridged dictionary: 2nd ed. – New-York, USA: Random House, 1999. – 2230 p.

- Schedules and technological guidance materials on aircraft scheduled works performances.

- Smith D. J. Reliability, maintainability and risk. Practical methods for engineers / D. J. Smith. – London: Elsevier, 2005. – 365 p.

- Technical descriptions of aircraft.

- Wild T. W. Aircraft powerplants: 8th ed. / T. W. Wild, M. J. Kroes. – New York, New York, USA: McGraw-Hill, Education, 2014. – 756 p.

- Барлоу Р. Математическая теория надежности: пер с англ. под. ред. Б. В. Гнеденко / Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Сов. Радио, 1969. – 288 с.

- Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения / А. Т. Баруча-Рид. – М.: Наука, 1969. – 551 с.

- Боровков А. А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А. А. Боровков. – М.: Наука, 1972. – 367 с.

- Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Буслаев В. С. Вариационное исчисление: учеб. пособие / В. С. Буслаев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 288 с.

- Введение в математическое моделирование: учебное пособие / В. Н. Ашихмин и др. Под ред. П. В. Трусова. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 275 с.

- Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М.: В. Школа, 2000. – 458 с.

- Вирченко Н. А. Графики функций: справочник / Н. А. Вирченко, И. И. Ляшко, К. И. Швецов. – К.: Наукова думка, 1979. – 320 с.

- Волков Л. И. Надежность летательных аппаратов: учеб. пособие для авиационных вузов / Л. И. Волков, А. М. Шишкевич. – М.: В. Школа, 1975. – 296 с.

- Гельфанд И. М. Вариационное исчисление / И. М. Гельфанд, С. В. Фомин. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 228 с.

- Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания / Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2013. – 400 с.

- Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

- Гноенский Л. С. Математические основы теории управляемых систем / Л. С. Гноенский, Г. А. Каменский, Л. Э. Эльсгольц. – М.: Наука, 1969. – 512 с.

- Гончаренко А. В. Аналіз гвинтової характеристики двигуна 5 ДКРН 70/226,8 за питомою витратою палива / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2009. – № 1(1). – С. 16-24.

- Гончаренко А. В. Аналіз параметричних досліджень реологічних властивостей водовугільних суспензій для застосування у суднових двигунах внутрішнього згоряння / А. В. Гончаренко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 8(65). – С. 90-95.

- Гончаренко А. В. Варіанти вибору стратегії підтримання безпеки функціонування транспортної системи / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 2(39). – С. 30-35.

- Гончаренко А. В. Вибір оптимальної комерційної швидкості транспортного судна / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – № 1(2). – С. 41-49.

- Гончаренко А. В. Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2008. – № 2(22). – С. 105-111.

- Гончаренко А. В. Дослідження характеристики двигуна стосовно зміни оптимальних значень / А. В. Гончаренко // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2009). [Збірка наукових праць у п’яти томах. (25-27 травня 2009 р., Херсон)]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 4. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2009. – С. 45-48.

- Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності: автореф. … докт. техн. наук: 05.22.20 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2016. – 39 с.

- Гончаренко А. В. Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники: автореф. … канд. техн. наук: 05.13.03 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2005. – 20 с.

- Гончаренко А. В. Методичні рекомендації до дипломного проектування / А.В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 63 с. (ISBN: 978-966-2997-06-4)

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу ентропії суб’єктивних переваг на прийняття рішень стосовно ремонту суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2009. – № 1(23). – С. 123-131.

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу профілактичних замін на показники безпеки польотів / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2004. – № 3(21). – С. 74-77.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // Наука і молодь. Прикладна серія: Збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2004. – Вип. 4. – С. 15-18.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // ПОЛІТ: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2004. – С. 19.

- Гончаренко А. В. Оптимальне внутрішнє тіньове оподаткування за умови зовнішньоекономічної діяльності фірми / А. В. Гончаренко, О. А. Запорожченко // Вісник НАУ. – 2013. – № 2(55). – С. 251-257.

- Гончаренко А. В. Показники безпеки функціонування транспортної системи в умовах зростання цін на пальне / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 1(38). – С. 35-39.

- Гончаренко А. В. Постановка задачі про вибір оптимального рівня витрат на підтримання безпеки польотів / А. В. Гончаренко // НАУКА І МОЛОДЬ: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2001. – С. 110.

- Гончаренко А. В. Принципові питання змісту та методики виконання дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 165 с. (ISBN: 978-966-2997-08-8)

- Гончаренко А. В. Типи задач рекомендованих до опрацювання при виконанні дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 192 с. (ISBN: 978-966-2997-07-1)

- ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – введ. 01.07.1990. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 36 с.

- Единые нормы летной годности гражданских транспортных самолетов. – М.: ЦАГИ, 1985. – 470 с.

- Збереження льотної придатності повітряних суден: методичні вказівки до виконання курсового проекту / уклад.: В. Г. Докучаєв, Ю. Г. Кордянін, І. М. Новіков, та ін. – К.: НАУ, 2003. – 56 с.

- Ивченко Г. И. Теория массового обслуживания / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2015. – 304 c.

- Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – М.: Наука, 1961. – 703 с.

- Капур К. Надежность и проектирование систем: пер. с англ. Е. Г. Коваленко; под ред. д-ра техн. наук, проф. И. А. Ушакова / К. Капур, Л. Ламберсон. – М.: Мир, 1980. – 604 с.

- Кельберт М. Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики / М. Я. Кельберт, Ю. М. Сухов. – М.: изд. МЦНМО, 2007. – 455 с.

- Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем / И. Н. Коваленко. – М.: Сов. радио, 1980. – 209 с.

- Коваленко И. Н. О двухциклической системе обслуживания / И. Н. Коваленко // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 1. – С. 59-65.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы: 5-е изд. / Г. Корн, Т. Корн. – М: Наука, 1984. – 831 с. [Korn G. A. Mathematical handbook for scientists and engineers. Definitions, theorems and formulas for reference and review: second, enlarged and revised edition / G. A. Korn, T. M. Korn. – USA: McGraw-Hill Book Company, 1968.]

- Кунцевич В. М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты в задачах управления и идентификации: монография / В. М. Кунцевич. – К.: Наукова думка, 2006. – 264 с.

- Математическая энциклопедия; гл. ред. И. М. Виноградов, в 5-ти томах. – М.: Советская Энциклопедия, 1984. – Т. 5. – 1248 стб.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1986. – Т. 1: Методология. Организация. Терминология / под ред. А. И. Рембезы. – 224 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1987. – Т. 2: Математические методы в теории надежности и эффективности / под ред. Б. В. Гнеденко. – 280 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 3: Эффективность технических систем / под общ. ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. – 328 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 5: Проектный анализ надежности / под ред. В. И. Патрушева и А. И. Рембезы. – 316 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1989. – Т. 6: Экспериментальная отработка и испытания / под общ. ред. Р. С. Судакова, О. И. Тескина. – 376 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 8: Эксплуатация и ремонт / под ред. В. И. Кузнецова и Е. Ю. Барзиловича. – 320 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 9: Техническая диагностика / под общ. ред. В. В. Клюева, П. П. Пархоменко. – 1987. – 352 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 10: Справочные данные по условиям эксплуатации и характеристикам надежности / под ред. В. А. Кузнецова. – 1990. – 336 с.

- Надежность машин: учеб. пособие; под ред. Д. Н. Решетова / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. – М.: В. Школа, 1988. – 238 с.

- Наставление по производству полетов в гражданской авиации (НПП ГА-85). – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 286 с.

- Наставление по штурманской службе ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 254 с.

- Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории массового обслуживания / Л. А. Овчаров. – М.: Машиностроение, 1969. – 324 с.

- Овчарук О. М. Загальна формула розподілу осереднених швидкостей рідини в круглоциліндричній трубі / О. М. Овчарук, А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – №1(2). – С. 198-210.

- Организация и проведение полетов самолетов ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1986. – 232 с.

- Пат. 94181 Україна, МПК B63H 25/00. Спосіб вибору оптимальної комбінації режимів експлуатації суднової рульової машини / А. В. Гончаренко; заявник та власник патенту Національний авіаційний університет. – № u 2013 09054; заявл. 19.07.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 1: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 432 с.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 2: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 560 с.

- Смирнов Н. Н. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Техническая эксплуатация летательных аппаратов» для студентов специальности 1610 / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин. – М.: РИО МИИГА, 1985. – 56 с.

- Смирнов Н. Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию / Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

- Техническая эксплуатация летательных аппаратов: учебник для вузов / под ред. Н. Н. Смирнова. – М.: Транспорт, 1990. – 423 с.

- Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения / Л. Э. Эльсгольц. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 271 с.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 10. Heat Capacities / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 9. Calculus Methods / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 8. Law of Energy Conservation in Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 7. Heat and Work Consideration / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 6. Internal Energy Characteristic of Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 5. Thermal Coefficients / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 4. Approaches for a Real Gas Dependencies Derivation / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 3. Theoretical Dependencies for an Ideal Gas / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 2. Basic Considerations of Thermodynamic Processes / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 1. General Characteristic of Thermodynamic System and Heat and Work Mutual Conversions / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition) / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

Contents of the Lecture

1. Aviation engines operation.

2. Parameters controlled at the aircraft engine operation.

3. The process of cooling the aircraft engines down.

4. Stopping the various types of aircraft engines.

5. Aircraft engines operational test.

Lecture № __17__

Topic of the Lecture:

Features of the piston engines maintenance

Plan of the Lecture

1. Typical failures and defects of the cylinder and piston group components.

2. Cylinder and piston group major defects.

3. Consequences of the cylinder and piston group elements failures and defects.

4. Features of reciprocating engines maintenance.

References

- Airworthiness Manual: ICAO Doc 9760, 3rd Edition. – Montreal, Quebec, Canada: ICAO, 2014. – 281 p.

- Continuing aircraft airworthiness: manual / S. Dmitriev, O. Tuharinov, Yu. Kazarinov, O. Rugain. – Kyiv, Ukraine: Publishing House of the National Aviation University, 2015. – 104 p.

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part II . Application of the multi-optional functions entropy doctrine to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35891

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part I . Reliability measures to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35890

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Term paper method guide / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35889

- Dhillon B. S. Maintainability, maintenance, and reliability for engineers / B. S. Dhillon. – New York: Taylor & Francis Group, 2006. – 214 p.

- Goncharenko A. V. A basic example of the mathematical logics interpretations to the tribological processes characteristics revealing / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 4(81). – pp. 50-53.

- Goncharenko A. V. A concept of ballast water treatment on the basis of multi-alternativeness / A. V. Goncharenko, V. A. Evdokimova // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2014) [Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. (27-29 травня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 18-21.

- Goncharenko A. V. A concept of entropy approach to the problem of multi-alternative operational modes control / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМA. – 2013. – № 2(9). – pp. 26-34.

- Goncharenko A. V. A concept of multi-optional optimality at modeling ideal gas isothermal processes / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 2(52). – pp. 94-97.

- Goncharenko A. V. A diagnostics problem of a-posterior probability determination via Bayes’ formula obtained in the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization way / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 95-99.

- Goncharenko A. V. A hybrid approach to the optimal aeronautical engineering maintenance periodicity determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 3(72). – pp. 42-47.

- Goncharenko A. V. A hybrid pseudo-entropy function for a decision making in conditions of uncertainty / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Залізний Порт, Україна, 25-28 травня 2015 р.: матеріали конф. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. – pp. 174-176. (ISBN 978-966-2207-24-8)

- Goncharenko A. V. A multi-optional hybrid functions entropy as a tool for transportation means repair optimal periodicity determination / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 60-66.

- Goncharenko A. V. A particular case of a variational problem of control in an active aviation system / A. V. Goncharenko // Transactions of the institute of aviation. – 2013. – № 228, pp. 3-12.

- Goncharenko A. V. Active systems communicational control assessment in multi-alternative navigational situations / A. V. Goncharenko // 2018 IEEE 5th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 16-18, 2018, Kyiv, Ukraine. – 2018. – pp. 254-257.

- Goncharenko A. V. Aeronautical and aerospace material and structural damages to failures: theoretical concepts / A. V. Goncharenko // International Journal of Aerospace Engineering. – Volume 2018 (2018), Article ID 4126085, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/4126085; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering degrading state maximal probability determination as a proof for the hybrid-optional functions entropy conditional optimality doctrine application / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering maintenance periodicity optimization with the help of subjective preferences distributions / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 2(71). – pp. 51-56.

- Goncharenko A. V. Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 4(57). – pp. 56-62.

- Goncharenko A. V. Aircraft operation depending upon the uncertainty of maintenance alternatives / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2017. Vol. 21(4). – pp. 126-131.

- Goncharenko A. V. Airworthiness support measures analogy to the prospective roundabouts alternatives: theoretical aspects / A. V. Goncharenko // Journal of Advanced Transportation. – Volume 2018 (2018), Article ID 9370597, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/9370597; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Alternativeness of control and power equipment repair versus purchasing according to the preferences of the options / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 4(50). – pp. 98-101.

- Goncharenko A. V. An alternative method of the main psychophysics law derivation / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2017. – 3: 155. – pp. 1-5. doi: 10.4172/2471-2701.1000155. (ISSN: 2471-2701)

- Goncharenko A. V. An entropy model of the aircraft gas turbine engine blades restoration method choice / A. V. Goncharenko // International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2018). – June 1-3, 2018. – Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC, 2018. – pp. 2-5.

- Goncharenko A. V. An example of an alternative method of the normal distribution density derivation via a concept of a multi-optional optimality / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 3(53). – pp. 95-99. DOI: 10.18372/1990-5548.53.12149 (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. An optional hybrid functions method of an ideal gas adiabatic process equation derivation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 4(54). – pp. 109-112.

- Goncharenko A. V. Applicable aspects of alternative UAV operation / A. V. Goncharenko // 2015 IEEE 3rd International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. October, 13-15, 2015, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2015. – pp. 316-319.

- Goncharenko A. V. Artificial versus natural intellect in control of optimality / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Євпаторія, 20-24 травня 2013 р.: матеріали конф. – Херсон: ХНТУ, 2013. – pp. 20-22. (ISBN 978-966-8912-70-2)

- Goncharenko A. V. Bayes criterion modified with subjective preferences functions densities distributions used at the choosing of the decision making thresholds / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.17-17.21.

- Goncharenko A. V. Concentrations formula conditional optimality with respect to their entropy / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 85-88. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Conceptual optimization in preferable advances of aeroengines blades restoration alternative technology / A. V. Goncharenko // International Research and Practical Conference “The development of technical sciences: problems and solutions”. – April 27-28, 2018. – Brno, the Czech Republic, Volume/Part 3, 2018. – pp. 144-148.

- Goncharenko A. V. Conflictability of operational situations in terms of entropy paradigm / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2013) [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х тт. (28-30 травня 2013 р., Херсон)]. – Т. 1. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2013. – pp. 115-118.

- Goncharenko A. V. Considerations for the aeronautical engineering degrading state probability determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Control of flight safety with the use of preferences functions / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2013. – № 3(37). – pp. 113-119. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Development of a theoretical approach to the conditional optimization of aircraft maintenance preference uncertainty / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 40-44.

- Goncharenko A. V. Distinguishing minimal engineering diagnosis risks via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Expediency of an improvement for a diesel-geared propulsion with respect to subjectively preferred operational factors / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 1(4). – pp. 30-41.

- Goncharenko A. V. Expediency of unmanned air vehicles application in the framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // 2013 IEEE 2nd International Conference “Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments” Proceedings. October, 15-17, 2013, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2013. – pp. 129-133.

- Goncharenko A. V. Exponential distribution density derived with the help of the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 90-94. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Extremality of control and preferences distributions “goodness” / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2014. – № 4(42). – pp. 84-90. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Fuel oil atomization characteristics smoothed by a logarithm normal distribution for marine diesel engines / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2010. – № 2. – pp. 34-40. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Generalization for the degrading state maximal probability in the framework of the hybrid-optional entropy conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 89-92. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Horizontal flight for maximal distance at presence of conflict behavior (control) of the aircraft control system active element / A. V. Goncharenko // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2013”. (21-23 травня 2013 р., Київ). – Т. 4. – К.: НАУ, 2013. – pp. 22.30-22.33.

- Goncharenko A. V. Human factor aspect applicably to aeronautical engineering maintenance / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.9-17.13.

- Goncharenko A. V. Initial considerations for the multi-optional doctrine implementation to the aircraft airworthiness support effectiveness estimations / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.1-1.2.5.

- Goncharenko A. V. Mathematical modeling of the ship’s main engine random operational process / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – pp. 117-125. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2012. – № 1(6). – pp. 59-69.

- Goncharenko A. V. Modeling aviation legislation influence upon airworthiness support technologies via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Multi-optional doctrine with the uncertainty degree evaluation for the aircraft airworthiness support technologies / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.16-1.2.20.

- Goncharenko A. V. Multi-optional hybrid effectiveness functions optimality doctrine for maintenance purposes / A. V. Goncharenko // 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018). – February, 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine. – 2018. – pp. 771-775.

- Goncharenko A. V. Navigational alternatives, their control and subjective entropy of individual preferences / A. V. Goncharenko // 2014 IEEE 3rd International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 14-17, 2014, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2014. – pp. 99-103.

- Goncharenko A. V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 1(74). – pp. 78-83. (ISSN 0370-2197 print)

- Goncharenko A. V. Operational reliability measures for marine propulsion diesel engines / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: Всеукраїнська науково-практична конференція, Херсон, 12-14 жовтня 2011 р.: матеріали конф. – Херсон, 2011. – pp. 23-27.

- Goncharenko A. V. Optimal controlling path determination with the help of hybrid optional functions distributions / A. V. Goncharenko // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1(44). – pp. 149-158.

- Goncharenko A. V. Optimal dividing between purchasing and fabrication / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 54-55.

- Goncharenko A. V. Optimal maintenance periodicity for aeronautical engineering operation determined on the theoretical platform of subjective analysis / A. V. Goncharenko // XIIIth International Conference “AVIA-2017”. (April 19-21, 2017, Kyiv). – Kyiv: National Aviation University, 2017. – pp. 17.29-17.33.

- Goncharenko A. V. Optimal managerial and control values for active operation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 3(49). – pp. 112-115. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Optimal UAV maintenance periodicity obtained on the multi-optional basis / A. V. Goncharenko // 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. – October, 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. – 2017. – pp. 65-68.

- Goncharenko A. V. Preferences distributions densities for a common continuous alternative / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2014. – № 2(11). – pp. 22-27. (ISSN 2313-4763)

- Goncharenko A. V. Prospects of alternative sources of energy and engines used in ships propulsion and power plants / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 115-116.

- Goncharenko A. V. Rational modes of operation for a four-arm tiller electro-hydraulic steering gear with respect to multi-alternativeness and preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2013. – № 1(8). – С. 28-34. (ISSN 2077-3617)

- Goncharenko A. V. Research of operational effectiveness changes / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 20-23.

- Goncharenko A. V. Safe maneuvering of a ship in a multi-alternative operational situation / A. V. Goncharenko // Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku. – 2014. – pp. 207-210. (ISBN 978-83-61520-02-3)

- Goncharenko A. V. Safety and its entropy measures of certainty or uncertainty / A. V. Goncharenko // Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2014) [збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (18-19 вересня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 44-46.

- Goncharenko A. V. Several models of artificial intelligence elements for aircraft control / A. V. Goncharenko // 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2016. – pp. 224-227.

- Goncharenko A. V. Several models of physical exercise subjective preferences / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2016. – 2: 121. – pp. 1-6. doi:10.4172/2471-2701.1000121. (ISSN: 2471-2701 CEP)

- Goncharenko A. V. Subjective entropy extremization principle as a tool of an aircraft maximal duration horizontal flight control / A. V. Goncharenko // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – Вып. 8(105). – pp. 229-234.

- Goncharenko A. V. Subjective entropy maximum principle for preferences functions of alternatives given in the view of logical conditions / A. V. Goncharenko // Штучний інтелект. – 2013. – № 4(62). – 1 G. pp. 4-9.

- Goncharenko A. V. Subjective preferences for optimal economy continuous rating of MaK 9M453C / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: III Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 23-25 травня 2011 р.: матеріали конф. У 2-х тт. Том 2. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2011. – pp. 114-119.

- Goncharenko A. V. The Bayes’ formula in terms of the multi-optional uncertainty conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.4.34-1.4.38.

- Goncharenko A. V. The optimal commercial speed of a transport vessel with respect to operators’ subjective preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 2(5). – pp. 12-20.

- Goncharenko A. V. The optimal internal “shadow” taxation on condition of a firm external economic activity / A. V. Goncharenko, O. A. Zaporozchenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 2(55). – pp. 251-257.

- Goncharenko A. V. Tribological process characteristics on the basis of a neuron activation model obtained through the multi-optional functions entropy doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 3(80). – pp. 32-35.

- Kroes M. J. Aircraft maintenance and repair: 7th ed. / M. J. Kroes, W. A. Watkins, F. Delp, R. Sterkenburg. – New York, New York, USA, McGraw-Hill, Education, 2013. – 736 p.

- Kroes M. J. Aircraft powerplants: 7th ed. / M. J. Kroes, T. W. Wild. – New York, New York, USA: GLENCOE Macmillan/McGraw-Hill, International Editions, 1994. – 694 p.

- Lind D. A. Basic statistics for business and economics: 2nd ed. / D. A. Lind, R. D. Mason. – Boston, Massachusetts, USA: Irwin/McGraw-Hill, 1997. – 597 p.

- Manuals on flight operations of aircraft.

- Random House Webster’s unabridged dictionary: 2nd ed. – New-York, USA: Random House, 1999. – 2230 p.

- Schedules and technological guidance materials on aircraft scheduled works performances.

- Smith D. J. Reliability, maintainability and risk. Practical methods for engineers / D. J. Smith. – London: Elsevier, 2005. – 365 p.

- Technical descriptions of aircraft.

- Wild T. W. Aircraft powerplants: 8th ed. / T. W. Wild, M. J. Kroes. – New York, New York, USA: McGraw-Hill, Education, 2014. – 756 p.

- Барлоу Р. Математическая теория надежности: пер с англ. под. ред. Б. В. Гнеденко / Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Сов. Радио, 1969. – 288 с.

- Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения / А. Т. Баруча-Рид. – М.: Наука, 1969. – 551 с.

- Боровков А. А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А. А. Боровков. – М.: Наука, 1972. – 367 с.

- Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Буслаев В. С. Вариационное исчисление: учеб. пособие / В. С. Буслаев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 288 с.

- Введение в математическое моделирование: учебное пособие / В. Н. Ашихмин и др. Под ред. П. В. Трусова. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 275 с.

- Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М.: В. Школа, 2000. – 458 с.

- Вирченко Н. А. Графики функций: справочник / Н. А. Вирченко, И. И. Ляшко, К. И. Швецов. – К.: Наукова думка, 1979. – 320 с.

- Волков Л. И. Надежность летательных аппаратов: учеб. пособие для авиационных вузов / Л. И. Волков, А. М. Шишкевич. – М.: В. Школа, 1975. – 296 с.

- Гельфанд И. М. Вариационное исчисление / И. М. Гельфанд, С. В. Фомин. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 228 с.

- Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания / Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2013. – 400 с.

- Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

- Гноенский Л. С. Математические основы теории управляемых систем / Л. С. Гноенский, Г. А. Каменский, Л. Э. Эльсгольц. – М.: Наука, 1969. – 512 с.

- Гончаренко А. В. Аналіз гвинтової характеристики двигуна 5 ДКРН 70/226,8 за питомою витратою палива / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2009. – № 1(1). – С. 16-24.

- Гончаренко А. В. Аналіз параметричних досліджень реологічних властивостей водовугільних суспензій для застосування у суднових двигунах внутрішнього згоряння / А. В. Гончаренко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 8(65). – С. 90-95.

- Гончаренко А. В. Варіанти вибору стратегії підтримання безпеки функціонування транспортної системи / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 2(39). – С. 30-35.

- Гончаренко А. В. Вибір оптимальної комерційної швидкості транспортного судна / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – № 1(2). – С. 41-49.

- Гончаренко А. В. Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2008. – № 2(22). – С. 105-111.

- Гончаренко А. В. Дослідження характеристики двигуна стосовно зміни оптимальних значень / А. В. Гончаренко // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2009). [Збірка наукових праць у п’яти томах. (25-27 травня 2009 р., Херсон)]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 4. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2009. – С. 45-48.

- Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності: автореф. … докт. техн. наук: 05.22.20 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2016. – 39 с.

- Гончаренко А. В. Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники: автореф. … канд. техн. наук: 05.13.03 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2005. – 20 с.

- Гончаренко А. В. Методичні рекомендації до дипломного проектування / А.В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 63 с. (ISBN: 978-966-2997-06-4)

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу ентропії суб’єктивних переваг на прийняття рішень стосовно ремонту суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2009. – № 1(23). – С. 123-131.

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу профілактичних замін на показники безпеки польотів / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2004. – № 3(21). – С. 74-77.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // Наука і молодь. Прикладна серія: Збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2004. – Вип. 4. – С. 15-18.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // ПОЛІТ: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2004. – С. 19.

- Гончаренко А. В. Оптимальне внутрішнє тіньове оподаткування за умови зовнішньоекономічної діяльності фірми / А. В. Гончаренко, О. А. Запорожченко // Вісник НАУ. – 2013. – № 2(55). – С. 251-257.

- Гончаренко А. В. Показники безпеки функціонування транспортної системи в умовах зростання цін на пальне / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 1(38). – С. 35-39.

- Гончаренко А. В. Постановка задачі про вибір оптимального рівня витрат на підтримання безпеки польотів / А. В. Гончаренко // НАУКА І МОЛОДЬ: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2001. – С. 110.

- Гончаренко А. В. Принципові питання змісту та методики виконання дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 165 с. (ISBN: 978-966-2997-08-8)

- Гончаренко А. В. Типи задач рекомендованих до опрацювання при виконанні дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 192 с. (ISBN: 978-966-2997-07-1)

- ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – введ. 01.07.1990. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 36 с.

- Единые нормы летной годности гражданских транспортных самолетов. – М.: ЦАГИ, 1985. – 470 с.

- Збереження льотної придатності повітряних суден: методичні вказівки до виконання курсового проекту / уклад.: В. Г. Докучаєв, Ю. Г. Кордянін, І. М. Новіков, та ін. – К.: НАУ, 2003. – 56 с.

- Ивченко Г. И. Теория массового обслуживания / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2015. – 304 c.

- Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – М.: Наука, 1961. – 703 с.

- Капур К. Надежность и проектирование систем: пер. с англ. Е. Г. Коваленко; под ред. д-ра техн. наук, проф. И. А. Ушакова / К. Капур, Л. Ламберсон. – М.: Мир, 1980. – 604 с.

- Кельберт М. Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики / М. Я. Кельберт, Ю. М. Сухов. – М.: изд. МЦНМО, 2007. – 455 с.

- Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем / И. Н. Коваленко. – М.: Сов. радио, 1980. – 209 с.

- Коваленко И. Н. О двухциклической системе обслуживания / И. Н. Коваленко // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 1. – С. 59-65.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы: 5-е изд. / Г. Корн, Т. Корн. – М: Наука, 1984. – 831 с. [Korn G. A. Mathematical handbook for scientists and engineers. Definitions, theorems and formulas for reference and review: second, enlarged and revised edition / G. A. Korn, T. M. Korn. – USA: McGraw-Hill Book Company, 1968.]

- Кунцевич В. М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты в задачах управления и идентификации: монография / В. М. Кунцевич. – К.: Наукова думка, 2006. – 264 с.

- Математическая энциклопедия; гл. ред. И. М. Виноградов, в 5-ти томах. – М.: Советская Энциклопедия, 1984. – Т. 5. – 1248 стб.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1986. – Т. 1: Методология. Организация. Терминология / под ред. А. И. Рембезы. – 224 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1987. – Т. 2: Математические методы в теории надежности и эффективности / под ред. Б. В. Гнеденко. – 280 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 3: Эффективность технических систем / под общ. ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. – 328 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 5: Проектный анализ надежности / под ред. В. И. Патрушева и А. И. Рембезы. – 316 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1989. – Т. 6: Экспериментальная отработка и испытания / под общ. ред. Р. С. Судакова, О. И. Тескина. – 376 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 8: Эксплуатация и ремонт / под ред. В. И. Кузнецова и Е. Ю. Барзиловича. – 320 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 9: Техническая диагностика / под общ. ред. В. В. Клюева, П. П. Пархоменко. – 1987. – 352 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 10: Справочные данные по условиям эксплуатации и характеристикам надежности / под ред. В. А. Кузнецова. – 1990. – 336 с.

- Надежность машин: учеб. пособие; под ред. Д. Н. Решетова / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. – М.: В. Школа, 1988. – 238 с.

- Наставление по производству полетов в гражданской авиации (НПП ГА-85). – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 286 с.

- Наставление по штурманской службе ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 254 с.

- Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории массового обслуживания / Л. А. Овчаров. – М.: Машиностроение, 1969. – 324 с.

- Овчарук О. М. Загальна формула розподілу осереднених швидкостей рідини в круглоциліндричній трубі / О. М. Овчарук, А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – №1(2). – С. 198-210.

- Организация и проведение полетов самолетов ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1986. – 232 с.

- Пат. 94181 Україна, МПК B63H 25/00. Спосіб вибору оптимальної комбінації режимів експлуатації суднової рульової машини / А. В. Гончаренко; заявник та власник патенту Національний авіаційний університет. – № u 2013 09054; заявл. 19.07.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 1: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 432 с.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 2: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 560 с.

- Смирнов Н. Н. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Техническая эксплуатация летательных аппаратов» для студентов специальности 1610 / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин. – М.: РИО МИИГА, 1985. – 56 с.

- Смирнов Н. Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию / Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

- Техническая эксплуатация летательных аппаратов: учебник для вузов / под ред. Н. Н. Смирнова. – М.: Транспорт, 1990. – 423 с.

- Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения / Л. Э. Эльсгольц. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 271 с.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 10. Heat Capacities / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 9. Calculus Methods / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 8. Law of Energy Conservation in Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 7. Heat and Work Consideration / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 6. Internal Energy Characteristic of Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 5. Thermal Coefficients / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 4. Approaches for a Real Gas Dependencies Derivation / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 3. Theoretical Dependencies for an Ideal Gas / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 2. Basic Considerations of Thermodynamic Processes / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 1. General Characteristic of Thermodynamic System and Heat and Work Mutual Conversions / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition) / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

Contents of the Lecture

1. Main troubles and malfunctions of the cylinder and piston group elements.

2. Cylinder and piston group principal defects.

3. The causes and results of the cylinder and piston group components damages.

4. The most important maintenance operations.

5. Ignition system maintenance.

6. Features of reciprocating engines maintenance.

Lecture № __18__

Topic of the Lecture:

Features of the air propellers maintenance

Plan of the Lecture

1. Analysis of the propellers operational conditions.

2. Causes of the propeller blades damages.

3. Damages detection.

4. Maintenance procedures performed.

References

- Airworthiness Manual: ICAO Doc 9760, 3rd Edition. – Montreal, Quebec, Canada: ICAO, 2014. – 281 p.

- Continuing aircraft airworthiness: manual / S. Dmitriev, O. Tuharinov, Yu. Kazarinov, O. Rugain. – Kyiv, Ukraine: Publishing House of the National Aviation University, 2015. – 104 p.

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part II . Application of the multi-optional functions entropy doctrine to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35891

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part I . Reliability measures to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35890

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Term paper method guide / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35889

- Dhillon B. S. Maintainability, maintenance, and reliability for engineers / B. S. Dhillon. – New York: Taylor & Francis Group, 2006. – 214 p.

- Goncharenko A. V. A basic example of the mathematical logics interpretations to the tribological processes characteristics revealing / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 4(81). – pp. 50-53.

- Goncharenko A. V. A concept of ballast water treatment on the basis of multi-alternativeness / A. V. Goncharenko, V. A. Evdokimova // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2014) [Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. (27-29 травня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 18-21.

- Goncharenko A. V. A concept of entropy approach to the problem of multi-alternative operational modes control / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМA. – 2013. – № 2(9). – pp. 26-34.

- Goncharenko A. V. A concept of multi-optional optimality at modeling ideal gas isothermal processes / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 2(52). – pp. 94-97.

- Goncharenko A. V. A diagnostics problem of a-posterior probability determination via Bayes’ formula obtained in the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization way / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 95-99.

- Goncharenko A. V. A hybrid approach to the optimal aeronautical engineering maintenance periodicity determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 3(72). – pp. 42-47.

- Goncharenko A. V. A hybrid pseudo-entropy function for a decision making in conditions of uncertainty / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Залізний Порт, Україна, 25-28 травня 2015 р.: матеріали конф. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. – pp. 174-176. (ISBN 978-966-2207-24-8)

- Goncharenko A. V. A multi-optional hybrid functions entropy as a tool for transportation means repair optimal periodicity determination / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 60-66.

- Goncharenko A. V. A particular case of a variational problem of control in an active aviation system / A. V. Goncharenko // Transactions of the institute of aviation. – 2013. – № 228, pp. 3-12.

- Goncharenko A. V. Active systems communicational control assessment in multi-alternative navigational situations / A. V. Goncharenko // 2018 IEEE 5th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 16-18, 2018, Kyiv, Ukraine. – 2018. – pp. 254-257.

- Goncharenko A. V. Aeronautical and aerospace material and structural damages to failures: theoretical concepts / A. V. Goncharenko // International Journal of Aerospace Engineering. – Volume 2018 (2018), Article ID 4126085, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/4126085; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering degrading state maximal probability determination as a proof for the hybrid-optional functions entropy conditional optimality doctrine application / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering maintenance periodicity optimization with the help of subjective preferences distributions / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 2(71). – pp. 51-56.

- Goncharenko A. V. Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 4(57). – pp. 56-62.

- Goncharenko A. V. Aircraft operation depending upon the uncertainty of maintenance alternatives / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2017. Vol. 21(4). – pp. 126-131.

- Goncharenko A. V. Airworthiness support measures analogy to the prospective roundabouts alternatives: theoretical aspects / A. V. Goncharenko // Journal of Advanced Transportation. – Volume 2018 (2018), Article ID 9370597, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/9370597; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Alternativeness of control and power equipment repair versus purchasing according to the preferences of the options / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 4(50). – pp. 98-101.

- Goncharenko A. V. An alternative method of the main psychophysics law derivation / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2017. – 3: 155. – pp. 1-5. doi: 10.4172/2471-2701.1000155. (ISSN: 2471-2701)

- Goncharenko A. V. An entropy model of the aircraft gas turbine engine blades restoration method choice / A. V. Goncharenko // International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2018). – June 1-3, 2018. – Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC, 2018. – pp. 2-5.

- Goncharenko A. V. An example of an alternative method of the normal distribution density derivation via a concept of a multi-optional optimality / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 3(53). – pp. 95-99. DOI: 10.18372/1990-5548.53.12149 (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. An optional hybrid functions method of an ideal gas adiabatic process equation derivation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 4(54). – pp. 109-112.

- Goncharenko A. V. Applicable aspects of alternative UAV operation / A. V. Goncharenko // 2015 IEEE 3rd International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. October, 13-15, 2015, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2015. – pp. 316-319.

- Goncharenko A. V. Artificial versus natural intellect in control of optimality / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Євпаторія, 20-24 травня 2013 р.: матеріали конф. – Херсон: ХНТУ, 2013. – pp. 20-22. (ISBN 978-966-8912-70-2)

- Goncharenko A. V. Bayes criterion modified with subjective preferences functions densities distributions used at the choosing of the decision making thresholds / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.17-17.21.

- Goncharenko A. V. Concentrations formula conditional optimality with respect to their entropy / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 85-88. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Conceptual optimization in preferable advances of aeroengines blades restoration alternative technology / A. V. Goncharenko // International Research and Practical Conference “The development of technical sciences: problems and solutions”. – April 27-28, 2018. – Brno, the Czech Republic, Volume/Part 3, 2018. – pp. 144-148.

- Goncharenko A. V. Conflictability of operational situations in terms of entropy paradigm / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2013) [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х тт. (28-30 травня 2013 р., Херсон)]. – Т. 1. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2013. – pp. 115-118.

- Goncharenko A. V. Considerations for the aeronautical engineering degrading state probability determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Control of flight safety with the use of preferences functions / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2013. – № 3(37). – pp. 113-119. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Development of a theoretical approach to the conditional optimization of aircraft maintenance preference uncertainty / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 40-44.

- Goncharenko A. V. Distinguishing minimal engineering diagnosis risks via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Expediency of an improvement for a diesel-geared propulsion with respect to subjectively preferred operational factors / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 1(4). – pp. 30-41.

- Goncharenko A. V. Expediency of unmanned air vehicles application in the framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // 2013 IEEE 2nd International Conference “Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments” Proceedings. October, 15-17, 2013, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2013. – pp. 129-133.

- Goncharenko A. V. Exponential distribution density derived with the help of the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 90-94. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Extremality of control and preferences distributions “goodness” / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2014. – № 4(42). – pp. 84-90. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Fuel oil atomization characteristics smoothed by a logarithm normal distribution for marine diesel engines / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2010. – № 2. – pp. 34-40. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Generalization for the degrading state maximal probability in the framework of the hybrid-optional entropy conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 89-92. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Horizontal flight for maximal distance at presence of conflict behavior (control) of the aircraft control system active element / A. V. Goncharenko // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2013”. (21-23 травня 2013 р., Київ). – Т. 4. – К.: НАУ, 2013. – pp. 22.30-22.33.

- Goncharenko A. V. Human factor aspect applicably to aeronautical engineering maintenance / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.9-17.13.

- Goncharenko A. V. Initial considerations for the multi-optional doctrine implementation to the aircraft airworthiness support effectiveness estimations / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.1-1.2.5.

- Goncharenko A. V. Mathematical modeling of the ship’s main engine random operational process / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – pp. 117-125. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2012. – № 1(6). – pp. 59-69.

- Goncharenko A. V. Modeling aviation legislation influence upon airworthiness support technologies via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Multi-optional doctrine with the uncertainty degree evaluation for the aircraft airworthiness support technologies / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.16-1.2.20.

- Goncharenko A. V. Multi-optional hybrid effectiveness functions optimality doctrine for maintenance purposes / A. V. Goncharenko // 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018). – February, 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine. – 2018. – pp. 771-775.

- Goncharenko A. V. Navigational alternatives, their control and subjective entropy of individual preferences / A. V. Goncharenko // 2014 IEEE 3rd International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 14-17, 2014, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2014. – pp. 99-103.

- Goncharenko A. V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 1(74). – pp. 78-83. (ISSN 0370-2197 print)

- Goncharenko A. V. Operational reliability measures for marine propulsion diesel engines / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: Всеукраїнська науково-практична конференція, Херсон, 12-14 жовтня 2011 р.: матеріали конф. – Херсон, 2011. – pp. 23-27.

- Goncharenko A. V. Optimal controlling path determination with the help of hybrid optional functions distributions / A. V. Goncharenko // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1(44). – pp. 149-158.

- Goncharenko A. V. Optimal dividing between purchasing and fabrication / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 54-55.

- Goncharenko A. V. Optimal maintenance periodicity for aeronautical engineering operation determined on the theoretical platform of subjective analysis / A. V. Goncharenko // XIIIth International Conference “AVIA-2017”. (April 19-21, 2017, Kyiv). – Kyiv: National Aviation University, 2017. – pp. 17.29-17.33.

- Goncharenko A. V. Optimal managerial and control values for active operation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 3(49). – pp. 112-115. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Optimal UAV maintenance periodicity obtained on the multi-optional basis / A. V. Goncharenko // 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. – October, 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. – 2017. – pp. 65-68.

- Goncharenko A. V. Preferences distributions densities for a common continuous alternative / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2014. – № 2(11). – pp. 22-27. (ISSN 2313-4763)

- Goncharenko A. V. Prospects of alternative sources of energy and engines used in ships propulsion and power plants / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 115-116.

- Goncharenko A. V. Rational modes of operation for a four-arm tiller electro-hydraulic steering gear with respect to multi-alternativeness and preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2013. – № 1(8). – С. 28-34. (ISSN 2077-3617)

- Goncharenko A. V. Research of operational effectiveness changes / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 20-23.

- Goncharenko A. V. Safe maneuvering of a ship in a multi-alternative operational situation / A. V. Goncharenko // Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku. – 2014. – pp. 207-210. (ISBN 978-83-61520-02-3)

- Goncharenko A. V. Safety and its entropy measures of certainty or uncertainty / A. V. Goncharenko // Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2014) [збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (18-19 вересня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 44-46.

- Goncharenko A. V. Several models of artificial intelligence elements for aircraft control / A. V. Goncharenko // 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2016. – pp. 224-227.

- Goncharenko A. V. Several models of physical exercise subjective preferences / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2016. – 2: 121. – pp. 1-6. doi:10.4172/2471-2701.1000121. (ISSN: 2471-2701 CEP)

- Goncharenko A. V. Subjective entropy extremization principle as a tool of an aircraft maximal duration horizontal flight control / A. V. Goncharenko // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – Вып. 8(105). – pp. 229-234.

- Goncharenko A. V. Subjective entropy maximum principle for preferences functions of alternatives given in the view of logical conditions / A. V. Goncharenko // Штучний інтелект. – 2013. – № 4(62). – 1 G. pp. 4-9.

- Goncharenko A. V. Subjective preferences for optimal economy continuous rating of MaK 9M453C / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: III Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 23-25 травня 2011 р.: матеріали конф. У 2-х тт. Том 2. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2011. – pp. 114-119.

- Goncharenko A. V. The Bayes’ formula in terms of the multi-optional uncertainty conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.4.34-1.4.38.

- Goncharenko A. V. The optimal commercial speed of a transport vessel with respect to operators’ subjective preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 2(5). – pp. 12-20.

- Goncharenko A. V. The optimal internal “shadow” taxation on condition of a firm external economic activity / A. V. Goncharenko, O. A. Zaporozchenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 2(55). – pp. 251-257.

- Goncharenko A. V. Tribological process characteristics on the basis of a neuron activation model obtained through the multi-optional functions entropy doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 3(80). – pp. 32-35.

- Kroes M. J. Aircraft maintenance and repair: 7th ed. / M. J. Kroes, W. A. Watkins, F. Delp, R. Sterkenburg. – New York, New York, USA, McGraw-Hill, Education, 2013. – 736 p.

- Kroes M. J. Aircraft powerplants: 7th ed. / M. J. Kroes, T. W. Wild. – New York, New York, USA: GLENCOE Macmillan/McGraw-Hill, International Editions, 1994. – 694 p.

- Lind D. A. Basic statistics for business and economics: 2nd ed. / D. A. Lind, R. D. Mason. – Boston, Massachusetts, USA: Irwin/McGraw-Hill, 1997. – 597 p.

- Manuals on flight operations of aircraft.

- Random House Webster’s unabridged dictionary: 2nd ed. – New-York, USA: Random House, 1999. – 2230 p.

- Schedules and technological guidance materials on aircraft scheduled works performances.

- Smith D. J. Reliability, maintainability and risk. Practical methods for engineers / D. J. Smith. – London: Elsevier, 2005. – 365 p.

- Technical descriptions of aircraft.

- Wild T. W. Aircraft powerplants: 8th ed. / T. W. Wild, M. J. Kroes. – New York, New York, USA: McGraw-Hill, Education, 2014. – 756 p.

- Барлоу Р. Математическая теория надежности: пер с англ. под. ред. Б. В. Гнеденко / Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Сов. Радио, 1969. – 288 с.

- Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения / А. Т. Баруча-Рид. – М.: Наука, 1969. – 551 с.

- Боровков А. А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А. А. Боровков. – М.: Наука, 1972. – 367 с.

- Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Буслаев В. С. Вариационное исчисление: учеб. пособие / В. С. Буслаев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 288 с.

- Введение в математическое моделирование: учебное пособие / В. Н. Ашихмин и др. Под ред. П. В. Трусова. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 275 с.

- Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М.: В. Школа, 2000. – 458 с.

- Вирченко Н. А. Графики функций: справочник / Н. А. Вирченко, И. И. Ляшко, К. И. Швецов. – К.: Наукова думка, 1979. – 320 с.

- Волков Л. И. Надежность летательных аппаратов: учеб. пособие для авиационных вузов / Л. И. Волков, А. М. Шишкевич. – М.: В. Школа, 1975. – 296 с.

- Гельфанд И. М. Вариационное исчисление / И. М. Гельфанд, С. В. Фомин. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 228 с.

- Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания / Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2013. – 400 с.

- Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

- Гноенский Л. С. Математические основы теории управляемых систем / Л. С. Гноенский, Г. А. Каменский, Л. Э. Эльсгольц. – М.: Наука, 1969. – 512 с.

- Гончаренко А. В. Аналіз гвинтової характеристики двигуна 5 ДКРН 70/226,8 за питомою витратою палива / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2009. – № 1(1). – С. 16-24.

- Гончаренко А. В. Аналіз параметричних досліджень реологічних властивостей водовугільних суспензій для застосування у суднових двигунах внутрішнього згоряння / А. В. Гончаренко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 8(65). – С. 90-95.

- Гончаренко А. В. Варіанти вибору стратегії підтримання безпеки функціонування транспортної системи / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 2(39). – С. 30-35.

- Гончаренко А. В. Вибір оптимальної комерційної швидкості транспортного судна / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – № 1(2). – С. 41-49.

- Гончаренко А. В. Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2008. – № 2(22). – С. 105-111.

- Гончаренко А. В. Дослідження характеристики двигуна стосовно зміни оптимальних значень / А. В. Гончаренко // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2009). [Збірка наукових праць у п’яти томах. (25-27 травня 2009 р., Херсон)]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 4. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2009. – С. 45-48.

- Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності: автореф. … докт. техн. наук: 05.22.20 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2016. – 39 с.

- Гончаренко А. В. Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники: автореф. … канд. техн. наук: 05.13.03 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2005. – 20 с.

- Гончаренко А. В. Методичні рекомендації до дипломного проектування / А.В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 63 с. (ISBN: 978-966-2997-06-4)

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу ентропії суб’єктивних переваг на прийняття рішень стосовно ремонту суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2009. – № 1(23). – С. 123-131.

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу профілактичних замін на показники безпеки польотів / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2004. – № 3(21). – С. 74-77.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // Наука і молодь. Прикладна серія: Збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2004. – Вип. 4. – С. 15-18.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // ПОЛІТ: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2004. – С. 19.

- Гончаренко А. В. Оптимальне внутрішнє тіньове оподаткування за умови зовнішньоекономічної діяльності фірми / А. В. Гончаренко, О. А. Запорожченко // Вісник НАУ. – 2013. – № 2(55). – С. 251-257.

- Гончаренко А. В. Показники безпеки функціонування транспортної системи в умовах зростання цін на пальне / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 1(38). – С. 35-39.

- Гончаренко А. В. Постановка задачі про вибір оптимального рівня витрат на підтримання безпеки польотів / А. В. Гончаренко // НАУКА І МОЛОДЬ: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2001. – С. 110.

- Гончаренко А. В. Принципові питання змісту та методики виконання дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 165 с. (ISBN: 978-966-2997-08-8)

- Гончаренко А. В. Типи задач рекомендованих до опрацювання при виконанні дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 192 с. (ISBN: 978-966-2997-07-1)

- ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – введ. 01.07.1990. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 36 с.

- Единые нормы летной годности гражданских транспортных самолетов. – М.: ЦАГИ, 1985. – 470 с.

- Збереження льотної придатності повітряних суден: методичні вказівки до виконання курсового проекту / уклад.: В. Г. Докучаєв, Ю. Г. Кордянін, І. М. Новіков, та ін. – К.: НАУ, 2003. – 56 с.

- Ивченко Г. И. Теория массового обслуживания / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2015. – 304 c.

- Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – М.: Наука, 1961. – 703 с.

- Капур К. Надежность и проектирование систем: пер. с англ. Е. Г. Коваленко; под ред. д-ра техн. наук, проф. И. А. Ушакова / К. Капур, Л. Ламберсон. – М.: Мир, 1980. – 604 с.

- Кельберт М. Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики / М. Я. Кельберт, Ю. М. Сухов. – М.: изд. МЦНМО, 2007. – 455 с.

- Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем / И. Н. Коваленко. – М.: Сов. радио, 1980. – 209 с.

- Коваленко И. Н. О двухциклической системе обслуживания / И. Н. Коваленко // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 1. – С. 59-65.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы: 5-е изд. / Г. Корн, Т. Корн. – М: Наука, 1984. – 831 с. [Korn G. A. Mathematical handbook for scientists and engineers. Definitions, theorems and formulas for reference and review: second, enlarged and revised edition / G. A. Korn, T. M. Korn. – USA: McGraw-Hill Book Company, 1968.]

- Кунцевич В. М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты в задачах управления и идентификации: монография / В. М. Кунцевич. – К.: Наукова думка, 2006. – 264 с.

- Математическая энциклопедия; гл. ред. И. М. Виноградов, в 5-ти томах. – М.: Советская Энциклопедия, 1984. – Т. 5. – 1248 стб.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1986. – Т. 1: Методология. Организация. Терминология / под ред. А. И. Рембезы. – 224 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1987. – Т. 2: Математические методы в теории надежности и эффективности / под ред. Б. В. Гнеденко. – 280 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 3: Эффективность технических систем / под общ. ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. – 328 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 5: Проектный анализ надежности / под ред. В. И. Патрушева и А. И. Рембезы. – 316 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1989. – Т. 6: Экспериментальная отработка и испытания / под общ. ред. Р. С. Судакова, О. И. Тескина. – 376 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 8: Эксплуатация и ремонт / под ред. В. И. Кузнецова и Е. Ю. Барзиловича. – 320 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 9: Техническая диагностика / под общ. ред. В. В. Клюева, П. П. Пархоменко. – 1987. – 352 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 10: Справочные данные по условиям эксплуатации и характеристикам надежности / под ред. В. А. Кузнецова. – 1990. – 336 с.

- Надежность машин: учеб. пособие; под ред. Д. Н. Решетова / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. – М.: В. Школа, 1988. – 238 с.

- Наставление по производству полетов в гражданской авиации (НПП ГА-85). – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 286 с.

- Наставление по штурманской службе ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 254 с.

- Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории массового обслуживания / Л. А. Овчаров. – М.: Машиностроение, 1969. – 324 с.

- Овчарук О. М. Загальна формула розподілу осереднених швидкостей рідини в круглоциліндричній трубі / О. М. Овчарук, А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – №1(2). – С. 198-210.

- Организация и проведение полетов самолетов ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1986. – 232 с.

- Пат. 94181 Україна, МПК B63H 25/00. Спосіб вибору оптимальної комбінації режимів експлуатації суднової рульової машини / А. В. Гончаренко; заявник та власник патенту Національний авіаційний університет. – № u 2013 09054; заявл. 19.07.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 1: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 432 с.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 2: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 560 с.

- Смирнов Н. Н. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Техническая эксплуатация летательных аппаратов» для студентов специальности 1610 / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин. – М.: РИО МИИГА, 1985. – 56 с.

- Смирнов Н. Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию / Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

- Техническая эксплуатация летательных аппаратов: учебник для вузов / под ред. Н. Н. Смирнова. – М.: Транспорт, 1990. – 423 с.

- Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения / Л. Э. Эльсгольц. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 271 с.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 10. Heat Capacities / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 9. Calculus Methods / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 8. Law of Energy Conservation in Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 7. Heat and Work Consideration / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 6. Internal Energy Characteristic of Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 5. Thermal Coefficients / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 4. Approaches for a Real Gas Dependencies Derivation / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 3. Theoretical Dependencies for an Ideal Gas / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 2. Basic Considerations of Thermodynamic Processes / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 1. General Characteristic of Thermodynamic System and Heat and Work Mutual Conversions / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition) / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

Contents of the Lecture

1. Main troubles and malfunctions of the aircraft propellers.

2. Propellers principal defects.

3. The causes and results of the propeller damages.

4. The most important maintenance operations.

Lecture № __19__

Topic of the Lecture:

Features of the operating conditions of helicopters

Plan of the Lecture

1. Analysis of the helicopters operational conditions.

2. Causes of the helicopter self-oscillations.

3. Operating conditions of the helicopter rotor system and transmission.

4. Influence of the operational factors upon the helicopter control system.

References

- Airworthiness Manual: ICAO Doc 9760, 3rd Edition. – Montreal, Quebec, Canada: ICAO, 2014. – 281 p.

- Continuing aircraft airworthiness: manual / S. Dmitriev, O. Tuharinov, Yu. Kazarinov, O. Rugain. – Kyiv, Ukraine: Publishing House of the National Aviation University, 2015. – 104 p.

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part II . Application of the multi-optional functions entropy doctrine to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35891

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part I . Reliability measures to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35890

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Term paper method guide / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35889

- Dhillon B. S. Maintainability, maintenance, and reliability for engineers / B. S. Dhillon. – New York: Taylor & Francis Group, 2006. – 214 p.

- Goncharenko A. V. A basic example of the mathematical logics interpretations to the tribological processes characteristics revealing / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 4(81). – pp. 50-53.

- Goncharenko A. V. A concept of ballast water treatment on the basis of multi-alternativeness / A. V. Goncharenko, V. A. Evdokimova // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2014) [Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. (27-29 травня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 18-21.

- Goncharenko A. V. A concept of entropy approach to the problem of multi-alternative operational modes control / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМA. – 2013. – № 2(9). – pp. 26-34.

- Goncharenko A. V. A concept of multi-optional optimality at modeling ideal gas isothermal processes / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 2(52). – pp. 94-97.

- Goncharenko A. V. A diagnostics problem of a-posterior probability determination via Bayes’ formula obtained in the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization way / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 95-99.

- Goncharenko A. V. A hybrid approach to the optimal aeronautical engineering maintenance periodicity determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 3(72). – pp. 42-47.

- Goncharenko A. V. A hybrid pseudo-entropy function for a decision making in conditions of uncertainty / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Залізний Порт, Україна, 25-28 травня 2015 р.: матеріали конф. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. – pp. 174-176. (ISBN 978-966-2207-24-8)

- Goncharenko A. V. A multi-optional hybrid functions entropy as a tool for transportation means repair optimal periodicity determination / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 60-66.

- Goncharenko A. V. A particular case of a variational problem of control in an active aviation system / A. V. Goncharenko // Transactions of the institute of aviation. – 2013. – № 228, pp. 3-12.

- Goncharenko A. V. Active systems communicational control assessment in multi-alternative navigational situations / A. V. Goncharenko // 2018 IEEE 5th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 16-18, 2018, Kyiv, Ukraine. – 2018. – pp. 254-257.

- Goncharenko A. V. Aeronautical and aerospace material and structural damages to failures: theoretical concepts / A. V. Goncharenko // International Journal of Aerospace Engineering. – Volume 2018 (2018), Article ID 4126085, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/4126085; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering degrading state maximal probability determination as a proof for the hybrid-optional functions entropy conditional optimality doctrine application / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering maintenance periodicity optimization with the help of subjective preferences distributions / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 2(71). – pp. 51-56.

- Goncharenko A. V. Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 4(57). – pp. 56-62.

- Goncharenko A. V. Aircraft operation depending upon the uncertainty of maintenance alternatives / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2017. Vol. 21(4). – pp. 126-131.

- Goncharenko A. V. Airworthiness support measures analogy to the prospective roundabouts alternatives: theoretical aspects / A. V. Goncharenko // Journal of Advanced Transportation. – Volume 2018 (2018), Article ID 9370597, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/9370597; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Alternativeness of control and power equipment repair versus purchasing according to the preferences of the options / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 4(50). – pp. 98-101.

- Goncharenko A. V. An alternative method of the main psychophysics law derivation / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2017. – 3: 155. – pp. 1-5. doi: 10.4172/2471-2701.1000155. (ISSN: 2471-2701)

- Goncharenko A. V. An entropy model of the aircraft gas turbine engine blades restoration method choice / A. V. Goncharenko // International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2018). – June 1-3, 2018. – Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC, 2018. – pp. 2-5.

- Goncharenko A. V. An example of an alternative method of the normal distribution density derivation via a concept of a multi-optional optimality / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 3(53). – pp. 95-99. DOI: 10.18372/1990-5548.53.12149 (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. An optional hybrid functions method of an ideal gas adiabatic process equation derivation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 4(54). – pp. 109-112.

- Goncharenko A. V. Applicable aspects of alternative UAV operation / A. V. Goncharenko // 2015 IEEE 3rd International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. October, 13-15, 2015, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2015. – pp. 316-319.

- Goncharenko A. V. Artificial versus natural intellect in control of optimality / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Євпаторія, 20-24 травня 2013 р.: матеріали конф. – Херсон: ХНТУ, 2013. – pp. 20-22. (ISBN 978-966-8912-70-2)

- Goncharenko A. V. Bayes criterion modified with subjective preferences functions densities distributions used at the choosing of the decision making thresholds / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.17-17.21.

- Goncharenko A. V. Concentrations formula conditional optimality with respect to their entropy / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 85-88. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Conceptual optimization in preferable advances of aeroengines blades restoration alternative technology / A. V. Goncharenko // International Research and Practical Conference “The development of technical sciences: problems and solutions”. – April 27-28, 2018. – Brno, the Czech Republic, Volume/Part 3, 2018. – pp. 144-148.

- Goncharenko A. V. Conflictability of operational situations in terms of entropy paradigm / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2013) [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х тт. (28-30 травня 2013 р., Херсон)]. – Т. 1. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2013. – pp. 115-118.

- Goncharenko A. V. Considerations for the aeronautical engineering degrading state probability determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Control of flight safety with the use of preferences functions / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2013. – № 3(37). – pp. 113-119. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Development of a theoretical approach to the conditional optimization of aircraft maintenance preference uncertainty / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 40-44.

- Goncharenko A. V. Distinguishing minimal engineering diagnosis risks via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Expediency of an improvement for a diesel-geared propulsion with respect to subjectively preferred operational factors / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 1(4). – pp. 30-41.

- Goncharenko A. V. Expediency of unmanned air vehicles application in the framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // 2013 IEEE 2nd International Conference “Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments” Proceedings. October, 15-17, 2013, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2013. – pp. 129-133.

- Goncharenko A. V. Exponential distribution density derived with the help of the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 90-94. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Extremality of control and preferences distributions “goodness” / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2014. – № 4(42). – pp. 84-90. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Fuel oil atomization characteristics smoothed by a logarithm normal distribution for marine diesel engines / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2010. – № 2. – pp. 34-40. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Generalization for the degrading state maximal probability in the framework of the hybrid-optional entropy conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 89-92. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Horizontal flight for maximal distance at presence of conflict behavior (control) of the aircraft control system active element / A. V. Goncharenko // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2013”. (21-23 травня 2013 р., Київ). – Т. 4. – К.: НАУ, 2013. – pp. 22.30-22.33.

- Goncharenko A. V. Human factor aspect applicably to aeronautical engineering maintenance / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.9-17.13.

- Goncharenko A. V. Initial considerations for the multi-optional doctrine implementation to the aircraft airworthiness support effectiveness estimations / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.1-1.2.5.

- Goncharenko A. V. Mathematical modeling of the ship’s main engine random operational process / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – pp. 117-125. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2012. – № 1(6). – pp. 59-69.

- Goncharenko A. V. Modeling aviation legislation influence upon airworthiness support technologies via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Multi-optional doctrine with the uncertainty degree evaluation for the aircraft airworthiness support technologies / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.16-1.2.20.

- Goncharenko A. V. Multi-optional hybrid effectiveness functions optimality doctrine for maintenance purposes / A. V. Goncharenko // 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018). – February, 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine. – 2018. – pp. 771-775.

- Goncharenko A. V. Navigational alternatives, their control and subjective entropy of individual preferences / A. V. Goncharenko // 2014 IEEE 3rd International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 14-17, 2014, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2014. – pp. 99-103.

- Goncharenko A. V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 1(74). – pp. 78-83. (ISSN 0370-2197 print)

- Goncharenko A. V. Operational reliability measures for marine propulsion diesel engines / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: Всеукраїнська науково-практична конференція, Херсон, 12-14 жовтня 2011 р.: матеріали конф. – Херсон, 2011. – pp. 23-27.

- Goncharenko A. V. Optimal controlling path determination with the help of hybrid optional functions distributions / A. V. Goncharenko // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1(44). – pp. 149-158.

- Goncharenko A. V. Optimal dividing between purchasing and fabrication / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 54-55.

- Goncharenko A. V. Optimal maintenance periodicity for aeronautical engineering operation determined on the theoretical platform of subjective analysis / A. V. Goncharenko // XIIIth International Conference “AVIA-2017”. (April 19-21, 2017, Kyiv). – Kyiv: National Aviation University, 2017. – pp. 17.29-17.33.

- Goncharenko A. V. Optimal managerial and control values for active operation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 3(49). – pp. 112-115. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Optimal UAV maintenance periodicity obtained on the multi-optional basis / A. V. Goncharenko // 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. – October, 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. – 2017. – pp. 65-68.

- Goncharenko A. V. Preferences distributions densities for a common continuous alternative / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2014. – № 2(11). – pp. 22-27. (ISSN 2313-4763)

- Goncharenko A. V. Prospects of alternative sources of energy and engines used in ships propulsion and power plants / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 115-116.

- Goncharenko A. V. Rational modes of operation for a four-arm tiller electro-hydraulic steering gear with respect to multi-alternativeness and preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2013. – № 1(8). – С. 28-34. (ISSN 2077-3617)

- Goncharenko A. V. Research of operational effectiveness changes / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 20-23.

- Goncharenko A. V. Safe maneuvering of a ship in a multi-alternative operational situation / A. V. Goncharenko // Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku. – 2014. – pp. 207-210. (ISBN 978-83-61520-02-3)

- Goncharenko A. V. Safety and its entropy measures of certainty or uncertainty / A. V. Goncharenko // Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2014) [збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (18-19 вересня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 44-46.

- Goncharenko A. V. Several models of artificial intelligence elements for aircraft control / A. V. Goncharenko // 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2016. – pp. 224-227.

- Goncharenko A. V. Several models of physical exercise subjective preferences / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2016. – 2: 121. – pp. 1-6. doi:10.4172/2471-2701.1000121. (ISSN: 2471-2701 CEP)

- Goncharenko A. V. Subjective entropy extremization principle as a tool of an aircraft maximal duration horizontal flight control / A. V. Goncharenko // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – Вып. 8(105). – pp. 229-234.

- Goncharenko A. V. Subjective entropy maximum principle for preferences functions of alternatives given in the view of logical conditions / A. V. Goncharenko // Штучний інтелект. – 2013. – № 4(62). – 1 G. pp. 4-9.

- Goncharenko A. V. Subjective preferences for optimal economy continuous rating of MaK 9M453C / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: III Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 23-25 травня 2011 р.: матеріали конф. У 2-х тт. Том 2. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2011. – pp. 114-119.

- Goncharenko A. V. The Bayes’ formula in terms of the multi-optional uncertainty conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.4.34-1.4.38.

- Goncharenko A. V. The optimal commercial speed of a transport vessel with respect to operators’ subjective preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 2(5). – pp. 12-20.

- Goncharenko A. V. The optimal internal “shadow” taxation on condition of a firm external economic activity / A. V. Goncharenko, O. A. Zaporozchenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 2(55). – pp. 251-257.

- Goncharenko A. V. Tribological process characteristics on the basis of a neuron activation model obtained through the multi-optional functions entropy doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 3(80). – pp. 32-35.

- Kroes M. J. Aircraft maintenance and repair: 7th ed. / M. J. Kroes, W. A. Watkins, F. Delp, R. Sterkenburg. – New York, New York, USA, McGraw-Hill, Education, 2013. – 736 p.

- Kroes M. J. Aircraft powerplants: 7th ed. / M. J. Kroes, T. W. Wild. – New York, New York, USA: GLENCOE Macmillan/McGraw-Hill, International Editions, 1994. – 694 p.

- Lind D. A. Basic statistics for business and economics: 2nd ed. / D. A. Lind, R. D. Mason. – Boston, Massachusetts, USA: Irwin/McGraw-Hill, 1997. – 597 p.

- Manuals on flight operations of aircraft.

- Random House Webster’s unabridged dictionary: 2nd ed. – New-York, USA: Random House, 1999. – 2230 p.

- Schedules and technological guidance materials on aircraft scheduled works performances.

- Smith D. J. Reliability, maintainability and risk. Practical methods for engineers / D. J. Smith. – London: Elsevier, 2005. – 365 p.

- Technical descriptions of aircraft.

- Wild T. W. Aircraft powerplants: 8th ed. / T. W. Wild, M. J. Kroes. – New York, New York, USA: McGraw-Hill, Education, 2014. – 756 p.

- Барлоу Р. Математическая теория надежности: пер с англ. под. ред. Б. В. Гнеденко / Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Сов. Радио, 1969. – 288 с.

- Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения / А. Т. Баруча-Рид. – М.: Наука, 1969. – 551 с.

- Боровков А. А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А. А. Боровков. – М.: Наука, 1972. – 367 с.

- Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Буслаев В. С. Вариационное исчисление: учеб. пособие / В. С. Буслаев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 288 с.

- Введение в математическое моделирование: учебное пособие / В. Н. Ашихмин и др. Под ред. П. В. Трусова. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 275 с.

- Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М.: В. Школа, 2000. – 458 с.

- Вирченко Н. А. Графики функций: справочник / Н. А. Вирченко, И. И. Ляшко, К. И. Швецов. – К.: Наукова думка, 1979. – 320 с.

- Волков Л. И. Надежность летательных аппаратов: учеб. пособие для авиационных вузов / Л. И. Волков, А. М. Шишкевич. – М.: В. Школа, 1975. – 296 с.

- Гельфанд И. М. Вариационное исчисление / И. М. Гельфанд, С. В. Фомин. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 228 с.

- Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания / Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2013. – 400 с.

- Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

- Гноенский Л. С. Математические основы теории управляемых систем / Л. С. Гноенский, Г. А. Каменский, Л. Э. Эльсгольц. – М.: Наука, 1969. – 512 с.

- Гончаренко А. В. Аналіз гвинтової характеристики двигуна 5 ДКРН 70/226,8 за питомою витратою палива / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2009. – № 1(1). – С. 16-24.

- Гончаренко А. В. Аналіз параметричних досліджень реологічних властивостей водовугільних суспензій для застосування у суднових двигунах внутрішнього згоряння / А. В. Гончаренко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 8(65). – С. 90-95.

- Гончаренко А. В. Варіанти вибору стратегії підтримання безпеки функціонування транспортної системи / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 2(39). – С. 30-35.

- Гончаренко А. В. Вибір оптимальної комерційної швидкості транспортного судна / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – № 1(2). – С. 41-49.

- Гончаренко А. В. Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2008. – № 2(22). – С. 105-111.

- Гончаренко А. В. Дослідження характеристики двигуна стосовно зміни оптимальних значень / А. В. Гончаренко // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2009). [Збірка наукових праць у п’яти томах. (25-27 травня 2009 р., Херсон)]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 4. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2009. – С. 45-48.

- Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності: автореф. … докт. техн. наук: 05.22.20 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2016. – 39 с.

- Гончаренко А. В. Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники: автореф. … канд. техн. наук: 05.13.03 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2005. – 20 с.

- Гончаренко А. В. Методичні рекомендації до дипломного проектування / А.В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 63 с. (ISBN: 978-966-2997-06-4)

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу ентропії суб’єктивних переваг на прийняття рішень стосовно ремонту суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2009. – № 1(23). – С. 123-131.

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу профілактичних замін на показники безпеки польотів / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2004. – № 3(21). – С. 74-77.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // Наука і молодь. Прикладна серія: Збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2004. – Вип. 4. – С. 15-18.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // ПОЛІТ: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2004. – С. 19.

- Гончаренко А. В. Оптимальне внутрішнє тіньове оподаткування за умови зовнішньоекономічної діяльності фірми / А. В. Гончаренко, О. А. Запорожченко // Вісник НАУ. – 2013. – № 2(55). – С. 251-257.

- Гончаренко А. В. Показники безпеки функціонування транспортної системи в умовах зростання цін на пальне / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 1(38). – С. 35-39.

- Гончаренко А. В. Постановка задачі про вибір оптимального рівня витрат на підтримання безпеки польотів / А. В. Гончаренко // НАУКА І МОЛОДЬ: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2001. – С. 110.

- Гончаренко А. В. Принципові питання змісту та методики виконання дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 165 с. (ISBN: 978-966-2997-08-8)

- Гончаренко А. В. Типи задач рекомендованих до опрацювання при виконанні дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 192 с. (ISBN: 978-966-2997-07-1)

- ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – введ. 01.07.1990. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 36 с.

- Единые нормы летной годности гражданских транспортных самолетов. – М.: ЦАГИ, 1985. – 470 с.

- Збереження льотної придатності повітряних суден: методичні вказівки до виконання курсового проекту / уклад.: В. Г. Докучаєв, Ю. Г. Кордянін, І. М. Новіков, та ін. – К.: НАУ, 2003. – 56 с.

- Ивченко Г. И. Теория массового обслуживания / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2015. – 304 c.

- Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – М.: Наука, 1961. – 703 с.

- Капур К. Надежность и проектирование систем: пер. с англ. Е. Г. Коваленко; под ред. д-ра техн. наук, проф. И. А. Ушакова / К. Капур, Л. Ламберсон. – М.: Мир, 1980. – 604 с.

- Кельберт М. Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики / М. Я. Кельберт, Ю. М. Сухов. – М.: изд. МЦНМО, 2007. – 455 с.

- Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем / И. Н. Коваленко. – М.: Сов. радио, 1980. – 209 с.

- Коваленко И. Н. О двухциклической системе обслуживания / И. Н. Коваленко // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 1. – С. 59-65.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы: 5-е изд. / Г. Корн, Т. Корн. – М: Наука, 1984. – 831 с. [Korn G. A. Mathematical handbook for scientists and engineers. Definitions, theorems and formulas for reference and review: second, enlarged and revised edition / G. A. Korn, T. M. Korn. – USA: McGraw-Hill Book Company, 1968.]

- Кунцевич В. М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты в задачах управления и идентификации: монография / В. М. Кунцевич. – К.: Наукова думка, 2006. – 264 с.

- Математическая энциклопедия; гл. ред. И. М. Виноградов, в 5-ти томах. – М.: Советская Энциклопедия, 1984. – Т. 5. – 1248 стб.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1986. – Т. 1: Методология. Организация. Терминология / под ред. А. И. Рембезы. – 224 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1987. – Т. 2: Математические методы в теории надежности и эффективности / под ред. Б. В. Гнеденко. – 280 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 3: Эффективность технических систем / под общ. ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. – 328 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 5: Проектный анализ надежности / под ред. В. И. Патрушева и А. И. Рембезы. – 316 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1989. – Т. 6: Экспериментальная отработка и испытания / под общ. ред. Р. С. Судакова, О. И. Тескина. – 376 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 8: Эксплуатация и ремонт / под ред. В. И. Кузнецова и Е. Ю. Барзиловича. – 320 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 9: Техническая диагностика / под общ. ред. В. В. Клюева, П. П. Пархоменко. – 1987. – 352 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 10: Справочные данные по условиям эксплуатации и характеристикам надежности / под ред. В. А. Кузнецова. – 1990. – 336 с.

- Надежность машин: учеб. пособие; под ред. Д. Н. Решетова / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. – М.: В. Школа, 1988. – 238 с.

- Наставление по производству полетов в гражданской авиации (НПП ГА-85). – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 286 с.

- Наставление по штурманской службе ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 254 с.

- Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории массового обслуживания / Л. А. Овчаров. – М.: Машиностроение, 1969. – 324 с.

- Овчарук О. М. Загальна формула розподілу осереднених швидкостей рідини в круглоциліндричній трубі / О. М. Овчарук, А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – №1(2). – С. 198-210.

- Организация и проведение полетов самолетов ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1986. – 232 с.

- Пат. 94181 Україна, МПК B63H 25/00. Спосіб вибору оптимальної комбінації режимів експлуатації суднової рульової машини / А. В. Гончаренко; заявник та власник патенту Національний авіаційний університет. – № u 2013 09054; заявл. 19.07.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 1: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 432 с.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 2: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 560 с.

- Смирнов Н. Н. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Техническая эксплуатация летательных аппаратов» для студентов специальности 1610 / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин. – М.: РИО МИИГА, 1985. – 56 с.

- Смирнов Н. Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию / Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

- Техническая эксплуатация летательных аппаратов: учебник для вузов / под ред. Н. Н. Смирнова. – М.: Транспорт, 1990. – 423 с.

- Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения / Л. Э. Эльсгольц. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 271 с.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 10. Heat Capacities / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 9. Calculus Methods / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 8. Law of Energy Conservation in Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 7. Heat and Work Consideration / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 6. Internal Energy Characteristic of Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 5. Thermal Coefficients / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 4. Approaches for a Real Gas Dependencies Derivation / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 3. Theoretical Dependencies for an Ideal Gas / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 2. Basic Considerations of Thermodynamic Processes / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 1. General Characteristic of Thermodynamic System and Heat and Work Mutual Conversions / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition) / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

Contents of the Lecture

1. Analysis of the helicopters operating conditions.

2. Operating factors influence upon the helicopter self-oscillations (ground resonance and flutter).

3. Helicopter rotor system operating conditions.

4. Operating conditions of the helicopter transmission.

5. Helicopter control system under the influence of the operational factors.

6. Features of helicopter power plants operation.

Lecture № __20__

Topic of the Lecture:

Features of the helicopters maintenance

Plan of the Lecture

1. Maintenance of the helicopter rotor system.

2. Helicopter transmission maintenance.

3. Helicopter main rotor maintenance.

4. Helicopter control system maintenance.

References

- Airworthiness Manual: ICAO Doc 9760, 3rd Edition. – Montreal, Quebec, Canada: ICAO, 2014. – 281 p.

- Continuing aircraft airworthiness: manual / S. Dmitriev, O. Tuharinov, Yu. Kazarinov, O. Rugain. – Kyiv, Ukraine: Publishing House of the National Aviation University, 2015. – 104 p.

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part II . Application of the multi-optional functions entropy doctrine to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35891

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part I . Reliability measures to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35890

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Term paper method guide / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35889

- Dhillon B. S. Maintainability, maintenance, and reliability for engineers / B. S. Dhillon. – New York: Taylor & Francis Group, 2006. – 214 p.

- Goncharenko A. V. A basic example of the mathematical logics interpretations to the tribological processes characteristics revealing / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 4(81). – pp. 50-53.

- Goncharenko A. V. A concept of ballast water treatment on the basis of multi-alternativeness / A. V. Goncharenko, V. A. Evdokimova // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2014) [Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. (27-29 травня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 18-21.

- Goncharenko A. V. A concept of entropy approach to the problem of multi-alternative operational modes control / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМA. – 2013. – № 2(9). – pp. 26-34.

- Goncharenko A. V. A concept of multi-optional optimality at modeling ideal gas isothermal processes / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 2(52). – pp. 94-97.

- Goncharenko A. V. A diagnostics problem of a-posterior probability determination via Bayes’ formula obtained in the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization way / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 95-99.

- Goncharenko A. V. A hybrid approach to the optimal aeronautical engineering maintenance periodicity determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 3(72). – pp. 42-47.

- Goncharenko A. V. A hybrid pseudo-entropy function for a decision making in conditions of uncertainty / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Залізний Порт, Україна, 25-28 травня 2015 р.: матеріали конф. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. – pp. 174-176. (ISBN 978-966-2207-24-8)

- Goncharenko A. V. A multi-optional hybrid functions entropy as a tool for transportation means repair optimal periodicity determination / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 60-66.

- Goncharenko A. V. A particular case of a variational problem of control in an active aviation system / A. V. Goncharenko // Transactions of the institute of aviation. – 2013. – № 228, pp. 3-12.

- Goncharenko A. V. Active systems communicational control assessment in multi-alternative navigational situations / A. V. Goncharenko // 2018 IEEE 5th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 16-18, 2018, Kyiv, Ukraine. – 2018. – pp. 254-257.

- Goncharenko A. V. Aeronautical and aerospace material and structural damages to failures: theoretical concepts / A. V. Goncharenko // International Journal of Aerospace Engineering. – Volume 2018 (2018), Article ID 4126085, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/4126085; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering degrading state maximal probability determination as a proof for the hybrid-optional functions entropy conditional optimality doctrine application / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering maintenance periodicity optimization with the help of subjective preferences distributions / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 2(71). – pp. 51-56.

- Goncharenko A. V. Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 4(57). – pp. 56-62.

- Goncharenko A. V. Aircraft operation depending upon the uncertainty of maintenance alternatives / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2017. Vol. 21(4). – pp. 126-131.

- Goncharenko A. V. Airworthiness support measures analogy to the prospective roundabouts alternatives: theoretical aspects / A. V. Goncharenko // Journal of Advanced Transportation. – Volume 2018 (2018), Article ID 9370597, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/9370597; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Alternativeness of control and power equipment repair versus purchasing according to the preferences of the options / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 4(50). – pp. 98-101.

- Goncharenko A. V. An alternative method of the main psychophysics law derivation / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2017. – 3: 155. – pp. 1-5. doi: 10.4172/2471-2701.1000155. (ISSN: 2471-2701)

- Goncharenko A. V. An entropy model of the aircraft gas turbine engine blades restoration method choice / A. V. Goncharenko // International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2018). – June 1-3, 2018. – Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC, 2018. – pp. 2-5.

- Goncharenko A. V. An example of an alternative method of the normal distribution density derivation via a concept of a multi-optional optimality / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 3(53). – pp. 95-99. DOI: 10.18372/1990-5548.53.12149 (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. An optional hybrid functions method of an ideal gas adiabatic process equation derivation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 4(54). – pp. 109-112.

- Goncharenko A. V. Applicable aspects of alternative UAV operation / A. V. Goncharenko // 2015 IEEE 3rd International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. October, 13-15, 2015, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2015. – pp. 316-319.

- Goncharenko A. V. Artificial versus natural intellect in control of optimality / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Євпаторія, 20-24 травня 2013 р.: матеріали конф. – Херсон: ХНТУ, 2013. – pp. 20-22. (ISBN 978-966-8912-70-2)

- Goncharenko A. V. Bayes criterion modified with subjective preferences functions densities distributions used at the choosing of the decision making thresholds / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.17-17.21.

- Goncharenko A. V. Concentrations formula conditional optimality with respect to their entropy / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 85-88. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Conceptual optimization in preferable advances of aeroengines blades restoration alternative technology / A. V. Goncharenko // International Research and Practical Conference “The development of technical sciences: problems and solutions”. – April 27-28, 2018. – Brno, the Czech Republic, Volume/Part 3, 2018. – pp. 144-148.

- Goncharenko A. V. Conflictability of operational situations in terms of entropy paradigm / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2013) [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х тт. (28-30 травня 2013 р., Херсон)]. – Т. 1. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2013. – pp. 115-118.

- Goncharenko A. V. Considerations for the aeronautical engineering degrading state probability determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Control of flight safety with the use of preferences functions / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2013. – № 3(37). – pp. 113-119. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Development of a theoretical approach to the conditional optimization of aircraft maintenance preference uncertainty / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 40-44.

- Goncharenko A. V. Distinguishing minimal engineering diagnosis risks via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Expediency of an improvement for a diesel-geared propulsion with respect to subjectively preferred operational factors / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 1(4). – pp. 30-41.

- Goncharenko A. V. Expediency of unmanned air vehicles application in the framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // 2013 IEEE 2nd International Conference “Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments” Proceedings. October, 15-17, 2013, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2013. – pp. 129-133.

- Goncharenko A. V. Exponential distribution density derived with the help of the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 90-94. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Extremality of control and preferences distributions “goodness” / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2014. – № 4(42). – pp. 84-90. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Fuel oil atomization characteristics smoothed by a logarithm normal distribution for marine diesel engines / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2010. – № 2. – pp. 34-40. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Generalization for the degrading state maximal probability in the framework of the hybrid-optional entropy conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 89-92. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Horizontal flight for maximal distance at presence of conflict behavior (control) of the aircraft control system active element / A. V. Goncharenko // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2013”. (21-23 травня 2013 р., Київ). – Т. 4. – К.: НАУ, 2013. – pp. 22.30-22.33.

- Goncharenko A. V. Human factor aspect applicably to aeronautical engineering maintenance / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.9-17.13.

- Goncharenko A. V. Initial considerations for the multi-optional doctrine implementation to the aircraft airworthiness support effectiveness estimations / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.1-1.2.5.

- Goncharenko A. V. Mathematical modeling of the ship’s main engine random operational process / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – pp. 117-125. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2012. – № 1(6). – pp. 59-69.

- Goncharenko A. V. Modeling aviation legislation influence upon airworthiness support technologies via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Multi-optional doctrine with the uncertainty degree evaluation for the aircraft airworthiness support technologies / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.16-1.2.20.

- Goncharenko A. V. Multi-optional hybrid effectiveness functions optimality doctrine for maintenance purposes / A. V. Goncharenko // 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018). – February, 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine. – 2018. – pp. 771-775.

- Goncharenko A. V. Navigational alternatives, their control and subjective entropy of individual preferences / A. V. Goncharenko // 2014 IEEE 3rd International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 14-17, 2014, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2014. – pp. 99-103.

- Goncharenko A. V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 1(74). – pp. 78-83. (ISSN 0370-2197 print)

- Goncharenko A. V. Operational reliability measures for marine propulsion diesel engines / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: Всеукраїнська науково-практична конференція, Херсон, 12-14 жовтня 2011 р.: матеріали конф. – Херсон, 2011. – pp. 23-27.

- Goncharenko A. V. Optimal controlling path determination with the help of hybrid optional functions distributions / A. V. Goncharenko // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1(44). – pp. 149-158.

- Goncharenko A. V. Optimal dividing between purchasing and fabrication / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 54-55.

- Goncharenko A. V. Optimal maintenance periodicity for aeronautical engineering operation determined on the theoretical platform of subjective analysis / A. V. Goncharenko // XIIIth International Conference “AVIA-2017”. (April 19-21, 2017, Kyiv). – Kyiv: National Aviation University, 2017. – pp. 17.29-17.33.

- Goncharenko A. V. Optimal managerial and control values for active operation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 3(49). – pp. 112-115. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Optimal UAV maintenance periodicity obtained on the multi-optional basis / A. V. Goncharenko // 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. – October, 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. – 2017. – pp. 65-68.

- Goncharenko A. V. Preferences distributions densities for a common continuous alternative / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2014. – № 2(11). – pp. 22-27. (ISSN 2313-4763)

- Goncharenko A. V. Prospects of alternative sources of energy and engines used in ships propulsion and power plants / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 115-116.

- Goncharenko A. V. Rational modes of operation for a four-arm tiller electro-hydraulic steering gear with respect to multi-alternativeness and preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2013. – № 1(8). – С. 28-34. (ISSN 2077-3617)

- Goncharenko A. V. Research of operational effectiveness changes / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 20-23.

- Goncharenko A. V. Safe maneuvering of a ship in a multi-alternative operational situation / A. V. Goncharenko // Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku. – 2014. – pp. 207-210. (ISBN 978-83-61520-02-3)

- Goncharenko A. V. Safety and its entropy measures of certainty or uncertainty / A. V. Goncharenko // Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2014) [збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (18-19 вересня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 44-46.

- Goncharenko A. V. Several models of artificial intelligence elements for aircraft control / A. V. Goncharenko // 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2016. – pp. 224-227.

- Goncharenko A. V. Several models of physical exercise subjective preferences / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2016. – 2: 121. – pp. 1-6. doi:10.4172/2471-2701.1000121. (ISSN: 2471-2701 CEP)

- Goncharenko A. V. Subjective entropy extremization principle as a tool of an aircraft maximal duration horizontal flight control / A. V. Goncharenko // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – Вып. 8(105). – pp. 229-234.

- Goncharenko A. V. Subjective entropy maximum principle for preferences functions of alternatives given in the view of logical conditions / A. V. Goncharenko // Штучний інтелект. – 2013. – № 4(62). – 1 G. pp. 4-9.

- Goncharenko A. V. Subjective preferences for optimal economy continuous rating of MaK 9M453C / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: III Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 23-25 травня 2011 р.: матеріали конф. У 2-х тт. Том 2. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2011. – pp. 114-119.

- Goncharenko A. V. The Bayes’ formula in terms of the multi-optional uncertainty conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.4.34-1.4.38.

- Goncharenko A. V. The optimal commercial speed of a transport vessel with respect to operators’ subjective preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 2(5). – pp. 12-20.

- Goncharenko A. V. The optimal internal “shadow” taxation on condition of a firm external economic activity / A. V. Goncharenko, O. A. Zaporozchenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 2(55). – pp. 251-257.

- Goncharenko A. V. Tribological process characteristics on the basis of a neuron activation model obtained through the multi-optional functions entropy doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 3(80). – pp. 32-35.

- Kroes M. J. Aircraft maintenance and repair: 7th ed. / M. J. Kroes, W. A. Watkins, F. Delp, R. Sterkenburg. – New York, New York, USA, McGraw-Hill, Education, 2013. – 736 p.

- Kroes M. J. Aircraft powerplants: 7th ed. / M. J. Kroes, T. W. Wild. – New York, New York, USA: GLENCOE Macmillan/McGraw-Hill, International Editions, 1994. – 694 p.

- Lind D. A. Basic statistics for business and economics: 2nd ed. / D. A. Lind, R. D. Mason. – Boston, Massachusetts, USA: Irwin/McGraw-Hill, 1997. – 597 p.

- Manuals on flight operations of aircraft.

- Random House Webster’s unabridged dictionary: 2nd ed. – New-York, USA: Random House, 1999. – 2230 p.

- Schedules and technological guidance materials on aircraft scheduled works performances.

- Smith D. J. Reliability, maintainability and risk. Practical methods for engineers / D. J. Smith. – London: Elsevier, 2005. – 365 p.

- Technical descriptions of aircraft.

- Wild T. W. Aircraft powerplants: 8th ed. / T. W. Wild, M. J. Kroes. – New York, New York, USA: McGraw-Hill, Education, 2014. – 756 p.

- Барлоу Р. Математическая теория надежности: пер с англ. под. ред. Б. В. Гнеденко / Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Сов. Радио, 1969. – 288 с.

- Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения / А. Т. Баруча-Рид. – М.: Наука, 1969. – 551 с.

- Боровков А. А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А. А. Боровков. – М.: Наука, 1972. – 367 с.

- Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Буслаев В. С. Вариационное исчисление: учеб. пособие / В. С. Буслаев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 288 с.

- Введение в математическое моделирование: учебное пособие / В. Н. Ашихмин и др. Под ред. П. В. Трусова. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 275 с.

- Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М.: В. Школа, 2000. – 458 с.

- Вирченко Н. А. Графики функций: справочник / Н. А. Вирченко, И. И. Ляшко, К. И. Швецов. – К.: Наукова думка, 1979. – 320 с.

- Волков Л. И. Надежность летательных аппаратов: учеб. пособие для авиационных вузов / Л. И. Волков, А. М. Шишкевич. – М.: В. Школа, 1975. – 296 с.

- Гельфанд И. М. Вариационное исчисление / И. М. Гельфанд, С. В. Фомин. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 228 с.

- Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания / Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2013. – 400 с.

- Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

- Гноенский Л. С. Математические основы теории управляемых систем / Л. С. Гноенский, Г. А. Каменский, Л. Э. Эльсгольц. – М.: Наука, 1969. – 512 с.

- Гончаренко А. В. Аналіз гвинтової характеристики двигуна 5 ДКРН 70/226,8 за питомою витратою палива / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2009. – № 1(1). – С. 16-24.

- Гончаренко А. В. Аналіз параметричних досліджень реологічних властивостей водовугільних суспензій для застосування у суднових двигунах внутрішнього згоряння / А. В. Гончаренко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 8(65). – С. 90-95.

- Гончаренко А. В. Варіанти вибору стратегії підтримання безпеки функціонування транспортної системи / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 2(39). – С. 30-35.

- Гончаренко А. В. Вибір оптимальної комерційної швидкості транспортного судна / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – № 1(2). – С. 41-49.

- Гончаренко А. В. Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2008. – № 2(22). – С. 105-111.

- Гончаренко А. В. Дослідження характеристики двигуна стосовно зміни оптимальних значень / А. В. Гончаренко // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2009). [Збірка наукових праць у п’яти томах. (25-27 травня 2009 р., Херсон)]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 4. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2009. – С. 45-48.

- Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності: автореф. … докт. техн. наук: 05.22.20 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2016. – 39 с.

- Гончаренко А. В. Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники: автореф. … канд. техн. наук: 05.13.03 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2005. – 20 с.

- Гончаренко А. В. Методичні рекомендації до дипломного проектування / А.В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 63 с. (ISBN: 978-966-2997-06-4)

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу ентропії суб’єктивних переваг на прийняття рішень стосовно ремонту суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2009. – № 1(23). – С. 123-131.

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу профілактичних замін на показники безпеки польотів / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2004. – № 3(21). – С. 74-77.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // Наука і молодь. Прикладна серія: Збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2004. – Вип. 4. – С. 15-18.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // ПОЛІТ: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2004. – С. 19.

- Гончаренко А. В. Оптимальне внутрішнє тіньове оподаткування за умови зовнішньоекономічної діяльності фірми / А. В. Гончаренко, О. А. Запорожченко // Вісник НАУ. – 2013. – № 2(55). – С. 251-257.

- Гончаренко А. В. Показники безпеки функціонування транспортної системи в умовах зростання цін на пальне / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 1(38). – С. 35-39.

- Гончаренко А. В. Постановка задачі про вибір оптимального рівня витрат на підтримання безпеки польотів / А. В. Гончаренко // НАУКА І МОЛОДЬ: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2001. – С. 110.

- Гончаренко А. В. Принципові питання змісту та методики виконання дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 165 с. (ISBN: 978-966-2997-08-8)

- Гончаренко А. В. Типи задач рекомендованих до опрацювання при виконанні дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 192 с. (ISBN: 978-966-2997-07-1)

- ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – введ. 01.07.1990. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 36 с.

- Единые нормы летной годности гражданских транспортных самолетов. – М.: ЦАГИ, 1985. – 470 с.

- Збереження льотної придатності повітряних суден: методичні вказівки до виконання курсового проекту / уклад.: В. Г. Докучаєв, Ю. Г. Кордянін, І. М. Новіков, та ін. – К.: НАУ, 2003. – 56 с.

- Ивченко Г. И. Теория массового обслуживания / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2015. – 304 c.

- Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – М.: Наука, 1961. – 703 с.

- Капур К. Надежность и проектирование систем: пер. с англ. Е. Г. Коваленко; под ред. д-ра техн. наук, проф. И. А. Ушакова / К. Капур, Л. Ламберсон. – М.: Мир, 1980. – 604 с.

- Кельберт М. Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики / М. Я. Кельберт, Ю. М. Сухов. – М.: изд. МЦНМО, 2007. – 455 с.

- Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем / И. Н. Коваленко. – М.: Сов. радио, 1980. – 209 с.

- Коваленко И. Н. О двухциклической системе обслуживания / И. Н. Коваленко // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 1. – С. 59-65.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы: 5-е изд. / Г. Корн, Т. Корн. – М: Наука, 1984. – 831 с. [Korn G. A. Mathematical handbook for scientists and engineers. Definitions, theorems and formulas for reference and review: second, enlarged and revised edition / G. A. Korn, T. M. Korn. – USA: McGraw-Hill Book Company, 1968.]

- Кунцевич В. М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты в задачах управления и идентификации: монография / В. М. Кунцевич. – К.: Наукова думка, 2006. – 264 с.

- Математическая энциклопедия; гл. ред. И. М. Виноградов, в 5-ти томах. – М.: Советская Энциклопедия, 1984. – Т. 5. – 1248 стб.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1986. – Т. 1: Методология. Организация. Терминология / под ред. А. И. Рембезы. – 224 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1987. – Т. 2: Математические методы в теории надежности и эффективности / под ред. Б. В. Гнеденко. – 280 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 3: Эффективность технических систем / под общ. ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. – 328 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 5: Проектный анализ надежности / под ред. В. И. Патрушева и А. И. Рембезы. – 316 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1989. – Т. 6: Экспериментальная отработка и испытания / под общ. ред. Р. С. Судакова, О. И. Тескина. – 376 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 8: Эксплуатация и ремонт / под ред. В. И. Кузнецова и Е. Ю. Барзиловича. – 320 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 9: Техническая диагностика / под общ. ред. В. В. Клюева, П. П. Пархоменко. – 1987. – 352 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 10: Справочные данные по условиям эксплуатации и характеристикам надежности / под ред. В. А. Кузнецова. – 1990. – 336 с.

- Надежность машин: учеб. пособие; под ред. Д. Н. Решетова / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. – М.: В. Школа, 1988. – 238 с.

- Наставление по производству полетов в гражданской авиации (НПП ГА-85). – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 286 с.

- Наставление по штурманской службе ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 254 с.

- Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории массового обслуживания / Л. А. Овчаров. – М.: Машиностроение, 1969. – 324 с.

- Овчарук О. М. Загальна формула розподілу осереднених швидкостей рідини в круглоциліндричній трубі / О. М. Овчарук, А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – №1(2). – С. 198-210.

- Организация и проведение полетов самолетов ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1986. – 232 с.

- Пат. 94181 Україна, МПК B63H 25/00. Спосіб вибору оптимальної комбінації режимів експлуатації суднової рульової машини / А. В. Гончаренко; заявник та власник патенту Національний авіаційний університет. – № u 2013 09054; заявл. 19.07.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 1: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 432 с.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 2: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 560 с.

- Смирнов Н. Н. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Техническая эксплуатация летательных аппаратов» для студентов специальности 1610 / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин. – М.: РИО МИИГА, 1985. – 56 с.

- Смирнов Н. Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию / Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

- Техническая эксплуатация летательных аппаратов: учебник для вузов / под ред. Н. Н. Смирнова. – М.: Транспорт, 1990. – 423 с.

- Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения / Л. Э. Эльсгольц. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 271 с.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 10. Heat Capacities / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 9. Calculus Methods / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 8. Law of Energy Conservation in Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 7. Heat and Work Consideration / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 6. Internal Energy Characteristic of Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 5. Thermal Coefficients / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 4. Approaches for a Real Gas Dependencies Derivation / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 3. Theoretical Dependencies for an Ideal Gas / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 2. Basic Considerations of Thermodynamic Processes / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 1. General Characteristic of Thermodynamic System and Heat and Work Mutual Conversions / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition) / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

Contents of the Lecture

1. Helicopter rotor system maintenance.

2. Helicopter transmission maintenance.

3. Helicopter main rotor maintenance.

4. Helicopter control system adjustment.

5. Maintenance features of the helicopter power plants.

6. Analysis of the helicopters maintenance.

Lecture № __21__

Topic of the Lecture:

Annual fund for the operation time of the aircraft

Plan of the Lecture

1. Transportation work of aviation.

2. The use of aircraft in the sectors of economy.

3. Aircraft annual time fund structure.

4. Components of the aircraft annual time fund.

References

- Airworthiness Manual: ICAO Doc 9760, 3rd Edition. – Montreal, Quebec, Canada: ICAO, 2014. – 281 p.

- Continuing aircraft airworthiness: manual / S. Dmitriev, O. Tuharinov, Yu. Kazarinov, O. Rugain. – Kyiv, Ukraine: Publishing House of the National Aviation University, 2015. – 104 p.

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part II . Application of the multi-optional functions entropy doctrine to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35891

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part I . Reliability measures to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35890

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Term paper method guide / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35889

- Dhillon B. S. Maintainability, maintenance, and reliability for engineers / B. S. Dhillon. – New York: Taylor & Francis Group, 2006. – 214 p.

- Goncharenko A. V. A basic example of the mathematical logics interpretations to the tribological processes characteristics revealing / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 4(81). – pp. 50-53.

- Goncharenko A. V. A concept of ballast water treatment on the basis of multi-alternativeness / A. V. Goncharenko, V. A. Evdokimova // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2014) [Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. (27-29 травня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 18-21.

- Goncharenko A. V. A concept of entropy approach to the problem of multi-alternative operational modes control / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМA. – 2013. – № 2(9). – pp. 26-34.

- Goncharenko A. V. A concept of multi-optional optimality at modeling ideal gas isothermal processes / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 2(52). – pp. 94-97.

- Goncharenko A. V. A diagnostics problem of a-posterior probability determination via Bayes’ formula obtained in the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization way / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 95-99.

- Goncharenko A. V. A hybrid approach to the optimal aeronautical engineering maintenance periodicity determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 3(72). – pp. 42-47.

- Goncharenko A. V. A hybrid pseudo-entropy function for a decision making in conditions of uncertainty / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Залізний Порт, Україна, 25-28 травня 2015 р.: матеріали конф. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. – pp. 174-176. (ISBN 978-966-2207-24-8)

- Goncharenko A. V. A multi-optional hybrid functions entropy as a tool for transportation means repair optimal periodicity determination / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 60-66.

- Goncharenko A. V. A particular case of a variational problem of control in an active aviation system / A. V. Goncharenko // Transactions of the institute of aviation. – 2013. – № 228, pp. 3-12.

- Goncharenko A. V. Active systems communicational control assessment in multi-alternative navigational situations / A. V. Goncharenko // 2018 IEEE 5th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 16-18, 2018, Kyiv, Ukraine. – 2018. – pp. 254-257.

- Goncharenko A. V. Aeronautical and aerospace material and structural damages to failures: theoretical concepts / A. V. Goncharenko // International Journal of Aerospace Engineering. – Volume 2018 (2018), Article ID 4126085, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/4126085; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering degrading state maximal probability determination as a proof for the hybrid-optional functions entropy conditional optimality doctrine application / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering maintenance periodicity optimization with the help of subjective preferences distributions / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 2(71). – pp. 51-56.

- Goncharenko A. V. Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 4(57). – pp. 56-62.

- Goncharenko A. V. Aircraft operation depending upon the uncertainty of maintenance alternatives / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2017. Vol. 21(4). – pp. 126-131.

- Goncharenko A. V. Airworthiness support measures analogy to the prospective roundabouts alternatives: theoretical aspects / A. V. Goncharenko // Journal of Advanced Transportation. – Volume 2018 (2018), Article ID 9370597, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/9370597; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Alternativeness of control and power equipment repair versus purchasing according to the preferences of the options / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 4(50). – pp. 98-101.

- Goncharenko A. V. An alternative method of the main psychophysics law derivation / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2017. – 3: 155. – pp. 1-5. doi: 10.4172/2471-2701.1000155. (ISSN: 2471-2701)

- Goncharenko A. V. An entropy model of the aircraft gas turbine engine blades restoration method choice / A. V. Goncharenko // International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2018). – June 1-3, 2018. – Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC, 2018. – pp. 2-5.

- Goncharenko A. V. An example of an alternative method of the normal distribution density derivation via a concept of a multi-optional optimality / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 3(53). – pp. 95-99. DOI: 10.18372/1990-5548.53.12149 (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. An optional hybrid functions method of an ideal gas adiabatic process equation derivation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 4(54). – pp. 109-112.

- Goncharenko A. V. Applicable aspects of alternative UAV operation / A. V. Goncharenko // 2015 IEEE 3rd International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. October, 13-15, 2015, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2015. – pp. 316-319.

- Goncharenko A. V. Artificial versus natural intellect in control of optimality / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Євпаторія, 20-24 травня 2013 р.: матеріали конф. – Херсон: ХНТУ, 2013. – pp. 20-22. (ISBN 978-966-8912-70-2)

- Goncharenko A. V. Bayes criterion modified with subjective preferences functions densities distributions used at the choosing of the decision making thresholds / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.17-17.21.

- Goncharenko A. V. Concentrations formula conditional optimality with respect to their entropy / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 85-88. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Conceptual optimization in preferable advances of aeroengines blades restoration alternative technology / A. V. Goncharenko // International Research and Practical Conference “The development of technical sciences: problems and solutions”. – April 27-28, 2018. – Brno, the Czech Republic, Volume/Part 3, 2018. – pp. 144-148.

- Goncharenko A. V. Conflictability of operational situations in terms of entropy paradigm / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2013) [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х тт. (28-30 травня 2013 р., Херсон)]. – Т. 1. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2013. – pp. 115-118.

- Goncharenko A. V. Considerations for the aeronautical engineering degrading state probability determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Control of flight safety with the use of preferences functions / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2013. – № 3(37). – pp. 113-119. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Development of a theoretical approach to the conditional optimization of aircraft maintenance preference uncertainty / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 40-44.

- Goncharenko A. V. Distinguishing minimal engineering diagnosis risks via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Expediency of an improvement for a diesel-geared propulsion with respect to subjectively preferred operational factors / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 1(4). – pp. 30-41.

- Goncharenko A. V. Expediency of unmanned air vehicles application in the framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // 2013 IEEE 2nd International Conference “Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments” Proceedings. October, 15-17, 2013, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2013. – pp. 129-133.

- Goncharenko A. V. Exponential distribution density derived with the help of the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 90-94. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Extremality of control and preferences distributions “goodness” / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2014. – № 4(42). – pp. 84-90. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Fuel oil atomization characteristics smoothed by a logarithm normal distribution for marine diesel engines / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2010. – № 2. – pp. 34-40. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Generalization for the degrading state maximal probability in the framework of the hybrid-optional entropy conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 89-92. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Horizontal flight for maximal distance at presence of conflict behavior (control) of the aircraft control system active element / A. V. Goncharenko // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2013”. (21-23 травня 2013 р., Київ). – Т. 4. – К.: НАУ, 2013. – pp. 22.30-22.33.

- Goncharenko A. V. Human factor aspect applicably to aeronautical engineering maintenance / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.9-17.13.

- Goncharenko A. V. Initial considerations for the multi-optional doctrine implementation to the aircraft airworthiness support effectiveness estimations / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.1-1.2.5.

- Goncharenko A. V. Mathematical modeling of the ship’s main engine random operational process / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – pp. 117-125. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2012. – № 1(6). – pp. 59-69.

- Goncharenko A. V. Modeling aviation legislation influence upon airworthiness support technologies via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Multi-optional doctrine with the uncertainty degree evaluation for the aircraft airworthiness support technologies / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.16-1.2.20.

- Goncharenko A. V. Multi-optional hybrid effectiveness functions optimality doctrine for maintenance purposes / A. V. Goncharenko // 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018). – February, 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine. – 2018. – pp. 771-775.

- Goncharenko A. V. Navigational alternatives, their control and subjective entropy of individual preferences / A. V. Goncharenko // 2014 IEEE 3rd International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 14-17, 2014, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2014. – pp. 99-103.

- Goncharenko A. V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 1(74). – pp. 78-83. (ISSN 0370-2197 print)

- Goncharenko A. V. Operational reliability measures for marine propulsion diesel engines / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: Всеукраїнська науково-практична конференція, Херсон, 12-14 жовтня 2011 р.: матеріали конф. – Херсон, 2011. – pp. 23-27.

- Goncharenko A. V. Optimal controlling path determination with the help of hybrid optional functions distributions / A. V. Goncharenko // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1(44). – pp. 149-158.

- Goncharenko A. V. Optimal dividing between purchasing and fabrication / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 54-55.

- Goncharenko A. V. Optimal maintenance periodicity for aeronautical engineering operation determined on the theoretical platform of subjective analysis / A. V. Goncharenko // XIIIth International Conference “AVIA-2017”. (April 19-21, 2017, Kyiv). – Kyiv: National Aviation University, 2017. – pp. 17.29-17.33.

- Goncharenko A. V. Optimal managerial and control values for active operation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 3(49). – pp. 112-115. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Optimal UAV maintenance periodicity obtained on the multi-optional basis / A. V. Goncharenko // 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. – October, 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. – 2017. – pp. 65-68.

- Goncharenko A. V. Preferences distributions densities for a common continuous alternative / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2014. – № 2(11). – pp. 22-27. (ISSN 2313-4763)

- Goncharenko A. V. Prospects of alternative sources of energy and engines used in ships propulsion and power plants / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 115-116.

- Goncharenko A. V. Rational modes of operation for a four-arm tiller electro-hydraulic steering gear with respect to multi-alternativeness and preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2013. – № 1(8). – С. 28-34. (ISSN 2077-3617)

- Goncharenko A. V. Research of operational effectiveness changes / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 20-23.

- Goncharenko A. V. Safe maneuvering of a ship in a multi-alternative operational situation / A. V. Goncharenko // Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku. – 2014. – pp. 207-210. (ISBN 978-83-61520-02-3)

- Goncharenko A. V. Safety and its entropy measures of certainty or uncertainty / A. V. Goncharenko // Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2014) [збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (18-19 вересня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 44-46.

- Goncharenko A. V. Several models of artificial intelligence elements for aircraft control / A. V. Goncharenko // 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2016. – pp. 224-227.

- Goncharenko A. V. Several models of physical exercise subjective preferences / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2016. – 2: 121. – pp. 1-6. doi:10.4172/2471-2701.1000121. (ISSN: 2471-2701 CEP)

- Goncharenko A. V. Subjective entropy extremization principle as a tool of an aircraft maximal duration horizontal flight control / A. V. Goncharenko // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – Вып. 8(105). – pp. 229-234.

- Goncharenko A. V. Subjective entropy maximum principle for preferences functions of alternatives given in the view of logical conditions / A. V. Goncharenko // Штучний інтелект. – 2013. – № 4(62). – 1 G. pp. 4-9.

- Goncharenko A. V. Subjective preferences for optimal economy continuous rating of MaK 9M453C / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: III Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 23-25 травня 2011 р.: матеріали конф. У 2-х тт. Том 2. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2011. – pp. 114-119.

- Goncharenko A. V. The Bayes’ formula in terms of the multi-optional uncertainty conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.4.34-1.4.38.

- Goncharenko A. V. The optimal commercial speed of a transport vessel with respect to operators’ subjective preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 2(5). – pp. 12-20.

- Goncharenko A. V. The optimal internal “shadow” taxation on condition of a firm external economic activity / A. V. Goncharenko, O. A. Zaporozchenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 2(55). – pp. 251-257.

- Goncharenko A. V. Tribological process characteristics on the basis of a neuron activation model obtained through the multi-optional functions entropy doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 3(80). – pp. 32-35.

- Kroes M. J. Aircraft maintenance and repair: 7th ed. / M. J. Kroes, W. A. Watkins, F. Delp, R. Sterkenburg. – New York, New York, USA, McGraw-Hill, Education, 2013. – 736 p.

- Kroes M. J. Aircraft powerplants: 7th ed. / M. J. Kroes, T. W. Wild. – New York, New York, USA: GLENCOE Macmillan/McGraw-Hill, International Editions, 1994. – 694 p.

- Lind D. A. Basic statistics for business and economics: 2nd ed. / D. A. Lind, R. D. Mason. – Boston, Massachusetts, USA: Irwin/McGraw-Hill, 1997. – 597 p.

- Manuals on flight operations of aircraft.

- Random House Webster’s unabridged dictionary: 2nd ed. – New-York, USA: Random House, 1999. – 2230 p.

- Schedules and technological guidance materials on aircraft scheduled works performances.

- Smith D. J. Reliability, maintainability and risk. Practical methods for engineers / D. J. Smith. – London: Elsevier, 2005. – 365 p.

- Technical descriptions of aircraft.

- Wild T. W. Aircraft powerplants: 8th ed. / T. W. Wild, M. J. Kroes. – New York, New York, USA: McGraw-Hill, Education, 2014. – 756 p.

- Барлоу Р. Математическая теория надежности: пер с англ. под. ред. Б. В. Гнеденко / Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Сов. Радио, 1969. – 288 с.

- Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения / А. Т. Баруча-Рид. – М.: Наука, 1969. – 551 с.

- Боровков А. А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А. А. Боровков. – М.: Наука, 1972. – 367 с.

- Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Буслаев В. С. Вариационное исчисление: учеб. пособие / В. С. Буслаев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 288 с.

- Введение в математическое моделирование: учебное пособие / В. Н. Ашихмин и др. Под ред. П. В. Трусова. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 275 с.

- Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М.: В. Школа, 2000. – 458 с.

- Вирченко Н. А. Графики функций: справочник / Н. А. Вирченко, И. И. Ляшко, К. И. Швецов. – К.: Наукова думка, 1979. – 320 с.

- Волков Л. И. Надежность летательных аппаратов: учеб. пособие для авиационных вузов / Л. И. Волков, А. М. Шишкевич. – М.: В. Школа, 1975. – 296 с.

- Гельфанд И. М. Вариационное исчисление / И. М. Гельфанд, С. В. Фомин. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 228 с.

- Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания / Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2013. – 400 с.

- Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

- Гноенский Л. С. Математические основы теории управляемых систем / Л. С. Гноенский, Г. А. Каменский, Л. Э. Эльсгольц. – М.: Наука, 1969. – 512 с.

- Гончаренко А. В. Аналіз гвинтової характеристики двигуна 5 ДКРН 70/226,8 за питомою витратою палива / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2009. – № 1(1). – С. 16-24.

- Гончаренко А. В. Аналіз параметричних досліджень реологічних властивостей водовугільних суспензій для застосування у суднових двигунах внутрішнього згоряння / А. В. Гончаренко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 8(65). – С. 90-95.

- Гончаренко А. В. Варіанти вибору стратегії підтримання безпеки функціонування транспортної системи / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 2(39). – С. 30-35.

- Гончаренко А. В. Вибір оптимальної комерційної швидкості транспортного судна / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – № 1(2). – С. 41-49.

- Гончаренко А. В. Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2008. – № 2(22). – С. 105-111.

- Гончаренко А. В. Дослідження характеристики двигуна стосовно зміни оптимальних значень / А. В. Гончаренко // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2009). [Збірка наукових праць у п’яти томах. (25-27 травня 2009 р., Херсон)]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 4. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2009. – С. 45-48.

- Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності: автореф. … докт. техн. наук: 05.22.20 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2016. – 39 с.

- Гончаренко А. В. Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники: автореф. … канд. техн. наук: 05.13.03 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2005. – 20 с.

- Гончаренко А. В. Методичні рекомендації до дипломного проектування / А.В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 63 с. (ISBN: 978-966-2997-06-4)

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу ентропії суб’єктивних переваг на прийняття рішень стосовно ремонту суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2009. – № 1(23). – С. 123-131.

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу профілактичних замін на показники безпеки польотів / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2004. – № 3(21). – С. 74-77.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // Наука і молодь. Прикладна серія: Збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2004. – Вип. 4. – С. 15-18.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // ПОЛІТ: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2004. – С. 19.

- Гончаренко А. В. Оптимальне внутрішнє тіньове оподаткування за умови зовнішньоекономічної діяльності фірми / А. В. Гончаренко, О. А. Запорожченко // Вісник НАУ. – 2013. – № 2(55). – С. 251-257.

- Гончаренко А. В. Показники безпеки функціонування транспортної системи в умовах зростання цін на пальне / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 1(38). – С. 35-39.

- Гончаренко А. В. Постановка задачі про вибір оптимального рівня витрат на підтримання безпеки польотів / А. В. Гончаренко // НАУКА І МОЛОДЬ: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2001. – С. 110.

- Гончаренко А. В. Принципові питання змісту та методики виконання дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 165 с. (ISBN: 978-966-2997-08-8)

- Гончаренко А. В. Типи задач рекомендованих до опрацювання при виконанні дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 192 с. (ISBN: 978-966-2997-07-1)

- ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – введ. 01.07.1990. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 36 с.

- Единые нормы летной годности гражданских транспортных самолетов. – М.: ЦАГИ, 1985. – 470 с.

- Збереження льотної придатності повітряних суден: методичні вказівки до виконання курсового проекту / уклад.: В. Г. Докучаєв, Ю. Г. Кордянін, І. М. Новіков, та ін. – К.: НАУ, 2003. – 56 с.

- Ивченко Г. И. Теория массового обслуживания / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2015. – 304 c.

- Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – М.: Наука, 1961. – 703 с.

- Капур К. Надежность и проектирование систем: пер. с англ. Е. Г. Коваленко; под ред. д-ра техн. наук, проф. И. А. Ушакова / К. Капур, Л. Ламберсон. – М.: Мир, 1980. – 604 с.

- Кельберт М. Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики / М. Я. Кельберт, Ю. М. Сухов. – М.: изд. МЦНМО, 2007. – 455 с.

- Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем / И. Н. Коваленко. – М.: Сов. радио, 1980. – 209 с.

- Коваленко И. Н. О двухциклической системе обслуживания / И. Н. Коваленко // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 1. – С. 59-65.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы: 5-е изд. / Г. Корн, Т. Корн. – М: Наука, 1984. – 831 с. [Korn G. A. Mathematical handbook for scientists and engineers. Definitions, theorems and formulas for reference and review: second, enlarged and revised edition / G. A. Korn, T. M. Korn. – USA: McGraw-Hill Book Company, 1968.]

- Кунцевич В. М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты в задачах управления и идентификации: монография / В. М. Кунцевич. – К.: Наукова думка, 2006. – 264 с.

- Математическая энциклопедия; гл. ред. И. М. Виноградов, в 5-ти томах. – М.: Советская Энциклопедия, 1984. – Т. 5. – 1248 стб.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1986. – Т. 1: Методология. Организация. Терминология / под ред. А. И. Рембезы. – 224 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1987. – Т. 2: Математические методы в теории надежности и эффективности / под ред. Б. В. Гнеденко. – 280 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 3: Эффективность технических систем / под общ. ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. – 328 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 5: Проектный анализ надежности / под ред. В. И. Патрушева и А. И. Рембезы. – 316 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1989. – Т. 6: Экспериментальная отработка и испытания / под общ. ред. Р. С. Судакова, О. И. Тескина. – 376 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 8: Эксплуатация и ремонт / под ред. В. И. Кузнецова и Е. Ю. Барзиловича. – 320 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 9: Техническая диагностика / под общ. ред. В. В. Клюева, П. П. Пархоменко. – 1987. – 352 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 10: Справочные данные по условиям эксплуатации и характеристикам надежности / под ред. В. А. Кузнецова. – 1990. – 336 с.

- Надежность машин: учеб. пособие; под ред. Д. Н. Решетова / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. – М.: В. Школа, 1988. – 238 с.

- Наставление по производству полетов в гражданской авиации (НПП ГА-85). – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 286 с.

- Наставление по штурманской службе ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 254 с.

- Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории массового обслуживания / Л. А. Овчаров. – М.: Машиностроение, 1969. – 324 с.

- Овчарук О. М. Загальна формула розподілу осереднених швидкостей рідини в круглоциліндричній трубі / О. М. Овчарук, А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – №1(2). – С. 198-210.

- Организация и проведение полетов самолетов ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1986. – 232 с.

- Пат. 94181 Україна, МПК B63H 25/00. Спосіб вибору оптимальної комбінації режимів експлуатації суднової рульової машини / А. В. Гончаренко; заявник та власник патенту Національний авіаційний університет. – № u 2013 09054; заявл. 19.07.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 1: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 432 с.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 2: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 560 с.

- Смирнов Н. Н. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Техническая эксплуатация летательных аппаратов» для студентов специальности 1610 / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин. – М.: РИО МИИГА, 1985. – 56 с.

- Смирнов Н. Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию / Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

- Техническая эксплуатация летательных аппаратов: учебник для вузов / под ред. Н. Н. Смирнова. – М.: Транспорт, 1990. – 423 с.

- Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения / Л. Э. Эльсгольц. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 271 с.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 10. Heat Capacities / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 9. Calculus Methods / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 8. Law of Energy Conservation in Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 7. Heat and Work Consideration / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 6. Internal Energy Characteristic of Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 5. Thermal Coefficients / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 4. Approaches for a Real Gas Dependencies Derivation / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 3. Theoretical Dependencies for an Ideal Gas / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 2. Basic Considerations of Thermodynamic Processes / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 1. General Characteristic of Thermodynamic System and Heat and Work Mutual Conversions / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition) / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

Contents of the Lecture

1. Indexes of the civil aviation activity.

2. Aviation transportation work description.

3. Aircraft functioning in the economical sectors.

4. The passenger-flow.

5. Relative indications for the cargo-flow.

6. The scope of the airline performed work.

7. Aircraft annual time fund structure.

8. Components of the aircraft annual time fund.

Lecture № __22__

Topic of the Lecture:

Ensuring the effectiveness of the use of aircraft

Plan of the Lecture

1. Comparative analysis of the aircraft losses in the ground standing.

2. Nomenclature of the used indexes.

3. Fitness of a separate aircraft.

4. Indexes of the aircraft operational effectiveness.

References

- Airworthiness Manual: ICAO Doc 9760, 3rd Edition. – Montreal, Quebec, Canada: ICAO, 2014. – 281 p.

- Continuing aircraft airworthiness: manual / S. Dmitriev, O. Tuharinov, Yu. Kazarinov, O. Rugain. – Kyiv, Ukraine: Publishing House of the National Aviation University, 2015. – 104 p.

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part II . Application of the multi-optional functions entropy doctrine to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35891

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part I . Reliability measures to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35890

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Term paper method guide / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35889

- Dhillon B. S. Maintainability, maintenance, and reliability for engineers / B. S. Dhillon. – New York: Taylor & Francis Group, 2006. – 214 p.

- Goncharenko A. V. A basic example of the mathematical logics interpretations to the tribological processes characteristics revealing / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 4(81). – pp. 50-53.

- Goncharenko A. V. A concept of ballast water treatment on the basis of multi-alternativeness / A. V. Goncharenko, V. A. Evdokimova // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2014) [Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. (27-29 травня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 18-21.

- Goncharenko A. V. A concept of entropy approach to the problem of multi-alternative operational modes control / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМA. – 2013. – № 2(9). – pp. 26-34.

- Goncharenko A. V. A concept of multi-optional optimality at modeling ideal gas isothermal processes / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 2(52). – pp. 94-97.

- Goncharenko A. V. A diagnostics problem of a-posterior probability determination via Bayes’ formula obtained in the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization way / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 95-99.

- Goncharenko A. V. A hybrid approach to the optimal aeronautical engineering maintenance periodicity determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 3(72). – pp. 42-47.

- Goncharenko A. V. A hybrid pseudo-entropy function for a decision making in conditions of uncertainty / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Залізний Порт, Україна, 25-28 травня 2015 р.: матеріали конф. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. – pp. 174-176. (ISBN 978-966-2207-24-8)

- Goncharenko A. V. A multi-optional hybrid functions entropy as a tool for transportation means repair optimal periodicity determination / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 60-66.

- Goncharenko A. V. A particular case of a variational problem of control in an active aviation system / A. V. Goncharenko // Transactions of the institute of aviation. – 2013. – № 228, pp. 3-12.

- Goncharenko A. V. Active systems communicational control assessment in multi-alternative navigational situations / A. V. Goncharenko // 2018 IEEE 5th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 16-18, 2018, Kyiv, Ukraine. – 2018. – pp. 254-257.

- Goncharenko A. V. Aeronautical and aerospace material and structural damages to failures: theoretical concepts / A. V. Goncharenko // International Journal of Aerospace Engineering. – Volume 2018 (2018), Article ID 4126085, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/4126085; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering degrading state maximal probability determination as a proof for the hybrid-optional functions entropy conditional optimality doctrine application / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering maintenance periodicity optimization with the help of subjective preferences distributions / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 2(71). – pp. 51-56.

- Goncharenko A. V. Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 4(57). – pp. 56-62.

- Goncharenko A. V. Aircraft operation depending upon the uncertainty of maintenance alternatives / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2017. Vol. 21(4). – pp. 126-131.

- Goncharenko A. V. Airworthiness support measures analogy to the prospective roundabouts alternatives: theoretical aspects / A. V. Goncharenko // Journal of Advanced Transportation. – Volume 2018 (2018), Article ID 9370597, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/9370597; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Alternativeness of control and power equipment repair versus purchasing according to the preferences of the options / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 4(50). – pp. 98-101.

- Goncharenko A. V. An alternative method of the main psychophysics law derivation / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2017. – 3: 155. – pp. 1-5. doi: 10.4172/2471-2701.1000155. (ISSN: 2471-2701)

- Goncharenko A. V. An entropy model of the aircraft gas turbine engine blades restoration method choice / A. V. Goncharenko // International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2018). – June 1-3, 2018. – Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC, 2018. – pp. 2-5.

- Goncharenko A. V. An example of an alternative method of the normal distribution density derivation via a concept of a multi-optional optimality / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 3(53). – pp. 95-99. DOI: 10.18372/1990-5548.53.12149 (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. An optional hybrid functions method of an ideal gas adiabatic process equation derivation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 4(54). – pp. 109-112.

- Goncharenko A. V. Applicable aspects of alternative UAV operation / A. V. Goncharenko // 2015 IEEE 3rd International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. October, 13-15, 2015, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2015. – pp. 316-319.

- Goncharenko A. V. Artificial versus natural intellect in control of optimality / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Євпаторія, 20-24 травня 2013 р.: матеріали конф. – Херсон: ХНТУ, 2013. – pp. 20-22. (ISBN 978-966-8912-70-2)

- Goncharenko A. V. Bayes criterion modified with subjective preferences functions densities distributions used at the choosing of the decision making thresholds / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.17-17.21.

- Goncharenko A. V. Concentrations formula conditional optimality with respect to their entropy / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 85-88. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Conceptual optimization in preferable advances of aeroengines blades restoration alternative technology / A. V. Goncharenko // International Research and Practical Conference “The development of technical sciences: problems and solutions”. – April 27-28, 2018. – Brno, the Czech Republic, Volume/Part 3, 2018. – pp. 144-148.

- Goncharenko A. V. Conflictability of operational situations in terms of entropy paradigm / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2013) [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х тт. (28-30 травня 2013 р., Херсон)]. – Т. 1. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2013. – pp. 115-118.

- Goncharenko A. V. Considerations for the aeronautical engineering degrading state probability determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Control of flight safety with the use of preferences functions / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2013. – № 3(37). – pp. 113-119. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Development of a theoretical approach to the conditional optimization of aircraft maintenance preference uncertainty / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 40-44.

- Goncharenko A. V. Distinguishing minimal engineering diagnosis risks via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Expediency of an improvement for a diesel-geared propulsion with respect to subjectively preferred operational factors / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 1(4). – pp. 30-41.

- Goncharenko A. V. Expediency of unmanned air vehicles application in the framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // 2013 IEEE 2nd International Conference “Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments” Proceedings. October, 15-17, 2013, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2013. – pp. 129-133.

- Goncharenko A. V. Exponential distribution density derived with the help of the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 90-94. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Extremality of control and preferences distributions “goodness” / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2014. – № 4(42). – pp. 84-90. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Fuel oil atomization characteristics smoothed by a logarithm normal distribution for marine diesel engines / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2010. – № 2. – pp. 34-40. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Generalization for the degrading state maximal probability in the framework of the hybrid-optional entropy conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 89-92. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Horizontal flight for maximal distance at presence of conflict behavior (control) of the aircraft control system active element / A. V. Goncharenko // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2013”. (21-23 травня 2013 р., Київ). – Т. 4. – К.: НАУ, 2013. – pp. 22.30-22.33.

- Goncharenko A. V. Human factor aspect applicably to aeronautical engineering maintenance / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.9-17.13.

- Goncharenko A. V. Initial considerations for the multi-optional doctrine implementation to the aircraft airworthiness support effectiveness estimations / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.1-1.2.5.

- Goncharenko A. V. Mathematical modeling of the ship’s main engine random operational process / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – pp. 117-125. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2012. – № 1(6). – pp. 59-69.

- Goncharenko A. V. Modeling aviation legislation influence upon airworthiness support technologies via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Multi-optional doctrine with the uncertainty degree evaluation for the aircraft airworthiness support technologies / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.16-1.2.20.

- Goncharenko A. V. Multi-optional hybrid effectiveness functions optimality doctrine for maintenance purposes / A. V. Goncharenko // 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018). – February, 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine. – 2018. – pp. 771-775.

- Goncharenko A. V. Navigational alternatives, their control and subjective entropy of individual preferences / A. V. Goncharenko // 2014 IEEE 3rd International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 14-17, 2014, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2014. – pp. 99-103.

- Goncharenko A. V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 1(74). – pp. 78-83. (ISSN 0370-2197 print)

- Goncharenko A. V. Operational reliability measures for marine propulsion diesel engines / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: Всеукраїнська науково-практична конференція, Херсон, 12-14 жовтня 2011 р.: матеріали конф. – Херсон, 2011. – pp. 23-27.

- Goncharenko A. V. Optimal controlling path determination with the help of hybrid optional functions distributions / A. V. Goncharenko // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1(44). – pp. 149-158.

- Goncharenko A. V. Optimal dividing between purchasing and fabrication / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 54-55.

- Goncharenko A. V. Optimal maintenance periodicity for aeronautical engineering operation determined on the theoretical platform of subjective analysis / A. V. Goncharenko // XIIIth International Conference “AVIA-2017”. (April 19-21, 2017, Kyiv). – Kyiv: National Aviation University, 2017. – pp. 17.29-17.33.

- Goncharenko A. V. Optimal managerial and control values for active operation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 3(49). – pp. 112-115. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Optimal UAV maintenance periodicity obtained on the multi-optional basis / A. V. Goncharenko // 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. – October, 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. – 2017. – pp. 65-68.

- Goncharenko A. V. Preferences distributions densities for a common continuous alternative / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2014. – № 2(11). – pp. 22-27. (ISSN 2313-4763)

- Goncharenko A. V. Prospects of alternative sources of energy and engines used in ships propulsion and power plants / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 115-116.

- Goncharenko A. V. Rational modes of operation for a four-arm tiller electro-hydraulic steering gear with respect to multi-alternativeness and preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2013. – № 1(8). – С. 28-34. (ISSN 2077-3617)

- Goncharenko A. V. Research of operational effectiveness changes / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 20-23.

- Goncharenko A. V. Safe maneuvering of a ship in a multi-alternative operational situation / A. V. Goncharenko // Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku. – 2014. – pp. 207-210. (ISBN 978-83-61520-02-3)

- Goncharenko A. V. Safety and its entropy measures of certainty or uncertainty / A. V. Goncharenko // Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2014) [збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (18-19 вересня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 44-46.

- Goncharenko A. V. Several models of artificial intelligence elements for aircraft control / A. V. Goncharenko // 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2016. – pp. 224-227.

- Goncharenko A. V. Several models of physical exercise subjective preferences / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2016. – 2: 121. – pp. 1-6. doi:10.4172/2471-2701.1000121. (ISSN: 2471-2701 CEP)

- Goncharenko A. V. Subjective entropy extremization principle as a tool of an aircraft maximal duration horizontal flight control / A. V. Goncharenko // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – Вып. 8(105). – pp. 229-234.

- Goncharenko A. V. Subjective entropy maximum principle for preferences functions of alternatives given in the view of logical conditions / A. V. Goncharenko // Штучний інтелект. – 2013. – № 4(62). – 1 G. pp. 4-9.

- Goncharenko A. V. Subjective preferences for optimal economy continuous rating of MaK 9M453C / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: III Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 23-25 травня 2011 р.: матеріали конф. У 2-х тт. Том 2. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2011. – pp. 114-119.

- Goncharenko A. V. The Bayes’ formula in terms of the multi-optional uncertainty conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.4.34-1.4.38.

- Goncharenko A. V. The optimal commercial speed of a transport vessel with respect to operators’ subjective preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 2(5). – pp. 12-20.

- Goncharenko A. V. The optimal internal “shadow” taxation on condition of a firm external economic activity / A. V. Goncharenko, O. A. Zaporozchenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 2(55). – pp. 251-257.

- Goncharenko A. V. Tribological process characteristics on the basis of a neuron activation model obtained through the multi-optional functions entropy doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 3(80). – pp. 32-35.

- Kroes M. J. Aircraft maintenance and repair: 7th ed. / M. J. Kroes, W. A. Watkins, F. Delp, R. Sterkenburg. – New York, New York, USA, McGraw-Hill, Education, 2013. – 736 p.

- Kroes M. J. Aircraft powerplants: 7th ed. / M. J. Kroes, T. W. Wild. – New York, New York, USA: GLENCOE Macmillan/McGraw-Hill, International Editions, 1994. – 694 p.

- Lind D. A. Basic statistics for business and economics: 2nd ed. / D. A. Lind, R. D. Mason. – Boston, Massachusetts, USA: Irwin/McGraw-Hill, 1997. – 597 p.

- Manuals on flight operations of aircraft.

- Random House Webster’s unabridged dictionary: 2nd ed. – New-York, USA: Random House, 1999. – 2230 p.

- Schedules and technological guidance materials on aircraft scheduled works performances.

- Smith D. J. Reliability, maintainability and risk. Practical methods for engineers / D. J. Smith. – London: Elsevier, 2005. – 365 p.

- Technical descriptions of aircraft.

- Wild T. W. Aircraft powerplants: 8th ed. / T. W. Wild, M. J. Kroes. – New York, New York, USA: McGraw-Hill, Education, 2014. – 756 p.

- Барлоу Р. Математическая теория надежности: пер с англ. под. ред. Б. В. Гнеденко / Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Сов. Радио, 1969. – 288 с.

- Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения / А. Т. Баруча-Рид. – М.: Наука, 1969. – 551 с.

- Боровков А. А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А. А. Боровков. – М.: Наука, 1972. – 367 с.

- Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Буслаев В. С. Вариационное исчисление: учеб. пособие / В. С. Буслаев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 288 с.

- Введение в математическое моделирование: учебное пособие / В. Н. Ашихмин и др. Под ред. П. В. Трусова. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 275 с.

- Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М.: В. Школа, 2000. – 458 с.

- Вирченко Н. А. Графики функций: справочник / Н. А. Вирченко, И. И. Ляшко, К. И. Швецов. – К.: Наукова думка, 1979. – 320 с.

- Волков Л. И. Надежность летательных аппаратов: учеб. пособие для авиационных вузов / Л. И. Волков, А. М. Шишкевич. – М.: В. Школа, 1975. – 296 с.

- Гельфанд И. М. Вариационное исчисление / И. М. Гельфанд, С. В. Фомин. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 228 с.

- Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания / Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2013. – 400 с.

- Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

- Гноенский Л. С. Математические основы теории управляемых систем / Л. С. Гноенский, Г. А. Каменский, Л. Э. Эльсгольц. – М.: Наука, 1969. – 512 с.

- Гончаренко А. В. Аналіз гвинтової характеристики двигуна 5 ДКРН 70/226,8 за питомою витратою палива / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2009. – № 1(1). – С. 16-24.

- Гончаренко А. В. Аналіз параметричних досліджень реологічних властивостей водовугільних суспензій для застосування у суднових двигунах внутрішнього згоряння / А. В. Гончаренко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 8(65). – С. 90-95.

- Гончаренко А. В. Варіанти вибору стратегії підтримання безпеки функціонування транспортної системи / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 2(39). – С. 30-35.

- Гончаренко А. В. Вибір оптимальної комерційної швидкості транспортного судна / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – № 1(2). – С. 41-49.

- Гончаренко А. В. Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2008. – № 2(22). – С. 105-111.

- Гончаренко А. В. Дослідження характеристики двигуна стосовно зміни оптимальних значень / А. В. Гончаренко // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2009). [Збірка наукових праць у п’яти томах. (25-27 травня 2009 р., Херсон)]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 4. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2009. – С. 45-48.

- Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності: автореф. … докт. техн. наук: 05.22.20 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2016. – 39 с.

- Гончаренко А. В. Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники: автореф. … канд. техн. наук: 05.13.03 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2005. – 20 с.

- Гончаренко А. В. Методичні рекомендації до дипломного проектування / А.В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 63 с. (ISBN: 978-966-2997-06-4)

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу ентропії суб’єктивних переваг на прийняття рішень стосовно ремонту суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2009. – № 1(23). – С. 123-131.

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу профілактичних замін на показники безпеки польотів / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2004. – № 3(21). – С. 74-77.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // Наука і молодь. Прикладна серія: Збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2004. – Вип. 4. – С. 15-18.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // ПОЛІТ: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2004. – С. 19.

- Гончаренко А. В. Оптимальне внутрішнє тіньове оподаткування за умови зовнішньоекономічної діяльності фірми / А. В. Гончаренко, О. А. Запорожченко // Вісник НАУ. – 2013. – № 2(55). – С. 251-257.

- Гончаренко А. В. Показники безпеки функціонування транспортної системи в умовах зростання цін на пальне / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 1(38). – С. 35-39.

- Гончаренко А. В. Постановка задачі про вибір оптимального рівня витрат на підтримання безпеки польотів / А. В. Гончаренко // НАУКА І МОЛОДЬ: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2001. – С. 110.

- Гончаренко А. В. Принципові питання змісту та методики виконання дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 165 с. (ISBN: 978-966-2997-08-8)

- Гончаренко А. В. Типи задач рекомендованих до опрацювання при виконанні дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 192 с. (ISBN: 978-966-2997-07-1)

- ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – введ. 01.07.1990. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 36 с.

- Единые нормы летной годности гражданских транспортных самолетов. – М.: ЦАГИ, 1985. – 470 с.

- Збереження льотної придатності повітряних суден: методичні вказівки до виконання курсового проекту / уклад.: В. Г. Докучаєв, Ю. Г. Кордянін, І. М. Новіков, та ін. – К.: НАУ, 2003. – 56 с.

- Ивченко Г. И. Теория массового обслуживания / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2015. – 304 c.

- Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – М.: Наука, 1961. – 703 с.

- Капур К. Надежность и проектирование систем: пер. с англ. Е. Г. Коваленко; под ред. д-ра техн. наук, проф. И. А. Ушакова / К. Капур, Л. Ламберсон. – М.: Мир, 1980. – 604 с.

- Кельберт М. Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики / М. Я. Кельберт, Ю. М. Сухов. – М.: изд. МЦНМО, 2007. – 455 с.

- Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем / И. Н. Коваленко. – М.: Сов. радио, 1980. – 209 с.

- Коваленко И. Н. О двухциклической системе обслуживания / И. Н. Коваленко // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 1. – С. 59-65.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы: 5-е изд. / Г. Корн, Т. Корн. – М: Наука, 1984. – 831 с. [Korn G. A. Mathematical handbook for scientists and engineers. Definitions, theorems and formulas for reference and review: second, enlarged and revised edition / G. A. Korn, T. M. Korn. – USA: McGraw-Hill Book Company, 1968.]

- Кунцевич В. М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты в задачах управления и идентификации: монография / В. М. Кунцевич. – К.: Наукова думка, 2006. – 264 с.

- Математическая энциклопедия; гл. ред. И. М. Виноградов, в 5-ти томах. – М.: Советская Энциклопедия, 1984. – Т. 5. – 1248 стб.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1986. – Т. 1: Методология. Организация. Терминология / под ред. А. И. Рембезы. – 224 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1987. – Т. 2: Математические методы в теории надежности и эффективности / под ред. Б. В. Гнеденко. – 280 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 3: Эффективность технических систем / под общ. ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. – 328 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 5: Проектный анализ надежности / под ред. В. И. Патрушева и А. И. Рембезы. – 316 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1989. – Т. 6: Экспериментальная отработка и испытания / под общ. ред. Р. С. Судакова, О. И. Тескина. – 376 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 8: Эксплуатация и ремонт / под ред. В. И. Кузнецова и Е. Ю. Барзиловича. – 320 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 9: Техническая диагностика / под общ. ред. В. В. Клюева, П. П. Пархоменко. – 1987. – 352 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 10: Справочные данные по условиям эксплуатации и характеристикам надежности / под ред. В. А. Кузнецова. – 1990. – 336 с.

- Надежность машин: учеб. пособие; под ред. Д. Н. Решетова / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. – М.: В. Школа, 1988. – 238 с.

- Наставление по производству полетов в гражданской авиации (НПП ГА-85). – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 286 с.

- Наставление по штурманской службе ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 254 с.

- Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории массового обслуживания / Л. А. Овчаров. – М.: Машиностроение, 1969. – 324 с.

- Овчарук О. М. Загальна формула розподілу осереднених швидкостей рідини в круглоциліндричній трубі / О. М. Овчарук, А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – №1(2). – С. 198-210.

- Организация и проведение полетов самолетов ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1986. – 232 с.

- Пат. 94181 Україна, МПК B63H 25/00. Спосіб вибору оптимальної комбінації режимів експлуатації суднової рульової машини / А. В. Гончаренко; заявник та власник патенту Національний авіаційний університет. – № u 2013 09054; заявл. 19.07.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 1: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 432 с.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 2: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 560 с.

- Смирнов Н. Н. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Техническая эксплуатация летательных аппаратов» для студентов специальности 1610 / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин. – М.: РИО МИИГА, 1985. – 56 с.

- Смирнов Н. Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию / Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

- Техническая эксплуатация летательных аппаратов: учебник для вузов / под ред. Н. Н. Смирнова. – М.: Транспорт, 1990. – 423 с.

- Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения / Л. Э. Эльсгольц. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 271 с.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 10. Heat Capacities / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 9. Calculus Methods / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 8. Law of Energy Conservation in Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 7. Heat and Work Consideration / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 6. Internal Energy Characteristic of Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 5. Thermal Coefficients / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 4. Approaches for a Real Gas Dependencies Derivation / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 3. Theoretical Dependencies for an Ideal Gas / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 2. Basic Considerations of Thermodynamic Processes / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 1. General Characteristic of Thermodynamic System and Heat and Work Mutual Conversions / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition) / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

Contents of the Lecture

1. Relative ground standing hours for the comparative analysis of the aircraft operational time.

2. Diversity of the used indexes.

3. A separate aircraft good state measure.

4. The entire aircraft fleet good state measure.

5. Rate of the good state aircraft fleet usage.

6. Measures of a separate aircraft and the fleet usage.

7. Measures for the intensity, effectiveness, and productivity evaluation.

Lecture № __23__

Topic of the Lecture:

Cost of air transportation

Plan of the Lecture

1. Production process in the financial terms.

2. Nomenclature of the cost indexes.

3. Groups of the expenses.

4. The cost of a transportation work unit.

References

- Airworthiness Manual: ICAO Doc 9760, 3rd Edition. – Montreal, Quebec, Canada: ICAO, 2014. – 281 p.

- Continuing aircraft airworthiness: manual / S. Dmitriev, O. Tuharinov, Yu. Kazarinov, O. Rugain. – Kyiv, Ukraine: Publishing House of the National Aviation University, 2015. – 104 p.

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part II . Application of the multi-optional functions entropy doctrine to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35891

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part I . Reliability measures to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35890

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Term paper method guide / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35889

- Dhillon B. S. Maintainability, maintenance, and reliability for engineers / B. S. Dhillon. – New York: Taylor & Francis Group, 2006. – 214 p.

- Goncharenko A. V. A basic example of the mathematical logics interpretations to the tribological processes characteristics revealing / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 4(81). – pp. 50-53.

- Goncharenko A. V. A concept of ballast water treatment on the basis of multi-alternativeness / A. V. Goncharenko, V. A. Evdokimova // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2014) [Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. (27-29 травня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 18-21.

- Goncharenko A. V. A concept of entropy approach to the problem of multi-alternative operational modes control / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМA. – 2013. – № 2(9). – pp. 26-34.

- Goncharenko A. V. A concept of multi-optional optimality at modeling ideal gas isothermal processes / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 2(52). – pp. 94-97.

- Goncharenko A. V. A diagnostics problem of a-posterior probability determination via Bayes’ formula obtained in the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization way / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 95-99.

- Goncharenko A. V. A hybrid approach to the optimal aeronautical engineering maintenance periodicity determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 3(72). – pp. 42-47.

- Goncharenko A. V. A hybrid pseudo-entropy function for a decision making in conditions of uncertainty / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Залізний Порт, Україна, 25-28 травня 2015 р.: матеріали конф. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. – pp. 174-176. (ISBN 978-966-2207-24-8)

- Goncharenko A. V. A multi-optional hybrid functions entropy as a tool for transportation means repair optimal periodicity determination / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 60-66.

- Goncharenko A. V. A particular case of a variational problem of control in an active aviation system / A. V. Goncharenko // Transactions of the institute of aviation. – 2013. – № 228, pp. 3-12.

- Goncharenko A. V. Active systems communicational control assessment in multi-alternative navigational situations / A. V. Goncharenko // 2018 IEEE 5th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 16-18, 2018, Kyiv, Ukraine. – 2018. – pp. 254-257.

- Goncharenko A. V. Aeronautical and aerospace material and structural damages to failures: theoretical concepts / A. V. Goncharenko // International Journal of Aerospace Engineering. – Volume 2018 (2018), Article ID 4126085, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/4126085; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering degrading state maximal probability determination as a proof for the hybrid-optional functions entropy conditional optimality doctrine application / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering maintenance periodicity optimization with the help of subjective preferences distributions / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 2(71). – pp. 51-56.

- Goncharenko A. V. Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 4(57). – pp. 56-62.

- Goncharenko A. V. Aircraft operation depending upon the uncertainty of maintenance alternatives / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2017. Vol. 21(4). – pp. 126-131.

- Goncharenko A. V. Airworthiness support measures analogy to the prospective roundabouts alternatives: theoretical aspects / A. V. Goncharenko // Journal of Advanced Transportation. – Volume 2018 (2018), Article ID 9370597, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/9370597; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Alternativeness of control and power equipment repair versus purchasing according to the preferences of the options / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 4(50). – pp. 98-101.

- Goncharenko A. V. An alternative method of the main psychophysics law derivation / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2017. – 3: 155. – pp. 1-5. doi: 10.4172/2471-2701.1000155. (ISSN: 2471-2701)

- Goncharenko A. V. An entropy model of the aircraft gas turbine engine blades restoration method choice / A. V. Goncharenko // International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2018). – June 1-3, 2018. – Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC, 2018. – pp. 2-5.

- Goncharenko A. V. An example of an alternative method of the normal distribution density derivation via a concept of a multi-optional optimality / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 3(53). – pp. 95-99. DOI: 10.18372/1990-5548.53.12149 (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. An optional hybrid functions method of an ideal gas adiabatic process equation derivation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 4(54). – pp. 109-112.

- Goncharenko A. V. Applicable aspects of alternative UAV operation / A. V. Goncharenko // 2015 IEEE 3rd International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. October, 13-15, 2015, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2015. – pp. 316-319.

- Goncharenko A. V. Artificial versus natural intellect in control of optimality / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Євпаторія, 20-24 травня 2013 р.: матеріали конф. – Херсон: ХНТУ, 2013. – pp. 20-22. (ISBN 978-966-8912-70-2)

- Goncharenko A. V. Bayes criterion modified with subjective preferences functions densities distributions used at the choosing of the decision making thresholds / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.17-17.21.

- Goncharenko A. V. Concentrations formula conditional optimality with respect to their entropy / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 85-88. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Conceptual optimization in preferable advances of aeroengines blades restoration alternative technology / A. V. Goncharenko // International Research and Practical Conference “The development of technical sciences: problems and solutions”. – April 27-28, 2018. – Brno, the Czech Republic, Volume/Part 3, 2018. – pp. 144-148.

- Goncharenko A. V. Conflictability of operational situations in terms of entropy paradigm / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2013) [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х тт. (28-30 травня 2013 р., Херсон)]. – Т. 1. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2013. – pp. 115-118.

- Goncharenko A. V. Considerations for the aeronautical engineering degrading state probability determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Control of flight safety with the use of preferences functions / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2013. – № 3(37). – pp. 113-119. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Development of a theoretical approach to the conditional optimization of aircraft maintenance preference uncertainty / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 40-44.

- Goncharenko A. V. Distinguishing minimal engineering diagnosis risks via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Expediency of an improvement for a diesel-geared propulsion with respect to subjectively preferred operational factors / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 1(4). – pp. 30-41.

- Goncharenko A. V. Expediency of unmanned air vehicles application in the framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // 2013 IEEE 2nd International Conference “Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments” Proceedings. October, 15-17, 2013, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2013. – pp. 129-133.

- Goncharenko A. V. Exponential distribution density derived with the help of the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 90-94. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Extremality of control and preferences distributions “goodness” / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2014. – № 4(42). – pp. 84-90. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Fuel oil atomization characteristics smoothed by a logarithm normal distribution for marine diesel engines / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2010. – № 2. – pp. 34-40. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Generalization for the degrading state maximal probability in the framework of the hybrid-optional entropy conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 89-92. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Horizontal flight for maximal distance at presence of conflict behavior (control) of the aircraft control system active element / A. V. Goncharenko // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2013”. (21-23 травня 2013 р., Київ). – Т. 4. – К.: НАУ, 2013. – pp. 22.30-22.33.

- Goncharenko A. V. Human factor aspect applicably to aeronautical engineering maintenance / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.9-17.13.

- Goncharenko A. V. Initial considerations for the multi-optional doctrine implementation to the aircraft airworthiness support effectiveness estimations / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.1-1.2.5.

- Goncharenko A. V. Mathematical modeling of the ship’s main engine random operational process / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – pp. 117-125. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2012. – № 1(6). – pp. 59-69.

- Goncharenko A. V. Modeling aviation legislation influence upon airworthiness support technologies via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Multi-optional doctrine with the uncertainty degree evaluation for the aircraft airworthiness support technologies / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.16-1.2.20.

- Goncharenko A. V. Multi-optional hybrid effectiveness functions optimality doctrine for maintenance purposes / A. V. Goncharenko // 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018). – February, 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine. – 2018. – pp. 771-775.

- Goncharenko A. V. Navigational alternatives, their control and subjective entropy of individual preferences / A. V. Goncharenko // 2014 IEEE 3rd International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 14-17, 2014, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2014. – pp. 99-103.

- Goncharenko A. V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 1(74). – pp. 78-83. (ISSN 0370-2197 print)

- Goncharenko A. V. Operational reliability measures for marine propulsion diesel engines / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: Всеукраїнська науково-практична конференція, Херсон, 12-14 жовтня 2011 р.: матеріали конф. – Херсон, 2011. – pp. 23-27.

- Goncharenko A. V. Optimal controlling path determination with the help of hybrid optional functions distributions / A. V. Goncharenko // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1(44). – pp. 149-158.

- Goncharenko A. V. Optimal dividing between purchasing and fabrication / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 54-55.

- Goncharenko A. V. Optimal maintenance periodicity for aeronautical engineering operation determined on the theoretical platform of subjective analysis / A. V. Goncharenko // XIIIth International Conference “AVIA-2017”. (April 19-21, 2017, Kyiv). – Kyiv: National Aviation University, 2017. – pp. 17.29-17.33.

- Goncharenko A. V. Optimal managerial and control values for active operation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 3(49). – pp. 112-115. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Optimal UAV maintenance periodicity obtained on the multi-optional basis / A. V. Goncharenko // 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. – October, 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. – 2017. – pp. 65-68.

- Goncharenko A. V. Preferences distributions densities for a common continuous alternative / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2014. – № 2(11). – pp. 22-27. (ISSN 2313-4763)

- Goncharenko A. V. Prospects of alternative sources of energy and engines used in ships propulsion and power plants / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 115-116.

- Goncharenko A. V. Rational modes of operation for a four-arm tiller electro-hydraulic steering gear with respect to multi-alternativeness and preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2013. – № 1(8). – С. 28-34. (ISSN 2077-3617)

- Goncharenko A. V. Research of operational effectiveness changes / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 20-23.

- Goncharenko A. V. Safe maneuvering of a ship in a multi-alternative operational situation / A. V. Goncharenko // Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku. – 2014. – pp. 207-210. (ISBN 978-83-61520-02-3)

- Goncharenko A. V. Safety and its entropy measures of certainty or uncertainty / A. V. Goncharenko // Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2014) [збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (18-19 вересня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 44-46.

- Goncharenko A. V. Several models of artificial intelligence elements for aircraft control / A. V. Goncharenko // 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2016. – pp. 224-227.

- Goncharenko A. V. Several models of physical exercise subjective preferences / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2016. – 2: 121. – pp. 1-6. doi:10.4172/2471-2701.1000121. (ISSN: 2471-2701 CEP)

- Goncharenko A. V. Subjective entropy extremization principle as a tool of an aircraft maximal duration horizontal flight control / A. V. Goncharenko // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – Вып. 8(105). – pp. 229-234.

- Goncharenko A. V. Subjective entropy maximum principle for preferences functions of alternatives given in the view of logical conditions / A. V. Goncharenko // Штучний інтелект. – 2013. – № 4(62). – 1 G. pp. 4-9.

- Goncharenko A. V. Subjective preferences for optimal economy continuous rating of MaK 9M453C / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: III Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 23-25 травня 2011 р.: матеріали конф. У 2-х тт. Том 2. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2011. – pp. 114-119.

- Goncharenko A. V. The Bayes’ formula in terms of the multi-optional uncertainty conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.4.34-1.4.38.

- Goncharenko A. V. The optimal commercial speed of a transport vessel with respect to operators’ subjective preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 2(5). – pp. 12-20.

- Goncharenko A. V. The optimal internal “shadow” taxation on condition of a firm external economic activity / A. V. Goncharenko, O. A. Zaporozchenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 2(55). – pp. 251-257.

- Goncharenko A. V. Tribological process characteristics on the basis of a neuron activation model obtained through the multi-optional functions entropy doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 3(80). – pp. 32-35.

- Kroes M. J. Aircraft maintenance and repair: 7th ed. / M. J. Kroes, W. A. Watkins, F. Delp, R. Sterkenburg. – New York, New York, USA, McGraw-Hill, Education, 2013. – 736 p.

- Kroes M. J. Aircraft powerplants: 7th ed. / M. J. Kroes, T. W. Wild. – New York, New York, USA: GLENCOE Macmillan/McGraw-Hill, International Editions, 1994. – 694 p.

- Lind D. A. Basic statistics for business and economics: 2nd ed. / D. A. Lind, R. D. Mason. – Boston, Massachusetts, USA: Irwin/McGraw-Hill, 1997. – 597 p.

- Manuals on flight operations of aircraft.

- Random House Webster’s unabridged dictionary: 2nd ed. – New-York, USA: Random House, 1999. – 2230 p.

- Schedules and technological guidance materials on aircraft scheduled works performances.

- Smith D. J. Reliability, maintainability and risk. Practical methods for engineers / D. J. Smith. – London: Elsevier, 2005. – 365 p.

- Technical descriptions of aircraft.

- Wild T. W. Aircraft powerplants: 8th ed. / T. W. Wild, M. J. Kroes. – New York, New York, USA: McGraw-Hill, Education, 2014. – 756 p.

- Барлоу Р. Математическая теория надежности: пер с англ. под. ред. Б. В. Гнеденко / Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Сов. Радио, 1969. – 288 с.

- Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения / А. Т. Баруча-Рид. – М.: Наука, 1969. – 551 с.

- Боровков А. А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А. А. Боровков. – М.: Наука, 1972. – 367 с.

- Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Буслаев В. С. Вариационное исчисление: учеб. пособие / В. С. Буслаев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 288 с.

- Введение в математическое моделирование: учебное пособие / В. Н. Ашихмин и др. Под ред. П. В. Трусова. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 275 с.

- Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М.: В. Школа, 2000. – 458 с.

- Вирченко Н. А. Графики функций: справочник / Н. А. Вирченко, И. И. Ляшко, К. И. Швецов. – К.: Наукова думка, 1979. – 320 с.

- Волков Л. И. Надежность летательных аппаратов: учеб. пособие для авиационных вузов / Л. И. Волков, А. М. Шишкевич. – М.: В. Школа, 1975. – 296 с.

- Гельфанд И. М. Вариационное исчисление / И. М. Гельфанд, С. В. Фомин. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 228 с.

- Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания / Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2013. – 400 с.

- Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

- Гноенский Л. С. Математические основы теории управляемых систем / Л. С. Гноенский, Г. А. Каменский, Л. Э. Эльсгольц. – М.: Наука, 1969. – 512 с.

- Гончаренко А. В. Аналіз гвинтової характеристики двигуна 5 ДКРН 70/226,8 за питомою витратою палива / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2009. – № 1(1). – С. 16-24.

- Гончаренко А. В. Аналіз параметричних досліджень реологічних властивостей водовугільних суспензій для застосування у суднових двигунах внутрішнього згоряння / А. В. Гончаренко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 8(65). – С. 90-95.

- Гончаренко А. В. Варіанти вибору стратегії підтримання безпеки функціонування транспортної системи / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 2(39). – С. 30-35.

- Гончаренко А. В. Вибір оптимальної комерційної швидкості транспортного судна / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – № 1(2). – С. 41-49.

- Гончаренко А. В. Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2008. – № 2(22). – С. 105-111.

- Гончаренко А. В. Дослідження характеристики двигуна стосовно зміни оптимальних значень / А. В. Гончаренко // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2009). [Збірка наукових праць у п’яти томах. (25-27 травня 2009 р., Херсон)]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 4. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2009. – С. 45-48.

- Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності: автореф. … докт. техн. наук: 05.22.20 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2016. – 39 с.

- Гончаренко А. В. Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники: автореф. … канд. техн. наук: 05.13.03 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2005. – 20 с.

- Гончаренко А. В. Методичні рекомендації до дипломного проектування / А.В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 63 с. (ISBN: 978-966-2997-06-4)

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу ентропії суб’єктивних переваг на прийняття рішень стосовно ремонту суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2009. – № 1(23). – С. 123-131.

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу профілактичних замін на показники безпеки польотів / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2004. – № 3(21). – С. 74-77.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // Наука і молодь. Прикладна серія: Збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2004. – Вип. 4. – С. 15-18.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // ПОЛІТ: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2004. – С. 19.

- Гончаренко А. В. Оптимальне внутрішнє тіньове оподаткування за умови зовнішньоекономічної діяльності фірми / А. В. Гончаренко, О. А. Запорожченко // Вісник НАУ. – 2013. – № 2(55). – С. 251-257.

- Гончаренко А. В. Показники безпеки функціонування транспортної системи в умовах зростання цін на пальне / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 1(38). – С. 35-39.

- Гончаренко А. В. Постановка задачі про вибір оптимального рівня витрат на підтримання безпеки польотів / А. В. Гончаренко // НАУКА І МОЛОДЬ: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2001. – С. 110.

- Гончаренко А. В. Принципові питання змісту та методики виконання дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 165 с. (ISBN: 978-966-2997-08-8)

- Гончаренко А. В. Типи задач рекомендованих до опрацювання при виконанні дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 192 с. (ISBN: 978-966-2997-07-1)

- ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – введ. 01.07.1990. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 36 с.

- Единые нормы летной годности гражданских транспортных самолетов. – М.: ЦАГИ, 1985. – 470 с.

- Збереження льотної придатності повітряних суден: методичні вказівки до виконання курсового проекту / уклад.: В. Г. Докучаєв, Ю. Г. Кордянін, І. М. Новіков, та ін. – К.: НАУ, 2003. – 56 с.

- Ивченко Г. И. Теория массового обслуживания / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2015. – 304 c.

- Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – М.: Наука, 1961. – 703 с.

- Капур К. Надежность и проектирование систем: пер. с англ. Е. Г. Коваленко; под ред. д-ра техн. наук, проф. И. А. Ушакова / К. Капур, Л. Ламберсон. – М.: Мир, 1980. – 604 с.

- Кельберт М. Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики / М. Я. Кельберт, Ю. М. Сухов. – М.: изд. МЦНМО, 2007. – 455 с.

- Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем / И. Н. Коваленко. – М.: Сов. радио, 1980. – 209 с.

- Коваленко И. Н. О двухциклической системе обслуживания / И. Н. Коваленко // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 1. – С. 59-65.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы: 5-е изд. / Г. Корн, Т. Корн. – М: Наука, 1984. – 831 с. [Korn G. A. Mathematical handbook for scientists and engineers. Definitions, theorems and formulas for reference and review: second, enlarged and revised edition / G. A. Korn, T. M. Korn. – USA: McGraw-Hill Book Company, 1968.]

- Кунцевич В. М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты в задачах управления и идентификации: монография / В. М. Кунцевич. – К.: Наукова думка, 2006. – 264 с.

- Математическая энциклопедия; гл. ред. И. М. Виноградов, в 5-ти томах. – М.: Советская Энциклопедия, 1984. – Т. 5. – 1248 стб.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1986. – Т. 1: Методология. Организация. Терминология / под ред. А. И. Рембезы. – 224 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1987. – Т. 2: Математические методы в теории надежности и эффективности / под ред. Б. В. Гнеденко. – 280 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 3: Эффективность технических систем / под общ. ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. – 328 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 5: Проектный анализ надежности / под ред. В. И. Патрушева и А. И. Рембезы. – 316 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1989. – Т. 6: Экспериментальная отработка и испытания / под общ. ред. Р. С. Судакова, О. И. Тескина. – 376 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 8: Эксплуатация и ремонт / под ред. В. И. Кузнецова и Е. Ю. Барзиловича. – 320 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 9: Техническая диагностика / под общ. ред. В. В. Клюева, П. П. Пархоменко. – 1987. – 352 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 10: Справочные данные по условиям эксплуатации и характеристикам надежности / под ред. В. А. Кузнецова. – 1990. – 336 с.

- Надежность машин: учеб. пособие; под ред. Д. Н. Решетова / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. – М.: В. Школа, 1988. – 238 с.

- Наставление по производству полетов в гражданской авиации (НПП ГА-85). – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 286 с.

- Наставление по штурманской службе ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 254 с.

- Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории массового обслуживания / Л. А. Овчаров. – М.: Машиностроение, 1969. – 324 с.

- Овчарук О. М. Загальна формула розподілу осереднених швидкостей рідини в круглоциліндричній трубі / О. М. Овчарук, А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – №1(2). – С. 198-210.

- Организация и проведение полетов самолетов ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1986. – 232 с.

- Пат. 94181 Україна, МПК B63H 25/00. Спосіб вибору оптимальної комбінації режимів експлуатації суднової рульової машини / А. В. Гончаренко; заявник та власник патенту Національний авіаційний університет. – № u 2013 09054; заявл. 19.07.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 1: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 432 с.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 2: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 560 с.

- Смирнов Н. Н. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Техническая эксплуатация летательных аппаратов» для студентов специальности 1610 / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин. – М.: РИО МИИГА, 1985. – 56 с.

- Смирнов Н. Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию / Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

- Техническая эксплуатация летательных аппаратов: учебник для вузов / под ред. Н. Н. Смирнова. – М.: Транспорт, 1990. – 423 с.

- Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения / Л. Э. Эльсгольц. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 271 с.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 10. Heat Capacities / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 9. Calculus Methods / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 8. Law of Energy Conservation in Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 7. Heat and Work Consideration / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 6. Internal Energy Characteristic of Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 5. Thermal Coefficients / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 4. Approaches for a Real Gas Dependencies Derivation / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 3. Theoretical Dependencies for an Ideal Gas / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 2. Basic Considerations of Thermodynamic Processes / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 1. General Characteristic of Thermodynamic System and Heat and Work Mutual Conversions / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition) / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

Contents of the Lecture

1. Financial results of the production process.

2. Expenditures of the enterprise.

3. Operational costs.

4. Groups of the expenses.

5. The cost of the flight.

6. Operational effectiveness on the air-route.

7. The cost of a transportation work unit.

Lecture № __24__

Topic of the Lecture:

Profitability of air transportation

Plan of the Lecture

1. The main funds of civil aviation.

2. Recoupment time.

3. Ammortazation.

4. Profitability.

References

- Airworthiness Manual: ICAO Doc 9760, 3rd Edition. – Montreal, Quebec, Canada: ICAO, 2014. – 281 p.

- Continuing aircraft airworthiness: manual / S. Dmitriev, O. Tuharinov, Yu. Kazarinov, O. Rugain. – Kyiv, Ukraine: Publishing House of the National Aviation University, 2015. – 104 p.

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part II . Application of the multi-optional functions entropy doctrine to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35891

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Self-study method guide . Part I . Reliability measures to assess the aircraft maintenance process improvements / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35890

- Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760) : Term paper method guide / compiler: A. V. Goncharenko. – K. : NAU, 2018. – 48 p. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35889

- Dhillon B. S. Maintainability, maintenance, and reliability for engineers / B. S. Dhillon. – New York: Taylor & Francis Group, 2006. – 214 p.

- Goncharenko A. V. A basic example of the mathematical logics interpretations to the tribological processes characteristics revealing / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 4(81). – pp. 50-53.

- Goncharenko A. V. A concept of ballast water treatment on the basis of multi-alternativeness / A. V. Goncharenko, V. A. Evdokimova // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2014) [Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. (27-29 травня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 18-21.

- Goncharenko A. V. A concept of entropy approach to the problem of multi-alternative operational modes control / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМA. – 2013. – № 2(9). – pp. 26-34.

- Goncharenko A. V. A concept of multi-optional optimality at modeling ideal gas isothermal processes / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 2(52). – pp. 94-97.

- Goncharenko A. V. A diagnostics problem of a-posterior probability determination via Bayes’ formula obtained in the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization way / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 95-99.

- Goncharenko A. V. A hybrid approach to the optimal aeronautical engineering maintenance periodicity determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 3(72). – pp. 42-47.

- Goncharenko A. V. A hybrid pseudo-entropy function for a decision making in conditions of uncertainty / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Залізний Порт, Україна, 25-28 травня 2015 р.: матеріали конф. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. – pp. 174-176. (ISBN 978-966-2207-24-8)

- Goncharenko A. V. A multi-optional hybrid functions entropy as a tool for transportation means repair optimal periodicity determination / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 60-66.

- Goncharenko A. V. A particular case of a variational problem of control in an active aviation system / A. V. Goncharenko // Transactions of the institute of aviation. – 2013. – № 228, pp. 3-12.

- Goncharenko A. V. Active systems communicational control assessment in multi-alternative navigational situations / A. V. Goncharenko // 2018 IEEE 5th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 16-18, 2018, Kyiv, Ukraine. – 2018. – pp. 254-257.

- Goncharenko A. V. Aeronautical and aerospace material and structural damages to failures: theoretical concepts / A. V. Goncharenko // International Journal of Aerospace Engineering. – Volume 2018 (2018), Article ID 4126085, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/4126085; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering degrading state maximal probability determination as a proof for the hybrid-optional functions entropy conditional optimality doctrine application / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Aeronautical engineering maintenance periodicity optimization with the help of subjective preferences distributions / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2017. – № 2(71). – pp. 51-56.

- Goncharenko A. V. Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 4(57). – pp. 56-62.

- Goncharenko A. V. Aircraft operation depending upon the uncertainty of maintenance alternatives / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2017. Vol. 21(4). – pp. 126-131.

- Goncharenko A. V. Airworthiness support measures analogy to the prospective roundabouts alternatives: theoretical aspects / A. V. Goncharenko // Journal of Advanced Transportation. – Volume 2018 (2018), Article ID 9370597, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/9370597; 2018. – pp. 1-7.

- Goncharenko A. V. Alternativeness of control and power equipment repair versus purchasing according to the preferences of the options / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 4(50). – pp. 98-101.

- Goncharenko A. V. An alternative method of the main psychophysics law derivation / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2017. – 3: 155. – pp. 1-5. doi: 10.4172/2471-2701.1000155. (ISSN: 2471-2701)

- Goncharenko A. V. An entropy model of the aircraft gas turbine engine blades restoration method choice / A. V. Goncharenko // International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2018). – June 1-3, 2018. – Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC, 2018. – pp. 2-5.

- Goncharenko A. V. An example of an alternative method of the normal distribution density derivation via a concept of a multi-optional optimality / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 3(53). – pp. 95-99. DOI: 10.18372/1990-5548.53.12149 (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. An optional hybrid functions method of an ideal gas adiabatic process equation derivation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2017. – № 4(54). – pp. 109-112.

- Goncharenko A. V. Applicable aspects of alternative UAV operation / A. V. Goncharenko // 2015 IEEE 3rd International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. October, 13-15, 2015, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2015. – pp. 316-319.

- Goncharenko A. V. Artificial versus natural intellect in control of optimality / A. V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Євпаторія, 20-24 травня 2013 р.: матеріали конф. – Херсон: ХНТУ, 2013. – pp. 20-22. (ISBN 978-966-8912-70-2)

- Goncharenko A. V. Bayes criterion modified with subjective preferences functions densities distributions used at the choosing of the decision making thresholds / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.17-17.21.

- Goncharenko A. V. Concentrations formula conditional optimality with respect to their entropy / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 85-88. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Conceptual optimization in preferable advances of aeroengines blades restoration alternative technology / A. V. Goncharenko // International Research and Practical Conference “The development of technical sciences: problems and solutions”. – April 27-28, 2018. – Brno, the Czech Republic, Volume/Part 3, 2018. – pp. 144-148.

- Goncharenko A. V. Conflictability of operational situations in terms of entropy paradigm / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2013) [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х тт. (28-30 травня 2013 р., Херсон)]. – Т. 1. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2013. – pp. 115-118.

- Goncharenko A. V. Considerations for the aeronautical engineering degrading state probability determination / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Control of flight safety with the use of preferences functions / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2013. – № 3(37). – pp. 113-119. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Development of a theoretical approach to the conditional optimization of aircraft maintenance preference uncertainty / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. Volume 22(2). – pp. 40-44.

- Goncharenko A. V. Distinguishing minimal engineering diagnosis risks via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.6-1.2.10.

- Goncharenko A. V. Expediency of an improvement for a diesel-geared propulsion with respect to subjectively preferred operational factors / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 1(4). – pp. 30-41.

- Goncharenko A. V. Expediency of unmanned air vehicles application in the framework of subjective analysis / A. V. Goncharenko // 2013 IEEE 2nd International Conference “Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments” Proceedings. October, 15-17, 2013, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2013. – pp. 129-133.

- Goncharenko A. V. Exponential distribution density derived with the help of the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 4(77). – pp. 90-94. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Extremality of control and preferences distributions “goodness” / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2014. – № 4(42). – pp. 84-90. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Fuel oil atomization characteristics smoothed by a logarithm normal distribution for marine diesel engines / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2010. – № 2. – pp. 34-40. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Generalization for the degrading state maximal probability in the framework of the hybrid-optional entropy conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 89-92. (ISSN 0370-2197)

- Goncharenko A. V. Horizontal flight for maximal distance at presence of conflict behavior (control) of the aircraft control system active element / A. V. Goncharenko // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2013”. (21-23 травня 2013 р., Київ). – Т. 4. – К.: НАУ, 2013. – pp. 22.30-22.33.

- Goncharenko A. V. Human factor aspect applicably to aeronautical engineering maintenance / A. V. Goncharenko // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017”. (19-21 квітня 2017 р., Київ). – К.: НАУ, 2017. – pp. 17.9-17.13.

- Goncharenko A. V. Initial considerations for the multi-optional doctrine implementation to the aircraft airworthiness support effectiveness estimations / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.1-1.2.5.

- Goncharenko A. V. Mathematical modeling of the ship’s main engine random operational process / A. V. Goncharenko // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – pp. 117-125. (ISSN 0419-8719)

- Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2012. – № 1(6). – pp. 59-69.

- Goncharenko A. V. Modeling aviation legislation influence upon airworthiness support technologies via preferences functions / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – pp. 1.2.11-1.2.15.

- Goncharenko A. V. Multi-optional doctrine with the uncertainty degree evaluation for the aircraft airworthiness support technologies / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.2.16-1.2.20.

- Goncharenko A. V. Multi-optional hybrid effectiveness functions optimality doctrine for maintenance purposes / A. V. Goncharenko // 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018). – February, 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine. – 2018. – pp. 771-775.

- Goncharenko A. V. Navigational alternatives, their control and subjective entropy of individual preferences / A. V. Goncharenko // 2014 IEEE 3rd International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 14-17, 2014, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2014. – pp. 99-103.

- Goncharenko A. V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 1(74). – pp. 78-83. (ISSN 0370-2197 print)

- Goncharenko A. V. Operational reliability measures for marine propulsion diesel engines / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: Всеукраїнська науково-практична конференція, Херсон, 12-14 жовтня 2011 р.: матеріали конф. – Херсон, 2011. – pp. 23-27.

- Goncharenko A. V. Optimal controlling path determination with the help of hybrid optional functions distributions / A. V. Goncharenko // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1(44). – pp. 149-158.

- Goncharenko A. V. Optimal dividing between purchasing and fabrication / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 54-55.

- Goncharenko A. V. Optimal maintenance periodicity for aeronautical engineering operation determined on the theoretical platform of subjective analysis / A. V. Goncharenko // XIIIth International Conference “AVIA-2017”. (April 19-21, 2017, Kyiv). – Kyiv: National Aviation University, 2017. – pp. 17.29-17.33.

- Goncharenko A. V. Optimal managerial and control values for active operation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems. – 2016. – № 3(49). – pp. 112-115. (ISSN: 1990-5548)

- Goncharenko A. V. Optimal UAV maintenance periodicity obtained on the multi-optional basis / A. V. Goncharenko // 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. – October, 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. – 2017. – pp. 65-68.

- Goncharenko A. V. Preferences distributions densities for a common continuous alternative / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2014. – № 2(11). – pp. 22-27. (ISSN 2313-4763)

- Goncharenko A. V. Prospects of alternative sources of energy and engines used in ships propulsion and power plants / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 115-116.

- Goncharenko A. V. Rational modes of operation for a four-arm tiller electro-hydraulic steering gear with respect to multi-alternativeness and preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМА. – 2013. – № 1(8). – С. 28-34. (ISSN 2077-3617)

- Goncharenko A. V. Research of operational effectiveness changes / A. V. Goncharenko // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Республіканська науково-практична конференція, Херсон, 5-7 жовтня 2010 р.: матеріали конф. – Херсон, 2010. – pp. 20-23.

- Goncharenko A. V. Safe maneuvering of a ship in a multi-alternative operational situation / A. V. Goncharenko // Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku. – 2014. – pp. 207-210. (ISBN 978-83-61520-02-3)

- Goncharenko A. V. Safety and its entropy measures of certainty or uncertainty / A. V. Goncharenko // Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2014) [збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (18-19 вересня 2014 р., Херсон)]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – pp. 44-46.

- Goncharenko A. V. Several models of artificial intelligence elements for aircraft control / A. V. Goncharenko // 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. October, 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2016. – pp. 224-227.

- Goncharenko A. V. Several models of physical exercise subjective preferences / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2016. – 2: 121. – pp. 1-6. doi:10.4172/2471-2701.1000121. (ISSN: 2471-2701 CEP)

- Goncharenko A. V. Subjective entropy extremization principle as a tool of an aircraft maximal duration horizontal flight control / A. V. Goncharenko // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – Вып. 8(105). – pp. 229-234.

- Goncharenko A. V. Subjective entropy maximum principle for preferences functions of alternatives given in the view of logical conditions / A. V. Goncharenko // Штучний інтелект. – 2013. – № 4(62). – 1 G. pp. 4-9.

- Goncharenko A. V. Subjective preferences for optimal economy continuous rating of MaK 9M453C / A. V. Goncharenko // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: III Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 23-25 травня 2011 р.: матеріали конф. У 2-х тт. Том 2. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2011. – pp. 114-119.

- Goncharenko A. V. The Bayes’ formula in terms of the multi-optional uncertainty conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Proceedings of The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2018. – pp. 1.4.34-1.4.38.

- Goncharenko A. V. The optimal commercial speed of a transport vessel with respect to operators’ subjective preferences / A. V. Goncharenko // Науковий вісник ХДМІ. – 2011. – № 2(5). – pp. 12-20.

- Goncharenko A. V. The optimal internal “shadow” taxation on condition of a firm external economic activity / A. V. Goncharenko, O. A. Zaporozchenko // Proceedings of the NAU. – 2013. – № 2(55). – pp. 251-257.

- Goncharenko A. V. Tribological process characteristics on the basis of a neuron activation model obtained through the multi-optional functions entropy doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 3(80). – pp. 32-35.

- Kroes M. J. Aircraft maintenance and repair: 7th ed. / M. J. Kroes, W. A. Watkins, F. Delp, R. Sterkenburg. – New York, New York, USA, McGraw-Hill, Education, 2013. – 736 p.

- Kroes M. J. Aircraft powerplants: 7th ed. / M. J. Kroes, T. W. Wild. – New York, New York, USA: GLENCOE Macmillan/McGraw-Hill, International Editions, 1994. – 694 p.

- Lind D. A. Basic statistics for business and economics: 2nd ed. / D. A. Lind, R. D. Mason. – Boston, Massachusetts, USA: Irwin/McGraw-Hill, 1997. – 597 p.

- Manuals on flight operations of aircraft.

- Random House Webster’s unabridged dictionary: 2nd ed. – New-York, USA: Random House, 1999. – 2230 p.

- Schedules and technological guidance materials on aircraft scheduled works performances.

- Smith D. J. Reliability, maintainability and risk. Practical methods for engineers / D. J. Smith. – London: Elsevier, 2005. – 365 p.

- Technical descriptions of aircraft.

- Wild T. W. Aircraft powerplants: 8th ed. / T. W. Wild, M. J. Kroes. – New York, New York, USA: McGraw-Hill, Education, 2014. – 756 p.

- Барлоу Р. Математическая теория надежности: пер с англ. под. ред. Б. В. Гнеденко / Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Сов. Радио, 1969. – 288 с.

- Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения / А. Т. Баруча-Рид. – М.: Наука, 1969. – 551 с.

- Боровков А. А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А. А. Боровков. – М.: Наука, 1972. – 367 с.

- Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Буслаев В. С. Вариационное исчисление: учеб. пособие / В. С. Буслаев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 288 с.

- Введение в математическое моделирование: учебное пособие / В. Н. Ашихмин и др. Под ред. П. В. Трусова. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 275 с.

- Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М.: В. Школа, 2000. – 458 с.

- Вирченко Н. А. Графики функций: справочник / Н. А. Вирченко, И. И. Ляшко, К. И. Швецов. – К.: Наукова думка, 1979. – 320 с.

- Волков Л. И. Надежность летательных аппаратов: учеб. пособие для авиационных вузов / Л. И. Волков, А. М. Шишкевич. – М.: В. Школа, 1975. – 296 с.

- Гельфанд И. М. Вариационное исчисление / И. М. Гельфанд, С. В. Фомин. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 228 с.

- Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания / Б. В. Гнеденко, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2013. – 400 с.

- Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

- Гноенский Л. С. Математические основы теории управляемых систем / Л. С. Гноенский, Г. А. Каменский, Л. Э. Эльсгольц. – М.: Наука, 1969. – 512 с.

- Гончаренко А. В. Аналіз гвинтової характеристики двигуна 5 ДКРН 70/226,8 за питомою витратою палива / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2009. – № 1(1). – С. 16-24.

- Гончаренко А. В. Аналіз параметричних досліджень реологічних властивостей водовугільних суспензій для застосування у суднових двигунах внутрішнього згоряння / А. В. Гончаренко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 8(65). – С. 90-95.

- Гончаренко А. В. Варіанти вибору стратегії підтримання безпеки функціонування транспортної системи / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 2(39). – С. 30-35.

- Гончаренко А. В. Вибір оптимальної комерційної швидкості транспортного судна / А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – № 1(2). – С. 41-49.

- Гончаренко А. В. Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2008. – № 2(22). – С. 105-111.

- Гончаренко А. В. Дослідження характеристики двигуна стосовно зміни оптимальних значень / А. В. Гончаренко // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2009). [Збірка наукових праць у п’яти томах. (25-27 травня 2009 р., Херсон)]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 4. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2009. – С. 45-48.

- Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності: автореф. … докт. техн. наук: 05.22.20 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2016. – 39 с.

- Гончаренко А. В. Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники: автореф. … канд. техн. наук: 05.13.03 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2005. – 20 с.

- Гончаренко А. В. Методичні рекомендації до дипломного проектування / А.В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 63 с. (ISBN: 978-966-2997-06-4)

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу ентропії суб’єктивних переваг на прийняття рішень стосовно ремонту суднової енергетичної установки / А. В. Гончаренко // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2009. – № 1(23). – С. 123-131.

- Гончаренко А. В. Моделювання впливу профілактичних замін на показники безпеки польотів / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2004. – № 3(21). – С. 74-77.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // Наука і молодь. Прикладна серія: Збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2004. – Вип. 4. – С. 15-18.

- Гончаренко А. В. Обоснование величины инвестиций в безопасность полетов с учетом коэффициента технического использования / А. В. Гончаренко // ПОЛІТ: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених. – К.: НАУ, 2004. – С. 19.

- Гончаренко А. В. Оптимальне внутрішнє тіньове оподаткування за умови зовнішньоекономічної діяльності фірми / А. В. Гончаренко, О. А. Запорожченко // Вісник НАУ. – 2013. – № 2(55). – С. 251-257.

- Гончаренко А. В. Показники безпеки функціонування транспортної системи в умовах зростання цін на пальне / А. В. Гончаренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 1(38). – С. 35-39.

- Гончаренко А. В. Постановка задачі про вибір оптимального рівня витрат на підтримання безпеки польотів / А. В. Гончаренко // НАУКА І МОЛОДЬ: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2001. – С. 110.

- Гончаренко А. В. Принципові питання змісту та методики виконання дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 165 с. (ISBN: 978-966-2997-08-8)

- Гончаренко А. В. Типи задач рекомендованих до опрацювання при виконанні дипломної роботи за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» усіх форм навчання: навчальний посібник для ВНЗ / А. В. Гончаренко. – Херсон: Видавництво ПП Тріфонов, друкарня «Графіка», 2010. – 192 с. (ISBN: 978-966-2997-07-1)

- ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – введ. 01.07.1990. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 36 с.

- Единые нормы летной годности гражданских транспортных самолетов. – М.: ЦАГИ, 1985. – 470 с.

- Збереження льотної придатності повітряних суден: методичні вказівки до виконання курсового проекту / уклад.: В. Г. Докучаєв, Ю. Г. Кордянін, І. М. Новіков, та ін. – К.: НАУ, 2003. – 56 с.

- Ивченко Г. И. Теория массового обслуживания / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. Коваленко. – М.: URSS, 2015. – 304 c.

- Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – М.: Наука, 1961. – 703 с.

- Капур К. Надежность и проектирование систем: пер. с англ. Е. Г. Коваленко; под ред. д-ра техн. наук, проф. И. А. Ушакова / К. Капур, Л. Ламберсон. – М.: Мир, 1980. – 604 с.

- Кельберт М. Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики / М. Я. Кельберт, Ю. М. Сухов. – М.: изд. МЦНМО, 2007. – 455 с.

- Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем / И. Н. Коваленко. – М.: Сов. радио, 1980. – 209 с.

- Коваленко И. Н. О двухциклической системе обслуживания / И. Н. Коваленко // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 1. – С. 59-65.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы: 5-е изд. / Г. Корн, Т. Корн. – М: Наука, 1984. – 831 с. [Korn G. A. Mathematical handbook for scientists and engineers. Definitions, theorems and formulas for reference and review: second, enlarged and revised edition / G. A. Korn, T. M. Korn. – USA: McGraw-Hill Book Company, 1968.]

- Кунцевич В. М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты в задачах управления и идентификации: монография / В. М. Кунцевич. – К.: Наукова думка, 2006. – 264 с.

- Математическая энциклопедия; гл. ред. И. М. Виноградов, в 5-ти томах. – М.: Советская Энциклопедия, 1984. – Т. 5. – 1248 стб.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1986. – Т. 1: Методология. Организация. Терминология / под ред. А. И. Рембезы. – 224 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1987. – Т. 2: Математические методы в теории надежности и эффективности / под ред. Б. В. Гнеденко. – 280 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 3: Эффективность технических систем / под общ. ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. – 328 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 5: Проектный анализ надежности / под ред. В. И. Патрушева и А. И. Рембезы. – 316 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1989. – Т. 6: Экспериментальная отработка и испытания / под общ. ред. Р. С. Судакова, О. И. Тескина. – 376 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 8: Эксплуатация и ремонт / под ред. В. И. Кузнецова и Е. Ю. Барзиловича. – 320 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 9: Техническая диагностика / под общ. ред. В. В. Клюева, П. П. Пархоменко. – 1987. – 352 с.

- Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1990. – Т. 10: Справочные данные по условиям эксплуатации и характеристикам надежности / под ред. В. А. Кузнецова. – 1990. – 336 с.

- Надежность машин: учеб. пособие; под ред. Д. Н. Решетова / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. – М.: В. Школа, 1988. – 238 с.

- Наставление по производству полетов в гражданской авиации (НПП ГА-85). – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 286 с.

- Наставление по штурманской службе ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1985. – 254 с.

- Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории массового обслуживания / Л. А. Овчаров. – М.: Машиностроение, 1969. – 324 с.

- Овчарук О. М. Загальна формула розподілу осереднених швидкостей рідини в круглоциліндричній трубі / О. М. Овчарук, А. В. Гончаренко // Науковий вісник ХДМІ. – 2010. – №1(2). – С. 198-210.

- Организация и проведение полетов самолетов ГА. – М.: Воздушный транспорт, 1986. – 232 с.

- Пат. 94181 Україна, МПК B63H 25/00. Спосіб вибору оптимальної комбінації режимів експлуатації суднової рульової машини / А. В. Гончаренко; заявник та власник патенту Національний авіаційний університет. – № u 2013 09054; заявл. 19.07.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 1: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 432 с.

- Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов, т. 2: Учебное пособие для втузов. 13-е изд. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 560 с.

- Смирнов Н. Н. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Техническая эксплуатация летательных аппаратов» для студентов специальности 1610 / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чинючин. – М.: РИО МИИГА, 1985. – 56 с.

- Смирнов Н. Н. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию / Н. Н. Смирнов, А. А. Ицкович. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

- Техническая эксплуатация летательных аппаратов: учебник для вузов / под ред. Н. Н. Смирнова. – М.: Транспорт, 1990. – 423 с.

- Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения / Л. Э. Эльсгольц. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 271 с.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 10. Heat Capacities / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 9. Calculus Methods / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 8. Law of Energy Conservation in Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 7. Heat and Work Consideration / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 6. Internal Energy Characteristic of Thermodynamics / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 5. Thermal Coefficients / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 4. Approaches for a Real Gas Dependencies Derivation / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 3. Theoretical Dependencies for an Ideal Gas / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 2. Basic Considerations of Thermodynamic Processes / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition). Chapter 1. General Characteristic of Thermodynamic System and Heat and Work Mutual Conversions / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

- Goncharenko A. V. Aircraft engines. Lecture notes (first preliminary edition) / A. V. Goncharenko // NAU electronic repository. - http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37936 - March 01, 2019. – 	 p.

Contents of the Lecture

1. The main funds of civil aviation.

2. Recoupment time.

3. Amortization.

4. Circulation fund.

5. Profitability in civil aviation.

6. The cost decrease.